## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando o Osemosys
AULA 2
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE MODELAGEM DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Entender o que é a modelagem do sistema energético e por que ela é importante
ILO2: Esboçar um sistema energético de referência e compreender seu conteúdo
ILO3: Relembrar os diferentes tipos de ferramentas de modelagem de energia
ILO4: Compreender o que é o OSeMOSYS e seus aplicativos
Notes: Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Entender o que é a modelagem do sistema energético e por que ela é importante
ILO2: Esboçar um sistema energético de referência e compreender seu conteúdo
ILO3: Relembrar os diferentes tipos de ferramentas de modelagem de energia
ILO4: Compreender o que é o OSeMOSYS e suas aplicações

## Slide 3
3
2.1.1 Introdução aos sistemas energéticos
2.1 Modelagem do sistema energético
Recursos energéticos
Conversão de energia
Transporte e distribuição
Demandas finais
Os sistemas energéticos incluem tudo, desde a produção de combustível até o consumo final de energia
Notes: Esta mini-aula contém uma visão geral dos sistemas energéticos e do conceito de modelagem de sistemas energéticos. Os sistemas energéticos são sistemas complexos que contêm muitos componentes e interações. Os principais componentes dos sistemas energéticos incluem a produção de combustível e os recursos energéticos, a conversão de energia, o transporte de energia e a demanda final por serviços de energia. Os recursos de energia primária incluem combustíveis fósseis, como carvão ou gás natural, além de recursos de energia renovável, como energia solar ou eólica. Esses recursos geralmente passam por conversões; por exemplo, a energia solar e a eólica são convertidas em eletricidade, enquanto o petróleo bruto é frequentemente convertido em produtos petrolíferos mais úteis, como o diesel. Os produtos desses processos de conversão precisam ser transportados e distribuídos para onde serão usados. Os sistemas energéticos incluem uma série de demandas finais que podem ser divididas por setor, por exemplo, a demanda de eletricidade residencial ou a demanda de derivados de petróleo no setor de transportes. É importante reconhecer que a sociedade demanda serviços de energia, como iluminação, aquecimento ou transporte, que são fornecidos por combustíveis como eletricidade ou derivados de petróleo.

## Slide 4
4
2.1.2 Componentes dos sistemas energéticos
2.1 Modelagem do sistema energético
Notes: Este slide mostra um diagrama simplificado de um exemplo de sistema de eletricidade, que faz parte de um sistema energético mais amplo. O diagrama mostra os principais componentes dos sistemas de eletricidade. Eles incluem recursos primários, como carvão, gás natural, biomassa e energia solar. Em muitos casos, esses recursos precisam ser extraídos ou importados; por exemplo, esse diagrama inclui a extração doméstica e a importação de carvão. Esses recursos primários são então convertidos em eletricidade por usinas de energia. Há muitos tipos de usinas de energia, cada uma usando diferentes combustíveis para gerar eletricidade, conforme mostrado neste diagrama. Depois de gerada, a eletricidade pode ser armazenada ou transportada para os usuários finais, onde é usada em diversos setores, incluindo os setores residencial, comercial e industrial mostrados neste diagrama. Todos os elementos desse sistema serão explorados em mais detalhes ao longo deste curso.

## Slide 5
5
2.1.3 Introdução aos modelos de sistemas energéticos
2.1 Modelagem do sistema energético
Os modelos são representações simplificadas da realidade
Os sistemas energéticos podem ser simplificados e representados em estruturas de modelos organizados
Os modelos de sistemas energéticos visam a representar todos os componentes e processos dos sistemas energéticos com equações matemáticas
Isso permite que diferentes cenários futuros sejam avaliados
É importante ressaltar que os modelos de sistemas energéticos fornecem percepções úteis, mas não podem prever o futuro com certeza
Notes: A seguir, exploraremos o conceito de modelagem de sistemas energéticos. Todos os modelos são simplificações da realidade, nas quais sistemas complexos são representados de forma organizada e simplificada. Nos modelos de sistemas energéticos, todos os componentes e processos de um sistema energético são destilados em equações matemáticas. O modelo pode então ser usado para simular o sistema energético em diferentes cenários e avaliar suas propriedades, como custos, impactos ambientais ou flexibilidade. As ferramentas de modelagem de energia fornecem análises críticas das configurações do sistema energético existente e de cenários futuros alternativos. Um exemplo de uso de modelos de sistemas energéticos é a criação de cenários alinhados com as metas globais de mudança climática, que podem ser usados para entender quais investimentos podem ser importantes para atingir essas metas. É importante lembrar que os modelos de sistemas energéticos podem fornecer percepções muito úteis para apoiar a formulação de políticas; no entanto, eles são fundamentalmente simplificações da realidade e não podem prever o futuro com exata certeza. Os resultados da modelagem também devem ser vistos no contexto do tipo de modelo utilizado. Há muitas formas de modelos de sistemas energéticos, como veremos neste curso.

## Slide 6
6
2.1.4 Classificações dos modelos energéticos
2.1 Modelagem do sistema energético
(R Morrison, licença da imagem: CC BY SA 4.0)
Notes: Este diagrama mostra as maneiras pelas quais os modelos de energia podem ser classificados. Os modelos de energia podem variar significativamente e podem ser classificados de várias maneiras. Em primeiro lugar, os modelos podem ter escalas geográficas diferentes; por exemplo, alguns podem se concentrar na análise em nível de país, enquanto outros podem analisar aldeias individuais ou o sistema global de energia como um todo. Em segundo lugar, os modelos podem incluir uma série de setores - alguns podem se concentrar apenas no setor de energia, enquanto outros podem analisar todo o sistema energético e incluir demandas de uma série de setores de uso final, como transporte e indústria. Em terceiro lugar, os modelos podem operar em diferentes escalas de tempo - alguns modelos podem avaliar o sistema em um ano ou menos, enquanto outros são usados para criar cenários que vão até 2050 ou mais. Os modelos também variam de muitas outras maneiras, por exemplo, usando diferentes abordagens matemáticas, metodologias e níveis de detalhes. A classificação de um modelo deve ser compatível com sua finalidade; por exemplo, os modelos de eletrificação podem precisar usar uma escala regional e uma abordagem geoespacial devido às diferenças de acesso e disponibilidade de recursos entre diferentes regiões do mesmo país.

## Slide 7
7
2.1.5 Modelagem e formulação de políticas
2.1 Modelagem do sistema energético
(Lu et al. (2020), licença da imagem: CC BY 4.0)
Notes: Os modelos de sistemas energéticos podem ser ferramentas altamente eficazes para apoiar a formulação de políticas. Os governos geralmente têm metas de políticas nacionais existentes, bem como o objetivo de trabalhar em prol de acordos e objetivos internacionais. Essas metas e objetivos geralmente definem o curso do sistema energético do país. No entanto, há muitas outras considerações necessárias; por exemplo, o sistema energético precisa ser tecnicamente capaz de atender à demanda futura de energia e, ao mesmo tempo, satisfazer as metas de mudança climática. Outros fatores que devem ser considerados no planejamento do sistema energético incluem a disponibilidade futura de recursos, mudanças nos custos e no desempenho da tecnologia e metas de políticas em outros setores que frequentemente interagem com o sistema energético. Os modelos de sistemas energéticos podem ajudar nessa abordagem holística do planejamento energético, permitindo a análise quantitativa de diferentes cenários, incluindo a avaliação das implicações ambientais e socioeconômicas de diferentes ferramentas de políticas.

## Slide 8
8
Aula 2.1 Referências
Lu, Y.; Khan, Z.A.; Alvarez-Alvarado, M.S.; Zhang, Y.; Huang, Z.; Imran, M. A Critical Review of Sustainable Energy Policies for the Promotion of Renewable Energy Sources. Sustainability 2020, 12, 5078. https://doi.org/10.3390/su12125078

## Slide 9
9
2.2.1 O que é um sistema energético de referência?
2.2 Sistemas energéticos de referência
Fonte: (OpTIMUS.community, 2019)
Um sistema energético de referência (SER) é uma representação gráfica simplificada e agregada do sistema energético real em análise.
O SER pode abranger possíveis caminhos de desenvolvimento.
Mostra todas as novas cadeias de suprimento de energia existentes e potenciais, desde os recursos de energia primária até a demanda final.
O nível de simplificação depende das questões que serão analisadas e da disponibilidade de dados
O SER deve ser uma representação mínima da realidade necessária para responder às questões de política abordadas.
Notes: Os sistemas energéticos de referência são uma base importante para a modelagem de sistemas energéticos. Um sistema energético de referência (ou S.E.R.) é uma representação gráfica simplificada e agregada do sistema energético real em análise.
Os sistemas energéticos de referência podem abranger possíveis caminhos de desenvolvimento e não apenas a configuração atual do sistema. Por exemplo, com a introdução de veículos elétricos, é necessária uma maior demanda de eletricidade para o setor de transportes.
Um sistema energético de referência mostra todas as novas cadeias de suprimento de energia existentes e potenciais, desde os recursos de energia primária até a demanda final de energia. Especificamente, a energia vem da extração ou importação de energia para a conversão, depois para a transmissão e distribuição e para a conversão em uma demanda final de energia.
O nível de simplificação do sistema energético de referência depende das questões que serão analisadas e da disponibilidade de dados. Portanto, diferentes casos de uso exigem diferentes níveis de simplificação.
Um sistema energético de referência deve ser uma representação mínima da realidade necessária para responder às questões políticas abordadas.

## Slide 10
10
2.2.2 Um exemplo de um sistema energético de referência
2.2 Sistemas energéticos de referência
10
Extração ou importação
Conversão
Transmissão e distribuição
Uso final
Primário
Secundário
Final
Útil
Óleo
Gás
Carvão
Água
Vento
Solar
Diesel
Querosene
Gás
Eletricidade
Carvão
Calor
Iluminação
Energia mecânica
Diesel
Querosene
Gás
Eletricidade
Carvão
Notes: Apresentamos aqui um exemplo de sistema energético de referência.
O nível de energia primária, em geral, contém todas as tecnologias e combustíveis relacionados a recursos de energia bruta. Por exemplo, gás natural, carvão, petróleo e energia eólica.
Os recursos que são extraídos ou importados no nível de energia primária são processados no nível de energia secundária. O nível de energia secundária é onde as commodities brutas são transformadas em commodities mais refinadas, como petróleo em diesel ou vento em eletricidade.
Essas commodities refinadas são então distribuídas para o lado da demanda para serem usadas em serviços úteis para o consumidor final. O consumidor usa essas commodities refinadas para serviços como aquecimento, iluminação ou energia mecânica.

## Slide 11
11
2.2.3 Progresso no ODS7: Acesso à eletricidade e cozinha limpa
2.2 Sistemas energéticos de referência
Energia primária para o sistema energético secundária, para a distribuição e para a demanda final de energia.
sistema energético primária composto pelas principais commodities brutas.
Conversão em commodities refinadas, como eletricidade, petróleo, carvão e gás.
Commodities refinadas usadas para transporte, construções, indústria, agricultura e silvicultura.
Notes: Um exemplo de sistema energético de referência é exibido à direita. Embora o sistema pareça bastante complicado à primeira vista, ele é muito semelhante ao sistema energético apresentado no slide anterior.
As setas se referem a transportadores de energia ou combustíveis, enquanto as caixas se referem a tecnologias de energia.
Começamos com um sistema energético primária que contém commodities brutas no lado esquerdo. Essas commodities são então convertidas em commodities refinadas, como eletricidade, petróleo, carvão e gás. Por fim, essas commodities refinadas são distribuídas para a demanda final de energia, que pode ser vista no lado direito.
A demanda final de energia, ou demanda por serviços de energia neste exemplo, é composta por transporte, edifícios, indústria, agricultura e silvicultura.
Observe que esse sistema energético de referência é maior do que o do slide anterior; no entanto, isso é apenas para levar em conta as demandas de serviço adicionais.

## Slide 12
12
2.2.4 Balanço energético de um país
2.2 Sistemas energéticos de referência
Fonte: (Agência Internacional de Energia Renovável, 2019)
Commodities agrupadas por tipo
Energia primária
Transformação e perdas
Consumo final
Notes: Nesse exemplo de balanço energético, o balanço energético de energia renovável é contabilizado no Reino Unido.
Em primeiro lugar, as diferentes commodities são agrupadas por tipo na parte superior da tabela. Em seguida, a energia primária é contabilizada. Aqui, podemos ver um balanço energético para energia hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, térmica, geotérmica e outras.
Abaixo da linha de energia primária, há a transformação da energia primária. Como esse balanço de energia é para energia renovável, a transformação é principalmente em eletricidade.
Por fim, o consumo de energia é contabilizado no consumo final, por setor e uso final.

## Slide 13
13
2.2.5 Como criar um sistema energético de referência
2.2 Sistemas energéticos de referência
O balanço de energia pode ser usado como ponto de partida para desenhar um SER.
As principais etapas são:
  Identificação de níveis de energia e portadores de energia,
  Identificação de tecnologias existentes.
  Identificação de novas tecnologias e portadores de energia em potencial.
Você pode verificar o balanço energético de seu país aqui
Notes: Para criar um sistema energético de referência, um balanço de energia pode ser usado como ponto de partida.
As principais etapas envolvem a identificação dos níveis de energia e dos vetores de energia, bem como das tecnologias usadas no sistema energético. Além disso, é necessário identificar possíveis novos vetores de energia e tecnologias que possam ser usados no futuro.
Usando esses dados, é possível criar um sistema energético de referência.

## Slide 14
14
14
Aula 2.2 Referências
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Henke, H., Rogner, H., Howells, M., 2019. Designing a representative Reference Energy System, KTH-dESA e OpTIMUS.community. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9L1mqC8WuUw. 03/03/21
Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). Estatísticas de energia renovável. 2019

## Slide 15
15
2.3.1 Planejamento energético abrangente
2.3 Ferramentas de modelagem energética
(Howells et al. (2017), imagem)
Notes: A consecução das metas de desenvolvimento sustentável exigirá uma transformação fundamental do sistema energético. Essa transformação é complexa e envolve interações tanto dentro do sistema energético quanto com outros setores e sistemas. Por esses motivos, é essencial um planejamento energético abrangente. Esse planejamento abrangente pode permitir que os países transformem seus sistemas energéticos da maneira mais econômica e garantir que os investimentos feitos agora sejam eficazes e apoiem a trajetória de longo prazo. O planejamento energético abrangente é complexo e desafiador; no entanto, as estruturas que utilizam ferramentas de modelagem de energia podem ajudar a simplificar o processo. Este diagrama mostra uma estrutura para o planejamento energético abrangente. Podemos ver as interações entre as análises das necessidades de energia e as opções de fornecimento de energia, e como essas análises são limitadas pela disponibilidade de recursos, opções de tecnologia, metas de sustentabilidade e restrições financeiras. Também podemos ver como essas análises são fundamentalmente afetadas e orientadas por perspectivas sociais e econômicas. As ferramentas de modelagem de energia fornecem estruturas para a realização dessas análises.

## Slide 16
16
2.3.2 Escopo temporal dos modelos energética
2.3 Ferramentas de modelagem energética
(Howells et al. (2017), imagem)
Notes: As ferramentas de modelagem de energia geralmente são caracterizadas por seu escopo temporal. Esse escopo pode variar de curto prazo, com intervalos de tempo de segundos a dias; médio prazo, com intervalos de tempo de dias a anos; e longo prazo, com intervalos de tempo decadais. Diferentes escopos temporais são usados para diferentes tipos de análise; por exemplo, as análises de estabilidade, que se concentram na manutenção da tensão do sistema de eletricidade, geralmente têm prazos curtos de segundos a dias, enquanto as análises de energia de longo prazo que avaliam os requisitos de investimentos futuros geralmente têm prazos decadais.

## Slide 17
17
2.3.3 Modelos de baixo para cima e de cima para baixo
2.3 Ferramentas de modelagem energética
Modelos top-down (macroeconômicos):
Impulsionado por projeções de indicadores econômicos
Usado para obter insights sobre as relações entre desenvolvimento econômico e demanda e fornecimento de energia
Modelos de baixo para cima:
Representação detalhada de tecnologias e infraestrutura
Impulsionado por uma demanda determinada externamente que deve ser atendida
Fonte: (Howells et al. (2017))
Notes: Os modelos de energia também são frequentemente classificados como top-down ou bottom-up. Os modelos de energia top-down, ou macroeconômicos, são orientados por projeções de indicadores econômicos, como os preços da energia. Esses modelos são usados para análises que se concentram nas relações amplas entre o desenvolvimento econômico e a demanda e o fornecimento de energia. Esses modelos geralmente não se concentram na representação detalhada das tecnologias. Por outro lado, os modelos de energia de baixo para cima concentram-se na configuração física dos sistemas energéticos, representando as tecnologias com um alto nível de detalhes, inclusive seus parâmetros de desempenho e custo e os impactos ambientais. Esses modelos geralmente usam uma demanda de energia determinada externamente, que pode ser fornecida por um modelo de cima para baixo. Os modelos de energia de baixo para cima mais comuns são os modelos de otimização. São modelos que identificam a maneira ideal de atender à demanda definida externamente, por exemplo, em termos de minimização do custo ou do impacto ambiental, ou de maximização do acesso a serviços de energia.

## Slide 18
18
2.3.4 Principais etapas da modelagem
2.3 Ferramentas de modelagem energética
(Maruf et al. (2019), licença da imagem: CC BY 4.0)
Notes: Este diagrama mostra algumas das principais etapas de uma análise de modelagem de energia. A primeira etapa geralmente é a obtenção dos dados brutos; nesse caso, o diagrama se concentra em unidades ou análises e, portanto, são usados dados abertos. Em seguida, os dados brutos precisam ser processados, o que geralmente significa manipular os dados em um formato que possa ser usado para desenvolver o modelo. Isso pode incluir a conversão do formato ou das unidades dos dados ou o uso dos dados brutos para criar estimativas dos parâmetros do modelo.
Após o processamento dos dados, o modelo pode ser formulado. Essa etapa varia de acordo com o sistema de modelagem utilizado; por exemplo, há uma interface baseada em planilha eletrônica que pode ser usada para inserir dados nos modelos OSeMOSYS. Em seguida, o modelo precisa ser resolvido. No caso de modelos de otimização, isso envolve o uso de um solver em seu computador que pode encontrar a solução ideal. Depois que a solução for encontrada, os resultados do modelo serão produzidos. As saídas do modelo variam e o usuário geralmente pode escolher o tipo de saída que deseja, incluindo arquivos csv de resultados ou gráficos e tabelas gerados automaticamente. A etapa final geralmente é a interpretação dos resultados do modelo. Isso deve ser feito no contexto do país, da região ou do sistema específico em questão e levando em consideração as simplificações e os ajustes feitos no processo de modelagem.

## Slide 19
19
2.3.5 Aplicações das ferramentas de modelagem de energia
2.3 Ferramentas de modelagem de energia
Explorando as interações entre o acesso à energia, o uso de recursos e o desenvolvimento sustentável
Planejamento de eletrificação geoespacial
Avaliação técnica de sistemas energéticos, por exemplo, flexibilidade do sistema de eletricidade
Planejamento de expansão de capacidade de longo prazo
Insights sobre as implicações econômicas e ambientais de diferentes cenários
Considerar as interações entre diferentes sistemas, por exemplo, clima, terra, energia e água (CLEWs)
Notes: Já abordamos algumas das aplicações das ferramentas de modelagem de energia. Este slide apresenta alguns exemplos de como as ferramentas de modelagem de energia são usadas atualmente para apoiar a formulação de políticas. Em termos gerais, a modelagem do sistema energético permite uma maior compreensão das interações entre o acesso à energia, o uso de recursos e o desenvolvimento sustentável. Ao considerar essas interações, os planejadores de energia podem adotar uma abordagem mais holística que maximize as sinergias entre diferentes objetivos. Em relação ao acesso à energia, um tipo particularmente útil de modelagem de energia é a modelagem de eletrificação geoespacial, que pode ser usada para obter insights sobre os caminhos mais econômicos para aumentar o acesso. As ferramentas de modelagem de energia são frequentemente empregadas para apoiar o planejamento de expansão de capacidade a longo prazo, pois fornecem percepções sobre as implicações econômicas e ambientais de diferentes cenários e podem ser usadas para sugerir a configuração ideal para atender à demanda futura. Por fim, as ferramentas de modelagem de energia são cada vez mais usadas para avaliar as interações entre diferentes sistemas. Por exemplo, a estrutura de modelagem CLEWs, que veremos mais adiante no curso, é usada para explorar as interações entre os sistemas de clima, terra, energia e água.

## Slide 20
20
Aula 2.3 Referências
Howells M, Rogner HH, Mentis D, Broad O. SEAR ENERGY ACCESS AND ELECTRICITY PLANNING SPECIAL FEATURE. 2017. Disponível em: http://documents1.worldbank.org/curated/en/628541494925426928/pdf/115065-BRI-P148200-PUBLIC-FINALSEARSFElectricityPlanningweb.pdf
Maruf, M..N.I. Sector Coupling in the North Sea Region-A Review on the Energy System Modelling Perspective (Acoplamento setorial na região do Mar do Norte - uma revisão da perspectiva de modelagem do sistema energético). Energies 2019, 12, 4298. https://doi.org/10.3390/en12224298

## Slide 21
21
2.4.1 Estrutura do OSeMOSYS
2.4 Noções básicas sobre o OSeMOSYS
(Adaptado de Loffler et al. (2017), imagem, licenciado sob CC BY 4.0)
Notes: Na aula 1, apresentamos o OSeMOSYS como um sistema de modelagem de energia de código aberto usado para apoiar o planejamento de expansão da capacidade a longo prazo. O OSeMOSYS é um sistema de modelagem de energia de baixo para cima que se concentra na representação detalhada de tecnologias e fluxos no sistema energético, considerando desempenho, custos, uso de recursos e impactos ambientais. Como outros modelos de baixo para cima, os modelos OSeMOSYS são orientados por uma demanda definida externamente. Mais adiante no curso, exploraremos como as demandas podem ser definidas no OSeMOSYS. O OSeMOSYS foi projetado para ter uma estrutura modular. Isso significa que ele é estruturado em blocos autônomos que podem ser adicionados ou removidos. Cada um desses blocos é descrito em inglês simples, aumentando a acessibilidade da ferramenta. Este diagrama mostra os sete blocos principais do OSeMOSYS.

## Slide 22
22
2.4.2 OSeMOSYS do ponto de vista matemático
2.4 Noções básicas sobre o OSeMOSYS
Programação linear / Modelo de otimização
Idiomas: GNU MathProg, Python e GAMS
Read The Docs:
Bem-vindo à documentação do OSeMOSYS! - Documentação do OSeMOSYS 0.0.1
Notes: O principal objetivo do OSeMOSYS, do ponto de vista matemático, é minimizar o custo total descontado de um sistema energético. Em outras palavras, buscamos encontrar o caminho de menor custo para o sistema energético por meio da otimização de várias regiões, tecnologias e anos.
Para garantir que a solução permaneça prática e viável, também temos várias restrições, como balanço de energia, balanço de capacidade e limites de emissão. Essas restrições garantem que o fornecimento de energia atenda à demanda, que a capacidade seja suficiente, que as emissões permaneçam dentro dos limites prescritos e que outros requisitos, como restrições de armazenamento e atividade, sejam atendidos.
O OSeMOSYS é implementado em várias linguagens de programação, incluindo GNU MathProg, Python e GAMS, o que o torna altamente flexível e acessível.
Por fim, recomendamos a todos que consultem a documentação do OSeMOSYS no ReadtheDocs para obter mais detalhes.

## Slide 23
23
2.4.3 Aplicações do OSeMOSYS
2.4 Noções básicas sobre o OSeMOSYS
Planejamento da expansão da capacidade do setor de energia
Planejamento do setor de transportes
Avaliação do acoplamento setorial
Sistemas de clima, terra, energia e água (CLEWs)
Análise da integração energética regional
Análise econômica das políticas de energia
Notes: O OSeMOSYS é uma ferramenta versátil aplicada em várias áreas críticas do planejamento energético e econômico. No setor de energia, ele é usado para o planejamento da expansão da capacidade, ajudando a identificar o mix de geração mais econômico para atender às demandas futuras e, ao mesmo tempo, considerar restrições como emissões e recursos. Também apoia avaliações de acoplamento de setores, que exploram a integração de diferentes setores de energia - como eletricidade, aquecimento e transporte - para aumentar a eficiência e reduzir as emissões.
Além do setor de energia, o OSeMOSYS é valioso para o planejamento de transportes, análise de integração de energia regional e estudos de CLEWs (sistemas de clima, terra, energia e água). Esses aplicativos permitem uma compreensão holística das interdependências de recursos e das oportunidades energéticas transfronteiriças. Além disso, ela dá suporte à análise econômica de políticas energéticas, ajudando os formuladores de políticas a avaliar os impactos financeiros de regulamentações e incentivos e orientando o crescimento equilibrado e sustentável no cenário energético. Cada link fornece um exemplo de artigos de pesquisa nas áreas mencionadas.

## Slide 24
24
2.4.4 Modelagem da interface do usuário para OSeMOSYS (MUIO)
2.4 Noções básicas sobre o OSeMOSYS
Interface amigável para ensino e desenvolvimento de modelos básicos e intermediários
Notes: A mais recente interface gráfica de usuário desenvolvida para usar o OSeMOSYS é chamada de Modelling User Interface for OSeMOSYS, também conhecida como MUIO. Essa interface foi projetada para tornar a modelagem de sistemas energéticos com o OSeMOSYS mais acessível e fácil de usar, especialmente para aqueles envolvidos no ensino e desenvolvimento de modelos básicos e intermediários.
O MUIO atende a uma necessidade crítica da comunidade OSeMOSYS ao oferecer uma interface intuitiva que orienta os usuários no processo de modelagem sem exigir uma vasta experiência em programação. Isso o torna uma ferramenta ideal para estudantes, educadores e profissionais que estão aprendendo sobre sistemas energéticos e otimização pela primeira vez. Com o MUIO, os usuários podem configurar, executar e analisar modelos de energia com facilidade, concentrando-se nos aspectos essenciais da modelagem em vez de ficarem atolados em complexidades técnicas.

## Slide 25
25
2.4.5 Vantagens do OSeMOSYS como ferramenta de modelagem de energia
2.4 Noções básicas do OSeMOSYS
Curva de aprendizado rápida
Formulação de código flexível e adaptável
Nenhum investimento financeiro inicial
Comunidade de prática
Princípios de dados abertos
Notes: O OSeMOSYS se destaca como uma ferramenta de modelagem de energia fácil de usar e acessível, com uma curva de aprendizado rápida que facilita o início da modelagem para iniciantes sem treinamento extensivo. Seu código flexível e adaptável permite que os usuários adaptem o modelo a necessidades específicas, tornando-o valioso para diversas aplicações, desde pesquisas acadêmicas até análises de políticas. É importante ressaltar que ele é gratuito e de código aberto, o que significa que não há investimento financeiro inicial, o que reduz as barreiras à entrada e o torna acessível a um público global.
Além de suas vantagens técnicas, o OSeMOSYS é apoiado por uma sólida comunidade de prática, na qual os usuários podem colaborar, compartilhar recursos e obter apoio de outros modeladores de energia em todo o mundo. Além disso, seu compromisso com os princípios de dados abertos promove a transparência e o compartilhamento de dados, o que fomenta a inovação e a credibilidade na modelagem de energia. Juntos, esses recursos fazem do OSeMOSYS uma ferramenta exclusiva que permite que os usuários se envolvam e contribuam para o campo da modelagem de sistemas energéticos de forma eficaz e inclusiva.

## Slide 26
26
Aula 2.4 Referências
Gardumi F, Shivakumar A, Morrison R, Taliotis C, Broad O, Beltramo A, et al. Do desenvolvimento de uma ferramenta de modelagem de energia de código aberto à sua aplicação e à criação de comunidades de prática: O exemplo do OSeMOSYS. Energy Strateg Rev. 2018 Apr 1;20:209-28.
Löffler, K.; Hainsch, K.; Burandt, T.; Oei, P.-Y.; Kemfert, C.; Von Hirschhausen, C. Designing a Model for the Global Energy System-GENeSYS-MOD: An Application of the Open-Source Energy Modeling System (OSeMOSYS). Energies 2017, 10, 1468. https://doi.org/10.3390/en10101468
Taliotis C, Giannakis E, Karmellos M, Fylaktos N, Zachariadis T. Estimating the economy-wide impacts of energy policies in Cyprus (Estimando os impactos econômicos das políticas energéticas no Chipre). Energy Strateg Rev. 2020 May 1;29:100495.
Rocco M V., Tonini F, Fumagalli EM, Colombo E. Electrification pathways for Tanzania: Implications for the economy and the environment (Caminhos de eletrificação para a Tanzânia: implicações para a economia e o meio ambiente). J Clean Prod. 2020 Aug 1;263:121278.
Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. Assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina River Basin (Avaliação do nexo água-alimentos-energia-ecossistemas e benefícios da cooperação transfronteiriça na bacia do rio Drina). 2017
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. e Ramos, E., Energy projections for African countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. e Kougias, I., editor(es), EUR 29904 EN, Serviço de Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 27: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com