## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 3
CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA E REPRESENTAÇÃO DE TEMPO

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO 1: Usar a convenção de nomenclatura de modelo genérico
ILO 2: Compreender a variabilidade da demanda de energia
ILO 3: Compreender a variabilidade dos recursos de energia renovável e dos preços da energia
ILO 4: Aprender a representar o tempo em um modelo de sistema energético usando MUIO e OSeMOSYS
Notes: Bem-vindo à Aula 3 deste curso. Esta aula enfoca vários conceitos importantes, incluindo:
Convenção de nomenclatura de modelos genéricos
Variabilidade da demanda de energia
Variabilidade dos recursos de energia renovável e dos preços da energia
Representação do tempo

## Slide 3
3
3.1.1 Importância da nomenclatura genérica
3.1 Convenção de nomenclatura
Notes: Este diagrama mostra um exemplo de Sistema Energético de Referência construído para a Nigéria. Aqui podemos ver a demanda total de eletricidade dividida nos setores residencial, comercial e industrial, bem como todas as tecnologias que poderiam atender a essas demandas. Como queremos considerar todas as tecnologias que podem se tornar disponíveis no futuro, o diagrama inclui tipos de usinas de energia que não estão atualmente ativas na Nigéria, como as usinas de biomassa.
Neste Sistema Energético de Referência, as tecnologias receberam nomes específicos que são relevantes para a Nigéria, por exemplo, a Usina Eólica de Katsina é nomeada, em vez de usar um termo genérico para todas as usinas eólicas. Embora isso possa fazer sentido para alguém com conhecimento do sistema energético nigeriano, o uso de nomes específicos pode dificultar a identificação de tecnologias e a compreensão de todos os componentes de um Sistema Energético de Referência por outras pessoas. Por esse motivo, usaremos uma convenção de nomenclatura genérica ao criar nossos Sistemas Energéticos de Referência. Isso traz outros benefícios, que serão explicados mais adiante.

## Slide 4
4
3.1.2 Importância dos códigos
3.1 Convenção de nomenclatura
Notes: Agora podemos ver que todos os nomes específicos no diagrama do Sistema Energético de Referência foram substituídos por nomes genéricos. Isso significa que o diagrama agora pode ser facilmente compreendido por todos os usuários, sem confusão com nomes específicos de usinas de energia. O uso de nomes genéricos também significa que as tecnologias podem ser identificadas de forma rápida e fácil. No entanto, esses nomes são muito longos para serem usados em nosso sistema de modelagem e, por isso, são usados códigos padrão curtos, conforme explicado a seguir.

## Slide 5
5
3.1.3 Por que usar uma convenção de nomenclatura?
3.1 Convenção de nomenclatura
Notes: Nesta versão do Sistema Energético de Referência, as tecnologias e commodities são denominadas por meio de códigos padrão curtos. Esses códigos são gerados usando uma convenção de nomenclatura padrão, cuja estrutura é explicada na parte restante desta mini-aula. O uso de uma convenção de nomenclatura padrão como essa é vantajoso porque:
Permite a identificação rápida e fácil da tecnologia
É facilmente replicável
Facilita a compreensão dos componentes e da estrutura do modelo
Permite a estruturação dos dados no modelo e dos resultados durante o pós-processamento

## Slide 6
6
3.1.4 Convenção de nomenclatura OSeMOSYS Parte 1
3.1 Convenção de nomenclatura
DEMRESCKNNGS001
Setor/Categoria
Exemplos:
DEM=Demanda
PWR=Energia
MIN=Mineração
IMP=Importações
UPS=Upstream
Subsetor
Exemplos:
RES=Residencial
IND=Indústria
TRA=Transporte
COM=Comercial
Serviço de energia
Exemplos:
CKN= Cozimento
CAR= Demanda de transporte de automóveis
HET=aquecimento
Combustível de entrada
Exemplos:
NGS= Gás natural
BIO= Biomassa
ELC= Eletricidade
P: Que tecnologia é representada no exemplo?
Número
Identificador de diferentes tipos de uma mesma tecnologia
Notes: A estrutura da convenção genérica para nomear as tecnologias é mostrada nesta figura. O nome da tecnologia é composto de cinco segmentos: o primeiro identifica a categoria da tecnologia, o segundo identifica o subsetor, se for o caso, o terceiro identifica o serviço ou a demanda de energia que está sendo produzida, se for o caso, e o quarto é o combustível ou a commodity que ela usa. Cada segmento é composto de 3 letras que identificam o termo. O nome da tecnologia, portanto, tem 6 ou 12 letras no total, dependendo do fato de ser atribuído a um subsetor ou a um serviço de energia. Por exemplo, uma usina de energia a carvão pode ser denominada P.W.R.C.O.A: P.W.R identifica a categoria como geração de energia, e C.O.A identifica que a commodity usada por essa tecnologia é o carvão. Se houver mais de um tipo de tecnologia, um número de 3 dígitos no final é usado para distinguir os tipos, por exemplo, P.W.R.C.O.A.0.0.1 seria Usina Elétrica a Carvão tipo 1 e P.W.R.C.O.A.0.0.2 seria Usina Elétrica a Carvão tipo 2. O exemplo no slide representa um fogão a gás natural no setor residencial.

## Slide 7
7
3.1.4 Convenção de nomenclatura OSeMOSYS Parte 2
3.1 Convenção de nomenclatura
Exemplos de commodities como demandas finais
TRACAR = Demanda de automóveis no setor de transporte
RESELC = Demanda de eletricidade no setor residencial
COMHET =Demanda de calor no setor comercial
INDHHT = Alta demanda de calor no setor industrial
AGRDSL=Demanda de diesel no setor agrícola
Exemplos adicionais de commodities/combustíveis
SOL=Energia solar
WND=Energia eólica
HYD=Energia hidrelétrica
GEO=Energia geotérmica
COA=Carvão
CRU=Petróleo bruto
BAG=Bolsa
GLP = gás liquefeito de petróleo
DSL=Diesel
GSL=Gasolina
FOL=Óleo combustível
JET=Combustível de jato
HDG=Hidrogênio
Notes: As commodities ou os combustíveis recebem nomes de 3 ou 6 letras, conforme ilustrado em alguns exemplos neste slide. Para commodities de setores específicos, especialmente demandas finais, as três primeiras letras do nome representam o subsetor, enquanto as três segundas letras indicam o serviço de energia. Por exemplo, o diesel usado no setor de transportes seria rotulado como TRADSL. Commodities ou combustíveis associados a fontes primárias ou processos de transformação geralmente são representados com apenas três letras. É importante observar que os serviços de energia ou as demandas finais também são modelados como commodities no OSeMOSYS.

## Slide 8
8
Aula 3.1 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Representação de tempo no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 9
9
3.2.1 Variabilidade de tempo em sistemas energéticos
3.2 Importância da representação do tempo
Fontes de variabilidade de tempo:
Notes: Todas as características do sistema energético variam em diferentes escalas de tempo (dias, semanas, estações), tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta.
Isso inclui:
Demanda de energia;
Disponibilidade de tecnologias de fornecimento de energia;
Disponibilidade de fontes de energia renováveis (como água ou irradiação solar) e armazenamento;
Preço da energia.
Portanto, precisamos garantir que haja capacidade suficiente para atender à demanda em todos os momentos. Isso significa garantir que todos tenham acesso à energia quando precisarem dela.

## Slide 10
10
3.2 Importância da representação do tempo
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
3.2.2 Variabilidade da demanda de energia
Notes: Na maioria dos casos, a demanda de energia varia com o tempo. Isso ocorre em várias escalas. Em primeiro lugar, a demanda de energia raramente é constante ao longo do dia. A demanda varia conforme as atividades dos consumidores ocorrem em diferentes momentos do dia. Por exemplo, em muitos países, vemos a maior demanda de eletricidade no final da tarde e no início da noite. Esse pode ser o momento em que os consumidores usam mais energia, por exemplo, para cozinhar uma refeição ou acender as lâmpadas quando escurece. Em segundo lugar, a demanda de energia raramente é constante ao longo do ano. A demanda muda conforme as estações do ano. Por exemplo, em países frios, a demanda residencial de eletricidade pode ser maior no inverno do que no verão, pois os consumidores usam mais energia para aquecimento e iluminação. Este diagrama mostra um exemplo de como a demanda de eletricidade pode variar em escalas de tempo diárias e mensais em um país.
Muitas vezes, é importante modelar essas variações na demanda ao longo do tempo para garantir o fornecimento de energia suficiente em todos os momentos.

## Slide 11
11
3.2 Importância da representação do tempo
3.2.3 Balanceamento do sistema de eletricidade
Notes: O sistema de eletricidade deve estar sempre equilibrado. Isso significa que a geração deve ser igual ao consumo mais as perdas. As perdas ocorrem nos sistemas energéticos por vários motivos, por exemplo, as tecnologias de transmissão de energia não são 100% eficientes. Isso significa que alguma energia é perdida em vários estágios da cadeia, desde a geração de eletricidade pelas usinas elétricas até o consumo de eletricidade pelos consumidores. Para garantir que haja energia suficiente disponível, essas perdas devem ser consideradas no equilíbrio do sistema, o que significa que a geração deve ser igual à soma do consumo mais as perdas.
Como muitas vezes não há uma maneira economicamente viável de armazenar grandes quantidades de eletricidade, é importante que esse equilíbrio seja mantido em todos os momentos, de modo que, em qualquer instância, a eletricidade total gerada deve ser igual à soma do consumo mais as perdas. Isso tem implicações para o planejamento do fornecimento de energia, pois algumas tecnologias de geração de eletricidade têm flexibilidade limitada, o que significa que não se pode contar com elas para produzir eletricidade o tempo todo. É importante modelar a variabilidade do tempo para que possamos garantir que o sistema esteja sempre equilibrado.

## Slide 12
12
3.2.4 Perdas e confiabilidade do sistema
3.2 Importância da representação do tempo
Notes: Portanto, os sistemas de eletricidade não são totalmente eficientes e contêm várias perdas. Isso significa que nem toda a energia primária que entra em um sistema de eletricidade é usada pelos consumidores. É importante entender de onde vêm essas perdas e considerá-las ao modelar sistemas energéticos. A primeira fonte de perdas são as perdas de energia térmica na geração de eletricidade; a geração de eletricidade térmica por usinas de energia não é 100% eficiente, e parte da energia primária inserida é perdida na forma de calor. Geralmente, essas são as maiores perdas do sistema. Por exemplo, nem toda a energia do carvão queimado em uma usina de carvão é convertida em eletricidade, pois uma parte dela é perdida na forma de calor. O conceito de eficiência da usina de energia é explorado mais detalhadamente na Aula 4. Outra fonte de perdas de energia está na transmissão e distribuição de eletricidade, que também não é um processo 100% eficiente. As perdas podem ser estimadas como uma porcentagem calculando a diferença entre as energias de saída e de entrada e, em seguida, dividindo essa diferença pela energia de entrada, conforme ilustrado na equação do slide.
Devido a essas perdas do sistema, os sistemas de eletricidade devem sempre gerar mais eletricidade do que a que é realmente consumida para garantir que a demanda seja atendida. Em alguns casos, os sistemas de eletricidade podem não atender à demanda, por exemplo, porque a capacidade de geração é insuficiente. Isso tem impactos significativos na sociedade.

## Slide 13
13
3.2.5 Fornecimento de eletricidade não confiável
3.2 Importância da representação do tempo
Problemas associados ao fornecimento não confiável de eletricidade
Redução da qualidade de vida
Perda de produtividade industrial
Limites na prestação de serviços de saúde
Acesso reduzido à educação
Notes: O fornecimento não confiável de eletricidade é um problema crítico que tem vários impactos sociais graves. Em primeiro lugar, um fornecimento de eletricidade não confiável limita a qualidade de vida dos cidadãos e inibe o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sem um fornecimento confiável, as oportunidades de educação e negócios são limitadas, e a prestação de serviços de saúde é um desafio. O fornecimento confiável de eletricidade também é essencial para que o setor industrial e as empresas funcionem e cresçam. Se o fornecimento não for confiável, a produção industrial será interrompida por apagões e as empresas poderão ter que gastar grandes quantias de dinheiro em geradores de reserva, que também são altamente poluentes. Portanto, o fornecimento não confiável de eletricidade constitui uma barreira crítica ao crescimento econômico.
Por esses motivos, é importante que os sistemas energéticos sejam planejados de forma a garantir a confiabilidade. Um elemento essencial para isso é considerar a variabilidade temporal da demanda, bem como as perdas do sistema na modelagem de energia.

## Slide 14
14
14
Aula 3.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Representação de tempo no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 15
15
3.3 Variabilidade adicional do sistema
3.3.1 Variabilidade da energia renovável Parte 1
Notes: Portanto, aprendemos que a demanda de energia varia com o tempo e que isso deve ser considerado na modelagem de energia. Outra consideração importante é que a disponibilidade de recursos de energia renovável também varia com o tempo. Isso se refere ao fato de que a quantidade de energia disponível a partir de recursos solares, eólicos e hidrelétricos não é constante. Por exemplo, a quantidade de energia solar que pode ser convertida em eletricidade por um painel solar fotovoltaico depende da intensidade da luz do sol (também conhecida como irradiância solar). Como o sol costuma brilhar mais no meio do dia e escurecer à noite, um painel solar fotovoltaico pode, portanto, produzir a maior parte da eletricidade no meio do dia e nenhuma eletricidade à noite. A disponibilidade de energia renovável também varia de acordo com a estação, pois a intensidade da luz solar, as condições do vento e o fluxo de água variam ao longo do ano. Para garantir que os sistemas de eletricidade sejam confiáveis e capazes de atender à demanda, é importante modelar essa variabilidade.

## Slide 16
16
3.3.2 Variabilidade da energia renovável Parte 2
3.3 Variabilidade adicional do sistema
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Este diagrama exemplifica a variabilidade da geração de energia renovável. O eixo Y é o fator de capacidade solar fotovoltaica, que é essencialmente uma medida da disponibilidade da usina fotovoltaica para gerar eletricidade. Os fatores de capacidade serão abordados em mais detalhes em aulas posteriores. Quando o fator de capacidade é 0, isso significa que a usina fotovoltaica não pode gerar nenhuma eletricidade, portanto, esse diagrama mostra que nenhuma eletricidade pode ser gerada aproximadamente das 19h00 às 5h00 da manhã. O diagrama mostra, então, que o fator de capacidade fotovoltaica aumenta ao longo do dia e atinge o pico ao meio-dia, antes de cair para 0 à noite, acompanhando a intensidade da luz solar. Uma mensagem importante desse diagrama é que não se pode contar com essa usina fotovoltaica para produzir eletricidade aproximadamente das 19h às 5h, embora ela seja uma fonte útil de geração durante o dia. Portanto, devemos considerar esse fato na modelagem do sistema energético, e esse é outro motivo importante pelo qual modelamos a variabilidade do tempo no OSeMOSYS.

## Slide 17
17
3.3 Variabilidade adicional do sistema
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
3.3.3 Introdução à importância da flexibilidade
Notes: Este gráfico mostra dados de exemplo sobre a disponibilidade de recursos hídricos para a produção de eletricidade em usinas hidrelétricas e o perfil da demanda de eletricidade. Podemos ver que o pico de disponibilidade de água não corresponde ao pico de demanda, portanto, a demanda não poderia ser atendida apenas com a energia hidrelétrica. Para garantir que a demanda sempre possa ser atendida, mesmo quando houver variabilidade na disponibilidade de recursos, conforme mostrado nessa figura, é importante que o sistema tenha fontes de flexibilidade. A flexibilidade pode vir de várias fontes, como o armazenamento de energia. O armazenamento de energia refere-se à ideia de armazenar energia para uso posterior. Nos sistemas de eletricidade, geralmente é útil armazenar a eletricidade produzida quando a demanda é baixa, de modo que a eletricidade armazenada possa ser usada quando a demanda for maior e/ou houver menos oferta disponível.
Há vários tipos de armazenamento de energia. Uma opção comum é a energia hidrelétrica de armazenamento por bombeamento, em que a água é bombeada de um reservatório inferior para um reservatório superior a fim de armazenar energia, que é então liberada quando a água é descarregada de volta para o reservatório inferior. Os sistemas de eletricidade também podem conter baterias autônomas, que armazenam eletricidade da rede de transmissão em momentos de baixa demanda para liberação quando a demanda for maior, ou as baterias são comumente combinadas com tecnologias de geração de energia renovável. Por exemplo, é comum ter armazenamento de bateria em fazendas solares, pois isso permite que o excesso de eletricidade gerada durante os períodos ensolarados seja armazenado e liberado quando a intensidade solar for menor. O armazenamento e a flexibilidade serão abordados com mais detalhes em aulas posteriores.

## Slide 18
18
3.3.4 Variabilidade de preços
3.3 Variabilidade adicional do sistema
(Travelplanner, imagem, licenciada sob CC BY-SA 3.0)
Notes: Outra fonte de variabilidade temporal nos sistemas energéticos vem dos custos das commodities. Os preços das commodities podem variar bastante ao longo do tempo devido a mudanças na oferta e na demanda. Como regra geral, quando a oferta de uma commodity excede a demanda, os preços caem, e quando a demanda excede a oferta, os preços sobem. A oferta e a demanda podem ser influenciadas por vários fatores externos, como desacelerações econômicas, que reduzem a demanda, ou eventos geopolíticos e desastres naturais, que podem desacelerar temporariamente a produção. Podemos ver a volatilidade dos preços das commodities na figura acima. É importante que consideremos essa variação nos preços das commodities nos modelos de sistemas energéticos para que nossos modelos fiquem mais alinhados com a realidade. No OSeMOSYS, isso é feito especificando os preços das commodities em cada ano do período de modelagem com base nas previsões de preços, conforme descrito na aula 4.

## Slide 19
19
3.3.5 Importância geral da modelagem da variabilidade do tempo
3.3 Variabilidade adicional do sistema
Notes: Para resumir esta mini-aula e a anterior, aprendemos primeiramente que vários elementos dos sistemas energéticos variam com o tempo. Entre eles estão a demanda, que varia conforme as atividades de consumo de energia ocorrem em diferentes momentos do dia e de forma diferente em cada estação, a geração de eletricidade, que pode variar conforme a disponibilidade de recursos renováveis e os preços da energia. Também vimos a importância de equilibrar o fornecimento e a demanda de eletricidade e os impactos críticos que o fornecimento não confiável pode causar. Para ajudar a mitigar esses impactos, devemos considerar a variabilidade do tempo ao planejar sistemas energéticos. Portanto, isso é modelado no OSeMOSYS. O método de modelagem da variabilidade do tempo no OSeMOSYS é abordado em mais detalhes na próxima seção.

## Slide 20
20
Aula 3.3 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Representação de tempo no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 21
21
3.4.1 Introdução à representação do tempo Parte 1
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
Notes: No OSeMOSYS, representamos a variabilidade do tempo dividindo um ano em "fatias de tempo” (TimeSlices). Antes de falarmos mais sobre o uso de fatias de tempo no OSeMOSYS, é importante entender o que estamos tentando considerar quando usamos essa abordagem de fatias de tempo. As faixas de tempo devem ser frações do ano com características diferentes, geralmente representando diferentes estações do ano, diferentes tipos de dias e diferentes horas do dia. Por exemplo, uma fatia de tempo poderia representar todas as noites nos finais de semana no verão e outra poderia representar todas as noites nos finais de semana no inverno. O objetivo final dessa abordagem é capturar a variabilidade da demanda e da disponibilidade de recursos ao longo do tempo no país que estamos modelando. Isso significa que a definição mais adequada de fatias de tempo pode variar de acordo com o país. Por exemplo, alguns países têm quatro estações claramente definidas, cada uma delas com diferentes padrões climáticos. Em um país como esse, provavelmente seria necessário garantir que cada uma dessas estações fosse representada por uma fatia de tempo diferente na OSeMOSYS, pois a demanda e a disponibilidade de recursos renováveis serão diferentes em cada uma delas. Entretanto, outros países têm apenas duas estações que precisam ser representadas, por exemplo, países com apenas uma estação úmida e uma seca.

## Slide 22
22
Set | Descrição
Ano / Year (Y) | Todos os anos que devem ser considerados no modelo.
Temporada / Season (ls) | Estações (por exemplo, inverno, primavera, verão, outono, estação [1,4]) que são consideradas no modelo.
Tipo de dia / DayType (ld) | Tipos de dia (por exemplo, dias de semana, fim de semana daytype: [1,2]) que são considerados no modelo.
Intervalos diários / DailyTimeBracket (lh) | Seções do dia (por exemplo, manhã, tarde, noite dailytimebracket: [1,3]) que são consideradas no modelo.
Timeslice (l) | Intervalos de tempo típicos que devem ser usados no modelo. Seu número é igual ao produto do número de estações, tipos de dias e intervalos de tempo diários (por exemplo, com os exemplos acima timeslice [1,24])
Novo et al., 2022
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
3.4.2 Introdução à representação do tempo Parte 2
Notes: Uma descrição mais ampla de como o modelo divide o tempo em vários conjuntos hierárquicos é apresentada aqui:
Ano (Y) - Representa todos os anos que estamos considerando no modelo.
Temporada (Is) - Cada ano é dividido em estações. Por exemplo, poderíamos dividir o ano em quatro estações: inverno, primavera, verão e outono. Essa divisão sazonal ajuda a captar as variações nas necessidades de energia, como aquecimento no inverno ou ar condicionado no verão.
Tipo de dia (Id) - Em cada estação, também diferenciamos os tipos de dias, como dias úteis e finais de semana. Isso nos permite refletir as mudanças nos padrões de consumo de energia, já que os finais de semana podem ter um perfil de demanda diferente em comparação com os dias de semana.
Dailybracket (Ih) - Cada tipo de dia é dividido em seções do dia, conhecidas como intervalos diários. As divisões comuns podem incluir manhã, tarde e noite, o que nos ajuda a captar as variações intradiárias na demanda e na oferta de energia.
Timeslice (I) - Finalmente, essas divisões se juntam para formar timeslices. Os timeslices são os intervalos de tempo fundamentais no modelo, representando a menor unidade de tempo que o OSeMOSYS considerará. O número de timeslices é o produto de estações, tipos de dias e intervalos diários. Por exemplo, se tivermos quatro estações, dois tipos de dias e três intervalos diários, teremos 24 timeslices.
No lado direito, o diagrama representa visualmente esse detalhamento, mostrando como um ano é dividido em estações, cada estação em tipos de dias e cada tipo de dia em intervalos diários, resultando nas faixas de tempo finais usadas para análise.

## Slide 23
23
3.4.3 Representação de tempo na MUIO
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
Na MUIO, podemos definir timeslices sozinhos se não estivermos modelando tecnologias de armazenamento. Caso contrário, precisamos definir estações do ano, tipos de dias e intervalos de tempo diários, cada um dos quais deve ser vinculado a um intervalo de tempo.
Notes: Na MUIO, temos a flexibilidade de definir diferentes intervalos de tempo. À esquerda, você pode ver as principais categorias de conjuntos de tempo descritas no slide anterior: Anos, estações do ano, tipos de dia, intervalos de tempo diários e timeslices.
Na visualização da linha do tempo à direita, vemos uma lista de anos selecionados para este exemplo, que vão de 2020 a 2050. Ao selecionar anos específicos, podemos personalizar quais períodos são analisados, tornando o modelo mais eficiente.
É importante ressaltar que, na MUIO, temos a opção de definir apenas as faixas de tempo se não estivermos incorporando tecnologias de armazenamento. No entanto, se estivermos modelando o armazenamento, precisaremos especificar as estações do ano, os tipos de dia e os intervalos de tempo diários, pois cada um deles deve ser vinculado a um intervalo de tempo.
Essa flexibilidade permite que a MUIO adapte a representação do tempo com base nos requisitos específicos do modelo, garantindo que tenhamos a granularidade adequada sem complexidade desnecessária.

## Slide 24
24
3.4.4 Divisão de anos
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
Divisão de ano / YearSplit
Duração de um intervalo de tempo modelado, expresso como uma fração do ano. A soma deve ser igual a 1.
Abordagem padrão | Abordagem alternativa
X timeslices de igual comprimento e Year Split é 1/X. Por exemplo, 8 timeslices de igual comprimento e a divisão do ano é 1/8=0,125 | Número de timeslices=Número de estações vezes o número de tipos de dias vezes o número de intervalos diários Por exemplo: Temporada 1 (janeiro, fevereiro), daytype (dias úteis) e dailybracket (6:00 AM a 9:00 AM)
Abordagem padrão | Abordagem alternativa
X timeslices de igual comprimento e Year Split é 1/X. Por exemplo, 8 timeslices de igual comprimento e Year Split é 1/8=0,125 | 
Notes: A divisão do ano é a proporção do ano representada por cada intervalo de tempo. É importante verificar se os valores da divisão do ano somam 1. Se não houver dados específicos disponíveis, podemos presumir que cada intervalo de tempo tem a mesma duração, tornando a divisão do ano igual a 1 dividido pelo número total de intervalos de tempo. Por exemplo, com 8 timeslices, cada um teria uma divisão de ano de 1/8 ou 0,125. Como alternativa, se tivermos uma definição precisa de cada timelice, poderemos estimar o valor da divisão de ano. Por exemplo, uma estação que abrange janeiro e fevereiro consiste em 59 dias (31 em janeiro mais 28 em fevereiro). Se considerarmos apenas os dias úteis (ou seja, 5 de 7 dias) e um intervalo de tempo diário das 6h às 9h (ou seja, 3 de 24 horas), a divisão do ano seria o produto dessas proporções dividido por 365 dias em um ano, conforme mostrado no exemplo. Esses valores são então inseridos no MUIO, que você pode experimentar no Exercício Prático 2.

## Slide 25
25
3.4.5 Exercício de divisão anual
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
Um intervalo de tempo é definido como:
Estações 3: Junho, Julho e Agosto
Tipo de dia: finais de semana
Horário diário: das 14:00 às 18:00
Qual é o valor do YearSplit para esse intervalo de tempo?
Notes: Este é um segundo exemplo de como calcular a divisão do ano depois que os recursos de intervalo de tempo são definidos. Nesse caso, uma temporada que abrange de junho a agosto consiste em 92 dias (30 em junho, 31 em julho e 31 em agosto). Se considerarmos apenas os fins de semana (ou seja, 2 de 7 dias) e um intervalo de tempo diário das 14h às 18h (ou seja, 4 de 24 horas), a divisão do ano é o produto dessas proporções dividido pelos 365 dias em um ano, conforme mostrado no slide.

## Slide 26
26
3.4.6 Parâmetros adicionais: Taxas de desconto (Discount Rates)
3.4 Representação do tempo no OSeMOSYS
Taxa de desconto /
DiscountRate
Taxa de desconto global ou taxa de desconto social (SDR) para contabilizar os investimentos públicos. A SDR é o retorno esperado de uma perspectiva de planejador central. Usada para calcular o valor presente líquido dos custos no modelo.
Valor decimal entre 0 e 1
Fontes potenciais: Avaliações de planejamento energético nacional, relatórios de bancos nacionais
Taxa de desconto Idv /
DiscountRateIdv
Taxas de desconto individuais ou hurdle rates (HR) para cada tecnologia de geração. Em outras palavras, HR é o retorno esperado do ponto de vista do investidor. Usada para calcular um custo de capital anualizado.
Valor decimal entre 0 e 1
Notes: No último slide desta aula, apresentaremos brevemente dois parâmetros usados na configuração de um modelo no OSeMOSYS, que praticaremos no Exercício Prático 2. Embora não seja necessário estudar o desconto em profundidade para este curso, daremos uma rápida explicação de como ele é aplicado no OSeMOSYS.
O objetivo do desconto é levar em conta o valor temporal do dinheiro, em que geralmente é mais vantajoso ter uma determinada quantia agora do que no futuro. Por exemplo, se for dada a opção de receber US$ 100 agora ou daqui a dois anos, é mais vantajoso recebê-lo agora, pois ele poderia ser investido para crescer além dos US$ 100 em dois anos. Esse conceito é capturado pela taxa de desconto, que é usada para determinar o valor presente dos fluxos de caixa futuros. No OSeMOSYS, o parâmetro Discount Rate (taxa de desconto), representado como um decimal, serve a esse propósito. Uma taxa de desconto típica pode ser 10%, que representamos no OSeMOSYS com um valor de 0,1 para o parâmetro Discount Rate. Além disso, taxas de desconto individuais podem ser definidas para cada tecnologia para calcular o custo de capital anualizado.

## Slide 27
27
Aula 3.4 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Representação de tempo no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 28: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com