## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 4
DEMANDAS DE ENERGIA E SUA REPRESENTAÇÃO

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você terá:
ILO1: Aprendido sobre as características das demandas de energia
ILO2: Aprendido os diferentes tipos de demandas de energia
ILO3: Entendido como as demandas de energia são consideradas nos modelos de energia
ILO4: Aprendido a representar as demandas de energia no OSeMOSYS

## Slide 3
3
4.1.1 Setores de energia
4.1 Características da demanda de energia
Industrial
Residencial
Comercial
Transporte
Agricultura
Notes: Todos nós precisamos de energia, e precisamos dela em diferentes formas, dependendo da aplicação específica. As demandas por energia vêm de todos os setores da sociedade, como:
O setor residencial (rural e urbano) - para cozimento, aquecimento, resfriamento, iluminação e eletrodomésticos
Indústria - para processos químicos, produção de vapor e aquecimento
Comércio - para iluminação, aquecimento e resfriamento de edifícios ou manutenção de produtos em baixas temperaturas
Transporte - para carros, caminhões e ônibus, aviação, transporte marítimo e trens
Agricultura - para tratores e maquinário ou bombeamento de água
Como a energia é usada para diferentes serviços em diferentes setores, as características das demandas de energia variam de acordo com o setor.

## Slide 4
4
4.1.2 Variações na demanda diária de energia
4.1 Características da demanda de energia
(Taliotis et al. 2018, imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Na aula 3, aprendemos que as demandas de energia podem variar em escalas de tempo diárias, semanais e mensais, refletindo principalmente o cronograma de atividades dos consumidores. Além disso, esse diagrama também mostra que as demandas de energia variam de acordo com o setor. Podemos ver que a magnitude da demanda varia de acordo com o setor, com a demanda agrícola sendo significativamente menor do que a demanda residencial e comercial neste exemplo. Isso significa que os setores comercial e residencial estão consumindo mais eletricidade, talvez porque suas atividades sejam mais intensivas em energia ou em maior escala. Além disso, vemos que o perfil diário da demanda varia de acordo com o setor. Por exemplo, aqui, no gráfico exibido, há um claro pico noturno na demanda residencial, enquanto as demandas agrícola e industrial são bastante consistentes ao longo do dia. Isso provavelmente ocorre porque as máquinas agrícolas e industriais operam constantemente, enquanto o uso de energia nas residências atinge o pico à noite, quando os consumidores usam mais eletricidade para cozinhar, iluminar e usar eletrodomésticos.

## Slide 5
5
4.1.3 Importância das demandas específicas do setor
4.1 Características da demanda de energia
(Olaniyan et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: As diferenças entre os setores discutidas no slide anterior significam que, às vezes, pode ser importante modelar as demandas separadamente por setor, de modo que nossos modelos possam considerar as características específicas de cada demanda.
Além disso, em cada um desses setores, a demanda de energia varia ao longo do tempo e entre diferentes classes de consumidores. Por exemplo, no setor residencial, as demandas podem diferir entre residências rurais e urbanas, conforme mostrado neste diagrama, ou entre áreas conectadas à rede e fora dela. Os planejadores de energia devem garantir que a demanda de energia seja atendida em qualquer momento para todas as classes de consumidores. Portanto, as principais características das demandas devem ser representadas nos modelos de energia.

## Slide 6
6
4.1.4 Variações de longo prazo nas demandas de energia
4.1 Características da demanda de energia
Notes: Um dos principais desafios do planejamento energético é que essas demandas de energia mudam com o tempo, por exemplo, devido ao crescimento populacional ou à criação de novos setores. Neste diagrama, podemos ver variações históricas nas demandas de energia que provavelmente estão correlacionadas a mudanças na sociedade. Por exemplo, os aumentos na demanda de energia provavelmente refletem o aumento da atividade industrial. No planejamento energético, é importante pensarmos em como as demandas de energia provavelmente mudarão no futuro. Isso geralmente é feito por meio de previsões de demanda de energia, como as projeções futuras mostradas nesta figura. Essas previsões podem ser criadas usando estimativas dos principais influenciadores da demanda de energia, como o crescimento populacional e a atividade econômica. As projeções futuras geralmente também se baseiam em como as demandas de energia mudaram historicamente.

## Slide 7
7
4.1.5 Planejamento da expansão da capacidade
4.1 Características da demanda de energia
(Taliotis et al. 2018, imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: O principal objetivo da modelagem no OSeMOSYS é planejar a expansão da capacidade. Para isso, precisamos considerar essas mudanças de longo prazo na demanda de energia e usar uma projeção de demanda futura, como a mostrada pela linha verde neste diagrama. Uma projeção de demanda existente criada a partir de dados existentes, ou usando outra ferramenta, é usada como dados de entrada para o OSeMOSYS. Além de uma projeção de demanda, precisamos de dados sobre a capacidade do sistema existente. Usando as capacidades e a vida útil das usinas elétricas existentes, podemos criar uma previsão da capacidade do sistema se não houver novos acréscimos de capacidade; isso é representado pela linha azul no diagrama, que mostra a diminuição gradual da capacidade do sistema à medida que as usinas elétricas são desativadas. Agora podemos ver que há necessidade de uma nova expansão de capacidade no futuro, à medida que a demanda aumenta e a capacidade do sistema existente diminui. Conforme discutido na Aula 3, há perdas nos sistemas energéticos, e sempre precisamos que a capacidade seja um pouco maior do que a demanda para compensar isso. Portanto, a linha vermelha nesse diagrama mostra os requisitos de capacidade total do sistema à medida que a demanda aumenta. A lacuna entre as linhas vermelha e azul mostra, portanto, a expansão de capacidade necessária ao longo do tempo. O OSeMOSYS pode ser usado como uma ferramenta para planejar essa expansão de capacidade, considerando restrições técnicas, econômicas e ambientais.

## Slide 8
8
Aula 4.1 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Definindo as demandas finais de energia no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4559206
Olaniyan K, McLellan B, Ogata S, Tezuka T. Estimating Residential Electricity Consumption in Nigeria to Support Energy Transitions. Sustainability [Internet]. 2018 May 5;10(5):1440. Disponível em: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1440

## Slide 9
9
4.2.1 Demandas de energia em sistemas energéticos de referência
4.2 Demandas de energia em modelos
Notes: As demandas de energia são representadas no lado direito do Sistema Energético de Referência (SRE), destacado em verde neste exemplo de SRE.
Como podemos ver na figura, há várias etapas para chegar à divisão da demanda final por setor:
A eletricidade das usinas de energia, que representa o fluxo agregado de eletricidade proveniente de todas as usinas de energia do modelo;
Eletricidade após a transmissão, que contabiliza as perdas das linhas de transmissão;
Eletricidade para uso ou demanda total de eletricidade, que representa a eletricidade que chega aos consumidores finais após a distribuição.
A demanda total pode então ser dividida por setor, por exemplo, neste SER temos as seguintes demandas:
  Demanda de eletricidade industrial
  Demanda de eletricidade residencial
  Demanda de eletricidade comercial

## Slide 10
10
4.2.2 Convenção de nomenclatura genérica para demandas
4.2 Demandas de energia em modelos
Notes: Antes de prosseguirmos, vamos nos lembrar rapidamente da convenção de nomenclatura apresentada na Aula 3 e pensar em como ela é relevante para definir nossas demandas de energia. Este diagrama é igual ao anterior; entretanto, os nomes das commodities e das tecnologias foram substituídos pelos códigos especificados na convenção de nomenclatura. Podemos ver isso:
A eletricidade das usinas de energia é denominada E.L.C.0 0 1
A eletricidade após a transmissão é denominada E.L.C.0 0 2
A eletricidade após a distribuição, ou a demanda total de eletricidade, é denominada E.L.C.0 0 3
As demandas de eletricidade específicas do setor têm os seguintes nomes:
  Demanda de eletricidade industrial = I.N.D.E.L.C
  Demanda de eletricidade residencial = R.E.S.E.L.C
  Demanda de eletricidade comercial = C.O.M.E.L.C

## Slide 11
11
4.2.3 Introdução à definição das demandas de energia
4.2 Demandas de energia na modelagem
Notes: Ao definir uma demanda de energia, é importante identificar:
O transportador de energia ou serviço de energia para o qual a demanda surge: por exemplo, eletricidade, transporte de passageiros ou cozinha.
O setor de onde vem a demanda: por exemplo, residencial (urbano e/ou rural, fora ou dentro da rede), industrial ou comercial.
A variabilidade média dessa demanda em um ano, que normalmente é expressa por meio de perfis de demanda média, explicada em mais detalhes posteriormente nesta aula.
A demanda média anual atual e futura esperada.
É difícil prever demandas futuras e, naturalmente, há incerteza em nossas previsões. Esse é um dos motivos pelos quais modelamos diferentes cenários.

## Slide 12
12
4.2.3 Exemplos de demandas de energia
4.2 Demandas de energia na modelagem
Notes: Vamos pensar no que precisaríamos identificar ao definir um exemplo de demanda de energia. Neste exemplo, pensaremos na eletricidade consumida em residências urbanas. Então, o que precisamos identificar com base no slide anterior?
O portador de energia para o qual a demanda surge: neste caso, é a eletricidade.
O setor de onde vem a demanda: nesse caso, é o setor residencial ou o setor residencial urbano, se quisermos ser mais específicos.
A variabilidade média da demanda ao longo do ano: aqui analisaríamos os perfis de carga de eletricidade diários e anuais de uma área urbana residencial, o que nos informaria como a demanda varia diariamente e em diferentes estações. Com base no que aprendemos, poderíamos esperar que essa demanda residencial fosse maior à noite, e a variação sazonal dependeria do clima do país.
A demanda anual atual e esperada: aqui, analisaríamos um balanço energético (abordado em mais detalhes posteriormente) para obter dados sobre a demanda de eletricidade residencial atual e histórica. Poderíamos usar esses dados, potencialmente combinados com uma estimativa de crescimento populacional, para criar uma projeção futura para a demanda também.

## Slide 13
13
4.2.5 Introdução de cenários
4.2 Demandas de energia na modelagem
Fonte: IEA, 2023
ETAPAS: Cenário de políticas declaradas
APS: Cenário de promessas anunciadas
NZE: cenário de emissões zero até 2050
Notes: Os cenários são úteis para explorar diferentes projeções de demanda de energia e seus impactos no planejamento da expansão da capacidade. Como o futuro é incerto, é comum considerar o que pode acontecer se o futuro se desenrolar de diferentes maneiras, que são representadas em diferentes cenários. Nesta figura, podemos ver três cenários diferentes que mostram uma perspectiva de consumo de combustível nos próximos anos, projetada pela Agência Internacional de Energia em seu World Energy Outlook 2023. Talvez queiramos considerar vários cenários para avaliar como a demanda poderá variar no futuro. Os principais preditores da demanda de energia, como o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e a política energética, podem variar entre os cenários. Isso significa que cada cenário tem uma projeção de demanda de energia diferente. Como não podemos ter certeza de qual cenário será o melhor indicador do futuro, é útil modelar vários cenários e considerar as implicações de cada um deles para fornecer percepções úteis para a formulação de políticas.

## Slide 14
14
14
Aula 4.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Definindo as demandas finais de energia no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585689
IEA (2023), World Energy Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023, Licença: CC BY 4.0 (relatório); CC BY NC SA 4.0 (Anexo A)

## Slide 15
15
4.3.1 Definição de demandas finais no OSeMOSYS
4.3 Demandas de energia no OSeMOSYS
Notes: Há vários parâmetros novos a serem introduzidos que são usados para definir as demandas finais no OSeMOSYS:
Demanda anual acumulada: Define a demanda total acumulada de uma commodity que é constante ao longo do ano, para cada ano modelado.
Demanda anual especificada: Define a demanda total especificada para cada ano modelado, vinculada a um "tempo de uso" específico durante o ano.
Perfil de demanda especificada: Define a parcela da demanda de energia necessária em cada intervalo de tempo específico.
É importante observar que uma demanda de commodity não pode ser definida usando tanto a demanda anual acumulada quanto a demanda anual especificada. Além disso, se uma demanda de commodity for definida usando a demanda anual especificada, os dados também devem ser inseridos para o perfil de demanda especificada para essa demanda de commodity. Por fim, as demandas no OSeMOSYS geralmente são inseridas usando unidades de Petajoules (PJ), o que significa que talvez seja necessário alterar as unidades ao obter dados de demanda de outras fontes. Por exemplo, se tivermos um perfil de demanda de eletricidade em GWh, precisaremos convertê-lo em PJ, o que, usando um fator de conversão de 1 GWh = 0,0036 PJ. Não se preocupe se isso parecer confuso, pois praticaremos a adição de demandas a um modelo OSeMOSYS nos exercícios práticos.

## Slide 16
16
4.3.2 Tecnologias de barreira
4.3 Demandas de energia no OSeMOSYS
Notes: A tecnologia Backstop é uma tecnologia fictícia que modelamos como uma campainha de alarme. Normalmente, ela é caracterizada por custos muito altos, de modo que o modelo só opta por usá-la se nenhuma outra tecnologia estiver disponível.
Sempre que os resultados do modelo mostrarem que uma tecnologia Backstop entra no sistema para produzir eletricidade, isso significa que:
O modelo é muito restrito (ou seja, não há recursos primários e tecnologias de conversão suficientes no sistema para produzir eletricidade suficiente para atender à demanda).
Ou o modelo não está configurado corretamente (ou seja, alguns parâmetros tecnológicos estão definidos de forma errada).
É útil criar uma tecnologia Backstop para cada demanda, conforme mostrado no diagrama acima, para que possamos reconhecer rapidamente onde está o problema se virmos que uma tecnologia Backstop está em execução.

## Slide 17
17
4.3.4 Parâmetros da tecnologia backstop
4.3 Demandas de energia no OSeMOSYS
Índice de atividade de produção (para demanda final de eletricidade) = 1
Custo de capital [$/kW] = 999999
Custo variável [$/GJ] = 999999
Vida operacional [anos] = 1
Notes: Uma tecnologia Backstop é caracterizada pelos principais parâmetros mostrados neste slide. Esses parâmetros serão explicados com mais detalhes em aulas posteriores; no entanto, podemos entender a lógica por trás desses valores. O índice de atividade de produção nos informa qual mercadoria uma tecnologia produz e, por padrão, geralmente tem o valor 1. Como o índice de atividade de produção dessa tecnologia de backstop é para a demanda final de eletricidade, sabemos que esse é o produto produzido pelo backstop. Podemos ver que os custos de capital e variáveis da tecnologia Backstop são muito altos; isso ocorre porque o OSeMOSYS procurará encontrar a solução com o menor custo, portanto, ao atribuir custos muito altos à tecnologia Backstop, podemos ter certeza de que o modelo só usará o Backstop quando houver um problema com a configuração do nosso modelo. A vida operacional é definida como 1 ano, o que novamente garante que o Backstop seja menos econômico do que qualquer outra tecnologia no modelo, desde que o modelo esteja configurado corretamente. Aprenderemos como adicionar uma tecnologia de backstop a um modelo nos exercícios práticos.

## Slide 18
18
4.3.4 Dados de fornecimento para demandas de energia
4.3 Demandas de energia no OSeMOSYS
Fornecedores de dados de balanço energético e/ou projeções de demanda:
Agência Internacional de Energia [link]
Agência Internacional de Energia Renovável [link]
Estatísticas das Nações Unidas [link]
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico [link]
Notes: Os dados de demanda de energia para uso em modelos de energia podem vir de várias fontes. Entre as fontes particularmente úteis estão os balanços de energia e os diagramas de Sankey. Os balanços de energia nos informam a quantidade de cada commodity usada por um país ou região em um determinado ano, geralmente dividida por setor. Os diagramas de Sankey são uma maneira útil de entender as transformações entre diferentes commodities de energia, desde as commodities primárias até o consumo final. Várias organizações produzem dados de balanço energético que estão disponíveis ao público, como a Agência Internacional de Energia.

## Slide 19
19
4.3.5 Projeções de demanda do modelo
4.3 Demandas de energia no OSeMOSYS
(Pappis et al. 2018, imagem licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Podemos consultar os estudos de modelagem existentes para obter exemplos de projeções de demanda e dados de demanda que podemos usar em nossos próprios modelos. Por exemplo, este slide mostra as projeções de demanda para diferentes combustíveis na África em três cenários diferentes do The Electricity Model Base for Africa (ou TEMBA, abreviado). Esse estudo considerou um cenário de referência, que leva em conta as condições normais de negócios, e cenários de 1,5 grau e 2 graus que exploram os investimentos e as mudanças no consumo necessários para que as emissões do setor de energia estejam alinhadas com as metas de aumento de temperatura de 1,5 grau e 2 graus em relação aos níveis pré-industriais. As projeções de demanda diferem significativamente de acordo com o cenário. Isso se deve ao fato de que seriam necessárias mudanças nos padrões de demanda em relação ao cenário business-as-usual para atingir as metas de 1,5 grau e 2 graus, incluindo a redução do consumo de eletricidade e o abandono dos combustíveis fósseis.

## Slide 20
20
Aula 4.3 Referências
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. e Ramos, E., Energy projections for African countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. e Kougias, I., editor(es), EUR 29904 EN, Serviço de Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 21
21
4.4.1 Exemplo de perfil de demanda especificada para OSeMOSYS
4.4 Exemplos e unidades de demanda
Inverno
Primavera
Verão
Outono
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Dia
Dia
Dia
Dia
Notes: Este gráfico mostra um exemplo de perfil de demanda especificado para eletricidade no OSeMOSYS. Há 96 barras, uma para cada uma das 96 faixas de tempo usadas nesse modelo OSeMOSYS, conforme explicado na aula 3. Neste exemplo, temos quatro estações (inverno, primavera, verão e outono), cada uma representada por 24 fatias de tempo no OSeMOSYS, com 12 fatias de tempo para o dia e 12 fatias de tempo para a noite. O parâmetro Specified Demand Profile (Perfil de demanda especificado) é usado para representar a proporção da demanda que ocorre em cada fatia de tempo, com os valores de todas as 96 fatias de tempo somando 1.
No gráfico, podemos ver que a demanda de eletricidade neste exemplo é maior nos dias de inverno, porque as faixas de horário dos dias de inverno têm os valores mais altos do perfil de demanda especificada, enquanto a demanda é menor nas noites de primavera. É importante reconhecer que isso é uma simplificação: na realidade, a demanda varia dentro das estações e a cada hora do dia. Nossa simplificação significa que modelamos um dia representativo de cada estação e presumimos uma demanda igual nos dias e nas noites dessas estações. Embora essa seja uma simplificação, ela nos permite considerar a variação na demanda entre as estações e as partes do dia sem ter uma estrutura de modelo incrivelmente complexa.

## Slide 22
4.4.2 Exemplo de demanda anual especificada
4.4 Exemplos e unidades de demanda
Notes: Enquanto o parâmetro Specified Annual Demand Profile (Perfil de demanda anual especificada) é usado para indicar a proporção da demanda que ocorre em cada intervalo de tempo, o parâmetro Specified Annual Demand (Demanda anual especificada) é usado para indicar a quantidade de demanda em cada ano do período do modelo. Esse parâmetro tem unidades de Petajoules. Normalmente, obtemos os dados para esse parâmetro a partir de previsões de demanda existentes, que podem se basear em determinantes-chave da demanda, como o crescimento populacional esperado. Se obtivermos dados de demanda de fontes existentes, devemos nos lembrar de converter os dados em Petajoules para uso no OSeMOSYS.

## Slide 23
4.4.3 Demanda anual acumulada vs. demanda anual especificada
4.4 Exemplos e unidades de demanda
Usamos os parâmetros Specified Annual Demand e Specified Annual Demand Profile quando queremos considerar a variabilidade temporal da demanda dentro do ano, por exemplo, a demanda de eletricidade.
Entretanto, há algumas demandas que não têm variabilidade temporal específica dentro do ano. Nesse caso, usamos o parâmetro Accumulated Annual Demand (Demanda Anual Acumulada), que nos permite especificar a quantidade de demanda para cada ano do modelo, sem especificar como essa demanda é distribuída ao longo do ano, por exemplo, demanda de transporte de passageiros ou serviço de energia para cozinhar.
Demanda anual especificada + Perfil da demanda anual especificada
Demanda anual acumulada
Precisamos considerar a variabilidade da demanda dentro dos anos?
Sim
Não
Notes: Usamos os parâmetros Specified Annual Demand (demanda anual especificada) e Specified Annual Demand Profile (perfil de demanda anual especificada) quando queremos considerar a variabilidade temporal da demanda durante o ano, por exemplo, a demanda de eletricidade, pois sabemos que ela varia de forma relativamente previsível entre as estações e entre o dia e a noite. Entretanto, há algumas demandas que não têm variabilidade temporal específica dentro do ano. Nesse caso, usamos o parâmetro Accumulated Annual Demand (Demanda Anual Acumulada), que nos permite especificar a quantidade de demanda para cada ano do modelo, sem especificar como essa demanda é distribuída ao longo do ano, por exemplo, demanda de transporte de passageiros ou serviço de energia para cozinhar

## Slide 24
4.4.4 Potência versus energia
4.4 Exemplos e unidades de demanda
A energia é como a quantidade total de água no copo
A potência é como a velocidade com que a água é despejada no copo
Notes: Quando estivermos usando ferramentas de modelagem de energia, é importante lembrar a diferença entre potência e energia. Esses termos às vezes são usados de forma intercambiável; no entanto, há uma diferença importante entre os dois. A energia é essencialmente a quantidade total de trabalho realizado ou a capacidade total de realizar trabalho. Por outro lado, a potência é a taxa na qual essa energia é fornecida ou usada. Isso significa que a energia e a potência têm unidades diferentes, por exemplo, a energia é geralmente medida em Joules, enquanto a potência é geralmente medida em Joules por segundo (conhecida como Watts), porque a potência tem um elemento de tempo. Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido. Desde que o peso permaneça o mesmo, levantar um peso requer exatamente a mesma quantidade de energia, independentemente da velocidade com que o levantamos. No entanto, se levantarmos o peso mais rapidamente, a potência terá aumentado, pois usamos a mesma quantidade de energia, mas em um período de tempo mais curto. Ou poderíamos pensar em encher um copo de água: a energia seria a quantidade total de água que é despejada no copo, enquanto a potência seria a taxa na qual a água flui para o copo.

## Slide 25
4.4.5 Unidades para demanda
4.4 Exemplos e unidades de demanda
1 Petajoule (PJ) = 1000 Terajoules (TJ)
1 Petajoule (PJ) = 1.000.000 Gigajoules (GJ)
3,6 Petajoules (PJ) = 1 Terawatt-hora (TWh)
0,0036 Petajoules (PJ) = 1 Gigawatt-hora (GWh)
Notes: Quando definimos demandas no OSeMOSYS, estamos definindo quantidades de energia; por exemplo, a demanda anual especificada de eletricidade é a quantidade total de energia elétrica necessária em cada ano do período do modelo. Portanto, todas as nossas demandas terão unidades de energia. Um caso especial de demandas de transporte será analisado mais adiante neste curso. No OSeMOSYS, a unidade padrão de energia é o petajoule. Essa unidade é usada para definir todas as commodities, incluindo todas as demandas de energia e combustíveis usados no modelo. Por esse motivo, é importante lembrar de converter os dados de outras fontes para Petajoules antes de incluí-los no OSeMOSYS. Exemplos de fatores de conversão são mostrados neste slide. Por exemplo, é comum que os perfis de demanda de eletricidade sejam publicados em terawatts-hora ou gigawatts-hora, e nesse caso precisamos converter para petajoules, conforme mostrado neste slide. Para sistemas energéticos pequenos com baixa demanda de energia, unidades alternativas como terajoules ou gigajoules podem ser usadas, mas todas as outras unidades também devem ser padronizadas de acordo.

## Slide 26
26
Aula 4.4 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Definindo as demandas finais de energia no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585689

## Slide 27: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com