## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 5
FORNECIMENTO DE ENERGIA PRIMÁRIA

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Compreender a representação geral das tecnologias no OSeMOSYS
ILO2: Compreender os parâmetros tecnológicos: Taxa de atividade de entrada, Taxa de atividade de saída e Relação entre capacidade e atividade
ILO3: Entender como os custos de tecnologia são representados no OSeMOSYS
ILO4: Aprenda a representar as tecnologias de fornecimento de energia primária no OSeMOSYS

## Slide 3
3
5.1.1 O que são tecnologias no OSeMOSYS?
5.1 Tecnologias no OSeMOSYS
Cada caixa = 1 tecnologia
Notes: Uma tecnologia representa um processo (ou grupo de processos) que:
Fornece ou produz uma forma de energia ou serviço de energia, por exemplo, importação ou extração de petróleo, ou um fogão a gás natural para fornecer serviço de cozinha
Converte uma forma de energia em outra ou em um serviço de energia, por exemplo, conversão de petróleo bruto em derivados de petróleo, derivados de petróleo em eletricidade ou eletricidade em calor
Transfere, transmite ou distribui uma forma de energia, por exemplo, tecnologias de transmissão de eletricidade
Como vimos anteriormente, cada caixa em um Sistema Energético de Referência representa uma tecnologia.

## Slide 4
4
5.1.2 Exemplos de tecnologia
5.1 Tecnologias no OSeMOSYS
Extração de gás natural
Usina de energia a carvão
Usina de energia a diesel
Gás natural
Eletricidade
Eletricidade
Carvão
Diesel
Tecnologia de transmissão
Eletricidade 002
Eletricidade 001
Notes: Esse diagrama mostra alguns exemplos de tecnologias retiradas do diagrama anterior do Sistema Energético de Referência. Vamos dar uma olhada em como essas tecnologias são representadas:
A tecnologia de extração de gás natural tem um combustível de saída de gás natural, pois é isso que a tecnologia produz. Ela não tem combustível de entrada, pois é uma tecnologia de fornecimento de energia primária encontrada na extremidade esquerda do nosso Sistema Energético de Referência. Isso será abordado em mais detalhes posteriormente nesta aula.
A usina de energia a carvão tem como combustível de entrada o carvão e como combustível de saída a eletricidade, já que essa tecnologia converte a energia do carvão em eletricidade.
Da mesma forma, a usina a diesel converte a energia do diesel em eletricidade e, portanto, tem um combustível de entrada de diesel e um combustível de saída de eletricidade.
É importante observar que nem todas as tecnologias têm um combustível de entrada e um combustível de saída. Por exemplo, as tecnologias de extração de combustível normalmente não têm um combustível de entrada (como o exemplo do gás natural neste diagrama), e algumas tecnologias podem ter mais de um combustível de entrada ou de saída, como uma refinaria com petróleo bruto como combustível de entrada, produzindo gasolina e diesel como combustíveis de saída.

## Slide 5
5
5.1.3 Parâmetros que definem as tecnologias
5.1 Tecnologias no OSeMOSYS
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Há três grupos principais de dados que são usados para definir tecnologias. Eles incluem a commodity de entrada, que se refere ao fornecimento de combustível para a tecnologia. Dados importantes sobre a commodity de entrada incluem seu preço, disponibilidade e impactos. Por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa associadas ao uso do combustível. Em segundo lugar, precisamos de dados sobre as características tecnoeconômicas e ambientais das tecnologias. Isso inclui os custos, a eficiência, a vida útil e a disponibilidade da tecnologia. Por fim, precisamos definir a commodity de saída de cada tecnologia, que é a commodity que ela produz. Dados importantes sobre as commodities de saída incluem sua demanda, conteúdo energético e impactos.

## Slide 6
6
5.1.4 Representação de tecnologias no OSeMOSYS
5.1 Tecnologias no OSeMOSYS
Representa todas as usinas de energia nuclear
Notes: Como os modelos são abstrações da realidade, podemos definir tecnologias em diferentes níveis de abstração, dependendo da natureza do nosso modelo de energia. Na OSeMOSYS, uma tecnologia pode, portanto, representar coisas diferentes, por exemplo, uma tecnologia pode representar um único processo ou usina de energia, como uma usina de energia a carvão. Uma tecnologia também pode representar um grupo de processos ou usinas de energia com características semelhantes, por exemplo, uma tecnologia pode ser usada para representar todas as usinas de energia a carvão existentes se não houver necessidade de mais detalhes. Em nossos exemplos e exercícios práticos, usaremos essa abordagem de agrupamento, com uma tecnologia para representar todas as usinas de energia do mesmo tipo. Isso é mostrado neste diagrama e destacado para as usinas de energia nuclear como exemplo. Também agregaremos as redes de transmissão e distribuição em tecnologias únicas de transmissão e distribuição.

## Slide 7
7
5.1.5 Considerando as principais características das tecnologias
5.1 Tecnologias no OSeMOSYS
(Pappis et al. (2019), imagem licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Há várias características tecnológicas importantes que devem ser consideradas no planejamento da expansão da capacidade. Os modelos desenvolvidos com o OSeMOSYS têm a capacidade de considerar várias dessas características, incluindo:
Variação na disponibilidade, na eficiência e nos custos de uma tecnologia em escalas de tempo curtas e longas. Por exemplo, pode-se esperar que as novas tecnologias que têm custos altos agora se tornem significativamente mais baratas no futuro. Este diagrama, que apresenta projeções de custo de capital para tecnologias de energia renovável, mostra que alguns custos de tecnologia deverão cair no futuro. Portanto, essas tecnologias podem se tornar mais importantes para a relação custo-benefício no futuro, por isso é importante que o OSeMOSYS possa considerar dados de custo variáveis no tempo.
Os modelos também podem considerar os limites de produção por restrições de tecnologia e capacidade. Por exemplo, há um limite para a quantidade de energia que pode ser gerada por energia solar fotovoltaica em um determinado país com base na intensidade da luz solar durante o ano. É importante que o OSeMOSYS possa considerar isso para que seus resultados estejam alinhados com a realidade.
Além disso, podemos considerar as emissões associadas às tecnologias e os limites que podem ser impostos a elas. Por exemplo, talvez queiramos desenvolver um cenário de modelo para entender como as emissões de dióxido de carbono associadas ao sistema energético de um país podem ser reduzidas a um determinado nível, por isso é importante que o OSeMOSYS possa considerar as emissões associadas a cada tecnologia e tenha a capacidade de impor limites a elas.

## Slide 8
8
Aula 5.1 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. e Ramos, E., Energy projections for African countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. e Kougias, I., editor(es), EUR 29904 EN, Serviço de Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 9
9
5.2.1 Introdução de taxas de atividade de entrada e saída
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0; feita usando imagens de: R. Strickler, imagem, CC-BY-SA 3.0; A. Engels, imagem, CC BY 2.0; A Klink, imagem, CC BY 4.0; Turaids, imagem, CC-BY-SA 4.0)
Notes: As atividades de entrada e saída das tecnologias são definidas no OSeMOSYS por meio de dois parâmetros: Taxa de atividade de entrada e Taxa de atividade de saída.
Explicaremos esses dois parâmetros usando um exemplo, em que a tecnologia é uma máquina de fazer pão. Se a máquina estiver carregada com 5 kg de farinha e 4 litros de água, ela produzirá 50 baguetes, conforme mostrado no diagrama. Com base nessas informações, podemos calcular que, para produzir 1 baguete, precisamos de 100g de farinha e 80cl de água.
Se modelássemos essa máquina de fazer pão como uma tecnologia no OSeMOSYS, isso se traduziria em uma taxa de atividade de saída de 1 para baguetes e uma taxa de atividade de entrada de 100 para farinha e 80 para água - isso porque calculamos que precisamos de 100g de farinha e 80cl de água como entradas para produzir 1 baguete como saída da máquina de fazer pão. A farinha e a água são o combustível de entrada da tecnologia, enquanto a baguete é o combustível de saída.

## Slide 10
10
5.2.2 Taxas de atividade de entrada e saída para usinas de energia
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0; feita com imagens de: D Harris, imagem, CC BY SA 2.0; Zygimantus, imagem, CC BY SA 4.0; Party Pop, imagem, CC BY-SA 3.0)
Notes: Esse conceito pode ser usado para definir qualquer tecnologia com entradas e/ou saídas, como usinas de energia. Por exemplo, uma usina elétrica movida a carvão utiliza o combustível de entrada carvão e produz o combustível de saída eletricidade. É importante lembrar que a eficiência de uma usina de energia é igual à taxa de atividade de saída dividida pela taxa de atividade de entrada. No OSeMOSYS, geralmente é conveniente definir a taxa de atividade de saída como 1 e ajustar a taxa de atividade de entrada de acordo, como fizemos no exemplo da máquina de fazer pão. Sabíamos a quantidade de farinha e água necessária para fazer 50 baguetes e dividimos esse valor por 50 para calcular a quantidade necessária para fazer 1 baguete, o que nos permitiu definir o Output Activity Ratio como 1. Se a taxa de atividade de saída for 1, a eficiência de uma usina de energia é, portanto, igual a 1 dividido pela taxa de atividade de entrada. Praticaremos o uso desses parâmetros em exercícios práticos.

## Slide 11
11
5.2.3 Taxas de atividade de entrada e saída - Exercício
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
Para o exemplo dado de uma usina de carvão, se a quantidade de eletricidade produzida for de 25 GJ, quanto carvão em GJ foi utilizado?
Usina de energia a carvão
10 GJ de carvão
4 GJ de eletricidade
Notes: Neste exemplo, temos dados que indicam que uma usina de carvão produz 4 GJ de eletricidade usando 10 GJ de carvão. Para calcular a eficiência da usina, dividimos a energia de saída pela energia de entrada, o que resulta em um valor de 0,4 ou 40%. A taxa de atividade de entrada é então calculada como o inverso da eficiência, que é 1 dividido por 0,4, igual a 2,5. A taxa de atividade de saída permanece 1.
Isso significa que são necessários 2,5 GJ de carvão para produzir 1 GJ de eletricidade. Para calcular o carvão necessário para produzir 25 GJ de eletricidade, usamos a relação de atividade de entrada/saída, resultando em 62,5 GJ de carvão.

## Slide 12
12
5.2.4 Definição de capacidade e atividade
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0; feita com imagens de: A. Engels, imagem, CC BY 2.0;; Turaids, imagem, CC-BY-SA 4.0)
Notes: É importante entender a diferença entre capacidade e atividade das tecnologias. Se voltarmos ao exemplo da máquina de pão, digamos que temos uma máquina que pode fazer 50 baguetes em uma hora. A capacidade da tecnologia é, portanto, 50 baguetes por hora (1 máquina) e a atividade seria a quantidade de baguetes produzidas, ou seja, 50 baguetes em uma hora, ou 100 baguetes em duas horas etc. A produção de baguetes é limitada pela capacidade da máquina de produzir apenas 50 baguetes em uma hora. Portanto, se quisermos produzir 100 baguetes, precisaremos reservar 2 horas para produzi-las com uma máquina ou comprar uma máquina extra para produzi-las em 1 hora.

## Slide 13
13
5.2.5 Introdução de limites de atividade e capacidade
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
Notes: Portanto, poderíamos aumentar nossa atividade (o número de baguetes produzidas) se aumentássemos a capacidade (número de máquinas de pão). No entanto, pode haver limites:
O quanto a capacidade pode ser aumentada, por exemplo, devido à falta de espaço ou de dinheiro para máquinas extras
O nível de atividade que a padaria pode ter, por exemplo, devido a limites na disponibilidade de farinha ou água
Se estivéssemos modelando essa máquina de pão, seria importante poder considerar esses limites no modelo para que os resultados fossem realistas. Os mesmos conceitos se aplicam às usinas de energia, conforme explicado a seguir.

## Slide 14
14
5.2.6 Capacidade e atividade das usinas de energia
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0; feita com imagens de: D Harris, imagem, CC BY SA 2.0; Zygimantus, imagem, CC BY SA 4.0; Party Pop, imagem, CC BY-SA 3.0)
Notes: Observando nosso exemplo de uma usina de energia a carvão, o diagrama mostra que a quantidade de carvão que pode ser fornecida à usina é de 3500MWh por hora e, usando esse carvão, a usina pode produzir 1000MWh de eletricidade por hora. A capacidade de nossa usina de energia a carvão é, portanto, 1000MWh de eletricidade por hora, e a atividade seria 1000MWh de eletricidade em uma hora, 2000MWh de eletricidade em 2 horas e assim por diante. Assim como discutimos que poderia haver limites para a capacidade e a atividade das máquinas de pão, muitas vezes há limites para a capacidade e a atividade das usinas de energia. Por exemplo, a capacidade das usinas de energia a carvão pode ser limitada por restrições orçamentárias ou a atividade pode ser limitada pela quantidade de carvão disponível.

## Slide 15
15
5.2.7 Fator de capacidade (CapacityFactor)
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
Capacidade
Energia/Tempo
Serviço/horário
Atividade
Energia
Serviço
Usina de energia a carvão
Fator de capacidade (CF): Capacidade disponível por cada TimeSlice expressa como uma fração da capacidade total instalada, com valores que variam de 0 a 1.
Notes: Um parâmetro importante na relação entre capacidade e atividade é o fator de capacidade, que representa a razão entre a capacidade disponível para produção de energia e a capacidade total instalada. Na maioria das usinas, a capacidade instalada não é utilizada em 100% devido a fatores como restrições operacionais para usinas de combustível fóssil ou condições meteorológicas que afetam usinas solares, eólicas e hidrelétricas. A energia produzida varia de acordo com o fator de capacidade, conforme mostrado no exemplo.
Se tivermos 50 MW de capacidade instalada, ela produziria 50 MWh em uma hora, ou o equivalente a 0,18 TJ. No entanto, com um fator de capacidade de 80%, apenas 80% da capacidade instalada está disponível, resultando em 40 MWh, ou 0,114 TJ.

## Slide 16
16
5.2.8 Fator de capacidade - Exercício
5.2 Taxas de atividade de entrada e saída
Se uma usina hidrelétrica tem uma capacidade instalada de 240 MW, que nível de atividade ela pode fornecer em um dia, em MWh, assumindo CF igual a 0,55?
Notes: Neste exemplo, a primeira etapa é calcular o número de horas para o tempo determinado, pois a unidade final é MWh. Como um dia equivale a 24 horas, calculamos a energia produzida multiplicando a capacidade instalada de 240 MW pelo período de 24 horas e pelo fator de capacidade de 0,55. Isso resulta em uma produção de energia de 3.168 MWh.

## Slide 17
17
17
Aula 5.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799

## Slide 18
18
5.3.1 Relação entre capacidade e atividade (CapacityToActivityUnit)
5.3 Relação entre capacidade e atividade e custos
Notes: A unidade de medida padrão para energia no OSeMOSYS é PJ ou Petajoules. A Relação entre Capacidade e Atividade (CapacityToActivityUnit) é um parâmetro do OSeMOSYS usado como fator de conversão que relaciona a energia que seria produzida quando uma unidade de capacidade (geralmente 1GW) é totalmente utilizada em um ano. Esse parâmetro é usado para converter dados relacionados à capacidade de uma tecnologia (por exemplo, a capacidade instalada de uma usina de energia em GW) na atividade que ela pode gerar, ou seja, uma determinada quantidade de energia fornecida ao sistema (a ser relatada em PJ). Este diagrama mostra um exemplo de cálculo da Unidade de Capacidade para Atividade de uma usina de energia. Para usinas de energia, uma unidade de capacidade é 1GW. Se quisermos calcular a quantidade de energia que essa unidade pode gerar em um ano, precisamos multiplicar esse valor pelo número de horas em um ano (8.760), obtendo 8.760 GWh de eletricidade por ano. No entanto, no OSeMOSYS, a atividade deve ser informada em PJ, portanto, precisamos converter GWh em PJ, o que é feito multiplicando-se por 0,0036. Isso nos dá um resultado final de 31,536 PJ produzidos por uma unidade de capacidade em um ano, que é a Unidade de Capacidade para Atividade. Todas as tecnologias de usinas de energia no OSeMOSYS terão a mesma unidade de capacidade para atividade de 31,536.

## Slide 19
19
5.3.2 Introdução de custos de tecnologia na OSeMOSYS
5.3 Relação entre capacidade e atividade e custos
(Taliotis et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
No OSeMOSYS, os custos são divididos em custos de capital, custos fixos e custos variáveis
Notes: Além de definir o desempenho de uma tecnologia, é importante definir seus custos. As tecnologias têm alguns custos que ocorrem anualmente e outros que são apenas custos iniciais. No OSeMOSYS, os custos da tecnologia são divididos em três categorias: custos variáveis (que ocorrem anualmente), custos fixos (que ocorrem anualmente) e custos de capital (custos iniciais da tecnologia). Este diagrama mostra as unidades de cada um desses custos e alguns exemplos do que eles representam - analisaremos cada custo em mais detalhes nos slides a seguir.

## Slide 20
20
5.3.3 Custos de capital (CapitalCost)
5.3 Relação entre capacidade e atividade e custos
(Pappis et al. (2019), imagem licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: O custo de capital representa o custo inicial da compra da tecnologia e é definido como uma função da capacidade da tecnologia, usando a unidade $/kW. Isso inclui os custos dos investimentos iniciais para a tecnologia até o ponto em que ela pode começar a funcionar. Por exemplo, o custo de capital de uma usina de energia normalmente incluiria os custos de planejamento e projeto; peças, maquinário e construção; construção; e comissionamento e certificação. Os custos de capital de algumas tecnologias, por exemplo, tecnologias renováveis como a energia solar fotovoltaica, provavelmente mudarão no futuro, conforme mostrado neste diagrama, e, portanto, o custo de capital é definido para cada ano modelo no OSeMOSYS.

## Slide 21
21
5.3.4 Custos fixos (FixedCost)
5.3 Relação entre capacidade e atividade e custos
(Criado usando dados de Pappis et al. (2019), relatório licenciado sob CC BY 4.0)
Notes: O custo fixo é um custo anual definido como uma função da capacidade da tecnologia por ano, usando a unidade $/kW/ano. Isso inclui os custos regulares associados à tecnologia a cada ano. Por exemplo, o custo fixo de uma usina de energia normalmente incluiria os custos de pagamento dos salários dos funcionários, operações e manutenção regulares, impostos e seguro. Quanto aos custos de capital, pode-se esperar que os custos fixos de algumas tecnologias mudem no futuro e, portanto, o custo fixo também é definido para cada ano modelo no OSeMOSYS. Este diagrama mostra os custos fixos de diferentes tipos de usinas de energia usados no estudo de modelagem de energia do TEMBA para a África.

## Slide 22
22
5.3.5 Custos variáveis (VariableCost)
5.3 Relação entre capacidade e atividade e custos
(Pappis et al. (2019), imagem licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: O custo variável é definido como uma função da atividade tecnológica, usando a unidade $/GJ. Isso inclui os custos associados apenas à atividade da tecnologia, ou seja, os custos incorridos apenas quando uma tecnologia produz seu combustível/mercadoria de saída. Por exemplo, o custo variável de uma usina de geração de energia é, em grande parte, o custo do combustível de entrada da usina, bem como os custos de quaisquer outros consumíveis, como produtos químicos, necessários para a operação da usina. Isso significa que as tecnologias eólica, solar fotovoltaica e hidrelétrica geralmente têm custos variáveis de 0, pois não exigem nenhum combustível. Como veremos na próxima parte desta aula, o custo variável das tecnologias de fornecimento de energia primária é o preço da commodity/combustível que está sendo fornecido. Por exemplo, uma tecnologia de importação de carvão teria um custo variável igual ao preço do carvão importado em cada ano. Este diagrama mostra exemplos de projeções de custo de combustível que poderiam ser usadas para os custos variáveis das tecnologias de fornecimento de energia primária. Como podemos ver no diagrama, os custos variáveis, especialmente os preços dos combustíveis, também podem mudar com o tempo e, portanto, são definidos para cada ano modelo no OSeMOSYS.

## Slide 23
23
Aula 5.3 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. e Ramos, E., Energy projections for African countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. e Kougias, I., editor(es), EUR 29904 EN, Serviço de Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 24
24
5.4.1 Introdução de tecnologias de fornecimento de energia primária
5.4 Tecnologias de fornecimento de energia primária
Notes: As tecnologias de fornecimento de energia primária geralmente representam um de dois processos:
A extração ou produção doméstica de combustíveis, por exemplo, a produção doméstica de carvão.
Importação de combustíveis, por exemplo, importação de carvão.
Os combustíveis podem incluir: carvão, petróleo, derivados de petróleo (como o diesel), gás natural, urânio, biomassa e outros. Por convenção, para cada combustível considerado, normalmente incluímos uma tecnologia de importação e uma tecnologia de produção nacional, conforme mostrado neste diagrama. No entanto, às vezes podemos querer ajustar isso. Por exemplo, se estivermos modelando um país sem reservas domésticas de carvão, poderíamos simplesmente excluir a tecnologia de produção doméstica de carvão. Ou talvez queiramos incluir duas versões de uma tecnologia para representar opções diferentes. Por exemplo, poderíamos ter tecnologias separadas para a importação de gás natural via gasoduto e via transporte de gás natural liquefeito, uma vez que elas têm custos diferentes.

## Slide 25
25
5.4.2 Tecnologias de fornecimento de energia primária em sistemas energéticos de referência
5.4 Tecnologias de fornecimento de energia primária
Importações de carvão (IMPCOA)
Extração de carvão (MINCOA)
Importações de diesel (IMPDSL)
Carvão
Carvão
Diesel
Produção doméstica de diesel (MINDSL)
Diesel
Notes: Conforme mostrado neste diagrama, as tecnologias de fornecimento de energia primária são normalmente representadas nos sistemas energéticosde referência por uma tecnologia (caixa) com apenas combustíveis/mercadorias de saída (linhas) e nenhum combustível/mercadoria de entrada. Por exemplo, a tecnologia de extração de carvão não tem combustível de entrada e produz carvão como combustível de saída. Normalmente posicionadas mais à esquerda nos diagramas do Sistema Energético de Referência, podemos pensar nas tecnologias de fornecimento de energia primária como a primeira etapa do sistema energético; elas produzem os combustíveis usados por outras tecnologias para fornecer serviços de energia e atender às demandas normalmente encontradas na extrema direita dos diagramas do Sistema Energético de Referência. Para relembrar nossa convenção genérica de nomenclatura, as tecnologias de suprimento de energia primária normalmente têm um nome de seis letras, sendo o primeiro segmento M.I.N. para tecnologias de extração ou produção de combustível doméstico ou I.M.P. para tecnologias de importação, e o segundo segmento o código da commodity/combustível que está sendo produzido. Exemplos podem ser vistos neste diagrama.

## Slide 26
26
5.4.3 Tecnologias de fornecimento de energia primária no OSeMOSYS
5.4 Tecnologias de fornecimento de energia primária
Notes: No OSeMOSYS, as tecnologias de fornecimento de energia primária são normalmente caracterizadas por esses parâmetros-chave:
Taxa de atividade de produção: conforme explicado anteriormente, isso define qual combustível a tecnologia fornece e a que taxa.
Custo variável [dólares por gigajoule]: representa os custos de extração ou importação do combustível.
Limite superior de atividade anual da tecnologia total ou limite superior de atividade do período do modelo da tecnologia total [petajoules]: esses são os parâmetros que podem ser usados para definir o nível de reservas comprovadas disponíveis para extração ou a quantidade máxima que pode ser importada.

## Slide 27
27
5.4 Tecnologias de fornecimento de energia primária
5.4.4 Limite superior total de atividade da tecnologia no período do modelo (TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit)
Notes: Para as tecnologias de suprimento de energia primária, o parâmetro Limite Superior de Atividade do Período do Modelo de Tecnologia Total pode ser usado para definir o nível de reservas comprovadas do combustível que pode ser extraído ou a quantidade máxima que pode ser importada durante todo o período de modelagem. Por exemplo, se estivéssemos criando um modelo para o País X com um período de modelagem de 2015 a 2070, o Limite Superior de Atividade do Período do Modelo de Tecnologia Total para a tecnologia de extração de carvão doméstico (M.I.N.C.O.A.) seria o nível de reservas comprovadas disponíveis para extração no País X de 2015 a 2070, conforme mostrado neste diagrama.

## Slide 28
28
5.4.5 Resumindo com um exemplo
5.4 Tecnologias de fornecimento de energia primária
Notes: Para resumir, vamos pensar em como definiríamos um exemplo de tecnologia de fornecimento de energia primária, uma tecnologia de extração de carvão, na OSeMOSYS, usando os parâmetros que abordamos na aula de hoje. Primeiro, precisamos definir o taxa de atividade de saída. A tecnologia de extração de carvão produz carvão como combustível de saída e a taxa de atividade de saída é definida como 1 por convenção, portanto, a taxa de atividade de saída será 1 para o carvão combustível. Em seguida, vamos definir o custo da tecnologia de extração de carvão. Para isso, definimos seu custo variável igual ao custo de extração de carvão em dólares por gigajoule para cada ano no período do modelo. Por fim, precisamos pensar em quaisquer limites que se apliquem a essa tecnologia. Se soubermos a quantidade de reservas comprovadas de carvão no país, poderemos incluí-la no modelo usando o parâmetro Limite superior de atividade do período do modelo da tecnologia total, definido em petajoules. Nos exercícios práticos, praticaremos o uso de dados como esses em um modelo OSeMOSYS real.

## Slide 29
29
Aula 5.4 Referências
Taliotis,Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799

## Slide 30: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com