## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 6
USINAS DE ENERGIA FÓSSIL, TRANSMISSÃO & DISTRIBUIÇÃO

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Compreender os conceitos de usinas de energia fóssil e cadeias de suprimento de combustíveis fósseis
ILO2: Aprender a representar usinas de energia fóssil no OSeMOSYS
ILO3: Compreender as principais características e impactos das usinas de energia fóssil e suas interações com o sistema energético mais amplo
ILO4: Compreender as principais características das tecnologias de transmissão e distribuição e como representá-las no OSeMOSYS
Notes: Ao final desta aula, você poderá:
1) Compreender os conceitos de usinas térmicas e cadeias de suprimento de combustíveis fósseis
2) Aprenda a representar usinas de energia térmica no OSeMOSYS
3) Compreender as principais características e impactos das usinas termelétricas e suas interações com o sistema energético mais amplo
4) Compreender as principais características das tecnologias de transmissão e distribuição e como representá-las no OSeMOSYS

## Slide 3
3
6.1.1 Introdução de usinas de energia fóssil
6.1 Introdução às usinas de energia fóssil
Notes: Nesta aula, abordaremos as usinas de energia fóssil, ou seja, usinas de energia a carvão, óleo e gás. Todos esses são tipos de usinas de energia térmica. Observe que as usinas de energia de biomassa também são usinas de energia térmica; no entanto, elas serão abordadas separadamente em uma aula posterior. Primeiro, apresentaremos uma visão geral básica das usinas de energia a carvão, diesel e gás, depois examinaremos suas características técnicas e representação na OSeMOSYS, antes de finalmente explorarmos seus impactos, tanto ambientais quanto sociais. Na última parte desta aula, aprenderemos mais sobre as tecnologias de transmissão e distribuição de energia, que também estão destacadas neste diagrama.

## Slide 4
4
6.1.2 Como funcionam as usinas de energia fóssil?
6.1 Por que o planejamento energético é importante?
4
O combustível é queimado para produzir calor
O vapor de alta pressão aciona uma turbina
A turbina aciona um gerador para produzir eletricidade
Notes: As usinas térmicas são usinas onde a energia térmica, gerada pela queima de um combustível, é convertida em energia elétrica. Isso inclui usinas de energia fóssil, em que o combustível queimado é um combustível fóssil, como carvão, gás natural ou petróleo. Embora o combustível usado possa variar, essas usinas de energia se baseiam em processos semelhantes: o combustível é queimado para produzir calor que gera vapor. Esse vapor aciona uma turbina, que aciona um gerador para produzir eletricidade. É importante observar que diferentes combustíveis liberam diferentes quantidades de energia quando queimados. Isso é medido pelo valor calorífico do combustível, que é a quantidade de energia liberada quando 1 kg do combustível é queimado.

## Slide 5
5
6.1.3 Usinas de energia fóssil no sistema energético mais amplo
6.1 Por que o planejamento energético é importante?
Extração ou importação de combustíveis fósseis
Processamento de combustível
Usinas de energia fóssil
Transporte e distribuição de combustível
Transmissão e distribuição de energia
Demanda de eletricidade
Demandas de combustíveis fósseis para:
- Transporte
- Cozimento e iluminação
- Aquecimento
Notes: Como podemos ver nesse diagrama, as usinas de energia fóssil são apenas uma parte do sistema energético mais amplo, e várias interações com outras tecnologias são necessárias para atender às demandas finais de energia. Em primeiro lugar, precisamos entender os processos necessários para obter os combustíveis fósseis queimados nessas usinas de energia: esses combustíveis devem ser extraídos internamente ou importados de outros países. É importante lembrar que o fornecimento desses combustíveis está associado a custos, conforme discutido na aula 5. Além disso, é importante lembrar que esses combustíveis não podem ser fornecidos infinitamente, pois os combustíveis fósseis são fontes de energia não renováveis, com uma quantidade finita de reservas em todo o mundo. O fornecimento desses combustíveis também tem aspectos ambientais e sociais, conforme discutido mais adiante nesta aula. Em alguns casos, os combustíveis também precisam ser processados antes de serem fornecidos às usinas de energia, por exemplo, o petróleo bruto precisa ser refinado em uma refinaria de petróleo. Além disso, depois que esses combustíveis são queimados para gerar eletricidade em usinas de energia fóssil, essa eletricidade precisa ser transportada para os usuários finais por meio de redes de transmissão e distribuição. Também é importante lembrar que os combustíveis fósseis têm várias funções no sistema energético, não apenas a geração de eletricidade, que são discutidas em mais detalhes no próximo slide.

## Slide 6
6
6.1.4 Funções dos combustíveis fósseis
6.1 Por que o planejamento energético é importante?
Além da geração de eletricidade, os combustíveis fósseis são muito usados no transporte, cozimento, aquecimento e iluminação
Notes: Embora até agora tenhamos discutido os combustíveis fósseis em relação à geração de eletricidade, eles têm várias outras funções importantes nos sistemas energéticos. Em primeiro lugar, os sistemas de transporte geralmente são quase totalmente baseados em combustíveis fósseis, com carros, ônibus e motocicletas na maioria dos países sendo abastecidos com derivados de petróleo. Em segundo lugar, os combustíveis fósseis podem ser importantes para cozinhar e iluminar, sendo que muitos fogões e lâmpadas são alimentados por querosene, um produto derivado do petróleo. Em terceiro lugar, os combustíveis fósseis geralmente têm um papel nos sistemas de aquecimento, sendo que muitos países têm sistemas de aquecimento residencial que dependem de gás natural e alguns processos industriais exigem altas temperaturas que podem ser difíceis de alcançar sem a queima de combustíveis fósseis. Nos países em desenvolvimento, é provável que todas essas demandas cresçam à medida que a infraestrutura de transporte evolui, as populações aumentam e a produtividade industrial cresce. Juntos, esses fatores significam que, mesmo que gerássemos eletricidade com tecnologias renováveis, os sistemas energéticos poderiam criar demandas cada vez maiores de combustíveis fósseis no futuro, a menos que mudássemos para tecnologias mais limpas nos setores de transporte, cozinha, iluminação e aquecimento. Esse é um elemento fundamental da transição energética, que será apresentado a seguir.

## Slide 7
7
6.1.5 Transição de energia
6.1 Por que o planejamento energético é importante?
Exemplo do conceito de Transição Energética da Europa:
(Bartz/Stockmar, imagem licenciada com CC BY 4.0)
Notes: A transição energética refere-se à transformação do setor de energia, que deixa de depender de combustíveis fósseis e passa a usar fontes de energia renováveis e de baixo carbono. Há vários fatores que impulsionam essa transição, sendo que as emissões de gases de efeito estufa e os impactos ambientais estão no centro. A queima de combustíveis fósseis libera gases de efeito estufa, que impulsionam o aquecimento global, e gera poluição atmosférica prejudicial. Portanto, é necessário fazer a transição dos combustíveis fósseis para mitigar as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Além disso, conforme discutido anteriormente, os combustíveis fósseis são recursos finitos e não durarão para sempre, o que significa que um sistema que depende desses combustíveis a longo prazo não pode ser resiliente nem sustentável. Portanto, a transição energética exige uma maior adoção de tecnologias de energia renovável, que evitam alguns dos impactos negativos das usinas de energia fóssil, discutidos em mais detalhes posteriormente nesta aula. Entretanto, como vimos no slide anterior, os combustíveis fósseis também são usados para transporte, cozimento, iluminação e aquecimento. Portanto, devemos considerar como podemos transformar esses setores para usar recursos renováveis. Por esse motivo, os modelos de sistemas energéticos são frequentemente desenvolvidos para nos permitir estudar a troca de combustível, como o uso de veículos elétricos. Também abordaremos esse assunto mais adiante no curso.

## Slide 8
8
Aula 6.1 Referências
Imagens do slide 6: gratuitas para uso comercial, obtidas em https://pixabay.com/
Imagem do slide 7 cortesia de Bartz/Stockmar, licenciada sob CC BY 4.0, disponível em: https://www.boell.de/en/2018/04/24/energy-atlas-graphics-and-license-terms
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity supply system in OSeMOSYS I (Thermal power plants and T&D), KTH-Desa e OpTIMUS.community. Disponível em: https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI: 10.5281/zenodo.1942510

## Slide 9
9
6.2.1 Usinas de energia fóssil em sistemas energéticos de referência
6.2 Usinas de energia fóssil em OSeMOSYS
Usina de energia a carvão
Usina de energia a diesel
Turbina a gás de ciclo combinado
Eletricidade
Turbina a gás de ciclo aberto
Carvão
Diesel
Gás natural
Gás natural
Eletricidade
Eletricidade
Eletricidade
PWRCOA
PWRDSL
PWRNGS001
ELC001
PWRNGS002
COA
DSL
NGS
NGS
ELC001
ELC001
ELC001
Notes: Agora veremos como as usinas de energia fóssil são representadas no OSeMOSYS. Primeiramente, vamos pensar em como elas são representadas nos sistemas energéticos de referência. As usinas de energia fóssil são tecnologias e, portanto, são representadas por caixas, conforme mostrado neste diagrama. Essas usinas de energia têm um combustível de entrada, que é o combustível fóssil específico que queimam, e um combustível de saída, que é a eletricidade. Por exemplo, podemos ver que a usina a carvão tem como combustível de entrada o carvão e produz eletricidade como saída. Esse diagrama também mostra os nomes de código genéricos usados para todas essas tecnologias e combustíveis, que usaremos ao criar nosso próprio modelo em exercícios práticos. É importante observar que esse diagrama mostra dois tipos de usina de energia a gás: Turbinas a gás de ciclo combinado e turbinas a gás de ciclo aberto. Em uma turbina de ciclo combinado, o calor residual gerado pela queima do gás pode ser reciclado, aumentando a eficiência da usina de energia em comparação com as turbinas a gás de ciclo aberto. Em nossa convenção de nomenclatura de código, esses tipos de usinas de energia são denominados P. W. R. N. G. S. 0 0 1 e P. W. R. N. G. S. 0 0 2, respectivamente.

## Slide 10
10
6.2.2 Definição de usinas de energia fóssil no OSeMOSYS
6.2 Usinas de energia fóssil em OSeMOSYS
Parâmetros-chave para definir usinas de energia fóssil:
Taxa de atividade de saída (OutputActivityRatio)
Taxa de atividade de entrada (InputActivityRatio)
Custos de capital, fixos e variáveis (Capital, Fixed Variable Cost)
Fator de disponibilidade (AvailabilityFactor)
Fator de capacidade (CapacityFactor)
Vida operacional (OperationalLife)
Notes: No OSeMOSYS, as usinas de energia fóssil são caracterizadas principalmente pelos parâmetros mostrados neste slide. Esses parâmetros são:
Output Activity Ratio (Taxa de atividade de saída): é usada para definir o combustível de saída da usina, geralmente eletricidade (ou, na convenção de nomenclatura, E.L.C. 0 0 1) e tem um valor de 1 por padrão.
Taxa de atividade de entrada: é usada para definir o combustível de entrada da usina de energia e, como a taxa de atividade de saída é definida como 1 por padrão, define o número de unidades de combustível de entrada necessárias para produzir uma unidade de eletricidade.
Custos de capital, variáveis e fixos: esses parâmetros são usados para representar os custos das usinas de energia.
Fator de disponibilidade: é o tempo máximo que uma tecnologia pode funcionar durante todo o ano, como uma fração do ano que varia de 0 a 1.
Fator de capacidade: define a quantidade de capacidade disponível durante cada intervalo de tempo, como uma fração da capacidade total.
Vida operacional: é o número de anos que se espera que a usina opere.
Examinaremos esses parâmetros com mais detalhes nos slides a seguir.

## Slide 11
11
6.2.3 Taxas de atividade de entrada e saída
6.2 Usinas de energia fóssil em OSeMOSYS
Notes: Vamos explorar um pouco mais os parâmetros Output Activity Ratio (taxa de atividade de saída) e Input Activity Ratio (taxa de atividade de entrada). O Output Activity Ratio é o parâmetro usado para definir o combustível de saída produzido pela usina de energia e recebe o valor 1 por padrão. Portanto, no exemplo deste slide, a taxa de atividade de saída da nossa usina de energia a carvão seria 1 para eletricidade. O parâmetro Input Activity Ratio é então usado para definir o combustível de entrada e quantas unidades de energia de combustível de entrada são necessárias para produzir 1 unidade de energia de combustível de saída. Portanto, nesse caso, queremos definir quantas unidades de energia de carvão, o combustível de entrada, são necessárias para produzir uma unidade de energia de eletricidade, o combustível de saída. Em nosso exemplo, podemos ver que são necessárias 3 unidades de energia de carvão para produzir 1 unidade de energia de eletricidade, portanto, a razão de atividade de entrada para a usina a carvão seria 3 para o carvão. Também é importante observar que as usinas de geração de energia podem ter mais de um combustível de entrada ou saída. Por exemplo, alguns modelos são configurados para considerar o consumo de água das usinas de geração de energia, o que significa que a água também teria de ser definida como um combustível de entrada usando a razão de atividade de entrada.

## Slide 12
12
6.2.4 Custos de usinas de energia fóssil
6.2 Usinas de energia fóssil em OSeMOSYS
Custos de capital ($/kW):
Custos únicos de construção da usina de energia
Custos variáveis ($/GJ):
Custos incorridos durante o funcionamento da usina de energia, por exemplo, custos de combustível
Custos fixos ($/kW/ano):
Custos anuais fixos, por exemplo, salários dos funcionários, impostos e seguros
Notes: Os custos das usinas de energia fóssil são representados no OSeMOSYS por meio de três parâmetros. Em primeiro lugar, o parâmetro Capital Cost (custo de capital) é usado para definir os custos únicos associados à construção e instalação da usina de energia. Isso inclui aspectos como planejamento e projeto, construção e compra de maquinário, além de comissionamento e certificação. Os custos de capital são definidos usando a unidade $/kW, referindo-se ao custo em dólares por kW de capacidade da usina. O parâmetro de custos fixos é usado para considerar os custos regulares que ocorrem em todos os anos em que a usina opera, incluindo os custos dos salários dos trabalhadores, impostos, seguros e quaisquer custos de combustível que sejam fixos todos os anos. Esse parâmetro é definido em $/kW/ano, referindo-se ao custo em dólares por kW de capacidade da usina por ano. Por fim, o parâmetro de custos variáveis representa os custos que são incorridos somente quando a usina funciona para produzir eletricidade. Geralmente, esse é principalmente o custo dos insumos não combustíveis ou consumíveis necessários para o funcionamento da usina, como produtos químicos. Os custos variáveis são definidos usando a unidade $/GJ, referindo-se ao custo por GJ de energia produzida.

## Slide 13
13
6.2.5 Fator de disponibilidade, fator de capacidade e vida útil operacional
6.2 Usinas de energia fóssil em OSeMOSYS
Fator de disponibilidade: tempo máximo que uma tecnologia pode operar durante o ano, como uma fração do ano que varia de 0 a 1. Isso pode levar em conta as interrupções planejadas da usina de energia.
Fator de capacidade: capacidade disponível em cada intervalo de tempo, expressa como uma fração da capacidade total instalada, variando de 0 a 1. Isso leva em conta as interrupções não planejadas da usina.
Vida operacional: a vida útil da usina de energia em anos
Notes: Outros parâmetros importantes para definir usinas de energia fóssil no OSeMOSYS incluem o fator de disponibilidade, o fator de capacidade e a vida operacional. Este slide inclui definições para esses parâmetros em relação às usinas de energia. O fator de disponibilidade representa o tempo máximo que uma usina pode operar durante o ano, como uma fração do ano inteiro, variando de 0 a 1. Esse valor é definido como 1 por padrão, o que significa que a usina poderia operar durante todo o ano; no entanto, pode ser ajustado para menos de 1 para levar em conta as interrupções planejadas. Por exemplo, se soubéssemos que uma usina de carvão ficaria fora de operação por 10% do ano devido à manutenção planejada, atribuiríamos à tecnologia um fator de disponibilidade de 0,9. O fator de capacidade representa a capacidade da usina de energia disponível em cada fatia de tempo modelada, como uma fração da capacidade total instalada, variando de 0 a 1. Esse parâmetro é usado para levar em conta as interrupções não planejadas. Se 100% da capacidade de uma usina de energia pudesse funcionar para produzir energia 100% do tempo, a usina de energia teria um fator de capacidade de 1. No entanto, esse não é o caso na realidade, pois as usinas de energia nem sempre funcionam com capacidade total ou o tempo todo. Por exemplo, uma usina de energia a carvão pode ter um fator de capacidade de 80%. Por fim, o parâmetro de vida operacional é a vida útil da usina de energia em anos. Por exemplo, uma usina de energia fóssil típica pode ter uma vida útil esperada de 25 anos.

## Slide 14
14
14
Aula 6.2 Referências
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity supply system in OSeMOSYS I (Thermal power plants and T&D), KTH-Desa e OpTIMUS.community. Disponível em: https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI: 10.5281/zenodo.1942510

## Slide 15
15
6.3.1 Cadeia de suprimentos de carvão
6.3 Impactos das usinas de energia fóssil
(Luo et al. 2017, imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: A cadeia de suprimento de carvão é composta de diferentes estágios, incluindo:
Mineração e preparação (subterrânea ou de superfície).
Transporte. Isso representa uma grande parte do custo total do produto entregue. Geralmente ocorre por meio de ferrovias, grandes embarcações através dos oceanos, oleodutos como uma mistura de carvão e água e caminhões (para distâncias curtas).
Usinas elétricas baseadas em combustão. Duas tecnologias principais são usadas em usinas de energia a carvão: Carvão pulverizado supercrítico (ou S. C. P. C.) e o Ciclo Combinado de Gaseificação Integrada (ou I. G. C. C.). Além disso, a captura e o armazenamento de carbono (ou C. C. S.) podem ser aplicados.
Uso final de eletricidade em todos os setores da sociedade.
Em muitos países, o carvão é uma fonte de segurança energética e de empregos, como é o caso:
-Relativamente barato,
-Simples de extrair e transportar,
-Capaz de fornecer geração de energia de carga básica,
-Localizadas em regiões politicamente estáveis e abundantes em muitos países.
No entanto, há desafios associados ao carvão, discutidos a seguir.

## Slide 16
16
6.3.2 Impacto prejudicial do carvão
6.3 Impactos das usinas de energia fóssil
Clima | Uso da terra | Água
Emissões de CO2 | Degradação da vegetação | Alcalinidade da água do rio
Acidificação dos ecossistemas relacionada ao SO2 | Perda de habitats de vida selvagem | Cinzas volantes armazenadas em lagoas de represamento
Emissões de mercúrio (concentração em níveis mais altos da cadeia alimentar) | Danos causados por desmoronamentos de minas | Degradação de habitats aquáticos
Chuva ácida | A perda da camada superficial do solo leva a terrenos baldios inférteis | Requisitos de água de resfriamento
Notes: Este slide mostra alguns dos impactos negativos da cadeia de suprimento de carvão e das usinas elétricas movidas a carvão.
A tendência contínua de crescimento ano a ano da energia movida a carvão precisa ser revertida para atender às ambiciosas metas de emissões de dióxido de carbono. De fato, toda a cadeia de suprimento de carvão tem impactos negativos sobre:
Clima, devido às emissões de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e mercúrio, que causam acidificação e contribuem para o aquecimento global.
Uso da terra, pois as atividades de mineração degradam a vegetação, prejudicam a vida selvagem e reduzem a fertilidade das plantações.
Água, por meio do aumento da alcalinidade, que degrada os habitats aquáticos.
Devemos ter em mente que o carvão tem grandes vantagens e desvantagens. Precisamos entender o que leva os governos a usá-lo e quais são as vantagens e desvantagens para encontrar alternativas viáveis. Incentivos políticos, como o preço e a regulamentação do carbono, são imperativos para controlar a poluição e limitar a geração de usinas elétricas ineficientes movidas a carvão. Uma perspectiva sistêmica pode nos permitir enxergar riscos e oportunidades não óbvios de abandonar ou manter o carvão.

## Slide 17
17
6.3.3 Cadeias de suprimento de petróleo e gás
6.3 Impactos das usinas de energia fóssil
(Katopodis et al. (2019), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: Desta vez, vamos dar uma olhada nas cadeias de suprimentos de petróleo e gás.
Os preços do petróleo e do gás estão sujeitos a oscilações, causadas por fatores geopolíticos e pelos respectivos equilíbrios entre oferta e demanda. Isso levanta questões sobre
segurança do fornecimento de energia e dependência de importação para países individuais, mas também da resistência da economia global aos preços do petróleo e vice-versa.
A cadeia de suprimento de petróleo inclui os seguintes estágios:
Extração, usando poços convencionais, produção em águas profundas e métodos de recuperação aprimorada de petróleo.
Transporte (usando petroleiros, oleodutos, caminhões e ferrovias) e armazenamento.
Refino, que é o processo industrial que transforma o petróleo bruto em produtos úteis, como nafta de petróleo, gasolina e óleo diesel.
Usinas de energia baseadas em combustão.
A geração de energia em escala de serviços públicos a partir de derivados de petróleo, como óleo combustível pesado ou diesel, diminuiu recentemente e agora é responsável por apenas uma pequena parcela da geração em muitas regiões. Pequenos geradores a diesel ainda são usados como reserva (por exemplo, em hospitais, fábricas ou residências), especialmente em países em desenvolvimento com fornecimento de eletricidade não confiável.
A cadeia de suprimento de gás inclui:
Extração, usando poços convencionais, produção em águas profundas ou fraturamento hidráulico.
Transporte (com dutos e navios) e armazenamento (armazenamento subterrâneo ou frotas de gás natural liquefeito a bordo).
Usinas elétricas baseadas em combustão: Turbinas a gás de ciclo aberto (O. C. G. Ts) e turbinas a gás de ciclo combinado (C. C. G. Ts), sendo que a última possui um gerador de vapor de recuperação de calor (H. R. S. G.) para aproveitar o calor residual, aumentando a eficiência.

## Slide 18
18
6.3.4 Impactos ambientais das usinas de petróleo e gás
6.3 Impactos das usinas de energia fóssil
Preocupações com o descarte de águas residuais, a poluição da água subterrânea e o aumento da atividade sísmica devido ao “fracking” hidráulico.
Alto número de derramamentos de óleo devido a acidentes.
O metano (CH4 ) é um gás de efeito estufa com um efeito de aquecimento 20 vezes mais forte do que o dióxido de carbono (no entanto, o metano tem vida mais curta na atmosfera). Qualquer emissão direta de metano proveniente de vazamentos na cadeia de produção de gás contribui para o aquecimento global.
A combustão de petróleo e gás é responsável por emissões em nível local, regional e global, incluindo CO2, NOx, SOx e material particulado.
O setor de transportes, que se baseia em derivados de petróleo, é responsável por uma grande parte das emissões globais de CO2
Notes: O petróleo e o gás têm um impacto negativo sobre o meio ambiente em todos os estágios da cadeia de suprimentos, desde a produção até o transporte e o uso final:
O fracking hidráulico, que consiste no fraturamento de rochas com líquido pressurizado para produzir petróleo e gás, causa preocupações ambientais significativas. Essas preocupações estão relacionadas ao descarte de águas residuais, à poluição da água subterrânea e ao aumento da atividade sísmica.
Depois de ser extraído, o petróleo é frequentemente transportado por navios. Vários derramamentos de petróleo no mar resultaram na destruição do ecossistema e na perda da biodiversidade, bem como na poluição da água.
Se houver algum vazamento na cadeia de produção de gás natural, o metano (CH4) é liberado, contribuindo para o aquecimento global. Esse gás de efeito estufa tem um efeito de aquecimento 20 vezes maior do que o CO2, embora tenha uma vida útil mais curta na atmosfera.
Quando o petróleo ou o gás é finalmente queimado em usinas de energia, são liberadas emissões em níveis local, regional e global. Essas emissões incluem CO2, NOx e material particulado.
Os derivados de petróleo são os principais combustíveis do setor de transportes (carros, ônibus, caminhões, motocicletas etc.), que é responsável por uma grande parcela das emissões globais.

## Slide 19
19
6.3.5 Impacto social das usinas de petróleo e gás
6.3 Impactos das usinas de energia fóssil
Há muito tempo, o petróleo, o gás e o carvão contribuem para o desenvolvimento das economias e para a segurança do abastecimento. Entretanto, além dos impactos ambientais, eles têm consequências econômicas e sociais significativas:
O petróleo e o gás são frequentemente produzidos em regiões politicamente instáveis
Casos relatados de grande deslocamento de populações locais para atividades de extração de petróleo e danos às sociedades e atividades locais
O abandono do petróleo e do gás pode ter impactos no sistema que precisam ser considerados ao apoiar os governos nas estratégias de descarbonização:
Precisamos de modelos para quantificar os possíveis impactos da continuidade das tendências atuais ou do afastamento delas. Eles podem nos ajudar a entender as sinergias e as compensações entre as cadeias de suprimentos.
Notes: Espera-se que a demanda por petróleo e, principalmente, por gás, aumente se as políticas não mudarem drasticamente. Essa demanda é impulsionada por economias grandes e de rápido crescimento. Estão surgindo soluções tecnológicas que poderiam evitar isso, mas elas podem ter impactos profundos no sistema, que nem sempre são conhecidos. Há também fatores sociais que retardam a mudança dos recursos de petróleo e gás, incluindo a necessidade de crescimento rápido (que pode ser mais fácil de alcançar usando combustíveis fósseis), a confiança conservadora em soluções maduras e a necessidade de segurança.
Há muito tempo, o petróleo, o gás e o carvão contribuem para o desenvolvimento das economias e para a segurança do abastecimento. Entretanto, eles têm importantes consequências econômicas, sociais e ambientais. O petróleo e o gás geralmente são produzidos em regiões politicamente instáveis, onde, às vezes, guerras, conflitos civis ou tumultos estão relacionados ao controle das reservas de combustíveis fósseis. Além disso, há muitos casos relatados de grandes deslocamentos de populações locais para atividades de extração de petróleo, o que pode prejudicar as sociedades locais.
Do ponto de vista ambiental, há uma necessidade urgente de reduzir a dependência global de combustíveis fósseis, mas o abandono dessas fontes pode ter impactos no sistema que precisam ser considerados ao apoiar as estratégias de descarbonização dos governos. Precisamos de modelos para quantificar os possíveis impactos da continuidade das tendências atuais ou do abandono delas.

## Slide 20
20
Aula 6.3 Referências
Gardumi, F. (2021, março). Petróleo, gás e carvão: impactos sociais, ambientais, econômicos e sistêmicos (Versão 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585626

## Slide 21
21
6.4.1 Introdução à transmissão e distribuição
6.4 Transmissão e distribuição
A energia é gerada
A energia é transmitida por grandes distâncias
A energia é distribuída aos consumidores
Notes: Depois que a eletricidade é produzida pelas tecnologias de geração de energia, ela precisa ser transportada até os consumidores para ser usada. Esse processo é feito por tecnologias de transmissão e distribuição de energia. A transmissão de energia ocorre em grandes distâncias e em altas tensões, transportando a eletricidade do local de geração para as áreas onde ela é usada, como as cidades. A distribuição ocorre em distâncias muito menores e em tensões mais baixas, retirando a energia do sistema de transmissão e distribuindo-a para edifícios individuais.

## Slide 22
22
6.4.2 Eficiência da transmissão e distribuição
6.4 Transmissão e distribuição
Notes: Em aulas anteriores, mencionamos as perdas de energia que ocorrem no sistema energético. Embora uma grande fonte de perdas de energia esteja na geração de energia térmica, em que a energia é perdida como calor residual, perdas significativas também podem ocorrer na transmissão e na distribuição. A transmissão e a distribuição não são 100% eficientes: muitas vezes as perdas são de até 5% na transmissão e, nos países em desenvolvimento, as perdas na distribuição podem chegar a 20% ou mais. Sempre ocorrerá algum nível de perda devido ao aquecimento dos fios; no entanto, essas perdas costumam ser agravadas pelo envelhecimento dos componentes tecnológicos, por problemas operacionais e até mesmo pelo desvio ilegal de energia. As perdas de energia na transmissão e distribuição podem levar a grandes prejuízos financeiros e resultar em desperdício de geração de energia, o que significa que melhorar a eficiência desses sistemas é de suma importância.

## Slide 23
23
6.4.3 Transmissão e distribuição em sistemas energéticos de referência
6.4 Transmissão e distribuição
Notes: Agora que entendemos um pouco mais sobre as tecnologias de transmissão e distribuição, vamos pensar em como representá-las no Sistema Energético de Referência e no OSeMOSYS. Neste diagrama, as tecnologias de transmissão e distribuição estão destacadas. Podemos ver que cada uma delas é modelada como uma tecnologia separada, representada por uma caixa no sistema energético de referência. Também podemos ver quais são os combustíveis de entrada e saída para cada uma dessas tecnologias. O combustível de entrada para a tecnologia de transmissão é a eletricidade das usinas elétricas, que é transportada pela tecnologia de transmissão para produzir o combustível de saída da eletricidade após a transmissão. Essa eletricidade está pronta para ser distribuída aos usuários e, portanto, é recebida pela tecnologia de distribuição como combustível de entrada. A tecnologia de distribuição produz, então, a eletricidade de saída que está pronta para ser usada - neste diagrama, isso é chamado de eletricidade após a distribuição. Veremos como essas tecnologias são modeladas em mais detalhes nos slides a seguir.

## Slide 24
24
6.4.4 Transmissão e distribuição no OSeMOSYS Parte 1
6.4 Transmissão e distribuição
Eletricidade após a distribuição
Notes: Aqui podemos ver um close das tecnologias de transmissão e distribuição de energia conforme aparecem nos diagramas do Sistema Energético de Referência, bem como a convenção de nomenclatura genérica usada para nomear as tecnologias e seus combustíveis de entrada e saída. Podemos ver que a transmissão de energia é denominada P. W. R. T. R. N., com um combustível de entrada de E. L. C. 0 0 1 e um combustível de saída de E. L. C. 0 0 2, enquanto a distribuição de energia é denominada P. W. R. D. I. S. T., com um combustível de entrada de E. L. C. 0 0 2 e um combustível de saída de E. L. C. 0 0 3. Os primeiros parâmetros importantes para definir as tecnologias de transmissão e distribuição de energia no OSeMOSYS são a taxa de atividade de entrada e a taxa de atividade de saída, com exemplos mostrados neste slide. Como nos exemplos anteriores, definiremos a taxa de atividade de saída como 1 por padrão. Para a transmissão de energia, a taxa de atividade de saída será, portanto, 1 para E. L. C. 0 0 2, já que esse é o combustível produzido pela transmissão de energia. Com a taxa de atividade de saída definida como 1, podemos calcular a taxa de atividade de entrada usando a eficiência da tecnologia, que, nesse caso, é de 95% ou 0,95 como decimal. A taxa de atividade de entrada é 1 dividido pela eficiência como um decimal, ou seja, 1 dividido por 0,95, o que nos dá uma taxa de atividade de entrada de 1,05 para a tecnologia de transmissão de energia, atribuída a E. L. C. 0 0 1, já que esse é o combustível de entrada para a transmissão de energia. O mesmo método pode ser usado para calcular a taxa de atividade de entrada para a distribuição de energia, conforme mostrado no slide.

## Slide 25
25
6.4.5 Transmissão e distribuição no OSeMOSYS Parte 2
6.4 Transmissão e distribuição
Outros parâmetros importantes para definir a transmissão e a distribuição no OSeMOSYS:
Custo de capital ($/kW)
Custo fixo ($/kW/ano)
Custo variável (US$/GJ)
Vida operacional (anos)
Notes: Outros parâmetros importantes para definir as tecnologias de transmissão e distribuição no OSeMOSYS são os custos de capital, fixos e variáveis e a vida operacional. Discutimos todos esses parâmetros no início da aula em relação às usinas de energia e agora veremos o significado deles para as tecnologias de transmissão e distribuição de energia. O custo de capital, em US$/kW, define os custos de investimento único das tecnologias de transmissão ou distribuição de energia, incluindo principalmente os custos do equipamento elétrico necessário. O custo fixo, em US$/kW/ano, representa os custos anuais fixos de operação e manutenção dos sistemas de transmissão e distribuição, por exemplo, os custos dos salários dos funcionários. Em terceiro lugar, o custo variável, em US$/GJ, representa os custos que só ocorrem quando as tecnologias de transmissão e distribuição transportam eletricidade ativamente, definindo o custo por GJ de eletricidade transmitida ou distribuída. Por fim, a vida operacional refere-se à vida útil da tecnologia de transmissão ou distribuição de energia em anos. Essas tecnologias podem ter uma vida útil bastante longa, por exemplo, 30 ou 50 anos. Praticaremos a adição dessas tecnologias ao nosso próprio modelo nos exercícios práticos.

## Slide 26
26
Aula 6.4 Referências
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity supply system in OSeMOSYS I (Thermal power plants and T&D), KTH-Desa e OpTIMUS.community. Disponível em: https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI: 10.5281/zenodo.1942510

## Slide 27: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com