## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 9
MODELAGEM DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Compreender alguns conceitos-chave sobre armazenamento de energia
ILO2: Aprender a representar tecnologias de armazenamento no OSeMOSYS
ILO3: Compreender diferentes configurações para modelar tecnologias de armazenamento
Notes: Ao final desta aula, você atingirá três objetivos principais de aprendizado. Primeiro, você entenderá alguns conceitos-chave sobre armazenamento de energia, explorando diferentes tipos de sistemas de armazenamento, seus mecanismos e seu papel no equilíbrio entre oferta e demanda, apoiando a integração de renováveis e aumentando a estabilidade da rede. Em seguida, você aprenderá a representar as tecnologias de armazenamento no OSeMOSYS. Nós o guiaremos pelos vários componentes usados para representar sistemas de armazenamento, como componentes de potência e energia, e como definir parâmetros críticos como capacidade, custos e eficiência. Por fim, você entenderá as diferentes configurações para modelar tecnologias de armazenamento, incluindo como ajustar parâmetros como eficiência de carga e descarga, limites mínimos de carga e custos.

## Slide 3
3
9.1.1 Armazenamento de energia e transição energética
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
ESS na transição energética
Integração de energias renováveis
Veículos elétricos
Microrredes
Qualidade da energia de distribuição
Gerenciamento de picos
Regulação de frequência
Para combater as mudanças climáticas, é essencial uma mudança rápida e abrangente para sistemas de energia com emissão líquida zero. A energia renovável será fundamental nessa transformação, tornando o armazenamento de energia um dos elementos mais importantes para determinar a viabilidade e a facilidade de atingir as metas de emissão zero.
Notes: Os sistemas de armazenamento de energia (Energy Storage Systems - ESS) são essenciais para a transição energética, pois lidam com a intermitência das fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, permitindo sua integração à rede. Ao armazenar o excesso de energia durante os períodos de baixa demanda e liberá-la durante os horários de pico, os ESS garantem um fornecimento de energia consistente e confiável. Esses sistemas também aumentam a estabilidade da rede, fornecendo recursos de regulação de frequência, suporte de tensão e partida a frio, que são essenciais para manter a resiliência dos sistemas de energia modernos. Além disso, o ESS facilita os modelos de energia descentralizada, permitindo que residências e empresas armazenem e usem energia renovável e, ao mesmo tempo, apoiando microrredes em áreas remotas.
Além das aplicações de rede, os ESS impulsionam a descarbonização ao permitir a eletrificação de setores como o de transporte por meio de baterias para veículos elétricos. Eles também reduzem a dependência de usinas de combustível fóssil para a demanda de pico e proporcionam benefícios econômicos por meio de arbitragem de energia e investimentos diferidos na rede. As tecnologias avançadas de armazenamento, desde baterias de íons de lítio até sistemas baseados em hidrogênio, oferecem diversas soluções para várias escalas e necessidades, tornando o ESS uma pedra angular na conquista de um futuro energético sustentável e de baixo carbono.

## Slide 4
4
9.1.2 Classificação dos sistemas de armazenamento de energia
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
Armazenamento de energia térmica
Ex: armazenamento de calor sensível usando sais fundidos
Armazenamento de energia mecânica
Ex: armazenamento de energia hidrelétrica bombeada
Armazenamento de energia química
Ex: armazenamento de hidrogênio
Armazenamento eletroquímico de energia
Ex: armazenamento de energia da bateria
Armazenamento de energia eletromagnética
Ex: Supercapacitores
Outros
Ex: armazenamento híbrido de energia
Notes: Até 2030, espera-se que os requisitos de armazenamento de energia tripliquem. Esse aumento significativo na demanda levou os pesquisadores a inovar e desenvolver tecnologias de sistemas de armazenamento de energia (ESS) mais eficientes, capazes de fornecer energia consistente e controlada.
As tecnologias ESS podem ser categorizadas com base em vários fatores, incluindo a forma de energia armazenada, o uso, a duração e a eficiência. A figura mostra a classificação das tecnologias ESS pelo tipo de energia armazenada, abrangendo as formas térmica, mecânica, química, eletroquímica e elétrica. Os sistemas híbridos, que combinam duas formas de armazenamento de energia, também estão ganhando importância.
Exploraremos exemplos específicos dessas tecnologias nos slides a seguir.

## Slide 5
5
9.1.3 Energia e potência
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
A capacidade nominal de energia e a capacidade de potência definem o tamanho de um sistema de armazenamento, sendo que a primeira representa a energia total que ele pode armazenar e a segunda indica a taxa na qual a energia pode ser carregada ou descarregada.
A relação energia/potência (E/P) é calculada dividindo-se a capacidade nominal de energia pela capacidade nominal de potência. Essa relação corresponde à duração da descarga, indicando por quanto tempo um sistema de armazenamento pode fornecer energia durante um único ciclo de descarga em sua saída de potência nominal.
Pergunta: Quanto tempo levaria para descarregar totalmente um ESS com uma capacidade nominal de energia de 1.000 kWh e uma capacidade nominal de energia de 250 kW?
Notes: No projeto do Sistema de Armazenamento de Energia (ESS), é importante distinguir entre o componente de energia e o componente de potência. O componente de energia refere-se à quantidade de energia que pode ser armazenada, enquanto o componente de potência indica a taxa na qual o ESS pode ser carregado ou descarregado.
Por exemplo, um sistema de bateria de íons de lítio pode ter uma capacidade de energia de 10 MWh e uma capacidade de potência de 2 MW. A relação energia/potência (relação E/P) é definida como o quociente da capacidade de energia dividida pela capacidade de potência. Nesse caso, a relação E/P é de 10 MWh dividido por 2 MW, o que equivale a 5 horas. Isso significa que a bateria pode ser totalmente carregada ou descarregada em 5 horas quando estiver operando em sua capacidade máxima de energia.
Os sistemas ESS também podem operar em níveis mais baixos de potência ou energia. Por exemplo, a mesma bateria poderia carregar a uma taxa de 1,5 MW durante 3 horas, resultando em uma energia armazenada de 1,5 MW×3 horas=4,5 MWh. Entretanto, as condições operacionais de cada sistema dependem de requisitos específicos e não devem se desviar significativamente de suas capacidades nominais para garantir o desempenho e a longevidade ideais.

## Slide 6
6
9.1.4 Custo do investimento
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
Conjunto de baterias
Energia: 100 kWh
Sistema de inversor
Potência: 10 kW
Custo específico de energia: custo de investimento para capacidade de energia
Custo específico de energia: custo de investimento para a capacidade de energia
Notes: Assim como diferenciamos as capacidades de energia e potência em termos técnicos, também as diferenciamos em termos de custo. O custo específico de energia refere-se ao investimento necessário para instalar uma determinada capacidade de energia, enquanto o custo específico de potência é o investimento necessário para instalar uma determinada capacidade de potência.
Este slide apresenta um exemplo de uma bateria de íons de lítio em escala de serviços públicos:
O componente de energia consiste em uma bateria de 100 kWh. Se o custo específico de energia for de 300 USD/kWh, o custo total de energia será de 30.000 USD.
O componente de energia, representado pelo sistema do inversor, tem um custo de energia específico de 250 USD/kW. Nesse caso, o custo total de energia seria de US$ 2.500.
Em nosso exercício prático, exploraremos como incorporar esses custos separados no OSeMOSYS e determinar o dimensionamento dos componentes para otimizar o projeto do sistema.

## Slide 7
7
9.1.5 Exemplos de sistemas de armazenamento de energia - Baterias
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
Notes: As baterias são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química em energia elétrica, conforme mostrado na figura. Elas consistem em várias células, cada uma contendo três componentes principais: dois eletrodos - um ânodo e um cátodo - e um eletrólito. Em geral, as baterias são divididas em duas categorias: primárias e secundárias. As baterias primárias são projetadas para uso único, em que a energia química é consumida e não pode ser recarregada. Por outro lado, as baterias secundárias são projetadas para serem recarregáveis.
As baterias secundárias são ainda classificadas em vários tipos, incluindo baterias de chumbo-ácido (LA), íon-lítio, níquel-cádmio (Ni-Cd), sódio-enxofre (NaS), íon-sódio (Na-ion) e baterias de metal-ar, com base nos materiais usados para os eletrodos e eletrólitos.

## Slide 8
8
9.1.6 Exemplos de sistemas de armazenamento de energia - Armazenamento hidrelétrico bombeado
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
Notes: O armazenamento de energia hidrelétrica bombeada (PHES) é o sistema de armazenamento de energia mais difundido, caracterizado por sua grande capacidade de energia, longa duração de armazenamento e alta eficiência. Um sistema PHES típico consiste em três componentes principais: (i) dois grandes reservatórios situados em diferentes altitudes, (ii) uma unidade de bomba que move a água do reservatório inferior para o reservatório superior e (iii) uma turbina que gera eletricidade à medida que a água flui para baixo do reservatório superior para o inferior. Os dois últimos são normalmente combinados em uma única unidade, conforme ilustrado na figura. A água liberada do reservatório superior gira as turbinas, que, por sua vez, geram eletricidade por meio de geradores conectados. Ao transferir água entre os dois reservatórios em altitudes variadas, o sistema armazena e produz energia na forma de energia potencial.
Durante os horários fora de pico (processo de carga), a energia elétrica da fonte de energia é convertida em energia mecânica, que é então transformada em energia potencial pelo bombeamento de água do reservatório inferior para o reservatório superior. Durante os horários de pico (processo de descarga), a água armazenada é liberada do reservatório superior, fluindo para baixo para gerar eletricidade.

## Slide 9
9
9.1.7 Exemplos de sistemas de armazenamento de energia - Armazenamento de hidrogênio
9.1 Sistemas de armazenamento de energia (ESS)
Notes: O hidrogênio é considerado um transportador de energia flexível, útil para armazenar o excedente de eletricidade. Ele pode ser produzido por meio da eletrólise da água ou diretamente da luz solar por meio da divisão fotocatalítica da água. Um sistema típico de energia de hidrogênio consiste em três componentes principais, conforme mostrado na figura: (i) uma unidade de geração de hidrogênio, como um eletrolisador, que converte energia elétrica em hidrogênio, (ii) um sistema de armazenamento de hidrogênio e (iii) uma unidade de conversão de energia de hidrogênio, como uma célula de combustível (FC) ou uma célula de combustível regenerativa, que converte a energia química do hidrogênio armazenado novamente em energia elétrica.
O processo de carga poderia usar o excesso de eletricidade para gerar hidrogênio por meio do processo de eletrólise da água e armazená-lo em um tanque ou em cavernas subterrâneas. Em seguida, durante os períodos anuais de pico de demanda, o ciclo de descarga poderia produzir eletricidade a partir do hidrogênio por meio de células de combustível.

## Slide 10
10
Aula 9.1 Referências
1. Schmidt O e Staffell I. (2023). Monetizing Energy Storage: A Toolkit to Assess Future Cost and Value (Um kit de ferramentas para avaliar o custo e o valor futuros). Oxford: Oxford University Press.
2. Mitali, J., Dhinakaran, S., & Mohamad, A. A. (2022). Sistemas de armazenamento de energia: uma revisão. Em Energy Storage and Saving (Armazenamento e economia de energia) (Vol. 1, Edição 3, pp. 166-216). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.enss.2022.07.002

## Slide 11
11
9.2.2 Esquemas de modelagem - parte 1
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
Um ESS no OSeMOSYS pode ser representado usando dois layouts fundamentais
Armazena ENERGIA
Sistema de armazenamento de energia
Consumir POTÊNCIA
Rede Elétrica
Entregar POTÊNCIA
Armazena ENERGIA
Sistema de armazenamento de energia por bateria
Consumir / Entregar POTÊNCIA
Rede Elétrica
Layout 1 - Mesma tecnologia para carga e descarga
Layout 2 - Tecnologias distintas para carga e descarga
Notes: Os sistemas de armazenamento de energia (ESS) sempre podem ser conceituados como sendo compostos de pelo menos dois componentes principais que trabalham juntos para fornecer serviços de armazenamento:
Componente de energia: Gerenciam o fluxo de eletricidade, retirando-a da rede durante a fase de carga e devolvendo-a durante a fase de descarga. Pode haver um ou dois componentes de energia em um ESS, dependendo do projeto do sistema.
Componente de energia: Armazena a eletricidade recebida dos componentes de energia durante a carga e a retém até que seja enviada de volta à rede durante a descarga.
No OSeMOSYS, os componentes de potência são modelados como tecnologias padrão, enquanto o componente de energia é representado usando parâmetros específicos de armazenamento, que serão apresentados mais adiante nesta aula.

## Slide 12
12
9.2.2 Esquemas de modelagem - parte 2
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
Diferentes tecnologias de armazenamento bem conhecidas podem ser representadas usando os dois layouts.
Tanque de hidrogênio
Sistema de armazenamento de energia de hidrogênio
Eletrolisador
Rede Elétrica
Célula de combustível
Conjunto de baterias
Sistema de armazenamento de energia da bateria
Inversor
Rede Elétrica
Layout 1 - Mesma tecnologia para carga e descarga
Layout 2 - Tecnologias distintas para carga e descarga
Notes: Neste slide, apresentamos um exemplo prático de como duas tecnologias de armazenamento diferentes podem ser representadas usando o OSeMOSYS. À esquerda, temos um sistema de bateria em escala de utilidade e, à direita, um sistema de armazenamento de energia de hidrogênio.
No primeiro caso, o componente de potência é representado pelo inversor, que é bidirecional, o que significa que ele funciona tanto no modo de carga quanto no de descarga. É por isso que um único elemento é usado para representar o componente de energia. O armazenamento de energia é representado pelo conjunto de baterias.
No segundo caso, o componente de energia do sistema de armazenamento de hidrogênio consiste em dois elementos: o eletrolisador, que converte eletricidade e água em hidrogênio, e a célula de combustível, que converte o hidrogênio novamente em eletricidade.
Esses exemplos também podem ser estendidos a outras tecnologias, como o armazenamento de energia hidrelétrica bombeada (PHES) ou sistemas de armazenamento de energia térmica.

## Slide 13
13
9.2.3 Armazenamento em sistemas energéticos de referência
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
Notes: Conforme mencionado anteriormente, precisamos criar tecnologias de energia da mesma forma que criamos outras tecnologias. No entanto, o componente de energia deve ser definido usando um conjunto separado chamado STORAGE. Em um sistema energético de referência, essa distinção é feita representando o componente de energia com um círculo e o componente de potência com uma caixa regular.
Neste slide, apresentamos outros exemplos de como representar as tecnologias hidrelétricas. O primeiro exemplo corresponde a um sistema hidrelétrico de armazenamento, em que o recurso hídrico enche uma represa e, em seguida, uma unidade de usina elétrica descarrega esse recurso hídrico para gerar eletricidade. O segundo exemplo é uma unidade hidrelétrica de armazenamento bombeado, que foi explicada anteriormente. Nesse sistema, uma unidade de bomba-turbina pode carregar ou descarregar o reservatório superior, permitindo que a energia seja armazenada ou produzida com base na demanda.

## Slide 14
14
9.2.4 Definição de tecnologias de armazenamento no OSeMOSYS
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
Os parâmetros Technology to Storage e Technology from Storage são usados para vincular os componentes de potência e energia em seus modos de operação correspondentes.
Dois modos de operação devem ser definidos para representar os processos de carga e descarga quando uma única tecnologia de energia é modelada.
Notes: Como temos diferentes componentes para representar um sistema de armazenamento, precisamos de uma maneira de vinculá-los no modelo. Os parâmetros que vinculam uma tecnologia ao seu armazenamento são Technology To Storage (que rastreia a commodity que flui da tecnologia para o armazenamento para carregamento) e Technology From Storage (que rastreia a commodity descarregada do armazenamento para uso pela tecnologia).
As definições são as seguintes:
Tecnologia para armazenamento: Esse parâmetro é 0 se a tecnologia e o armazenamento não estiverem vinculados em um determinado modo, ou um valor > 0 se estiverem vinculados (o valor depende das unidades de atividade usadas para a tecnologia e o armazenamento).
Tecnologia a partir do armazenamento: Esse parâmetro é 0 se a tecnologia e o armazenamento não estiverem vinculados em um determinado modo, ou um valor > 0 se estiverem vinculados (o valor depende das unidades de atividade usadas para a tecnologia e o armazenamento).
Nos casos em que usamos uma única tecnologia de energia, devem ser criados dois modos de operação diferentes. Isso ocorre porque, no OSeMOSYS, uma única tecnologia não pode executar duas ações opostas no mesmo modo de operação. Vamos praticar como trabalhar com esses parâmetros e conjuntos no exercício prático.

## Slide 15
A taxa de atividade de entrada é o inverso da eficiência de cobrança usando tecnologia para armazenamento igual a 1.
O taxa de atividade de saída é o inverso da eficiência de descarga usando a tecnologia de armazenamento igual a 1.
15
9.2.4 Eficiência
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
A definição da taxa de atividade de entrada (IAR) e da taxa de atividade de saída (OAR) para a(s) tecnologia(s) de energia segue um processo semelhante ao das tecnologias convencionais. A principal diferença está na definição da OAR.
IAR = 1/
OAR = 1/
Notes: A eficiência do sistema de armazenamento pode ser contabilizada por meio das taxas de atividade de entrada e saída (IAR e OAR) de forma semelhante às tecnologias convencionais. Vamos usar o exemplo de um sistema de bateria para explicar esse conceito.
Para o estágio de carregamento, definimos o combustível de entrada para o inversor, que seria a eletricidade no modo de operação 1. Não há necessidade de definir a OAR no modo 1 porque ela é substituída pelo parâmetro Technology to Storage. Se presumirmos que o parâmetro Technology to Storage é igual a 1, o IAR pode ser definido como o inverso da eficiência de carregamento.
Da mesma forma, para o estágio de descarga, definimos o combustível de saída para o inversor, que também seria eletricidade no modo de operação 2. Não há necessidade de definir o IAR no modo 2 porque ele é substituído pelo parâmetro Technology from Storage. Se presumirmos que o parâmetro Technology from Storage é igual a 1, a OAR pode ser definida como o inverso da eficiência de descarga.
É importante observar que as perdas de energia durante o estágio de armazenamento não são consideradas separadamente. Portanto, a eficiência de ida e volta deve levar em conta as eficiências de carga e descarga.

## Slide 16
16
9.2.5 Outros parâmetros relevantes
9.2 Modelagem do armazenamento de energia no OSeMOSYS
Carge mínima de armazenamento
(Min Storage Charge)
Ele define um limite inferior para a quantidade de energia armazenada, como uma fração do máximo
Vida operacional de armazenamento
(Operational Life Storage)
Vida útil da instalação de armazenamento
Custo de capital de armazenamento
(Capital Cost Storage)
Custos de investimento de acréscimos de armazenamento, definidos por unidade de capacidade de armazenamento
Capacidade de armazenamento residual
(Residual Capacity Storage)
Capacidades de armazenamento definidas existentes
Notes: Para as tecnologias de armazenamento, são necessários novos parâmetros para caracterizá-las. Primeiro, a Carga mínima de armazenamento define um limite inferior para a quantidade de energia armazenada, expressa como uma fração da capacidade máxima, com um valor que varia entre 0 e 1. A instalação de armazenamento não pode ser esvaziada abaixo desse nível.
Em segundo lugar, a Vida Operacional de Armazenamento representa a vida útil da instalação de armazenamento.
Terceiro, o Custo de Capital de Armazenamento reflete o custo de investimento específico do componente de energia do sistema de armazenamento.
Em quarto lugar, a Capacidade de Armazenamento Residual representa a capacidade de armazenamento instalada existente.
Da mesma forma, para as tecnologias de energia, usamos os mesmos parâmetros discutidos nas aulas anteriores, como custo de capital, custo fixo, vida operacional e capacidade residual.

## Slide 17
17
17
Aula 9.2 Referências
1. KTH. (2018). Documentação do OSeMOSYS. https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/index.html#

## Slide 18: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com