## Slide 1
Modelagem de sistemas energéticos usando OSeMOSYS
AULA 10
EMISSÕES E REPRESENTAÇÃO DA RESERVA DE CAPACIDADE

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Aprenda a importância da contabilidade de emissões e a natureza antropogênica da mudança climática
ILO2: Aprender a representar as emissões e a restringir os níveis de emissão no OSeMOSYS de acordo com as metas climáticas
ILO3: Compreender a importância da margem de reserva no sistema energético
ILO4: Aprenda a representar a margem de reserva no OSeMOSYS

## Slide 3
3
10.1.1 O que é mudança climática?
10.1 Causas antropogênicas da mudança climática
(Efbrazil, imagem, licença: CC BY-SA 4.0)
(Conceitos: Usher, W. (2021))
Notes: A mudança climática é mais frequentemente considerada como o aumento das temperaturas globais desde o século XX, mostrado nesta figura. Esse aquecimento global tem vários impactos que também são elementos da mudança climática, incluindo aumento do nível do mar, perda de massa de gelo, acidificação dos oceanos, mudanças na vida animal e vegetal e condições climáticas extremas. Embora historicamente haja variabilidade climática natural, as mudanças ocorridas desde o século XX não podem ser explicadas apenas por isso e são atribuídas direta ou indiretamente a atividades humanas que alteraram a composição da atmosfera, além da variabilidade climática natural. Essas atividades humanas são conhecidas como causas antropogênicas da mudança climática, que discutiremos a seguir.

## Slide 4
4
10.1.2 Aquecimento global e o efeito estufa
10.1 Causas antropogênicas da mudança climática
(Femke Nijsse & Eric Fisk, imagem, licença: CC BY-SA 4.0)
(Conceitos: Usher, W. (2021))
Notes: Acredita-se que as atividades humanas causem mudanças climáticas por meio do efeito estufa. Nesse caso, o calor que irradia naturalmente da Terra fica retido na atmosfera devido à presença de gases de efeito estufa (GEEs). Os GEEs ocorrem naturalmente. No entanto, as atividades humanas aumentaram significativamente sua concentração na atmosfera, ampliando assim o efeito estufa e causando o aquecimento global. Os GEEs incluem o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e os óxidos nitrosos (NOx). As concentrações de todos esses gases aumentaram significativamente desde a era pré-industrial.
A capacidade de um GEE ou outro agente de contribuir para a mudança climática é medida usando o conceito de forçamento radiativo. Um forçamento radiativo positivo indica que o gás ou agente aumenta o aquecimento global, com valores mais altos significando um efeito maior. Nesse gráfico, podemos ver que todos os GEEs mencionados acima contribuem para a mudança climática. Entretanto, o dióxido de carbono é o foco da maioria das análises, pois tem uma grande força radiativa e é o GEE mais emitido em volume.
A seguir, veremos quais atividades humanas emitem GEEs.

## Slide 5
5
10.1.3 Introdução às causas antropogênicas da mudança climática
10.1 Causas antropogênicas da mudança climática
(RCraig09, imagem, licença: CC BY-SA 4.0)
(Conceitos: Usher, W. (2021))
Notes: Este slide apresenta as ligações entre as atividades humanas, o aquecimento global e os efeitos da mudança climática. Diversas atividades humanas, em vários setores, são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. A maioria dessas atividades está relacionada à queima de combustíveis fósseis, incluindo eletricidade, produção de calor, cozimento e transporte. A recuperação, o processamento e a distribuição de combustíveis fósseis antes de serem usados também são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Outras atividades que geram níveis significativos de emissões de gases de efeito estufa incluem processos industriais e agricultura, silvicultura e mudanças no uso da terra.

## Slide 6
6
10.1.4 Emissões de dióxido de carbono por país
10.1 Causas antropogênicas da mudança climática
(Tomastvivlaren, imagem, licença: CC BY-SA 4.0)
Notes: Este gráfico mostra que alguns países emitem mais dióxido de carbono do que outros. As emissões da China, dos Estados Unidos e da União Europeia sozinhas superam em muito as de todos os outros países juntos. Os países desenvolvidos são responsáveis pela maior parte das emissões históricas e, portanto, têm grande parte da responsabilidade pela mitigação das mudanças climáticas. Entretanto, embora muitos países em desenvolvimento estejam tomando medidas para descarbonizar suas economias, o ritmo do progresso é insuficiente para evitar níveis perigosos de aquecimento global. Além disso, a mudança climática é uma questão global com impactos globais, e há oportunidades para todos os países participarem de sua mitigação. Muitas vezes, acredita-se que os países em desenvolvimento devem escolher entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, mas há a oportunidade de evitar os erros cometidos pelos países desenvolvidos e, em vez disso, buscar um crescimento econômico sustentável e com baixo teor de carbono. As tecnologias de energia renovável estão diminuindo rapidamente de custo, portanto, os países em desenvolvimento poderiam apoiar o crescimento com sistemas energéticos de baixo carbono acessíveis. É importante ressaltar que pequenas parcelas de geração fóssil poderiam desempenhar um papel nos países em desenvolvimento para estabilizar o sistema e permitir a incorporação de energias renováveis variáveis, especialmente porque os países em desenvolvimento têm historicamente baixas emissões. Isso pode ser visto como uma etapa intermediária, em que pequenas parcelas de combustíveis fósseis são usadas para sustentar o sistema enquanto as parcelas de renováveis são aumentadas, após o que o ideal seria que o sistema se tornasse 100% renovável para atender às metas de mudança climática. O OSeMOSYS é útil para avaliar as implicações de custo e emissões de tais cenários para apoiar a formulação de políticas.

## Slide 7
7
10.1.5 Efeitos das mudanças climáticas
10.1 Causas antropogênicas da mudança climática
(Our World in Data, imagem, licença: CC BY 3.0)
Aumento da temperatura global
Aumento do nível do mar
Acidificação dos oceanos
Eventos climáticos extremos
Redução da biodiversidade
Impactos na saúde humana
Redução da produtividade agrícola
Consequências econômicas
(Conceitos: Usher, W. (2021))
Notes: As mudanças climáticas e o aumento do nível do mar afetam toda a vida humana, animal e vegetal. Muitos desses efeitos já são mensuráveis e continuarão a se agravar. Eles incluem:
áreas inabitáveis, causando o deslocamento de comunidades e a migração em massa;
redução da biodiversidade, aumento das taxas de extinção de espécies e mudanças nos ecossistemas de vida;
saúde humana mais precária, por exemplo, devido ao aumento da temperatura nas cidades ou à redução da produção agrícola que ameaça o abastecimento de alimentos;
maior frequência de eventos climáticos extremos, como enchentes e furacões, ameaçando vidas e infraestrutura;
Por meio desses impactos, as mudanças climáticas terão enormes consequências econômicas, especialmente no sul global. Por exemplo, este gráfico mostra que o PIB na África, Ásia e América do Sul deverá ser até 4% menor em um cenário com 2 graus de aquecimento em relação a um cenário sem aquecimento adicional.
Os efeitos negativos da mudança climática são a base para uma ação rápida e abrangente sobre a mudança climática, com a transformação dos sistemas globais de energia sendo uma etapa fundamental devido às emissões que eles produzem atualmente.

## Slide 8
8
Aula 10.1 Referências
Usher, William. (2021, março). Climate Change: Mitigation - Adaptation (Mitigação - Adaptação) (Versão 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585597

## Slide 9
9
10.2.1 A necessidade de representação das emissões nos modelos de sistemas energéticos
10.2 Representação de emissões
(Our World in Data, imagem, licença: CC BY 3.0)
Notes: Em um esforço para mitigar as mudanças climáticas e evitar os graves impactos mencionados anteriormente, representantes de 195 nações na 'COP' 21 em Paris concordaram com uma meta de longo prazo de limitar o aumento da temperatura média global a bem menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Para atingir essa meta, será necessária uma transição global para uma economia de baixo carbono. O setor de energia desempenhará um papel fundamental, pois é responsável por uma grande parte do total de emissões antropogênicas históricas de GEE. Além disso, é importante reduzir as emissões de outros poluentes, como os óxidos nitrosos, que também causam impactos na saúde pública e no meio ambiente.
A modelagem do sistema energético usando ferramentas como o OSeMOSYS pode apoiar a transformação dos sistemas energéticos, fornecendo informações sobre as implicações de diferentes cenários. Para usar a modelagem para apoiar a formulação de políticas alinhadas com as metas de mudança climática, é fundamental que possamos representar as emissões no OSeMOSYS.

## Slide 10
10
10.2.2 Introdução à representação de emissões em modelos de sistemas energéticos
10.2 Representação de emissões
Emissões dependentes de combustível:
Emissões que podem ser estimadas com bastante precisão com base na quantidade total de combustíveis queimados e no conteúdo médio de carbono dos combustíveis
Por exemplo, dióxido de carbono
Emissões dependentes de tecnologia
As emissões dependem significativamente da tecnologia de combustão e das condições operacionais utilizadas, como o tipo específico de usina de energia
Por exemplo, óxidos nitrosos
Notes: Nos modelos de sistemas energéticos, as emissões são representadas em combustíveis ou em tecnologias. As emissões de dióxido de carbono geralmente são modeladas em combustíveis, porque as emissões podem ser estimadas com bastante precisão com base na quantidade total de combustíveis queimados e no teor médio de carbono desses combustíveis. Em contrapartida, alguns poluentes, como os óxidos nitrosos, são comumente representados em tecnologias. Isso ocorre porque essas emissões dependem da tecnologia de combustão e de suas condições operacionais.

## Slide 11
11
10.2.3 Representação de emissões no OSeMOSYS
10.2 Representação de emissões
As emissões dependentes de combustível são contabilizadas nas tecnologias de fornecimento de energia primária
As emissões dependentes de tecnologia são contabilizadas em tecnologias que usam combustíveis fósseis, por exemplo, usinas
Notes: Conforme mencionado no slide anterior, diferentes emissões são representadas em diferentes partes do Sistema Energético de Referência.
As emissões dependentes de combustível, como o dióxido de carbono, podem ser contabilizadas pelas tecnologias de fornecimento de energia primária, como as tecnologias de extração e importação de carvão. Portanto, não precisamos acrescentar um fator de emissões de dióxido de carbono às tecnologias de usinas de energia a carvão, pois suas emissões já estão representadas nas tecnologias de combustível primário de carvão.
Por outro lado, as emissões dependentes de tecnologia são contabilizadas pelas tecnologias emissoras (ou seja, que queimam combustível). Por exemplo, para representar as emissões de óxidos nitrosos das usinas de energia, atribuímos fatores de emissões a cada tecnologia de usina de energia que produz óxidos nitrosos.
A seguir, discutiremos mais detalhadamente os fatores de emissão e os parâmetros usados para representar as emissões no OSeMOSYS.

## Slide 12
12
10.2.4 Taxa de atividade de emissão
10.2 Representação de emissões
Taxa de atividade de emissão [Mt/PJ]: define a taxa de emissão de cada tecnologia. Podemos estimar a taxa de atividade de emissão dividindo o fator de emissão do combustível de entrada pela eficiência da tecnologia.
Observe que, para tecnologias primárias, a taxa de atividade de emissão é equivalente ao fator de emissão de combustível.
Notes: No OSeMOSYS, todas as emissões são contabilizadas usando o mesmo parâmetro: o Emission Activity Ratio. Esse parâmetro define a taxa de emissão de um poluente por uma tecnologia em unidades de milhões de toneladas por petajoule ou gigawatt-hora de energia. A Razão de Atividade de Emissão é definida para cada combinação de tecnologia e poluente no OSeMOSYS.
Por exemplo, a taxa de atividade de emissão de dióxido de carbono (o poluente) para a tecnologia de extração de carvão (a tecnologia) seria igual à quantidade de dióxido de carbono liberada (em milhões de toneladas) pela queima de 1 petajoule de carvão.
Para emissões dependentes de tecnologia, em vez de exigir uma taxa de emissão por combustível e poluente, o ideal é que precisemos de dados de emissões para cada tecnologia que emite o poluente. Se esses dados não estiverem disponíveis, podemos estimar a taxa de atividade de emissão dividindo o fator de emissão médio do combustível pela eficiência da tecnologia. Veremos exemplos usando esses parâmetros em exercícios práticos.

## Slide 13
13
10.2.5 Exemplo de fatores de emissão (EmissionFactor)
10.2 Representação de emissões
Combustível | Fator de emissão (kg/TJ) |  | 
 | CO2 | CH4 | N O2
Carvão | 88136.0 | 10.0 | 1.5
Óleo combustível | 80460.3 | 3.0 | 0.6
Diesel | 74233.4 | 3.9 | 3.9
Gás natural | 55539.1 | 92.0 | 3.0
Gasolina | 69323.7 | 33.0 | 3.2
GLP | 67185.1 | 5.0 | 0.1
Combustível para aviação - querosene | 73939.6 | 10.0 | 2.0
Fonte: IPCC (2006)
Notes: Este slide mostra alguns fatores de emissões para diferentes combustíveis fósseis e poluentes. Esses são os tipos de dados que usaríamos para definir a taxa de atividade de emissão no OSeMOSYS. Nesse caso, usaríamos os fatores de emissão para definir a Razão de Atividade de Emissão para as tecnologias que produzem os combustíveis listados, como a tecnologia de extração de carvão ou a tecnologia de importação de carvão. Observando os próprios dados, podemos ver que o carvão tem o fator de emissão de dióxido de carbono mais alto dos combustíveis listados, com os derivados de petróleo tendo valores ligeiramente mais baixos e o gás natural tendo o mais baixo. Esse é um dos motivos pelos quais as usinas de energia a carvão são frequentemente consideradas as mais controversas em relação às metas de mudança climática, já que o carvão tem um teor de carbono muito alto.

## Slide 14
14
14
Aula 10.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representação de emissões no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585676
IPCC (2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Tabela 1.3; disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef.php

## Slide 15
15
10.3.1 Introdução da margem de reserva
10.3 Importância da margem de reserva
Margem de reserva (ReserveMargin): capacidade de fornecimento excedente planejada que é instalada em comparação com a carga de pico (em MW ou GW)
A Margem de Reserva é importante, pois ajuda a garantir a confiabilidade, evitando a escassez no fornecimento de energia
A Margem de Reserva pode proteger contra problemas de fornecimento causados pela indisponibilidade da geração renovável, por exemplo, devido ao clima ou a uma demanda inesperadamente alta
No entanto, a confiabilidade nem sempre pode ser garantida, pois é difícil projetar com precisão a demanda futura e pode haver atrasos na construção de novas capacidades
Notes: Analisaremos agora o conceito de margem de reserva em sistemas de eletricidade. A margem de reserva é definida como o excesso de capacidade de fornecimento planejado que é instalado em comparação com a carga de pico (ou seja, demanda de pico), em unidades de capacidade como megawatts ou gigawatts. O objetivo de ter uma margem de reserva é garantir que sempre haja fornecimento de energia suficiente para atender à demanda, mesmo quando a demanda for inesperadamente alta ou o fornecimento for inesperadamente baixo.
O fornecimento pode ser reduzido, por exemplo, se condições climáticas desfavoráveis levarem a uma geração renovável particularmente baixa, se uma usina elétrica quebrar ou se uma linha de transmissão for danificada durante uma forte tempestade. Se, nessas circunstâncias, não houver margem de reserva para aumentar o fornecimento, poderá ocorrer um desequilíbrio significativo entre o fornecimento disponível e a demanda de energia, o que pode danificar equipamentos essenciais. Nesses casos, o corte de carga é usado para manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda, por meio do qual partes do sistema de distribuição de energia são desligadas, desconectando as fontes de demanda de energia. O corte de carga protege os equipamentos, mas significa que alguns clientes ficam temporariamente sem energia, o que pode ter consequências econômicas e sociais importantes. Portanto, planejar uma margem de reserva é essencial para garantir que os clientes não sofram apagões.

## Slide 16
16
10.3.2 Definição matemática da margem de reserva
10.3 Importância da margem de reserva
Notes: Este slide mostra como a margem de reserva é definida matematicamente. Podemos calcular a margem de reserva disponível para um determinado sistema de eletricidade pegando a capacidade total de geração em megawatts e subtraindo a demanda de pico esperada em megawatts. Isso nos dá a quantidade de capacidade de geração extra disponível em comparação com a demanda de pico esperada.
A margem de reserva é geralmente expressa como uma porcentagem da demanda de pico esperada. Ela pode ser calculada, conforme mostrado neste slide, dividindo a margem de reserva em megawatts pela demanda de pico esperada em megawatts e, em seguida, multiplicando por cem para obter uma porcentagem. No planejamento de longo prazo do sistema energético, geralmente buscamos manter a margem de reserva em uma determinada porcentagem da demanda de pico esperada, sendo que um valor típico é 15%.

## Slide 17
17
10.3.3 Quais tecnologias podem contribuir para a margem de reserva?
10.3 Importância da margem de reserva
Geração despachável
Geração não despachável
Notes: Na equação do slide anterior, usamos a capacidade total de geração do sistema para calcular a margem de reserva. Isso pressupõe que todos os megawatts de capacidade de geração contribuíram igualmente para a margem de reserva. Entretanto, na prática, os megawatts de diferentes tecnologias não contribuem igualmente para a margem de reserva. Isso ocorre porque diferentes tecnologias têm diferentes características de desempenho e níveis de controle.
Quando se fala em margem de reserva, é útil agrupar as tecnologias em duas categorias: geração despachável e geração não despachável. As tecnologias despacháveis são aquelas cuja taxa de produção pode ser controlada para se adaptar à demanda e às necessidades da rede elétrica. A produção pode ser ligada e desligada, bem como aumentada e reduzida. Exemplos de tecnologias despacháveis incluem usinas de energia a gás e carvão, bem como tecnologias de armazenamento, como baterias. Em geral, essas tecnologias podem contribuir com até 100% de sua capacidade para a margem de reserva. Isso significa que uma usina de carvão de 1 GW pode contribuir com 1 GW para a margem de reserva.
Por outro lado, as tecnologias não despacháveis são aquelas cujos resultados não podem ser controlados, pois dependem de fatores incontroláveis, como o clima. Por exemplo, a quantidade de eletricidade produzida por uma turbina eólica em um determinado momento depende das condições de velocidade do vento naquele momento, e a turbina não pode ser controlada para produzir mais eletricidade se a velocidade do vento for baixa. Como nem sempre se pode confiar nas tecnologias não despacháveis para fornecer suprimento a qualquer momento em que sejam necessárias, elas contribuem com muito menos de 100% de sua capacidade para a margem de reserva. Isso significa que um parque eólico de 1 GW contribui com muito menos de 1 GW para a margem de reserva.

## Slide 18
18
10.3.4 Créditos de capacidade e energias renováveis variáveis
10.3 Importância da margem de reserva
Créditos de capacidade: medem até que ponto cada tecnologia pode contribuir para a margem de reserva
Fonte: Grupo de Integração de Sistemas de Energia (2023)
Tecnologia | Crédito de capacidade
Nuclear | 91%
Turbina a vapor | 82%
Usina de ciclo combinado | 78%
Turbina de combustão | 92%
Hidro | 100%
Vento | 14%
Energia solar fotovoltaica | 17%
Recursos de energia distribuída | 9%
Baterias | 96%
Notes: O grau em que uma tecnologia pode contribuir para a margem de reserva é medido usando o conceito de créditos de capacidade. O crédito de capacidade de uma tecnologia é a porcentagem de sua capacidade total que pode contribuir para a margem de reserva. Conforme explicado no slide anterior, o crédito de capacidade de tecnologias despacháveis, como uma usina de carvão, pode ser de até 100%, enquanto que para tecnologias não despacháveis, como a energia eólica, esse valor pode estar entre 0 e 20%. Os créditos de capacidade dependem da disponibilidade de recursos e das características do país.
A figura e a tabela no slide mostram o crédito de capacidade de diferentes tecnologias em um sistema de exemplo. Observe que os valores serão diferentes de acordo com o sistema e com o método usado para calcular os créditos de capacidade. No entanto, ainda há uma divisão clara, como esperado, em que as tecnologias despacháveis têm valores muito mais altos do que as tecnologias não despacháveis.
Observe que os métodos para calcular os créditos de capacidade não são abordados aqui, pois estão fora do escopo deste curso.

## Slide 19
19
10.3.5 Definição matemática da margem de reserva com créditos de capacidade
10.3 Importância da margem de reserva
Equação original:
Editar a equação:
Equação atualizada:
    Onde é tecnologia
Notes: Vamos agora atualizar nossa equação de margem de reserva do slide 10.3.2 para incluir créditos de capacidade.
Na equação original, usamos a capacidade total de geração, que é encontrada pela soma das capacidades da placa de identificação de todas as tecnologias. Para incluir os créditos de capacidade, multiplicamos a capacidade da placa de identificação de cada tecnologia por seu crédito de capacidade antes da soma. Essa capacidade ajustada pelo crédito de capacidade é chamada de capacidade efetiva.
O próximo slide ilustra isso com um exemplo prático.

## Slide 20
20
10.3.6 Exemplo de cálculo da margem de reserva
10.3 Margem de reserva em OSeMOSYS
Considere um sistema com três tecnologias (veja a tabela) e uma demanda de pico de 1 GW.
Tecnologia | Capacidade (GW) | Crédito de capacidade
Diesel | 1 | 90%
Energia solar fotovoltaica | 1 | 9%
Sistema de bateria | 0.2 | 78%
Capacidade efetiva total =
Margem de Reserva (%)
=
= 1,146 GW
Notes: Neste exemplo, consideramos um sistema básico composto por
- uma usina de energia a diesel,
- uma usina de energia solar,
- e um sistema de bateria.
A tabela mostra a capacidade instalada de cada tecnologia, bem como seu crédito de capacidade.
O sistema tem uma demanda de pico de 1 GW.
Para calcular a margem de reserva, primeiro calculamos a capacidade efetiva total. Fazemos isso multiplicando a capacidade instalada de cada tecnologia por seu crédito de capacidade para encontrar a capacidade efetiva de cada tecnologia e, em seguida, somando as capacidades efetivas das tecnologias para encontrar o total. Isso resulta em uma capacidade efetiva total de 1,146 GW.
Em seguida, inserimos isso na equação da margem de reserva, o que nos dá uma margem de reserva de 14,6%, que é uma margem de reserva saudável.

## Slide 21
21
Aula 10.3 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Implementando a reserva de capacidade no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585673
Grupo de Integração de Sistemas de Energia. 2023. Garantia de confiabilidade eficiente: New Design Principles for Capacity Accreditation. A Report of the Redefining Resource Adequacy Task Force (Relatório da Força-Tarefa de Redefinição da Adequação de Recursos). Reston, VA. https://www.esig.energy/new-design-principles-for-capacity-accreditation.

## Slide 22
22
10.4.1 Atualização das restrições padrão
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
As restrições padrão do OSeMOSYS são muito úteis para restringir tecnologias individuais. Observe que elas podem ser expressas como desigualdades, por exemplo:
Limite superior da atividade anual total da tecnologia (TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit)
Limite inferior da atividade anual total de tecnologia (TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit)
Limite superior de atividade da tecnologia no período do modelo (TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit)
Notes: A maioria das restrições padrão no OSeMOSYS são desigualdades. Essas restrições incluem:
  Limites superior e inferior da atividade
  Capacidades mínima e máxima
  Novas capacidades mínimas e máximas
Elas são muito úteis para restringir tecnologias individuais. Por exemplo, usando o TotalAnnualMaxCapacity, podemos restringir a capacidade da PWRSOL001 (GW) em cada ano. Observe que todas as restrições podem ser expressas como desigualdades às quais os resultados do modelo devem obedecer. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos com limites de atividade.
O limite superior de atividade anual total da tecnologia é uma desigualdade que diz que a atividade anual de uma tecnologia específica em um ano específico deve ser menor do que o valor definido pelo usuário.
O limite inferior da atividade anual total da tecnologia é uma desigualdade que diz que a atividade anual de uma tecnologia específica em um ano específico deve ser maior do que o valor definido pelo usuário.
O limite inferior de atividade do período do modelo de tecnologia total é uma desigualdade que indica que a soma de todos os anos do modelo da atividade anual de uma tecnologia especificada deve ser menor que o valor definido pelo usuário.
Nessas restrições padrão, a restrição já existe no modelo para todas as tecnologias e anos, e o usuário só precisa escolher seu valor, ou seja, o valor do limite.

## Slide 23
23
10.4.2 Por que UDCs (User Defined Constraints) ?
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
No entanto, as restrições padrão têm várias limitações:
As restrições só podem ser aplicadas a tecnologias individuais, e não a grupos de tecnologias
As restrições precisam ser valores absolutos (GW, PJ) e não podem ser valores relativos (% de GW/PJ de outras tecnologias)
As restrições definidas pelo usuário (User Defined Constraints - UDCs) superam essas duas limitações.
Notes: Apesar da utilidade das restrições padrão, elas têm várias limitações.
  As restrições só podem ser aplicadas a tecnologias individuais. Em outras palavras, as restrições não podem ser aplicadas a grupos de tecnologias, por exemplo, limitando a capacidade agregada das tecnologias solares a 10 GW
  As restrições precisam ser valores absolutos, como gigawatts e petajoules. Em outras palavras, as restrições não podem ser valores relativos/percentuais, como limitar a atividade da PWRCOA001 a 10% da produção total de eletricidade
As restrições definidas pelo usuário (User Defined Constraints - UDCs) superam essas duas limitações.

## Slide 24
24
10.4.3 Equação geral da UDC
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
Em termos simples, os UDCs têm a seguinte equação de geração:
Notes: Em termos simples, os UDCs têm a seguinte equação de geração.
A soma de todas as tecnologias da variável escolhida multiplicada pelo mutiplicador deve ser menor ou igual, ou simplesmente igual, à constante UDC.
O símbolo de soma ( indica que a expressão entre parênteses (ou seja, a multiplicação dos dois termos) é executada para cada tecnologia ( ) no modelo e, em seguida, os valores resultantes são somados.
Em termos simples, os UDCs têm a seguinte equação de geração.
A soma de todas as tecnologias da variável escolhida multiplicada pelo mutiplicador deve ser menor ou igual, ou simplesmente igual, à constante UDC.
O símbolo de soma (∑▒) indica que a expressão entre parênteses (ou seja, a multiplicação dos dois termos) é executada para cada tecnologia (t) no modelo e, em seguida, os valores resultantes são somados.

## Slide 25
25
10.4.4 Equação geral da UDC
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
Para criar e personalizar o UDC, o usuário escolhe:
a qual variável a restrição se aplica
Nova capacidade,
Capacidade total, ou
Atividade
se a equação é uma desigualdade ( ) ou uma igualdade (=).
o valor da constante UDC
o valor do multiplicador para cada tecnologia
Notes: O usuário pode criar tantos UDCs quanto desejar. Para cada UDC criado, o usuário deve definir os diferentes elementos do UDC.
O usuário decide:
a qual variável a restrição se aplica, ou seja, à nova capacidade, à capacidade total ou à atividade;
o valor do multiplicador para cada tecnologia no modelo;
se a equação é uma desigualdade ( ) ou uma igualdade (=);
e, por fim, o valor da constante UDC.
Os multiplicadores e as constantes de UDC são dependentes do tempo, ou seja, são definidos para cada ano do período do modelo.
Os resultados do modelo devem obedecer à equação resultante.
O usuário pode criar tantos UDCs quanto desejar. Para cada UDC criado, o usuário deve definir os diferentes elementos do UDC.
O usuário decide:
a qual variável a restrição se aplica, ou seja, à nova capacidade, à capacidade total ou à atividade;
o valor do multiplicador para cada tecnologia no modelo;
se a equação é uma desigualdade (≤) ou uma igualdade (=);
e, por fim, o valor da constante UDC.
Os multiplicadores e as constantes de UDC são dependentes do tempo, ou seja, são definidos para cada ano do período do modelo.
Os resultados do modelo devem obedecer à equação resultante.
Vejamos agora alguns exemplos para entender melhor como a equação funciona na prática.

## Slide 26
26
10.4.5 Representação da margem de reserva Parte 1
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
Supondo um fator de capacidade de 1 para a tecnologia de transmissão, a capacidade de transmissão pode servir como um indicador da capacidade total de geração necessária.
Reorganização para aderir ao formato padrão do UDC:
Notes: Para a margem de reserva, precisamos determinar um valor em termos de capacidade para a geração total. No OSeMOSYS, esse valor é inserido por meio de parâmetros de demanda (ou seja, SpecifiedAnnualDemand e SpecifiedDemandProfile) em unidades de energia, conforme estudado anteriormente. Uma abordagem alternativa para vincular a geração total a uma variável de capacidade é por meio da tecnologia de transmissão. A transmissão é fornecida pela ELC001, que representa a eletricidade das usinas elétricas ou a geração total para nossos propósitos.
Entretanto, para levar em conta as perdas no estágio de transmissão, é necessário ajustar a capacidade de transmissão usando o inverso de sua eficiência. Observe que presumimos que não há excesso de capacidade instalada na transmissão, conforme determinado pela capacidade residual, e o fator de capacidade para essa tecnologia é considerado 1.
O lado esquerdo da desigualdade, portanto, considera o produto da capacidade de transmissão, o inverso da eficiência e a margem de reserva planejada (expressa em forma decimal). O lado direito da desigualdade representa as contribuições para a margem de reserva das tecnologias na rede, ajustadas por seus créditos de capacidade. Essas contribuições devem ser maiores do que o pico de demanda esperado pretendido dado pela margem de reserva.
Por fim, a desigualdade pode ser reescrita movendo-se o termo à direita para o lado esquerdo, isolando uma constante no lado direito. Esclareceremos a aplicação desse conceito com um exemplo no próximo slide.

## Slide 27
27
10.4.6 Representação da margem de reserva Parte 2
10.4 Margem de reserva em OSeMOSYS
Vamos considerar um cenário com uma usina de energia a diesel (PWRDSL), uma usina de energia solar (PWRSOL) e um sistema de bateria (PWRBATT). Os créditos de capacidade estão detalhados na tabela a seguir. Considerando uma eficiência de 95% da tecnologia de transmissão (PWRTRN) e uma margem de reserva de 15%, a desigualdade seria a seguinte:
Tecnologia | Crédito de capacidade
Diesel PP | 90%
Solar PP | 9%
Sistema de bateria | 78%
Notes: Neste exemplo ilustrativo, consideramos um sistema básico composto por uma usina de energia a diesel, uma usina de energia solar e um sistema de bateria. Os parâmetros técnicos incluem uma eficiência de transmissão de 95% e uma margem de reserva de 15%.
Usando a equação descrita no slide anterior, substituímos os valores de acordo. Primeiro, a capacidade de transmissão, chamada de "Capacidade PWRTRN", é multiplicada pelo inverso da eficiência (1/0,95) e pela soma de 1 mais a margem de reserva, que é 1 + 0,15. Observe que todas as porcentagens são expressas em formato decimal para esses cálculos.
Em seguida, calculamos a soma dos produtos das capacidades das usinas de energia e seus respectivos créditos de capacidade. Os créditos de capacidade podem variar dependendo do sistema, e os valores fornecidos aqui são indicativos. Novamente, as porcentagens são expressas em forma decimal e as convenções de nomenclatura são resumidas para cada usina.
Durante o exercício prático, praticaremos a criação e a incorporação dessas desigualdades no MUIO.

## Slide 28
28
Aula 10.4 Referências
1. Crescimento compatível com o clima. (2024). MUIO (Versão v5.0.0). GitHub. https://github.com/ClimateCompatibleGrowth/MUIO

## Slide 29: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com