## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 11
MODELAGEM DOS SETORES RESIDENCIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, terá:
ILO1: Aprendido sobre o consumo de energia no setor residencial
ILO2: Aprendido sobre o consumo de energia no setor de serviços comerciais e públicos
ILO3: Compreendido como modelar tecnologias de uso final nos setores residencial, comercial e de serviços públicos usando o OSeMOSYS
ILO4: Realizado cálculos básicos na estimativa de parâmetros para modelar tecnologias de uso final

## Slide 3
3
11.1.1 Introdução
11.1 Setor residencial
Chart: Consumo final de energia em todo o mundo em 2022, por setor
| Setor | Transporte | Residencial | Serviços comerciais e públicos | Agricultura, silvicultura e pesca | Uso não energético | Não especificado
 | 128.29 | 117.33 | 85.63 | 33.72 | 34.04 | 40.68 | 6.58
O setor residencial abrange todo o consumo de energia dentro das residências, incluindo casas unifamiliares, apartamentos e outros espaços de convivência.
Fonte: Statista (2024) - Link
Notes: O setor residencial abrange todo o consumo de energia dentro das residências, incluindo casas unifamiliares, apartamentos e outros espaços de convivência. Esse setor desempenha um papel fundamental nos sistemas globais de energia, sendo responsável por quase um quinto da demanda total de energia. O uso de energia nesse setor é altamente diversificado e influenciado por fatores como geografia, clima, níveis de renda e urbanização. Em muitas regiões, o setor residencial representa uma área essencial para abordar o acesso à energia, melhorar a eficiência e reduzir as emissões, principalmente na transição para sistemas energéticos mais limpos.
As demandas de energia no setor residencial são impulsionadas por atividades essenciais, incluindo aquecimento de ambientes, aquecimento de água, cozimento, iluminação e operação de eletrodomésticos. Essas demandas variam consideravelmente entre as regiões, com o aquecimento predominando nos climas mais frios e o resfriamento se tornando cada vez mais significativo nas áreas mais quentes. O consumo de energia do setor também é moldado por avanços tecnológicos, mudanças no estilo de vida e políticas governamentais que promovem a eficiência e a adoção de energia limpa.

## Slide 4
4
11.1.2 Áreas urbanas e rurais
11.1 Setor residencial
Chart: Consumo de energia na Colômbia 2021
| Urbano | Rural
Carvão | 0.805 | 1.582
Gás natural | 55.401 | 1.006
Lenha | 8.139 | 83.944
Eletricidade | 74.378 | 12.778
GLP | 12.354 | 10.096
Querosene | 0.063 | 0.252
Fonte: UPME (2022)
As residências urbanas e rurais têm necessidades e desafios energéticos distintos, exigindo soluções personalizadas para alcançar transições energéticas sustentáveis e inclusivas.
Notes: A modelagem do setor residencial geralmente requer a divisão em áreas urbanas e rurais para capturar as principais diferenças nos padrões de demanda de energia, acesso à tecnologia e disponibilidade de recursos. As residências urbanas geralmente apresentam maior consumo de energia devido ao melhor acesso à eletricidade, aparelhos avançados e sistemas modernos de aquecimento e resfriamento. Por outro lado, as áreas rurais geralmente dependem mais de combustíveis tradicionais, como a biomassa, para cozinhar e aquecer, principalmente nas regiões em desenvolvimento. Essas distinções são fundamentais para a compreensão do uso de energia e para a elaboração de políticas eficazes, já que as tendências de urbanização geralmente levam a mudanças nos perfis de demanda de energia.
Na figura do slide, vemos o consumo de energia nos subsetores urbano e rural da Colômbia em 2021. As áreas urbanas demonstram acesso significativo à eletricidade e ao gás natural, enquanto a biomassa continua sendo o combustível dominante nas áreas rurais.
Essa subdivisão é altamente dependente da disponibilidade de dados e permite que modelos como o OSeMOSYS levem em conta os desafios e as oportunidades exclusivos de cada área. Os ambientes urbanos geralmente apresentam oportunidades para medidas de eficiência energética, eletrificação e sistemas de aquecimento urbano. Enquanto isso, as áreas rurais podem se beneficiar de soluções que melhorem o acesso a tecnologias de cozimento limpo e sistemas energéticos descentralizados, como sistemas solares domésticos.
Ao capturar essas variações, os modelos de energia podem fornecer projeções mais precisas e apoiar estratégias personalizadas para atender às necessidades de energia e atingir as metas de sustentabilidade em populações urbanas e rurais.

## Slide 5
5
11.1.3 Demanda de energia no setor residencial
11.1 Setor residencial
As demandas de energia mais comuns modeladas são:
Aquecimento de ambientes
Aquecimento de água
Iluminação
Culinária
Outros aparelhos elétricos
Ar condicionado
Notes: A demanda de energia do setor residencial é impulsionada por usos finais essenciais que dão suporte à vida diária, sendo os mais significativos o aquecimento de ambientes, o aquecimento de água, o cozimento, a iluminação e a operação de eletrodomésticos. O aquecimento de ambientes predomina em climas mais frios, muitas vezes representando a maior parte do uso de energia, enquanto as demandas de resfriamento estão crescendo rapidamente em regiões mais quentes devido à mudança climática e à urbanização. Cozinhar continua sendo um uso vital de energia, principalmente em regiões onde a biomassa tradicional ainda é amplamente utilizada. A iluminação e os eletrodomésticos, embora tenham uma participação menor, contribuem cada vez mais para o consumo de energia residencial, impulsionados pela crescente eletrificação, pelo aumento da renda e pela expansão da propriedade de eletrodomésticos.
As demandas de energia no setor residencial variam significativamente entre regiões e níveis de renda. Nos países de alta renda, o foco é melhorar a eficiência energética e fazer a transição para a energia renovável para aquecimento e resfriamento. Por outro lado, em regiões de renda baixa e média, a prioridade geralmente é expandir o acesso à energia limpa para cozinhar e eletrificar as residências. Tendências emergentes, como tecnologias domésticas inteligentes, aparelhos com eficiência energética e integração de energia renovável, estão remodelando o uso de energia residencial em todo o mundo. Compreender essas diversas demandas e tendências é essencial para a elaboração de políticas energéticas eficazes e para atingir as metas de sustentabilidade.

## Slide 6
6
11.1.4 Principais fatores propulsores e desafios no uso de energia residencial
11.1 Setor residencial
Propulsor
Crescimento populacional
Urbanização
Desafios
Dependência da biomassa tradicional
Descarbonização do aquecimento de ambientes
Avanço tecnológico
Barreiras comportamentais e culturais
Nível de renda
Aumento da demanda por resfriamento
Notes: Vários fatores impulsionam a demanda de energia no setor residencial, incluindo o crescimento populacional, a urbanização, os níveis de renda e os avanços tecnológicos. À medida que as populações crescem e se urbanizam, o número de residências e suas necessidades de energia aumentam, principalmente nas regiões em rápido desenvolvimento. O aumento da renda geralmente leva a uma maior posse de aparelhos que consomem energia e a um melhor acesso a serviços de aquecimento, resfriamento e outros serviços, o que aumenta ainda mais a demanda por energia. A inovação tecnológica também é um fator essencial, permitindo melhorias na eficiência energética e a adoção de sistemas energéticos renovável, como aquecedores solares de água e bombas de calor, que podem ajudar a dissociar o consumo de energia do crescimento das emissões.
Apesar desses avanços, ainda há desafios significativos na transição do setor residencial para o uso sustentável da energia. Em muitas regiões de baixa e média renda, a dependência da biomassa tradicional para cozinhar e aquecer persiste, contribuindo para problemas de saúde e degradação ambiental. Além disso, a descarbonização do aquecimento e da refrigeração de ambientes continua complexa, principalmente em áreas com infraestrutura envelhecida ou acesso limitado a fontes de energia limpa. Lidar com a crescente demanda por resfriamento devido às mudanças climáticas e à urbanização é outro desafio urgente. Além disso, as barreiras comportamentais e culturais geralmente impedem a adoção de tecnologias eficientes em termos de energia, pois os consumidores podem priorizar os custos iniciais em detrimento da economia de longo prazo ou não ter conhecimento sobre alternativas mais limpas. A superação dessas barreiras exige esforços coordenados, incluindo incentivos políticos, inovação tecnológica e campanhas de conscientização pública para promover a eficiência energética e a adoção de energia renovável.

## Slide 7
7
Aula 11.1 Referências
UPME. (2022). Balanço Energético Colombiano 2021. https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspx
Plazas-Niño, F. A., Yeganyan, R., Cannone, C., Howells, M., & Quirós-Tortós, J. (2023). Informando a política de energia sustentável nos países em desenvolvimento: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling. Energy Strategy Reviews, 50, 101226. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226

## Slide 8
8
11.2.1 Introdução
11.2 Setor de serviços públicos e comerciais
Chart: Consumo final de energia em todo o mundo em 2022, por setor
| Setor | Transporte | Residencial | Serviços comerciais e públicos | Agricultura, silvicultura e pesca | Uso não energético | Não especificado
 | 128.29 | 117.33 | 85.63 | 33.72 | 34.04 | 40.68 | 6.58
Fonte: Statista (2024) - Link
O setor de serviços comerciais e públicos abrange o uso de energia em edifícios e instalações dedicados ao comércio, educação, saúde, governo e outras atividades não residenciais.
Notes: O setor de serviços comerciais e públicos abrange o uso de energia em edifícios e instalações dedicados ao comércio, educação, saúde, governo e outras atividades não residenciais. Esse setor é responsável por quase um décimo da demanda total de energia. Esse setor é diversificado, abrangendo uma ampla gama de demandas de energia, inclusive aquecimento e resfriamento de espaços, iluminação, aquecimento de água e operação de equipamentos como computadores e maquinário de nível industrial. Em muitas regiões, o setor é responsável por uma parcela significativa do consumo de eletricidade devido à sua dependência de iluminação, refrigeração e dispositivos eletrônicos, principalmente em áreas urbanas densamente povoadas. Com o crescimento das economias e a expansão dos setores baseados em serviços, espera-se que o uso de energia nesse setor aumente.
O setor de serviços comerciais e públicos é caracterizado por seus diversos tipos e funções de edifícios, desde pequenas lojas de varejo até grandes hospitais, escolas e complexos de escritórios. Os padrões de demanda de energia nesse setor são altamente variáveis, influenciados por fatores como o tamanho do edifício, a ocupação, as horas de funcionamento e a intensidade dos serviços de energia necessários. Por exemplo, hospitais e data centers têm demandas de energia altas e constantes, enquanto escolas e escritórios podem ter um uso mais previsível e limitado no tempo. Esse setor é fundamental não apenas por suas contribuições econômicas, mas também por seu papel no apoio à infraestrutura social, como educação, saúde e governança. Seu uso de energia também oferece oportunidades significativas para melhorias de eficiência e integração de energia renovável, o que o torna uma área de foco fundamental para atingir as metas de sustentabilidade.

## Slide 9
9
11.2.2 Subsetores
11.2 Setor de serviços públicos e comerciais
Comercial e turismo
Serviços públicos
Finanças e negócios
Outros
serviços
A desagregação em subsetores geralmente se baseia na atividade principal que define o perfil da demanda de energia.
Notes: Se os dados estiverem disponíveis, a desagregação do setor de serviços comerciais e públicos envolve dividi-lo em subsetores com base nas atividades primárias e nas demandas de energia de diferentes tipos de edifícios e instalações. Os principais critérios para essa desagregação incluem a função do edifício (por exemplo, varejo, saúde, educação), características operacionais (por exemplo, horas de operação, intensidade energética) e usos finais de energia (por exemplo, aquecimento, resfriamento, iluminação). Por exemplo, os edifícios de varejo podem ser divididos em grandes shopping centers e pequenas lojas devido às diferenças de tamanho e padrões de consumo de energia. Da mesma forma, os serviços públicos podem ser categorizados em prédios governamentais, escolas e hospitais, cada um com demandas de energia e perfis de uso distintos. Essa abordagem estruturada ajuda a capturar a diversidade dentro do setor e garante que os modelos reflitam com precisão o consumo de energia no mundo real.
O processo de desagregação geralmente começa com a coleta e a classificação de dados com base em pesquisas nacionais de energia, códigos de construção ou dados de atividade econômica. Estruturas comuns, como as diretrizes da Agência Internacional de Energia (IEA) ou do IPCC, fornecem categorias padronizadas para a classificação de subsetores. Abordagens avançadas também podem incorporar variações regionais ou climáticas, distinguindo entre escritórios com ar-condicionado em climas quentes e edifícios com ventilação natural em zonas temperadas. Para a modelagem de energia, cada subsetor recebe perfis específicos de demanda de energia, tecnologias e parâmetros de eficiência, o que permite uma análise precisa de cenários e avaliação de políticas. Esse nível de detalhamento é fundamental para identificar intervenções direcionadas, como a reforma de hospitais com uso intensivo de energia ou a melhoria da eficiência em prédios escolares com baixo desempenho.

## Slide 10
10
11.2.3 Demandas de energia no setor de serviços públicos e comerciais
11.2 Setor de serviços públicos e comerciais
As demandas de energia mais comuns modeladas são:
Aquecimento de ambientes
Ar condicionado
Iluminação
Força motriz
Outros aparelhos elétricos
Outros usos térmicos
Notes: O setor de serviços comerciais e públicos apresenta um conjunto de demandas finais de energia muito semelhante ao do setor residencial. O aquecimento de ambientes e o ar condicionado estão entre os usos mais significativos de energia, principalmente em regiões com temperaturas extremas, onde a manutenção do conforto interno é uma prioridade. A energia térmica também é vital para aplicações específicas, como aquecimento de água em hotéis, geração de vapor em hospitais e cozimento em restaurantes. A energia motriz é outra demanda importante em instalações como elevadores, escadas rolantes e equipamentos de nível industrial usados em algumas operações comerciais. Essas demandas variadas resultam em um perfil de energia complexo que exige soluções personalizadas para cada aplicação.
A eletricidade é uma fonte de energia dominante nesse setor, alimentando a iluminação, o ar condicionado e os aparelhos elétricos, como computadores, servidores e equipamentos médicos. A iluminação, por si só, representa uma parcela significativa do uso de eletricidade, especialmente em escritórios, espaços de varejo e instalações educacionais. Outros combustíveis, como o gás natural ou a biomassa, desempenham um papel essencial em aplicações térmicas, como aquecimento de ambientes ou cozimento. A demanda por refrigeração e ar condicionado está aumentando rapidamente em resposta à urbanização, ao crescimento econômico e às mudanças climáticas, aumentando o consumo de eletricidade em regiões mais quentes. A modelagem precisa dessas demandas é fundamental para identificar oportunidades de eficiência energética, eletrificação e integração de soluções de energia renovável.

## Slide 11
11
11.2 Setor de serviços públicos e comerciais
Propulsor
Crescimento econômico
Urbanização
Desafios
Alta variabilidade nos serviços
Infraestrutura envelhecida
Crescimento populacional
Política de projeto de construção desatualizada
Digitalização
Aumento da demanda por resfriamento
11.2.4 Principais fatores propulsores e desafios no uso de energia em serviços públicos e comerciais
Notes: Vários fatores impulsionam a demanda de energia no setor de serviços comerciais e públicos. O crescimento econômico e a urbanização estão entre os fatores mais importantes, levando à construção de novos prédios e instalações para apoiar a expansão das economias baseadas em serviços. A proliferação de tecnologias digitais, como data centers e equipamentos de escritório, aumenta ainda mais o consumo de eletricidade. Além disso, o crescimento populacional e o aumento das expectativas em relação aos serviços públicos, como saúde e educação, contribuem para aumentar a demanda de energia nesse setor. Esses fatores destacam a importância cada vez maior de abordar os padrões de consumo de energia em edifícios comerciais e públicos.
A descarbonização do setor de serviços públicos e comerciais enfrenta vários desafios. Um grande obstáculo é a alta variabilidade no uso de energia entre os subsetores, o que dificulta a implementação de soluções únicas para todos. A infraestrutura envelhecida e os projetos de edifícios desatualizados também dificultam os esforços para melhorar a eficiência energética. Além disso, atender à crescente demanda por resfriamento devido ao aquecimento global representa desafios energéticos e ambientais significativos. Para enfrentar essas barreiras, é necessária uma combinação de medidas políticas, investimentos na modernização de edifícios existentes e a adoção de tecnologias inovadoras, como sistemas inteligentes de gerenciamento de energia e integração de energia renovável.

## Slide 12
12
12
Aula 11.2 Referências
Plazas-Niño, F. A., Yeganyan, R., Cannone, C., Howells, M., & Quirós-Tortós, J. (2023). Informando a política de energia sustentável nos países em desenvolvimento: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling. Energy Strategy Reviews, 50, 101226. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226

## Slide 13
13
11.3.1 Tecnologias no sistema energético de referência
11.3 Modelagem do setor de serviços públicos residenciais e comerciais usando o OSeMOSYS
Fogão de biomassa
Aquecedor de água a gás natural
Geladeira de baixa eficiência
Demanda de cozimento
Biomassa
Gás natural
Eletricidade
Demanda de aquecimento de água
Demanda de refrigeração
DEMRESCKNBIO
DEMRESWHENGS
DEMCOMREFLOW
RESCKN
BIO
NGS
ELC003
RESWHE
COMREF
Notes: Semelhante às usinas de energia, as tecnologias de uso final são representadas como caixas nos sistemas energéticos de referência. As commodities de entrada podem ser portadores de energia secundária (por exemplo, GLP, eletricidade) ou primária (por exemplo, biomassa, gás natural), dependendo da tecnologia, enquanto a commodity de saída corresponde à demanda final de energia.
Os exemplos mostrados no slide ilustram três demandas finais de energia descritas anteriormente: cozimento, aquecimento de água e refrigeração. Observe que a refrigeração é uma divisão adicional dentro dos aparelhos elétricos para os casos em que é necessária uma análise mais detalhada.
Alternativas tecnológicas adicionais para atender a essas demandas finais de energia podem ser incluídas, como exploraremos no próximo slide, para analisar as futuras vias de transição energética. Se você precisar relembrar as convenções de nomenclatura, consulte o material da Aula 3.

## Slide 14
14
11.3.2 Escolhas tecnológicas
11.3 Modelagem do setor de serviços públicos residenciais e comerciais usando o OSeMOSYS
Troca de combustível
Melhoria da eficiência
Fogão de biomassa
Fogão a GLP
Fogão elétrico
Demanda de cozimento
Biomassa
GLP
Eletricidade
Demanda de cozimento
Demanda de cozimento
Geladeira de baixa eficiência
Refrigerador de média eficiência
Geladeira de alta eficiência
Demanda de refrigeração
Eletricidade
Eletricidade
Eletricidade
Demanda de refrigeração
Demanda de refrigeração
Notes: A estratégia para modelar as demandas finais de energia concentra-se na análise de possíveis caminhos de transição energética. Esses caminhos futuros ideais são determinados por uma combinação de diferentes escolhas tecnológicas. A gama de opções tecnológicas é definida pelo modelador com base nas condições específicas do sistema, como disponibilidade de recursos, acessibilidade econômica e políticas declaradas.
Por exemplo, em um país sem reservas ou infraestrutura de gás natural, não seria realista incluir fogões a gás natural ou aquecedores de água como opções - a menos que um país vizinho seja um exportador significativo de gás natural com planos para apoiar a implantação e o comércio de gasodutos. Isso destaca por que a seleção das tecnologias a serem modeladas deve ser altamente específica para cada caso.
Em geral, três abordagens podem ser usadas para modelar escolhas tecnológicas: troca de combustível, melhorias de eficiência ou uma combinação de ambas.
No primeiro exemplo (à esquerda), a mesma demanda de cozimento pode ser atendida por diferentes combustíveis: biomassa, GLP ou eletricidade. Isso permite uma análise do potencial de troca de combustível entre diferentes fontes de energia.
No segundo exemplo (à direita), o combustível de entrada (eletricidade) permanece o mesmo, mas as tecnologias diferem em suas eficiências para atender à demanda de refrigeração. Isso permite uma avaliação dos impactos das melhorias de eficiência.

## Slide 15
15
11.3.3 Definição de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
11.3 Modelagem do setor de serviços públicos residenciais e comerciais usando o OSeMOSYS
Parâmetros-chave para definir tecnologias de uso final no setor residencial e comercial de serviços públicos:
Taxa de atividade de saída (OutputActivityRatio)
Taxa de atividade de entrada (InputActivityRatio)
Custo de capital (CapitalCost)
Custo fixo (FixedCost)
Capacidade residual (ResidualCapacity)
Vida operacional (OperationalLife)
Notes: Para as tecnologias de uso final nos setores residencial e comercial e de serviços públicos, alguns parâmetros-chave são suficientes para fornecer uma boa caracterização.
Índices de atividade de entrada e saída: São usadas para definir a eficiência da tecnologia, conforme estudado anteriormente.
Custo de capital: Esse aspecto é fundamental, pois reflete o preço comercial dos aparelhos ou tecnologias. O custo de capital é particularmente significativo do ponto de vista comportamental nesses setores, pois as pessoas geralmente priorizam o preço em detrimento da qualidade, eficiência, durabilidade ou outros recursos.
Custo fixo: Aplicável a tecnologias que exigem manutenção periódica.
Capacidade residual: Representa a capacidade instalada de cada tecnologia, normalmente com base no número de dispositivos ou aparelhos nesses setores.
Vida útil operacional: Indica a vida útil de cada tecnologia, geralmente fornecida pelo fabricante.
Na próxima seção, exploraremos alguns cálculos básicos para estimar esses parâmetros quando os dados não estiverem disponíveis.

## Slide 16
16
11.3.4 Exemplo de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
11.3 Modelagem do setor de serviços públicos residenciais e comerciais usando o OSeMOSYS
Taxa de atividade de saída: 1
Índice de atividade de entrada: 2,44
Custo de capital: 173 USD/kW
Custo fixo: 0 USD/kW
Capacidade residual: 725 MW
Vida útil operacional: 19 anos
Fogão a gás natural
DEMRESCKNNGS
Demanda de cozimento
Gás natural
RESCKN
NGS
Se a eficiência for de 41% e o índice de atividade de saída (RESCKN) for 1:
Taxa de atividade de entrada = 1/0,41 = 2,44 (NGS)
Notes: Este slide apresenta dados de exemplo para um fogão a gás natural, extraídos de um artigo de 2023 que usou o OSeMOSYS para modelar o sistema energético colombiano.
O custo de capital é de US$ 175 por kW, mas não há custo fixo, pois não há necessidade de manutenção periódica ou impostos anuais para um fogão convencional. A capacidade residual é fornecida em MW; no entanto, veremos mais tarde como esse valor se correlaciona diretamente com o número total de fogões, que é uma medida mais intuitiva. A vida operacional é definida em 19 anos, o que é relativamente alto para esse tipo de tecnologia, mas reflete a realidade da Colômbia, onde os dispositivos são usados além da vida útil padrão do fabricante.
Este slide também inclui um exemplo de cálculo para a taxa de atividade de entrada. O combustível de saída é a demanda de cozimento e a taxa de atividade de saída é definida com um valor padrão de 1, como nos exemplos anteriores. A taxa de atividade de entrada pode ser calculada dividindo-se 1 pela eficiência. Nesse caso, a divisão de 1 por 0,41 resulta em uma razão de atividade de entrada de aproximadamente 2,44. Esse valor seria atribuído ao gás natural, pois é o combustível de entrada para um fogão a gás natural

## Slide 17
17
Aula 11.3 Referências
Plazas-Niño, F. A., Ortiz-Pimiento, N. R., & Quirós-Tortós, J. (2023). Apoio à modelagem de sistemas energéticos em países em desenvolvimento: Conjunto de dados tecnoeconômicos de energia para modelagem aberta de caminhos de descarbonização na Colômbia. Data in Brief, 48, 109268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268

## Slide 18
18
11.4.1 Demanda final de energia
11.4 Estimativa de dados de modelagem
Exemplo 1: Temos o balanço de energia útil e conhecemos as perdas no consumo
Exemplo 2: Temos o balanço energético final e conhecemos a eficiência tecnológica
Biomassa - 100 PJ
Perdas: 92%
Demanda de cozimento - 8 PJ
Biomassa - 48 PJ
Eficiência padrão: 5%
Demanda de cozimento - 2,4 PJ
Notes: Conforme estudamos anteriormente, os balanços de energia são fundamentais para a modelagem do sistema energético. Entretanto, esses balanços não fornecem informações sobre as perdas que ocorrem no estágio final do consumo de energia dentro das tecnologias de uso final. Para resolver essa lacuna, podemos usar os balanços de energia útil, que são desenvolvidos para cada setor por meio da análise das tecnologias em uso e da contabilização das perdas de energia durante o consumo. Essas perdas ajudam a calcular as demandas de energia útil e também podem ser usadas para estimar as eficiências tecnológicas.
Por exemplo, se 100 PJ de biomassa forem usados para cozinhar e a energia útil final for de 8 PJ, isso indica uma perda de 92% e uma eficiência média de 8% para fogões de biomassa.
Nos casos em que balanços de energia úteis não estão disponíveis e faltam dados, uma solução alternativa é usar eficiências padrão da literatura ou referências do setor. Por exemplo, se 48 PJ de biomassa forem usados para cozinhar e a eficiência média dos fogões de biomassa for estimada em 5%, a demanda de energia para cozinhar seria de 2,4 PJ.
Esses exemplos são aplicáveis a qualquer outra demanda de energia nos setores residencial ou comercial e de serviços públicos.

## Slide 19
19
11.4.2 Custo de capital
11.4 Estimativa de dados de modelagem
Exemplo: Um ar-condicionado custa 450 dólares e tem uma potência nominal de 1800 W. Qual é o custo em dólares por kW?
O custo de capital pode ser estimado usando dados sobre preços comerciais unitários e classificações de potência.
Notes: Para aparelhos comuns, como geladeiras, condicionadores de ar e lâmpadas, o custo de capital representa o preço comercial unitário disponível no mercado. Esses valores variam de acordo com a região, o fabricante e o tamanho. Como a modelagem em um nível tão detalhado geralmente agrega valor limitado, podemos trabalhar com valores médios de marcas conhecidas para diferentes aparelhos.
O slide apresenta uma fórmula básica para calcular o custo de capital usando os dados disponíveis sobre os preços comerciais por unidade e a capacidade do dispositivo. Quando vários pontos de dados sobre preços e capacidades estão disponíveis, uma média aritmética pode ser realizada para determinar um valor representativo para o modelo.
No exemplo fornecido, o caso de um condicionador de ar envolve algumas conversões preliminares de unidades para concluir o cálculo. Esse tipo de análise e coleta de dados faz parte do estágio de processamento de dados, conforme discutido na Aula 2.

## Slide 20
20
11.4.3 Capacidade residual
11.4 Estimativa de dados de modelagem
Exemplo: A energia consumida pelos refrigeradores é estimada em 55 PJ. Se considerarmos a eficiência de um refrigerador igual a 30%, qual é a capacidade residual aproximada?
A capacidade residual pode ser estimada usando dados do balanço energético final e da eficiência tecnológica.
Notes: A capacidade residual representa a capacidade instalada de uma tecnologia, conforme estudado com usinas de energia. Entretanto, no caso dos setores residencial ou comercial e de serviços públicos, essa definição é menos intuitiva. Para esclarecer, considere o exemplo dos refrigeradores. Em uma região com 2.000 refrigeradores com uma média de 200 W cada, podemos calcular a capacidade agregada como 400.000 W, ou 400 kW. Para o OSeMOSYS, esses 400 kW podem ser usados como a capacidade residual.
Quando dados regionais precisos sobre inventários tecnológicos estão disponíveis, essas capacidades podem ser estimadas diretamente. Entretanto, esses dados geralmente são difíceis de obter. Uma abordagem alternativa é usar as informações do balanço energético final e a eficiência da tecnologia específica para estimar a capacidade residual, conforme ilustrado no exemplo. A capacidade residual depende da energia produzida e, por isso, deve ser multiplicada pela eficiência da tecnologia.
Normalmente, assumimos um fator de capacidade de 1 para as tecnologias de uso final, já que elas geralmente são consideradas totalmente disponíveis em todos os momentos. Se o fator de capacidade for diferente de 1, a equação deverá incluir uma divisão pelo fator de capacidade para levar em conta esse ajuste.

## Slide 21
21
Aula 11.4 Referências
Plazas-Niño, F. A., Ortiz-Pimiento, N. R., & Quirós-Tortós, J. (2023). Apoio à modelagem de sistemas energéticos em países em desenvolvimento: Conjunto de dados tecnoeconômicos de energia para modelagem aberta de caminhos de descarbonização na Colômbia. Data in Brief, 48, 109268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268

## Slide 22: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com