## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 12
MODELAGEM DO SETOR INDUSTRIAL

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, poderá:
ILO1: Aprender sobre o consumo de energia no setor industrial
ILO2: Compreender diferentes abordagens para desagregar o consumo de energia no setor industrial
ILO3: Compreender como modelar tecnologias de uso final no setor industrial usando o OSeMOSYS

## Slide 3
3
12.1.1 Introdução
12.1 Setor industrial
Chart: Consumo final de energia em todo o mundo em 2022, por setor
| Setor | Transporte | Residencial | Serviços comerciais e públicos | Agricultura, silvicultura e pesca | Uso não energético | Não especificado
 | 128.29 | 117.33 | 85.63 | 33.72 | 34.04 | 40.68 | 6.58
Fonte: Statista (2024) - Link
O setor industrial abrange uma ampla gama de atividades econômicas que transformam matérias-primas em bens acabados e produtos intermediários.
Notes: O setor industrial abrange uma ampla gama de atividades econômicas que transformam matérias-primas em bens acabados e produtos intermediários. Ele inclui indústrias com uso intensivo de energia, como a produção de aço, cimento e produtos químicos, bem como setores com uso menos intensivo de energia, como processamento de alimentos e têxteis. Esse setor desempenha um papel fundamental no apoio ao crescimento econômico global, no desenvolvimento da infraestrutura e nas cadeias de suprimentos de vários bens e serviços. No entanto, ele também é um dos maiores consumidores de energia, sendo responsável por aproximadamente 30% do uso final de energia global e contribuindo significativamente para as emissões de gases de efeito estufa.
O consumo de energia do setor industrial é caracterizado pela dependência tanto de eletricidade quanto de combustíveis fósseis, com uma parcela significativa usada para processos mecânicos e de aquecimento de alta temperatura. Os setores com uso intensivo de energia, como ferro e aço, cimento e petroquímica, dominam a demanda de energia e as emissões de carbono do setor devido à sua dependência de combustíveis com uso intensivo de carbono. Enquanto isso, os setores leves, como o processamento de alimentos e bebidas, normalmente têm demandas de energia menores, mas ainda desempenham um papel significativo nas economias regionais. À medida que a demanda por produtos industriais aumenta nos mercados emergentes, projeta-se que o uso de energia e as emissões do setor cresçam, ressaltando a importância da inovação e das medidas políticas para impulsionar a eficiência energética e a descarbonização.

## Slide 4
4
12.1.2 Subsetores
12.1 Setor industrial
Os seguintes subsetores são normalmente definidos nos balanços finais de energia:
Ferro e aço
Química e petroquímica
Metais não ferrosos
Minerais não metálicos
Equipamentos de transporte
Construção
Maquinário
Mineração e pedreiras
Alimentos, bebidas e tabaco
Papel, celulose e impressão
Madeira e produtos de madeira
Têxtil e couro
Notes: O setor industrial pode ser categorizado em vários subsetores com base em balanços de energia, refletindo diferenças na intensidade energética e nos padrões de uso. Os setores com uso intensivo de energia, como ferro e aço, química e petroquímica, metais não ferrosos e minerais não metálicos, dominam o consumo global de energia industrial. Esses setores exigem quantidades significativas de calor e energia de alta temperatura para processos como fundição, síntese química e produção de cimento. Por exemplo, o setor de ferro e aço é um dos maiores consumidores de carvão e eletricidade, enquanto o setor químico e petroquímico usa energia e matérias-primas, como o gás natural, para produzir fertilizantes, plásticos e outros materiais. Os setores de metais não ferrosos e minerais não metálicos também demandam muita energia para processos como a fundição de alumínio e a operação de fornos de cimento, o que torna esses subsetores áreas essenciais para os esforços de eficiência energética e descarbonização.
Outros subsetores industriais, como equipamentos de transporte, maquinário, mineração e pedreiras e construção, são menos intensivos em energia, mas ainda são significativos em termos de demanda total de energia devido à sua escala e importância econômica. Por exemplo, as indústrias de equipamentos de transporte e maquinário consomem principalmente eletricidade para os processos de fabricação e montagem. Enquanto isso, os setores de alimentos e tabaco, papel, celulose e impressão, madeira e produtos de madeira dependem de uma combinação de energia térmica e elétrica para a produção. Esses subsetores geralmente se sobrepõem às prioridades econômicas locais e regionais, como a mineração em áreas ricas em recursos ou o processamento de alimentos em regiões agrícolas. Por fim, setores como têxtil e couro e construção são contribuintes vitais para economias específicas e consomem energia para processos como produção de tecidos ou fabricação de materiais. A categorização dos setores com base nos balanços de energia ajuda a identificar áreas que precisam ser melhoradas, permitindo intervenções direcionadas para otimizar o uso de energia e reduzir as emissões.

## Slide 5
5
12.1.3 Demandas de energia
12.1 Setor industrial
As demandas de energia mais comuns modeladas são:
Força motriz
Calor de processo
Usos específicos de eletricidade
Notes: As demandas de energia do setor industrial são diversas, refletindo a ampla gama de processos e atividades em diferentes setores. A maior parte do consumo de energia vem do calor de processo, que é usado em aplicações de alta temperatura, como siderurgia, produção de cimento e fabricação de produtos químicos. Esses processos exigem temperaturas que variam de várias centenas a milhares de graus Celsius e, muitas vezes, dependem de combustíveis fósseis como carvão, gás natural e petróleo. O calor de processo também inclui aplicações de baixa temperatura para geração de vapor usado em vários processos. Além disso, a energia de acionamento mecânico é essencial para acionar máquinas, compressores e bombas em setores como mineração, manufatura e processamento de alimentos. Os usos específicos da eletricidade incluem iluminação, motores e tecnologias cada vez mais avançadas, como robótica e linhas de produção automatizadas.
As demandas de energia variam significativamente entre os subsetores. Por exemplo, o setor químico e petroquímico consome energia não apenas para aquecimento, mas também como matéria-prima para a produção de produtos químicos e plásticos. O setor de ferro e aço depende muito do carvão para os altos-fornos, enquanto o setor de metais não ferrosos, como a produção de alumínio, exige grandes quantidades de eletricidade para eletrólise. Setores como processamento de alimentos e manufatura têxtil usam energia principalmente para aplicações térmicas, como secagem, aquecimento e refrigeração. Em todos os subsetores, há uma tendência crescente de eletrificação e integração de tecnologias de energia renovável para atender a essas demandas de forma sustentável.

## Slide 6
6
12.1.4 Principais motivadores e desafios no uso de energia industrial
12.1 Setor industrial
Propulsores
Crescimento econômico e industrialização
Crescimento populacional e urbanização
Desafios
Dependência de combustíveis fósseis
Longos ciclos de vida dos ativos
Cadeias de suprimentos e comércio globais
Altos custos de soluções emergentes
Avanço tecnológico
Barreiras na regulamentação e no financiamento
Notes: Vários fatores impulsionam o uso de energia no setor industrial. O crescimento econômico e a industrialização estão entre os mais significativos, principalmente nas economias emergentes, onde as atividades de fabricação e construção estão se expandindo rapidamente. O crescimento populacional e a urbanização aumentam ainda mais a demanda por produtos industriais, como aço, cimento e produtos químicos. Os avanços tecnológicos também impulsionam o uso de energia, pois os setores adotam maquinário e automação mais complexos, que geralmente exigem eletricidade e insumos energéticos de alta qualidade. As cadeias de suprimentos e o comércio globais também influenciam o consumo de energia, pois os centros de produção se concentram em regiões com vantagens de custo, o que leva ao aumento da demanda de energia nessas áreas.
O setor industrial enfrenta desafios significativos para gerenciar e reduzir o uso de energia. Um dos principais problemas é a forte dependência de combustíveis fósseis para processos de alta temperatura, que carecem de alternativas econômicas de baixo carbono em escala. O setor também enfrenta longos ciclos de vida dos ativos, o que dificulta o retrofit ou a substituição da infraestrutura existente por tecnologias mais eficientes ou mais limpas. Outro desafio é a variabilidade nas práticas de eficiência energética e na adoção de tecnologia entre setores e regiões, geralmente devido a diferentes ambientes regulatórios ou acesso a financiamento. Além disso, os esforços de descarbonização podem ser prejudicados pelos altos custos e complexidades técnicas das soluções emergentes, como hidrogênio, captura de carbono e eletrificação. Para superar esses desafios, são necessários esforços coordenados entre as partes interessadas do setor, os governos e os fornecedores de tecnologia para promover a inovação, o apoio às políticas e os investimentos em práticas industriais sustentáveis.

## Slide 7
7
Aula 12.1 Referências
Manuel, S. D., Floris, T., Kira, W., Jos, S., & André, F. (2022). Modelagem de sistema energético integrado de alta resolução técnica e temporal da descarbonização industrial. Advances in Applied Energy, 7. https://doi.org/10.1016/j.adapen.2022.100105

## Slide 8
8
12.2.1 Nível de desagregação
12.2 Abordagens para modelar o setor industrial
A modelagem industrial é uma tarefa desafiadora devido à grande variedade de subsetores e processos. Um único subsetor geralmente engloba vários sub-setores. Alguns exemplos são mostrados abaixo.
Minerais não metálicos
Cimento
Cerâmica
Vidro
Cal
Tijolos
Metais não ferrosos
Cobre
Alumínio
Chumbo e/ou estanho
Níquel e/ou Cobalto
Zinco e/ou cádmio
Notes: Primeiro, é importante definir quais subsetores e atividades industriais serão modelados. Nem todos os subsetores estão ativos em todos os países, e nem todos têm o mesmo nível de consumo de energia. O balanço energético final deve ser a entrada inicial para determinar o nível aconselhável de desagregação em cada caso. Para os subsetores em que não há consumo de energia de nenhum combustível, podemos descartá-los imediatamente, a menos que haja planos futuros conhecidos para desenvolver indústrias específicas na região.
Em seguida, devemos examinar os relatórios de manufatura ou industriais para entender os tipos de indústrias incluídas em cada subsetor de sua região. Por exemplo, se houver consumo de energia no subsetor de minerais não metálicos, poderemos encontrar três atividades principais: produção de cimento, cerâmica e vidro. Cada uma dessas atividades industriais envolve diferentes processos de energia e exige uma modelagem personalizada.
No entanto, um maior detalhamento na desagregação geralmente resulta em maior complexidade do modelo, e as percepções obtidas com esse detalhamento adicional nem sempre são valiosas. Estudaremos três exemplos de modelagem no setor industrial para explorar as diferenças e opções nessa área.

## Slide 9
9
12.2.2 O caso da Holanda
12.2 Abordagens para modelar o setor industrial
Quatro subsetores principais foram modelados e as demandas finais foram expressas em termos de toneladas de materiais.
Subsetores
Produtos químicos de alto valor (por exemplo, craker de vapor de nafta)
Hidrocarbonetos (por exemplo, refino tradicional de petróleo bruto)
Produção de amônia (por exemplo, processo Haber-Bosh)
Produção de aço (por exemplo, alto-forno)
Demandas finais
Toneladas de olefinas
Toneladas de hidrocarbonetos
Toneladas de fertilizantes
Toneladas de aço
Notes: Em um estudo realizado por Sanchez Dieguez et al. (2022), foi apresentada uma avaliação da descarbonização industrial na Holanda. Foram incluídas quatro atividades principais: produtos químicos de alto valor, hidrocarbonetos, amônia e produção de aço. A abordagem usada para conduzir o sistema foi tratar os materiais, em vez da energia útil, como demandas finais. Conforme mostrado na figura, as demandas finais foram definidas em termos de toneladas de olefinas, hidrocarbonetos, fertilizantes e aço.
Diferentes alternativas tecnológicas foram modeladas em cada subsetor. Por exemplo, no setor siderúrgico, foram abordados quatro processos de produção de aço: alto-forno, redução de fundição, redução direta e métodos eletrolíticos. Para cada método, várias tecnologias foram consideradas. Por exemplo, na produção de alto-forno, as opções incluíam retrofits de CCUS, recirculação de gás de topo (TGR) ou uma combinação de ambos.
Além disso, outros subsetores foram modelados com menos detalhes para completar o setor industrial, incluindo alumínio, ureia, cloro, vidro, cerâmica e produção de papel e papelão. Esse estudo serve como exemplo de modelagem muito detalhada do setor industrial.

## Slide 10
10
12.2.3 O caso da Costa Rica
12.2 Abordagens para modelar o setor industrial
Sete demandas de energia industrial foram modeladas com as opções de tecnologia correspondentes
Tecnologias
Caldeiras
Fornos de cimento
Fornos de vidro
Aquecedores para produção de alimentos
Empilhadeiras
Geração de energia no local
Outros usos de eletricidade
Demandas finais
Vapor para todos os setores
Calor de processo para cimento
Calor de processo para vidro
Calor de processo para alimentos
Demanda de empilhadeiras
Demanda de eletricidade no local
Outra demanda de eletricidade
Notes: O Laboratório de Pesquisa de Energia Elétrica e Energia da Universidade da Costa Rica desenvolveu uma segunda versão do modelo OSeMOSYS para a Costa Rica, incorporando o setor industrial. Nesse modelo, foram definidas sete demandas finais de energia, representando as necessidades de calor, força motriz e eletricidade.
Uma simplificação inicial foi agregar a demanda de vapor de todos os setores em uma única demanda. Para a geração de vapor, foram modeladas diferentes tecnologias de caldeira (por exemplo, biomassa, GLP, diesel, hidrogênio, eletricidade). Para a demanda de calor, foram especificados os três principais setores do país: cimento, vidro e produção de alimentos. Da mesma forma, várias opções tecnológicas para fornos, fornalhas e aquecedores foram modeladas para cada demanda de energia.
A demanda por movimentação de empilhadeiras também foi incluída, considerando diesel, GLP e eletricidade como combustíveis de entrada. Por fim, foram incluídas a geração de eletricidade no local e a eletricidade fornecida pela rede centralizada.
Diferentemente do exemplo anterior, esse modelo representa as demandas finais como transportadores de energia em vez de produtos finais. Esse caso pode ser considerado um exemplo desagregado de médio porte que equilibra simplificações com foco nos principais subsetores.

## Slide 11
11
12.2.4 O caso da Colômbia
12.2 Abordagens para modelar o setor industrial
Todos os setores são agregados em três demandas unificadas, representando as necessidades de calor e eletricidade.
Tecnologias
Caldeiras
Fornos
Dispositivos elétricos
Demandas finais
Aquecimento indireto
Calor direto
Demanda de eletricidade
Notes: Plazas-Niño et al. (2023) modelaram o sistema energético colombiano, incluindo o setor industrial. Devido à indisponibilidade de dados, os subsetores não foram modelados; em vez disso, as demandas de energia de todo o setor foram agregadas. Três serviços finais de energia foram representados: calor direto, calor indireto e eletricidade.
O calor direto é usado principalmente para processos de alta temperatura em setores com uso intensivo de energia, como aço, cimento, petroquímica e papel. O calor indireto está associado principalmente à geração de vapor e água quente, que são usados em setores como processamento de alimentos e bebidas, têxteis e manufatura em pequena escala. Por fim, a eletricidade é essencial em todos os setores para várias aplicações, sem consideração explícita da demanda de força motriz.
Para o calor indireto, foram incluídas diferentes opções de caldeiras (por exemplo, biomassa, gás natural, hidrogênio, eletricidade) e, para o calor direto, foi representada uma categoria agregada de fornos. Esse exemplo ilustra uma abordagem altamente simplificada para modelar o setor industrial.

## Slide 12
12
12
Aula 12.2 Referências
EPERLab-UCR. (2021). OSeMOSYS-CR v2.0. Documentação. https://osemosys-cr-v2.readthedocs.io/en/latest/Overview.html
Manuel, S. D., Floris, T., Kira, W., Jos, S., & André, F. (2022). Modelagem de sistema energético integrado de alta resolução técnica e temporal da descarbonização industrial. Advances in Applied Energy, 7. https://doi.org/10.1016/j.adapen.2022.100105
Plazas-Niño, F. A., Yeganyan, R., Cannone, C., Howells, M., & Quirós-Tortós, J. (2023). Informando a política de energia sustentável nos países em desenvolvimento: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling. Energy Strategy Reviews, 50, 101226. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226

## Slide 13
13
12.3.1 Tecnologias no sistema energético de referência
12.3 Modelagem do setor industrial usando o OSeMOSYS
Forno de carvão
Caldeira a gás natural
Caminhão de elevação a diesel
Alta demanda de calor
Carvão
Gás natural
Diesel
Baixa demanda de calor
Demanda de empilhadeiras
DEMINDHHECOA
DEMINDLHENGS
DEMINDLIFDSL
INDHHE
COA
NGS
DSL
INDLHE
INDLIF
Notes: Semelhante às usinas de energia, as tecnologias de uso final são representadas como caixas nos sistemas energéticos de referência. As commodities de entrada podem ser portadores de energia secundária (por exemplo, diesel, eletricidade) ou primária (por exemplo, biomassa, carvão), dependendo da tecnologia, enquanto a commodity de saída corresponde à demanda de energia final (por exemplo, calor) ou ao produto final (por exemplo, toneladas de aço).
Os exemplos mostrados no slide ilustram três demandas finais de energia descritas anteriormente: calor de processo alto e baixo e força motriz para empilhadeiras. Alternativas tecnológicas adicionais para atender a essas demandas finais de energia podem ser incluídas, como exploraremos no próximo slide, para analisar futuros caminhos de transição energética. Se você precisar relembrar as convenções de nomenclatura, consulte o material da Aula 3.

## Slide 14
14
12.3.2 Troca de combustível no setor industrial
12.3 Modelagem do setor industrial usando o OSeMOSYS
Forno de carvão
Forno a gás natural
Forno de hidrogênio
Alta demanda de calor
Carvão
Gás natural
Hidrogênio
Caldeira de biomassa
Caldeira de LPG
Caldeira elétrica
Baixa demanda de calor
Biomassa
LPG
Eletricidade
Alta demanda de calor
Alta demanda de calor
Baixa demanda de calor
Baixa demanda de calor
Notes: A troca de combustível desempenha um papel importante na modelagem de tecnologias industriais. No entanto, a melhoria da eficiência está intimamente ligada à troca de combustível, pois os combustíveis mais limpos, como a eletricidade ou o hidrogênio verde, geralmente exigem quantidades menores do que os combustíveis fósseis. Além disso, como muitos processos de fabricação já estão maduros, é improvável que as eficiências tecnológicas mudem significativamente, o que significa que os ganhos de eficiência são obtidos principalmente por meio da troca de combustível. Nos exemplos do slide, as mesmas demandas de calor podem ser atendidas por diferentes combustíveis. Tecnologias como fornos a carvão, fornos a gás natural e fornos a hidrogênio são normalmente modeladas para analisar as transições para fontes de energia mais limpas. Essa abordagem permite a avaliação de como diferentes combustíveis e tecnologias podem fornecer calor de processo, o que é fundamental para setores como aço, cimento e produtos químicos, conforme estudado anteriormente. Por exemplo, a substituição de fornos a carvão por fornos a gás natural pode reduzir significativamente as emissões de carbono, uma vez que o gás natural queima de forma mais limpa. Da mesma forma, os fornos a hidrogênio oferecem uma alternativa quase sem emissões quando o hidrogênio é produzido a partir de energia renovável, o que os torna uma opção atraente em cenários voltados para a descarbonização profunda.

## Slide 15
15
12.3.3 Definição de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
12.3 Modelagem do setor industrial usando o OSeMOSYS
Parâmetros-chave para definir as tecnologias de uso final no setor industrial:
Taxa de atividade de saída
Taxa de atividade de entrada
Custo de capital
Custo fixo
Fator de capacidade
Capacidade residual
Vida operacional
Notes: Para as tecnologias de uso final no setor industrial, alguns parâmetros-chave são suficientes para fornecer uma boa caracterização.
Índices de atividade de entrada e saída: São usadas para definir a eficiência da tecnologia, conforme estudado anteriormente.
Custo de capital: É o custo da noite para o dia por unidade de capacidade instalada.
Custo fixo: Custos operacionais e de manutenção que são independentes da atividade das tecnologias.
Capacidade residual: Representa a capacidade instalada de cada tecnologia.
Vida útil operacional: Indica a vida útil de cada tecnologia, geralmente fornecida pelo fabricante.
Fator de capacidade: Semelhante às usinas de energia, os equipamentos de nível industrial exigem a consideração da porcentagem da capacidade disponível real usada para produzir energia durante cada intervalo de tempo.
Na próxima seção, exploraremos os cálculos básicos para estimar alguns desses parâmetros quando os dados não estiverem disponíveis.

## Slide 16
16
12.3.4 Exemplo de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
12.3 Modelagem do setor industrial usando o OSeMOSYS
Taxa de atividade de saída: 1
Índice de atividade de entrada: 2,44
Custo de capital: 970 USD/kW
Custo fixo: 1,6 USD/kW
Capacidade residual: 1,06 GW
Vida útil operacional: 25 anos
Fator de capacidade: 0,91
Caldeira de biomassa
DEMINDLHEBIO
Baixa demanda de calor
Biomassa
INDLHE
BIO
Se a eficiência for de 72% e o taxa de atividade de saída (INDLHE) for 1:
Taxa de atividade de entrada = 1/0,72 = 1,39 (BIO)
Notes: Este slide apresenta dados de exemplo de uma caldeira de biomassa, obtidos em um artigo de 2023 que usou o OSeMOSYS para modelar o sistema energético colombiano.
O custo de capital é de US$ 970 por kW, enquanto o custo fixo é de US$ 1,6 por kW. A capacidade residual é fornecida em GW. A vida operacional é definida em 25 anos, o que é muito semelhante às usinas de energia de biomassa.
Este slide também inclui um exemplo de cálculo para a taxa de atividade de entrada. O combustível de saída é de baixa demanda de calor e a taxa de atividade de saída é definida com um valor padrão de 1, como nos exemplos anteriores. A taxa de atividade de entrada pode ser calculada dividindo-se 1 pela eficiência. Nesse caso, a divisão de 1 por 0,72 resulta em uma taxa de atividade de entrada de aproximadamente 1,39. Esse valor seria atribuído à biomassa, pois é o combustível de entrada para uma caldeira de biomassa.

## Slide 17
17
Aula 12.3 Referências
Plazas-Niño, F. A., Ortiz-Pimiento, N. R., & Quirós-Tortós, J. (2023). Apoio à modelagem de sistemas energéticos em países em desenvolvimento: Conjunto de dados tecnoeconômicos de energia para modelagem aberta de caminhos de descarbonização na Colômbia. Data in Brief, 48, 109268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268

## Slide 18: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com