## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 13
MODELAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Aprender mais sobre o consumo de energia no setor de transportes
ILO2: Compreender conceitos básicos sobre a modelagem do setor de transportes
ILO3: Compreender como modelar tecnologias de uso final no setor de transportes usando o OSeMOSYS
ILO4: Realizar cálculos básicos na estimativa de parâmetros para modelar tecnologias de uso final no setor de transportes usando o OSeMOSYS

## Slide 3
3
13.1.1 Introdução
13.1 Setor de transporte
Chart: Consumo final de energia em todo o mundo em 2022, por setor
| Setor | Transporte | Residencial | Serviços comerciais e públicos | Agricultura, silvicultura e pesca | Uso não energético | Não especificado
 | 128.29 | 117.33 | 85.63 | 33.72 | 34.04 | 40.68 | 6.58
Fonte: Statista (2024) - Link
O setor de transportes engloba todos os modos de transporte usados para movimentar pessoas e mercadorias, incluindo o rodoviário, o ferroviário, o fluvial, o marítimo e o aéreo.
Notes: O setor de transportes engloba todos os modos de transporte usados para movimentar pessoas e mercadorias, inclusive rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Esse setor é a base das economias modernas, facilitando o comércio, as cadeias de suprimentos e a movimentação de mercadorias nos mercados locais, nacionais e internacionais. Ele também apoia a conectividade social, permitindo deslocamentos, viagens de lazer e acesso a serviços essenciais, como educação e saúde. A crescente demanda por transporte é alimentada pelo crescimento populacional, pela urbanização e pelo aumento da renda, principalmente nas regiões em desenvolvimento. À medida que as economias se expandem, o setor de transportes desempenha um papel fundamental na redução das distâncias geográficas e na promoção da integração econômica.
No entanto, o setor de transportes também é um grande consumidor de energia e contribui para as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Ele é responsável por aproximadamente 26% das emissões globais de CO₂, o que o torna uma das maiores fontes de emissões antropogênicas. Isso se deve principalmente à sua forte dependência de combustíveis fósseis, incluindo gasolina, diesel e combustível de aviação, que dominam o mix de energia para veículos rodoviários, aviões e navios. A combustão desses combustíveis libera quantidades significativas de dióxido de carbono e outros poluentes, exacerbando as mudanças climáticas e os problemas de qualidade do ar. Sem intervenções significativas, espera-se que as emissões do setor de transportes continuem aumentando, o que representa um desafio formidável para atingir as metas globais de sustentabilidade.

## Slide 4
4
13.1.2 Subsetores
13.1 Setor de transporte
Transporte
Passageiros
Frete
Carros
Motocicletas
Táxis
Microônibus
Ônibus
Trens
Metrô
Avião
Barcos
Navios
Caminhões
Trens
Aviões
Navios
Notes: O transporte pode ser amplamente categorizado em dois tipos principais: de passageiros e de carga. O transporte de passageiros concentra-se na movimentação de pessoas, usando meios como veículos pessoais, ônibus, trens e aviões para deslocamentos diários, viagens interurbanas e atividades de lazer. O transporte de carga, por outro lado, envolve a movimentação de mercadorias por meio de caminhões, navios de carga, trens e aviões, apoiando o comércio global e as cadeias de suprimentos. Cada modo dentro dessas categorias desempenha uma função distinta, moldada por fatores como distâncias de viagem, disponibilidade de infraestrutura e demanda econômica. O transporte de passageiros geralmente se concentra em áreas urbanas e suburbanas, enquanto o transporte de carga atende tanto aos mercados domésticos quanto ao comércio internacional, exigindo a integração de várias redes de transporte.
Cada modo de transporte tem necessidades energéticas e impactos ambientais exclusivos. O transporte rodoviário, que inclui carros, caminhões e ônibus, é o maior consumidor de energia, sendo responsável por aproximadamente 75% do uso total de energia do setor. Essa predominância se deve à ampla dependência de motores de combustão interna e à grande escala de propriedade de veículos pessoais. Em contrapartida, a aviação e o transporte marítimo, embora menores em termos de consumo geral de energia, são essenciais para a conectividade e o comércio internacionais. Esses modos de transporte consomem muita energia, com a aviação contribuindo desproporcionalmente para as emissões de CO₂ por unidade de passageiro ou de carga, e o transporte marítimo dependendo muito de combustíveis de bunker com alto teor de carbono. Compreender essas distinções é fundamental para a elaboração de políticas específicas e o desenvolvimento de tecnologias que melhorem a eficiência, reduzam as emissões e apoiem uma transição sustentável nos sistemas de transporte de passageiros e de carga.

## Slide 5
5
13.1.3 Consumo de combustível
13.1 Setor de transporte
Chart: Consumo de energia em 2021
| Passageiro rodoviário privado | Passageiro rodoviário público | Frete rodoviário | Ar | Rio | Marítimo | Trilho
Gás natural | 5.173 | 10.49 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 28.703 | 80.48 | 134.681 | 0 | 0.247 | 5.224 | 0
Gasolina | 233.841 | 33.983 | 13.355 | 0.585 | 0.629 | 0 | 0
Eletricidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
Combustível de aviação | 0 | 0 | 0 | 37.793 | 0 | 0 | 0
Óleo combustível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0
O setor de transportes é predominantemente dependente de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, combustível de aviação e óleo combustível pesado,
Notes: O setor de transportes depende muito dos combustíveis fósseis, que representam a grande maioria do seu consumo de energia. A gasolina e o diesel dominam o transporte rodoviário, alimentando veículos de passageiros, ônibus e caminhões de carga. O combustível de aviação é a principal fonte de energia para a aviação, enquanto o transporte marítimo depende do óleo combustível pesado, também conhecido como combustível de bunker. O transporte ferroviário, dependendo da região, usa eletricidade ou diesel como sua principal fonte de energia. No slide, você pode ver um exemplo do mix de energia no setor de transportes da Colômbia, refletindo os pontos discutidos anteriormente.
Nos últimos anos, tem havido um foco crescente na diversificação do mix de energia do setor de transportes para atender às metas climáticas. A eletricidade está surgindo como uma importante fonte de energia, especialmente para o transporte rodoviário, à medida que a adoção de veículos elétricos (VE) se acelera devido à redução dos custos das baterias e às políticas de apoio. O hidrogênio, outra alternativa promissora, está sendo explorado para uso em veículos pesados, transporte marítimo e aviação, oferecendo uma solução de emissão zero quando produzido a partir de fontes renováveis. Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, oferecem soluções transitórias, reduzindo as emissões do ciclo de vida e aproveitando a infraestrutura de combustível existente. Apesar desses avanços, desafios como os altos custos, os requisitos de infraestrutura e a escalabilidade dos vetores de energia alternativa precisam ser enfrentados para que haja uma transformação energética sustentável no setor de transportes.

## Slide 6
6
13.1.4 Principais fatores e desafios no uso de energia no transporte
13.1 Setor de transporte
Propulsores
Inovação tecnológica
Estruturas de políticas
Desafios
Altos custos iniciais
Dependência de combustíveis fósseis
Urbanização
Barreiras comportamentais e culturais
Preferências do consumidor
Falta de infraestrutura
Notes: Os principais impulsionadores do uso de energia e da transformação do setor de transportes são os avanços tecnológicos, as estruturas de políticas e as preferências dos consumidores. A inovação tecnológica, como o desenvolvimento de veículos elétricos (EVs), transporte movido a hidrogênio e motores com baixo consumo de combustível, desempenha um papel fundamental na redução do consumo de energia e das emissões em vários modos. As políticas governamentais, incluindo padrões de emissões mais rígidos, zonas de baixa emissão e subsídios para tecnologias verdes, são fundamentais para acelerar a adoção de soluções de transporte mais limpas. Além disso, a mudança nas preferências dos consumidores por modos de transporte mais sustentáveis, como carros elétricos, serviços de mobilidade compartilhada e transporte público, está impulsionando a demanda por alternativas mais limpas. A urbanização e o crescimento das megacidades também desempenham um papel significativo na formação da demanda por transporte e na promoção de sistemas de transporte público eficientes, que economizam energia e reduzem o congestionamento.
Apesar desses fatores positivos, o setor de transportes enfrenta vários desafios significativos em seu caminho rumo à descarbonização e à eficiência energética. Um dos principais obstáculos é o alto custo inicial de novas tecnologias de baixo carbono, como veículos elétricos e infraestrutura (por exemplo, estações de recarga ou redes de reabastecimento de hidrogênio), o que pode retardar as taxas de adoção, especialmente nas regiões em desenvolvimento. A atual dependência de combustíveis fósseis, principalmente em setores de serviços pesados, como frete e aviação, aumenta a complexidade da transição para fontes de energia mais limpas. Além disso, a falta de coordenação global sobre os padrões de energia e o lento desenvolvimento da infraestrutura necessária para o transporte elétrico e movido a hidrogênio impedem o progresso. Por fim, fatores comportamentais e culturais, como a preferência por veículos pessoais em muitos países e a falta de investimento em transporte público, continuam a representar desafios para a adoção generalizada de soluções de mobilidade pública, compartilhada e com eficiência energética.

## Slide 7
7
Aula 13.1 Referências
Plazas-Niño, F. (2024, junho 17). Modelagem do setor de transporte rodoviário (teoria) | Modelagem avançada de sistemas energéticos usando OSeMOSYS. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11882739

## Slide 8
8
13.2.1 Demanda de transporte
13.2 Conceitos básicos sobre modelagem de transporte
No setor de transportes, as demandas finais são expressas em unidades diferentes de PJ. Essas demandas podem ser categorizadas em dois grandes grupos:
Transporte de passageiros: Passageiro-quilômetro
A
B
30 km
100 passageiros
Transporte de cargas:
Tonelada-quilômetro
A
B
100 km
30 toneladas
Notes: A demanda de transporte é quantificada usando unidades diferentes em comparação com as demandas estudadas anteriormente e é dividida em duas categorias principais:
Transporte de passageiros: Refere-se ao deslocamento de pessoas entre locais, como um trabalhador que se desloca de casa para o local de trabalho. É medido em passageiros-quilômetros (pkm), que representam a distância total percorrida multiplicada pelo número de passageiros. Por exemplo, se 100 passageiros viajam 30 quilômetros de trem, o total de passageiros-quilômetro é 3.000.
Transporte de cargas: Envolve a movimentação de mercadorias entre locais, como o transporte de frutas das fazendas para os supermercados. É medido em toneladas-quilômetro (tkm), que refletem a distância total percorrida multiplicada pelo peso das mercadorias transportadas. Por exemplo, se uma carga de mercadorias pesa 30 toneladas e é transportada 100 quilômetros, o total de toneladas-quilômetro é 3.000.

## Slide 9
9
13.2.2 Modos de transporte como demandas
13.2 Conceitos básicos sobre modelagem de transporte
Estrada
Trilho
Rio
Ar
Carros
Motocicletas
Ônibus
Caminhões
Trens
Metrô
Navios
Aviões
Barcos
Marítimo
Notes: A demanda de transporte pode ser classificada por modo de transporte, incluindo carros, motocicletas, ônibus, caminhões e outros. Essas categorias podem ser ainda mais refinadas com base na resolução de dados; por exemplo, os carros podem ser subdivididos em carros compactos, carros de tamanho normal, SUVs, minivans e picapes. Além disso, o transporte de passageiros pode ser categorizado como privado ou público, dependendo do modo de viagem - por exemplo, os carros representam o transporte privado, enquanto os ônibus fazem parte do transporte público.
Quando houver dados disponíveis, a demanda também pode ser desagregada por distância de viagem, distinguindo entre transporte urbano e interurbano.
Também é essencial diferenciar os modos de transporte que atendem às demandas de passageiros e de carga. Por exemplo, pode haver demandas separadas para trens que transportam passageiros e trens que transportam carga. Em alguns casos, como nos aviões, as demandas de passageiros e de carga podem ser atendidas simultaneamente no mesmo voo.

## Slide 10
10
13.2.3 Eficiência nas tecnologias de transporte
13.2 Conceitos básicos sobre modelagem de transporte
Fator de carga (LoadFactor): Número médio de passageiros ou toneladas transportadas por cada tipo de veículo
Fator de atividade (ActivityFactor): Número médio de quilômetros percorridos por ano por cada tipo de veículo
Eficiência (Efficiency): Número médio de passageiros-quilômetros ou toneladas-quilômetros fornecidos por unidade de energia (combustível de entrada).
Notes: Antes de definir a eficiência das tecnologias de transporte, é importante entender os conceitos de fator de carga e fator de atividade. O fator de carga representa o número médio de passageiros ou toneladas transportadas por cada tipo de veículo. O fator de atividade refere-se ao número médio de quilômetros percorridos por ano por cada tipo de veículo.
A eficiência, nesse contexto, é definida como o número médio de passageiros-quilômetros ou toneladas-quilômetros fornecidos por unidade de energia (combustível de entrada). Normalmente, ela é expressa em termos de Mpkm por PJ (milhões de passageiros-quilômetros por petajoule) ou Mtkm por PJ (milhões de toneladas-quilômetros por petajoule). Como alternativa, os dados de eficiência também podem ser expressos em quilômetros por unidade de energia.
O fator de carga pode ser usado para calcular a eficiência em passageiros-quilômetros por unidade de energia ou em toneladas-quilômetros por unidade de energia, dependendo do tipo de modo de transporte. Em outros casos, se houver dados disponíveis sobre o fator de atividade e a quantidade de combustível consumida por veículo, a eficiência pode ser estimada primeiro em quilômetros por unidade de energia. Isso pode então ser convertido em passageiros-quilômetros ou toneladas-quilômetros por unidade de energia usando o fator de carga. A equação no slide ilustra como esses conceitos estão interligados.

## Slide 11
11
13.2.4 Tamanho da frota (FleetStock)
13.2 Conceitos básicos sobre modelagem de transporte
O número de veículos é um dado importante na modelagem de transporte para estimar o consumo de combustível e a capacidade instalada.
Notes: O número total de veículos, ou tamanho de frota, é um dado comum na modelagem de transportes. Esses dados geralmente são mais desagregados do que o consumo de energia por tipo de veículo. O número total de veículos pode ser expresso em Mv (milhões de veículos). Se houver dados disponíveis sobre o fator de carga, o fator de atividade, a eficiência e o tamanho da frota por tipo de tecnologia, é possível estimar o consumo de combustível de cada tecnologia. A equação no quadro ilustra como esse cálculo pode ser realizado. Revisitaremos esse conceito na seção final desta aula para praticar esses cálculos.

## Slide 12
12
12
Aula 13.2 Referências
Plazas-Niño, F. (2024, junho 17). Modelagem do setor de transporte rodoviário (teoria) | Modelagem avançada de sistemas energéticos usando OSeMOSYS. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11882739

## Slide 13
13
13.3.1 Tecnologias no sistema energético de referência
13.3 Modelagem do setor de transportes usando o OSeMOSYS
Carro a gasolina
Caminhão a diesel
Motocicleta elétrica
Demanda de transporte de automóveis
Gasolina
Diesel
Eletricidade
Demanda de transporte de caminhões
Demanda de transporte de motocicletas
DEMTRACARGSL
DEMTRATRKDSL
DEMTRAMCYELC
TRACAR
GSL
DSL
ELC
TRATRK
TRAMCY
Notes: Semelhante às usinas de energia, as tecnologias de uso final são representadas como caixas nos sistemas energéticos de referência. As commodities de entrada são principalmente combustíveis secundários (por exemplo, gasolina, diesel, eletricidade), enquanto a commodity de saída corresponde à demanda final de transporte (por exemplo, demanda de transporte de carros, demanda de transporte de caminhões).
Os exemplos mostrados no slide ilustram três demandas finais de transporte por modo de transporte, conforme descrito anteriormente: carros, caminhões e motocicletas. Alternativas tecnológicas adicionais para atender a essas demandas finais de energia podem ser incluídas, como exploraremos no próximo slide, para analisar futuros caminhos de transição energética. Se você precisar relembrar as convenções de nomenclatura, consulte o material da Aula 3.

## Slide 14
14
13.3.2 Troca de combustível no setor de transportes
13.3 Modelagem do setor de transportes usando o OSeMOSYS
Carro a gasolina
Carro com GNV
Carro elétrico
Demanda de transporte de automóveis
Gasolina
GNV
Eletricidade
Demanda de transporte de automóveis
Ônibus a diesel
Ônibus elétrico
Ônibus a hidrogênio
Demanda de transporte de ônibus
Diesel
Eletricidade
Hidrogênio
Demanda de transporte de automóveis
Demanda de transporte de ônibus
Demanda de transporte de ônibus
Notes: Assim como no setor industrial, a troca de combustível desempenha um papel importante na modelagem das tecnologias de transporte. A melhoria da eficiência está intimamente ligada à troca de combustível, pois os combustíveis mais limpos, como a eletricidade ou o hidrogênio verde, geralmente exigem quantidades menores de energia em comparação com os combustíveis fósseis.
Nos exemplos mostrados no slide, as mesmas demandas de transporte podem ser atendidas por diferentes combustíveis. Tecnologias como veículos elétricos a bateria, veículos elétricos a célula de combustível e veículos a gás natural comprimido (GNC) são comumente modeladas para analisar as transições para fontes de energia mais limpas. Essa abordagem facilita a avaliação de como vários combustíveis e tecnologias podem atender às demandas de transporte.
Por exemplo, a substituição de veículos a gasolina por veículos a GNV pode reduzir significativamente as emissões de carbono, pois o gás natural tem uma combustão mais limpa. Da mesma forma, os veículos a hidrogênio oferecem uma alternativa quase sem emissões quando o hidrogênio é produzido a partir de energia renovável, o que os torna uma opção atraente em cenários voltados para a descarbonização profunda.

## Slide 15
15
13.3.3 Definição de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
13.3 Modelagem do setor de transportes usando o OSeMOSYS
Parâmetros-chave para definir as tecnologias de uso final no setor de transportes:
Taxa de atividade de saída (OutputActivityRatio)
Taxa de atividade de entrada (InputActivityRatio)
Custo de capital (CapitalCost)
Custo fixo (FixedCost)
Capacidade residual (ResidualCapacity)
Vida operacional (OperationalLife)
Notes: Para as tecnologias de uso final no setor de transportes, alguns parâmetros-chave são suficientes para fornecer uma boa caracterização.
Taxas de atividade de entrada e saída: São usadas para definir a eficiência da tecnologia, conforme estudado anteriormente.
Custo de capital: Esse aspecto é fundamental, pois reflete o preço comercial de um veículo. O custo de capital é particularmente significativo do ponto de vista comportamental nesse setor, pois as pessoas geralmente priorizam o preço em detrimento da qualidade, eficiência, durabilidade ou outros recursos.
Custo fixo: Custos operacionais e de manutenção que são independentes da atividade de um veículo (por exemplo, impostos, seguro, manutenção anual).
Capacidade residual: Representa a capacidade instalada de cada tecnologia, normalmente com base no número de veículos.
Vida operacional: Indica a vida útil de cada tecnologia, geralmente fornecida pelo fabricante.
Na próxima seção, exploraremos alguns cálculos básicos para estimar esses parâmetros.

## Slide 16
16
13.3.4 Exemplo de tecnologias de uso final no OSeMOSYS
13.3 Modelagem do setor de transportes usando o OSeMOSYS
Taxa de atividade de saída: 1
Taxa de atividade de entrada: 2 PJ/Gpkm
Custo de capital: 130 MUSD/Gpkm
Custo fixo: 20 MUSD/Gpkm
Capacidade residual: 31,8 Gpkm
Vida operacional: 20 anos
Carro a gasolina
DEMTRACARGSL
Demanda de transporte de automóveis
Gasolina
TRACAR
GSL
Se a eficiência for 0,5 Gpkm/PJ e a taxa de atividade de saída (TRACAR) for 1:
Taxa de atividade de entrada = 1/0,5 = 2 PJ/Gpkm (GSL)
Notes: Este slide apresenta dados de exemplo de um carro a gasolina, extraídos de um estudo de 2023 que usou o OSeMOSYS para modelar o sistema energético colombiano.
O custo de capital é de US$ 130 milhões por Gpkm, enquanto o custo fixo é de US$ 20 milhões por Gpkm. A capacidade residual é fornecida em Gpkm; no entanto, veremos mais tarde como esse valor se correlaciona diretamente com o número total de carros, oferecendo uma medida mais intuitiva. A vida operacional é definida em 20 anos, o que é relativamente alto para esse tipo de tecnologia, mas reflete a realidade da Colômbia, onde os veículos são frequentemente usados além da vida útil padrão do fabricante.
O slide também inclui um exemplo de cálculo para a taxa de atividade de entrada. O combustível de saída é a demanda de transporte de automóveis, com a taxa de atividade de saída definida como um valor padrão de 1, de acordo com os exemplos anteriores. Diferentemente das tecnologias anteriores, a taxa de atividade de entrada não é adimensional. Ela é calculada dividindo-se 1 pela eficiência. Nesse caso, a divisão de 1 por 0,5 resulta em uma taxa de atividade de entrada de aproximadamente 2 PJ/Gpkm. Esse valor é atribuído à gasolina, o combustível de entrada para um carro a gasolina, indicando que são necessários 2 PJ de gasolina para abastecer 1 Gpkm.

## Slide 17
17
Aula 13.3 Referências
Plazas-Niño, F. (2024, junho 17). Modelagem do setor de transporte rodoviário (teoria) | Modelagem avançada de sistemas energéticos usando OSeMOSYS. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11882739
Plazas-Niño, F. A., Ortiz-Pimiento, N. R., & Quirós-Tortós, J. (2023). Apoio à modelagem de sistemas energéticos em países em desenvolvimento: Conjunto de dados tecnoeconômicos de energia para modelagem aberta de caminhos de descarbonização na Colômbia. Data in Brief, 48, 109268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268

## Slide 18
18
13.4.1 Demandas finais de transporte
13.4 Prática de cálculos de modelagem
As demandas de transporte podem ser estimadas usando o balanço energético final e as eficiências tecnológicas.
Exemplo: O consumo de combustível para carros inclui 6,5 PJ de gasolina, 2,4 PJ de diesel e 0,8 PJ de eletricidade. Usando as eficiências fornecidas na tabela, calcule a demanda total de transporte de carros.
Eficiência | Gasolina | Diesel | Eletricidade
Carros [Mpkm/PJ] | 500 | 530 | 2800
Notes: Usando o balanço energético final e as eficiências tecnológicas dos veículos, podemos estimar a demanda total de transporte por modo de transporte. A equação mostrada no slide calcula isso somando o produto do consumo de combustível e a eficiência tecnológica. Muitas vezes, os dados do balanço energético não são totalmente desagregados por tipo de veículo, o que exige suposições adicionais - por exemplo, estimar as proporções com base no estoque da frota.
No exemplo do slide, temos dados sobre o consumo de combustível dos carros e suas respectivas eficiências. Ao multiplicar o consumo de combustível pela eficiência, obtemos a demanda de transporte em Gpkm para esse caso. Cálculos semelhantes podem ser aplicados para estimar a demanda de transporte para qualquer modo de transporte.

## Slide 19
19
13.4.4 Custo de capital
13.4 Prática de cálculos de modelagem
O custo de capital dos veículos corresponde ao custo comercial de cada tecnologia.
Exemplo: Um carro a diesel tem um preço comercial igual a US$ 35.000. Se o fator de atividade for de 5.000 km por ano e o fator de carga for de 1,5 passageiros por veículo, qual é o custo de capital?
Notes: O custo de capital dos veículos corresponde ao custo comercial de cada tecnologia. Inicialmente medido em dólares por veículo, esse custo pode ser convertido em dólares por passageiro-quilômetro (Mpkm) ou em dólares por tonelada-quilômetro (Mtkm). Essa conversão envolve a divisão do custo unitário de cada tipo de veículo pelo produto do fator de atividade e do fator de carga, conforme mostrado na equação do slide.
Por exemplo, considere um carro a diesel com um custo de US$ 35.000, um fator de atividade de 5.000 km por ano e um fator de carga de 1,5 passageiros por veículo. Usando a fórmula, calculamos o custo de capital como aproximadamente 4,7 MUSD por Mpkm.
Esse método pode ser aplicado para calcular o custo de capital ou o custo fixo de qualquer tecnologia de transporte, seguindo a mesma lógica.

## Slide 20
20
13.4.3 Capacidade residual parte 1
13.4 Prática de cálculos de modelagem
Podemos calcular a capacidade residual com base no consumo de energia do combustível ou no estoque da frota.
Notes: A capacidade residual refere-se à capacidade instalada necessária para atender à demanda anual de transporte, equivalente ao estoque da frota. Embora possa ser expressa em milhões de veículos (Mv) usando um parâmetro de "Capacidade para Unidade de Atividade", que considera o fator de atividade multiplicado pelo fator de carga de cada tecnologia, geralmente é mais prático definir a capacidade residual diretamente em termos de Mpkm/ano ou Mtkm/ano. Essa capacidade pode ser determinada com base no consumo de energia de combustível ou no estoque da frota, conforme demonstrado pelas equações no slide. Verificaremos um exemplo desses cálculos no próximo slide.

## Slide 21
21
13.4.4 Capacidade residual parte 2
13.4 Prática de cálculos de modelagem
Exemplo 1: Vamos considerar que os aviões domésticos para o transporte de passageiros consomem 24 PJ de combustível de aviação por ano. Supondo que o transporte de carga seja insignificante e que a eficiência seja de 830 Mpkm por PJ, qual é a capacidade residual?
Exemplo 2: Há um total de 45.000 caminhões em uma região. Considerando que o fator de atividade é de 60.000 km por ano e o fator de carga é de 20,1 toneladas por veículo, qual é a capacidade residual?
Notes: Neste slide, podemos ver como calcular as capacidades residuais usando as duas abordagens. No primeiro caso, usamos o consumo de combustível por tecnologia e sua eficiência correspondente. A multiplicação desses valores resulta em uma capacidade residual de 19920 Mpkm/ano. Observe que essa abordagem pressupõe um fator de capacidade de 1, que é uma suposição comum para as tecnologias de transporte.
No segundo caso, o estoque da frota é conhecido diretamente, o que torna esse método mais preciso para estimar a capacidade residual. Usando o fator de atividade e o fator de carga, calculamos a capacidade residual como 54270 Mtkm/ano para a tecnologia de caminhões.

## Slide 22
22
Aula 13.4 Referências
Plazas-Niño, F. (2024, junho 17). Modelagem do setor de transporte rodoviário (teoria) | Modelagem avançada de sistemas energéticos usando OSeMOSYS. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11882739
Plazas-Niño, F. A., Ortiz-Pimiento, N. R., & Quirós-Tortós, J. (2023). Apoio à modelagem de sistemas energéticos em países em desenvolvimento: Conjunto de dados tecnoeconômicos de energia para modelagem aberta de caminhos de descarbonização na Colômbia. Data in Brief, 48, 109268. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268

## Slide 23: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com