## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 14
CALIBRAÇÃO DE MODELOS E VALIDAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Compreender o conceito de calibração de modelos.
ILO2: Aprender sobre as etapas básicas e os parâmetros usados para calibrar um modelo OSeMOSYS.
ILO3: Identificar parâmetros adicionais necessários para uma representação precisa de um sistema energético.

## Slide 3
14.1.1 Do que se trata a calibração do modelo?
14.1 Etapas básicas na calibração do modelo
Chart: Consumo final de energia 2021
| Biomassa | Gás natural | Diesel | Gasolina | GLP | Eletricidade
Dados reais | 59 | 19 | 70 | 85 | 36 | 123
Modelo | 57 | 19 | 64 | 83 | 34 | 119
Chart: Produção de energia primária
| Biomassa | Gás natural | Petróleo bruto | Hidro | Solar | Vento
Dados reais | 59 | 19 | 241 | 89 | 23 | 11
Modelo | 58 | 20 | 239 | 87 | 25 | 9
Chart: Emissões de dióxido de carbono
| Dados reais | Modelo
 | 75 | 73
A calibração do modelo refere-se ao processo de ajuste dos parâmetros do modelo para garantir que os resultados estejam alinhados com os dados históricos do mundo real
Notes: A calibração do modelo envolve o ajuste de parâmetros para garantir que os resultados do modelo estejam alinhados com os dados históricos do mundo real. No caso do OSeMOSYS, um modelo matemático baseado em otimização, o objetivo é produzir uma solução ideal em vez da mais provável. A calibração, nesse contexto, concentra-se em replicar os padrões históricos de produção e consumo de energia.
Para isso, considera-se uma prática recomendada selecionar um ou mais anos com dados históricos confiáveis como anos de calibração. Além disso, à medida que a sustentabilidade se torna um critério fundamental no planejamento energético, as emissões também devem ser incorporadas ao processo de calibração. Como as emissões são uma consequência direta da produção e do uso de energia, a calibração adequada da produção e do consumo de energia deve resultar em níveis de emissão alinhados. Isso ocorre porque a combustão de combustível fóssil - e suas emissões associadas - é diretamente proporcional ao uso de energia.
O slide apresenta um exemplo de como os três principais aspectos - produção de energia, consumo e emissões - podem ser comparados entre os dados do mundo real e os resultados do modelo para verificar a calibração adequada.

## Slide 4
4
14.1.2 Capacidade residual (ResidualCapacity)
14.1 Etapas básicas na calibração do modelo
Anos de calibração (dados conhecidos) |  |  |  | Valor constante do ano passado (premissa 1) |  |  |  | 
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
30 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Redução linear considerando a vida operacional de 6 anos (premissa 2) |  |  |  |  |  | A capacidade residual é zero para o restante dos anos |  | 
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Capacidade residual (MW)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
 | 30 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Projetado
Histórico
Capacidade existente disponível a cada ano antes do período de modelagem.
Notes: Embora o futuro permaneça incerto, a capacidade existente e o desempenho anterior dos sistemas energéticos podem oferecer percepções sobre o comportamento futuro. É importante lembrar que a capacidade existente ou instalada para cada ano é definida pelo parâmetro Capacidade residual. A coleta de dados precisos sobre a capacidade residual é uma primeira etapa crucial na calibração do modelo.
Para anos históricos, esses dados são relativamente precisos se forem usadas fontes confiáveis. No entanto, surge uma questão fundamental: Qual é a expectativa de desativação da capacidade existente nos próximos anos?
No setor de energia, em que as usinas individuais podem ser identificadas e os cronogramas de descomissionamento geralmente estão disponíveis, a estimativa da capacidade residual futura é simples. Por exemplo, se a capacidade atual for de 600 MW em 2026 e uma usina de 50 MW for desativada em 2027, a capacidade residual para 2027 seria de 600 - 50 = 550 MW.
Em contrapartida, para tecnologias como fogões, caldeiras ou veículos, estimar as mudanças na capacidade residual ao longo do tempo é mais desafiador. Uma abordagem simples é assumir um status quo, mantendo a capacidade residual constante por alguns anos (por exemplo, de 3 a 5 anos) antes de reduzi-la linearmente com base na vida operacional da tecnologia. Por exemplo, se um fogão tiver uma vida operacional de 10 anos, sua capacidade residual poderá ser reduzida em 10 etapas iguais até chegar a zero.
A figura no slide ilustra um exemplo de como a capacidade residual pode ser estimada ao longo do tempo.

## Slide 5
5
14.1.3 Limite inferior da atividade anual total da tecnologia (TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit)
14.1 Etapas básicas na calibração do modelo
Anos de calibração (dados conhecidos) |  |  |  | Valor constante do ano passado (premissa 1) |  |  |  | 
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
26 | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Redução linear considerando a vida operacional de 6 anos (suposição 2) |  |  |  |  |  | A capacidade residual é zero para o restante dos anos |  | 
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Produção de energia - Atividade anual total da tecnologia Limite inferior (PJ)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
 | 26 | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Projetado
Histórico
Nível mínimo total de atividade permitido para uma tecnologia em um ano.
Notes: Em exercícios práticos anteriores, observamos situações em que as capacidades residuais estavam totalmente sem uso. Em vez disso, o modelo optou por instalar novas capacidades para várias tecnologias, desconsiderando as existentes. Também observamos casos em que uma capacidade era totalmente utilizada em um ano, mas abruptamente deixava de ser utilizada no ano imediatamente seguinte.
Esse comportamento reflete a natureza do OSeMOSYS como um modelo de otimização. Seu objetivo é determinar a solução de menor custo para a produção e o uso de energia, negligenciando certas realidades práticas dos sistemas energéticos. Para evitar esses resultados irrealistas, precisamos calibrar a produção de energia para cada setor.
A calibração é obtida com o uso do parâmetro Total Technology Annual Activity Lower Limit. Esse parâmetro garante que uma tecnologia produza pelo menos uma quantidade mínima especificada de energia em um determinado ano. Por exemplo, se a tecnologia de fogão de biomassa tiver um limite inferior definido como 20 PJ em 2023, o modelo gerará um resultado em que os fogões de biomassa produzirão pelo menos 20 PJ de serviço de cozimento naquele ano. Embora a tecnologia possa produzir mais de 20 PJ, o parâmetro garante um nível mínimo de produção sem restringir a produção máxima.
Os dados históricos de produção, como eletricidade, aquecimento ou outros serviços de energia, podem ser obtidos de balanços finais de energia ou de relatórios específicos do setor. Esses dados históricos servem como linha de base para calibrar a produção futura de energia.
O desafio surge quando se prevê a produção de energia das capacidades existentes nos anos futuros. Semelhante à abordagem da capacidade residual, podemos supor que a produção de energia permaneça constante por alguns anos e depois diminua linearmente com base na vida operacional da tecnologia. Essa abordagem alinha a produção de energia esperada com a vida útil e o descomissionamento da capacidade.
É fundamental aplicar premissas consistentes tanto para a capacidade residual quanto para a produção de energia. Como a produção de energia é diretamente proporcional à capacidade existente, quaisquer suposições relativas a uma devem ser refletidas na outra.
A figura no slide demonstra um exemplo de como a produção de energia pode ser estimada ao longo do tempo, usando uma combinação de produção constante em curto prazo e um declínio gradual com base na vida operacional.

## Slide 6
6
14.1.4 Investimento anual total máximo em capacidade (TotalAnnualMaxCapacityInvestment)
14.1 Etapas básicas na calibração do modelo
Nova capacidade máxima permitida para uma tecnologia em um ano.
O valor padrão é 999.999, o que representa nenhuma restrição à nova capacidade instalada de uma tecnologia.
Ao definir esse parâmetro como zero durante os anos de calibração, desativamos as tecnologias que não fazem parte do mix de energia nos dados históricos.
Tecnologia | Anos de calibração (dados conhecidos) |  |  |  | Período de modelagem otimizado |  |  |  | 
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Usina de energia a carvão | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
Usina de energia geotérmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
Exemplo de como parametrizar uma tecnologia atual no mix (usina de carvão) e uma tecnologia potencial para o futuro (usina geotérmica)
Notes: Durante os anos de calibração, adicionamos todas as capacidades e produções de energia existentes para replicar o comportamento histórico esperado. Ao mesmo tempo, garantimos que as tecnologias não incluídas no mix de energia durante esses anos não sejam instaladas.
Para isso, usamos o parâmetro Total Annual Max Capacity Investment, que define a nova capacidade máxima que pode ser instalada para uma tecnologia por ano. Por exemplo, se esse parâmetro for definido como 1 GW, a nova capacidade máxima instalada naquele ano não poderá exceder 1 GW. Definir o parâmetro como zero desativa efetivamente qualquer nova capacidade para essa tecnologia.
Ao definir o investimento máximo anual total em capacidade como zero durante os anos de calibração para todas as novas tecnologias, garantimos que o mix de energia se alinhe aos dados históricos. Entretanto, é fundamental restringir esse parâmetro apenas aos anos de calibração; caso contrário, essas tecnologias não poderão competir em cenários futuros. Também é aconselhável definir esse parâmetro como zero por alguns anos além do último ano de calibração para tecnologias com longos períodos de construção. Por exemplo, é improvável que um planejador de energia proponha a instalação de uma usina hidrelétrica entre 2024 e 2025, já que essas usinas normalmente levam de 5 a 10 anos para serem construídas.

## Slide 7
7
Aula 14.1 Referências
KTH. (2018). Documentação do OSeMOSYS. https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/index.html#
Plazas-Niño, F. (2024). Guia passo a passo para modelagem do sistema nacional de energia com o OSeMOSYS (v1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13883416

## Slide 8
8
14.2.1 Taxa de penetração de tecnologia
Há dois métodos para introduzir uma taxa de penetração de tecnologia:
Investimento anual total máximo em capacidade (Total Annual Max Capacity Investment): Esse parâmetro limita a nova capacidade máxima que pode ser instalada a cada ano.
Limite para aumento da atividade tecnológica por modo (Technology Activity Increase By Mode Limit): esse parâmetro limita o aumento percentual máximo de atividade que uma tecnologia pode atingir a cada ano.
Uma taxa de penetração ajuda a evitar saltos abruptos na utilização da tecnologia.
14.2 Validação do cenário
Notes: Outro comportamento comum observado nos resultados da otimização é o salto repentino nas capacidades instaladas de um ano para o outro, quando uma tecnologia se torna significativamente mais barata do que outra no fornecimento de um serviço de energia. Na realidade, é quase impossível desativar toda a capacidade instalada de uma tecnologia em um único ano para dar lugar a uma nova.
Para resolver isso, podemos incorporar uma taxa de penetração de tecnologia usando duas abordagens:
Investimento anual total máximo em capacidade: Esse parâmetro define um limite para a nova capacidade máxima que pode ser instalada a cada ano, com base em dados históricos e projeções de mercado. Por exemplo, se o mix de energia estiver crescendo a uma taxa média de 1,2 GW por ano, esse valor ou uma porcentagem dele poderá ser usado para regular a penetração de novas tecnologias nos anos futuros.
Limite para aumento da atividade tecnológica por modo: Esse parâmetro limita o crescimento anual dos níveis de atividade de uma tecnologia a uma porcentagem especificada. Por exemplo, se uma usina de energia gerar 20 PJ em 2023 e o parâmetro for definido como 0,1 (10%), a geração máxima em 2024 será limitada a 22 PJ (10% de 20 é 2, portanto 20 + 2 = 22). O aumento percentual pode ser derivado de tendências históricas ou relatórios setoriais.
Ao aplicar esses parâmetros, podemos criar uma representação mais realista das transições tecnológicas nos sistemas energéticos.

## Slide 9
9
14.2.2 Investimento anual total mínimo em capacidade (TotalAnnualMinCapacityInvestment)
14.2 Validação do cenário
Nova capacidade mínima de uma tecnologia a ser instalada, expressa em unidades de potência.
Podemos usar esse parâmetro para levar em conta todos os projetos futuros de energia confirmados para entrar em operação dentro do horizonte de modelagem.
Por exemplo, uma nova usina solar com capacidade de 0,2 GW planejada para entrar em operação em 2025.
Notes: Em alguns casos, projetos significativos, como usinas de energia ou instalações industriais, estão em construção e devem entrar em operação nos próximos anos. Quando informações detalhadas sobre esses projetos - como capacidade, tipo de tecnologia e ano de início - estiverem disponíveis, poderemos integrar esses dados ao modelo.
Para levar em conta essas capacidades, usamos o parâmetro "Total Annual Min Capacity Investment". Para cada tecnologia e o ano correspondente, é especificado o valor da nova capacidade instalada planejada. Por exemplo, se uma usina de energia solar fotovoltaica com capacidade de 0,2 GW estiver em construção e programada para entrar em operação em 2025, inseriríamos um valor de 0,2 para o ano de 2025 sob o código de tecnologia PWRSOL. Essa abordagem pode ser aplicada a qualquer tipo de tecnologia. No entanto, é importante garantir que a capacidade que está sendo incluída seja significativa e que sua operação esteja confirmada.
Para capacidades recém-planejadas, também é possível definir um nível esperado de produção com base na capacidade instalada. Como se trata de uma nova capacidade fixa, pode-se presumir que sua produção potencial de energia permanecerá constante durante toda a sua vida operacional.
Por exemplo, uma nova usina de gás natural com capacidade de 0,1 GW planejada para 2025 poderia gerar aproximadamente 2,5 PJ por ano. Se a usina tiver uma vida operacional de 25 anos, poderíamos definir o parâmetro "Limite inferior de atividade anual da tecnologia total" como 2,5 PJ para cada ano de 2025 a 2049.
Se não houver necessidade de definir um nível mínimo de produção para a nova instalação, essa etapa pode ser omitida. Ao deixar a produção sem restrições, o modelo pode determinar se a fábrica se torna um ativo ocioso - capacidade não utilizada no sistema otimizado.
Ao adicionar dados para o investimento anual total mínimo em capacidade, é essencial garantir que os valores sejam iguais ou inferiores ao investimento anual total máximo em capacidade. Definir um nível mínimo maior que o máximo resultará em uma solução inviável.

## Slide 10
14.2.3 Limite superior de atividade total de tecnologia no período do modelo (TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit)
14.2 Validação do cenário
Nível máximo total de atividade permitido para uma tecnologia em todo o período modelado. Representa as reservas totais de combustíveis fósseis.
Petróleo bruto
Gás natural
Carvão
Combustíveis nucleares
Notes: Os sistemas energéticos não podem produzir energia infinitamente. Para os combustíveis fósseis, é fundamental especificar as reservas disponíveis para cada tipo de combustível, incluindo petróleo bruto, gás natural, carvão e combustíveis nucleares. Esses dados de reserva geralmente são informados em termos de peso ou volume e devem ser convertidos em unidades de energia. Por exemplo, 1 milhão de barris de petróleo equivale a aproximadamente 6 PJ.
Para representar isso no modelo, usamos o parâmetro Total Technology Annual Activity Upper Limit. Esse parâmetro define um limite máximo de produção de energia para todo o período de modelagem.

## Slide 11
14.2.4 Limite superior da atividade anual total da tecnologia (TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit)
14.2 Validação do cenário
Nível máximo total de atividade permitido para uma tecnologia em um ano. Representa o potencial técnico de produção de energia de uma tecnologia.
Combustíveis fósseis
Renováveis
Controlado por recursos de esgotamento em cada reservatório ou mina.
Controlado pelas condições naturais de cada região
Esse parâmetro é definido para tecnologias de energia primária, como MINCOA ou MINBIO.
Notes: No caso dos combustíveis fósseis, a produção anual de energia não pode aumentar desproporcionalmente de um ano para o outro. Os reservatórios de petróleo e as minas de carvão têm níveis máximos de produção ditados por suas características de esgotamento. No entanto, dados detalhados sobre esses limites geralmente não estão disponíveis, o que dificulta o cálculo de uma média precisa para uma tecnologia agregada que represente a extração de combustível.
Uma abordagem simples é usar dados históricos de produção, tomando o valor mais alto como padrão para os primeiros anos do período de modelagem. Esse máximo pode então aumentar linearmente em uma porcentagem razoável ao longo do tempo. Também podem ser feitos ajustes se houver dados sobre o desenvolvimento de novos reservatórios ou minas que se espera que se tornem comercialmente viáveis no futuro.
No caso das energias renováveis, o potencial máximo anual é determinado pelas condições naturais da região ou do país. Por exemplo, a velocidade do vento afeta diretamente a energia gerada pelas usinas eólicas, normalmente chamada de potencial técnico da fonte de energia.
Em ambos os casos - combustíveis fósseis e renováveis - a produção anual máxima de energia é definida usando o parâmetro Total Technology Annual Activity Upper Limit. Adicionamos esse parâmetro para tecnologias de fonte de energia primária (por exemplo, MINNGS, MINCOA, MINSOL, MINHYD)

## Slide 12
14.2.5 Capacidade total anual máxima (TotalAnnualMaxCapacity)
14.2 Validação do cenário
Esse parâmetro é definido para tecnologias de usinas de energia, como PWRSOL ou PWRWND.
Solar
Vento
Hidro
Geotérmica
Capacidade máxima total (residual mais cumulativamente nova instalada) permitida para uma tecnologia em um ano específico. Especialmente usado para tecnologias de usinas de energia renovável.
Notes: Para fontes de energia renováveis, o potencial técnico pode, às vezes, ser expresso em unidades de capacidade (GW) em vez de produção de energia (PJ). Por exemplo, os relatórios podem estimar uma capacidade instalada máxima de 30 GW para usinas de energia solar fotovoltaica. Esse limite superior da capacidade instalada total possível pode ser usado em vez da produção máxima de energia discutida no slide anterior.
Nesses casos, o parâmetro Total Annual Max Capacity é usado. Esse parâmetro define um limite máximo para a capacidade total instalada, incluindo tanto a capacidade residual (pré-existente) quanto a nova capacidade cumulativa.
É importante observar que esse parâmetro é aplicado a tecnologias de usinas de energia, não a fontes de energia primária.

## Slide 13
13
Aula 14.2 Referências
KTH. (2018). Documentação do OSeMOSYS. https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/index.html#
Plazas-Niño, F. (2024). Guia passo a passo para modelagem do sistema nacional de energia com o OSeMOSYS (v1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13883416

## Slide 14: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com