## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando Osemosys
AULA 15
FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Compreender o conceito de cenário energético.
ILO2: Aprender as etapas básicas para projetar cenários de energia.
ILO3: Aprender a modelar diferentes cenários de energia usando o OSeMOSYS.

## Slide 3
15.1 Introdução aos cenários de energia
14.1.1 O que é um cenário energético?
Os cenários de energia descrevem possíveis representações ou desenvolvimentos do futuro sistema energético em termos de opções técnicas e organizacionais (Grundwal et al., 2016)
No caso do OSeMOSYS, sem restrições impostas, cada execução representa um cenário de linha de base do desenvolvimento de menor custo do sistema.
Notes: Cenários de energia são representações possíveis usadas para explorar futuros potenciais para sistemas energéticos. Eles fornecem representações de como as decisões técnicas, organizacionais e políticas poderiam moldar o cenário energético ao longo do tempo. Os cenários ajudam os formuladores de políticas, pesquisadores e partes interessadas do setor a entender as consequências de diferentes decisões, como a adoção de novas tecnologias ou a implementação de políticas específicas. Como explicam Grundwald et al. (2016), os cenários não são previsões, mas explorações estruturadas de possíveis caminhos, o que os torna cruciais para o planejamento estratégico em transições de energia.
No contexto do OSeMOSYS, um cenário de energia é uma execução de como um sistema energético de menor custo poderia evoluir sob condições específicas. Sem restrições adicionais, o OSeMOSYS otimiza o sistema para minimizar os custos, fornecendo um cenário de "linha de base" do desenvolvimento mais econômico. No entanto, ao impor restrições - como metas de emissões, limites tecnológicos ou objetivos políticos - você pode criar cenários alternativos para estudar como diferentes decisões afetam os custos, as escolhas tecnológicas e os resultados ambientais. Essa flexibilidade faz do OSeMOSYS uma ferramenta poderosa para explorar diversos futuros energéticos.

## Slide 4
4
15.1.2 Exemplo de cenários de energia
15.1 Introdução aos cenários de energia
Fonte: IEA, 2023
ETAPAS: Cenário de políticas declaradas
APS: Cenário de promessas anunciadas
NZE: cenário de emissões zero até 2050
Notes: Este slide ilustra o papel dos cenários energéticos na compreensão das possíveis transições no mix energético global, com base no World Energy Outlook 2023 da Agência Internacional de Energia (AIE). Ele apresenta três cenários - STEPS (Cenário de Políticas Declaradas), APS (Cenário de Compromissos Anunciados) e NZE (Cenário de Emissões Zero Líquidas até 2050) - que refletem diferentes trajetórias de oferta e demanda de energia com base em diferentes compromissos políticos e metas climáticas. Cada cenário mostra as participações projetadas das principais fontes de energia de 2022 a 2050, enfatizando as mudanças no cenário energético global sob diferentes suposições sobre ações governamentais e avanços tecnológicos.
O cenário STEPS pressupõe que as políticas e os compromissos atuais permanecem inalterados, levando a um declínio gradual no uso de carvão e petróleo, enquanto o gás natural, a eletricidade e as energias renováveis modernas crescem modestamente. O cenário APS pressupõe a implementação de todas as promessas anunciadas, resultando em um declínio mais acentuado do carvão e do petróleo, juntamente com um crescimento mais significativo da eletricidade e das energias renováveis modernas. Por fim, o cenário NZE demonstra um caminho agressivo para atingir emissões líquidas zero até 2050, mostrando um aumento drástico nas energias renováveis modernas e nos combustíveis à base de hidrogênio, juntamente com uma redução acentuada nos combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural). Essa abordagem comparativa ajuda os formuladores de políticas e planejadores a avaliar as implicações de diferentes níveis de ambição na transição para um futuro energético sustentável.

## Slide 5
5
15.1.3 Processo de criação de cenários
15.1 Introdução aos cenários de energia
Formulação de problemas / Questionamento de políticas energéticas
Definição do enredo - Descrição das premissas gerais do cenário
Quantificação de parâmetros específicos para modelagem
Fonte: Adaptado de Witt et al. (2020)
Engajamento de tomadores de decisão e partes interessadas
Feedback e validação iterativos
Notes: O processo de criação de cenários energéticos é uma estrutura estruturada que integra vários elementos para desenvolver cenários significativos e acionáveis para o planejamento energético. Ele começa com a formulação do problema ou com questões de política, em que os principais desafios ou objetivos que impulsionam o cenário são claramente identificados. Essa etapa é fundamental, pois define o foco do cenário, como a redução de emissões, a melhoria da segurança energética ou a obtenção de metas políticas específicas. Em seguida, ocorre a definição do enredo, em que são estabelecidas as suposições gerais sobre as tendências socioeconômicas, os compromissos políticos, os desenvolvimentos tecnológicos e outros fatores importantes. Essa narrativa fornece a base para o cenário, oferecendo uma visão coerente de como o futuro pode se desenvolver sob determinadas condições.
O próximo estágio envolve a quantificação de parâmetros específicos para modelagem, em que as suposições do enredo são traduzidas em entradas concretas para modelos de sistemas energéticos. Esses parâmetros incluem variáveis como demanda de energia, custos de tecnologia e disponibilidade de recursos, que são inseridos em ferramentas computacionais para produzir resultados quantitativos. Durante todo o processo, o envolvimento com os tomadores de decisão e as partes interessadas garante que os cenários sejam relevantes, confiáveis e alinhados com as necessidades do mundo real. Além disso, feedback iterativo e ciclos de validação são essenciais, permitindo o refinamento e os ajustes à medida que surgem novos dados, percepções ou feedback. Essa abordagem abrangente garante que os cenários sejam robustos e úteis para orientar as decisões políticas e estratégicas.

## Slide 6
Formulação de problemas / Questionamento de políticas energéticas
Definição do enredo - Descrição das premissas gerais do cenário
Quantificação de parâmetros específicos para modelagem
6
15.1.4 Exemplo de projeto de cenário
15.1 Introdução aos cenários de energia
Oitenta e cinco por cento da população urbana tem acesso ao gás natural para cozinhar. A produção doméstica de gás natural está diminuindo rapidamente, e as importações ameaçam a acessibilidade econômica para a maioria da população. Que alternativas são possíveis para lidar com o risco de perder o acesso à energia para cozinhar e aquecer?
Com o esgotamento constante das reservas de gás natural, a demanda de cozimento residencial urbano deve migrar progressivamente para combustíveis alternativos. Esse cenário analisa a concorrência entre três opções: gás natural importado, GLP e eletricidade, para suprir a demanda de cozimento nos próximos 25 anos.
Reservas de gás natural: 750 PJ
Fornecimento anual de GLP: 54 PJ
Importações de gás natural sem restrições (preço de 15,6 USD/GJ)
Preços de fogões no mercado interno
Notes: Este slide ilustra um exemplo básico de como o processo de elaboração de cenários energéticos pode ser aplicado para tratar de uma questão política específica. A formulação do problema se concentra nos riscos associados ao declínio do fornecimento doméstico de gás natural, que atualmente atende a 85% da população urbana para cozinhar. Com as importações se tornando menos acessíveis, a questão central é: quais alternativas estão disponíveis para garantir o acesso contínuo à energia para cozinhar e aquecer? Esta etapa estabelece o contexto e identifica a questão principal que orienta a análise do cenário.
A definição do enredo pressupõe um esgotamento constante das reservas de gás natural, exigindo que a demanda residencial urbana para cozinhar mude para combustíveis alternativos. Esse cenário explora três opções potenciais - gás natural importado, gás liquefeito de petróleo (GLP) e eletricidade - como soluções concorrentes para o fornecimento de energia para cozinhar nos próximos 25 anos. Em seguida, é realizada a quantificação de parâmetros específicos, com dados específicos para modelagem: as reservas de gás natural são definidas em 750 PJ, o suprimento anual de GLP é de 54 PJ e as importações sem restrições têm preço de US$ 15,6/GJ. Os preços do mercado doméstico para fogões também são incluídos para avaliar a acessibilidade. É importante observar que este exemplo foi criado para fins didáticos e não incorpora dois aspectos essenciais da criação de cenários no mundo real: o envolvimento das partes interessadas para garantir a relevância e o feedback iterativo para refinar as suposições e validar os resultados.

## Slide 7
7
15.1.5 Cenários de modelagem com o OSeMOSYS
15.1 Introdução aos cenários de energia
Dependendo do escopo do modelo OSeMOSYS, vários cenários podem ser projetados. Os cenários mais comuns incluem:
Cenário de menor custo (Least Cost - LC)
Cenário de negócios como de costume (Business As Usual - BAU)
Cenário de metas renováveis (Renewable Target - RT)
Cenário de limite de emissão (Emission Limit - EL)
Cenário do imposto sobre o carbono (Carbon Tax - CT)
Cenário de eficiência energética (Energy Efficiency - EEF)
Cenário de meta de eletrificação (Eletrification Target - ET)
Notes: O OSeMOSYS é muito flexível na concepção de uma variedade de cenários energéticos. Dependendo do escopo e da resolução do modelo - seja temporal, geográfico ou tecnológico -, podem ser criados diferentes cenários para atender a questões específicas de políticas e necessidades de planejamento.
Alguns dos cenários mais comuns modelados com o OSeMOSYS incluem o Cenário de Menor Custo, que identifica a maneira mais econômica de atender à demanda de energia; o Cenário Business-as-Usual, que projeta sistemas energéticos futuros com base nas políticas e tendências atuais; e o Cenário de Metas Renováveis, que simula caminhos para atingir metas específicas de implantação de energia renovável. Outros exemplos incluem o Cenário de Limite de Emissão, que restringe as emissões de gases de efeito estufa, e o Cenário de Imposto sobre Carbono, que incorpora o impacto do preço do carbono. Cenários como o Cenário de Eficiência Energética e o Cenário de Metas de Eletrificação exploram os efeitos da melhoria da eficiência energética e da aceleração da eletrificação, respectivamente. Esses cenários permitem que os tomadores de decisão avaliem os trade-offs, comparem os resultados e criem estratégias que se alinhem às metas energéticas nacionais ou globais. Na próxima seção, exploraremos as principais premissas para modelar esses cenários.

## Slide 8
8
Aula 15.1 Referências
Grunwald, A., Dieckhoff, C., Fischedick, M., Hoffler, F., Mayer, C., Weimer-Jehle, W. (2016). Consultoria com cenários de energia: Requirements for scientific policy advice. Monograph Series on Science-based Policy Advice. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V., München.
IEA. (2023). World Energy Outlook 2023. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
Witt, T., Dumeier, M., & Geldermann, J. (2020). Combinando planejamento de cenários, análise de sistemas energéticos e análise multicritério para desenvolver e avaliar cenários de energia. Journal of Cleaner Production, 242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118414

## Slide 9
9
15.2.1 Cenário de menor custo
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse é o cenário que podemos executar imediatamente após a calibração do modelo. Ele representa o caminho de menor custo para o desenvolvimento do sistema energético.
Não foram feitas suposições adicionais na modelagem desse cenário.
Notes: Um Cenário de Menor Custo representa o desenvolvimento ideal do sistema energético de uma perspectiva puramente econômica, identificando a maneira mais barata de atender às demandas de energia em um horizonte de tempo específico. Após calibrar o modelo com dados de linha de base e garantir que todos os parâmetros sejam precisos, esse cenário é executado sem a imposição de restrições adicionais, como limites de emissão, metas de energia renovável ou preferências de políticas. Todas as tecnologias disponíveis competem livremente com base em seus custos, incluindo capital, operação, manutenção e custos de combustível. O modelo seleciona a combinação mais econômica de tecnologias e recursos para atender às demandas de energia, considerando fatores como a eficiência do sistema e os custos do ciclo de vida. Embora esse cenário forneça insights sobre o caminho mais econômico, ele não leva em conta as externalidades, como impactos ambientais, considerações sociais ou objetivos de políticas. Como resultado, ele geralmente serve como referência para comparação com cenários mais restritos ou orientados por políticas, destacando as compensações entre custo e outras prioridades, como sustentabilidade ou segurança energética.
Não foram feitas suposições adicionais na modelagem desse cenário.

## Slide 10
10
15.2.2 Cenário de negócios como de costume, ‘business-as-usual’ (BAU)
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Um cenário BAU representa o futuro sistema energético com base nas tendências, políticas e tecnologias existentes, sem intervenções adicionais.
A principal premissa é que as participações atuais das principais tecnologias sejam mantidas durante todo o horizonte de modelagem. O parâmetro usado é limite inferior de atividade anual total da tecnologia (Total Technology Annual Activity Lower Limit).
Exemplo: Vamos supor que a biomassa forneça 60% do serviço de cozimento em 2021 como o ano de calibração. Definiremos o limite inferior de atividade anual da tecnologia total como 60% da demanda de cozimento para cada ano de 2022 até o final do horizonte de modelagem.
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Limite inferior - Fogão a biomassa | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102
Demanda de cozimento | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
Notes: Um cenário Business-as-Usual (BAU) representa um caminho do futuro sistema energético com base nas tendências, políticas e tecnologias atuais, sem pressupor intervenções ou mudanças adicionais além daquelas já existentes. Ele serve como um cenário de referência que reflete o que provavelmente aconteceria se não fossem introduzidas novas políticas, avanços tecnológicos ou mudanças de comportamento para enfrentar os desafios emergentes, como as mudanças climáticas ou a segurança energética. O cenário BAU é útil para identificar possíveis lacunas ou problemas na realização de metas de longo prazo, pois destaca as consequências da manutenção do status quo. Esse cenário geralmente é usado como cenário de linha de base. Ao comparar o cenário BAU com cenários alternativos, como os que visam à redução de emissões ou ao aumento da implantação de energia renovável, os formuladores de políticas podem entender melhor a escala e a urgência das ações necessárias para alcançar os resultados desejados.
Nesse cenário, a principal premissa é que as participações atuais das principais tecnologias sejam mantidas durante todo o horizonte de modelagem. Por exemplo, se as usinas hidrelétricas fornecerem cerca de 75% da produção de eletricidade nos anos de calibração, podemos impor um limite de atividade mais baixo para a tecnologia hidrelétrica para garantir que ela produza pelo menos 75% da eletricidade nos anos subsequentes. Da mesma forma, podem ser adicionados limites de atividade mais baixos para as tecnologias mais relevantes em cada setor.

## Slide 11
11
15.2.3 Cenário de metas renováveis
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse cenário explora caminhos para atingir metas específicas de implantação de energia renovável em um sistema energético.
Para estabelecer metas para a produção de energia renovável, usamos uma Restrição Definida pelo Usuário (UDC). A equação geral é a seguinte:
Exemplo:
Notes: Um Cenário de Meta Renovável explora caminhos para atingir metas específicas de implantação de energia renovável em um sistema energético. Esse cenário pressupõe a implementação de políticas, incentivos ou mandatos para aumentar a participação de energias renováveis - como solar, eólica, hidrelétrica ou biomassa - no mix de energia. Normalmente, o cenário modela os investimentos, os avanços tecnológicos e as mudanças na infraestrutura necessários para atingir metas predefinidas, como a geração de 50% da eletricidade a partir de fontes renováveis até um determinado ano. Ao examinar a viabilidade e os impactos do cumprimento das metas de energia renovável, esse cenário ajuda os formuladores de políticas e as partes interessadas a avaliar as medidas necessárias para a transição para um sistema energético mais limpo e sustentável.
Nesse cenário, representamos as metas usando uma Restrição Definida pelo Usuário (UDC), conforme discutido na Aula 10. Supondo que X% da produção de eletricidade deve ser fornecida por fontes renováveis, podemos formular a equação mostrada no slide. Observe que a atividade de transmissão é convertida em eletricidade de usinas de energia multiplicando-a pela taxa de atividade de entrada. No exemplo, incluímos três usinas de energia renovável, com a meta definida em 40%.

## Slide 12
12
15.2.4 Cenário de limite de emissão
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse cenário avalia os caminhos para que os sistemas energéticos atendam a limites específicos de emissão de GEE.
O parâmetro limite anual de emissão (Annual Emission Limit) é usado para definir os níveis de emissão desejados para um único ano ou para vários anos.
Exemplo: Vamos supor que a meta seja atingir a neutralidade de carbono até 2040, com um orçamento de carbono gradualmente decrescente a partir de 2030. O parâmetro Limite Anual de Emissão (AnnualEmissionLimit) seria definido da seguinte forma:
 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Limite de emissão anual | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 170 | 168 | 152 | 125 | 110 | 92 | 79 | 55 | 32 | 21 | 0
Notes: Um Cenário de Limite de Emissão modela o desenvolvimento de um sistema energético sob a restrição de um limite específico de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Esse cenário explora como o mix de energia e as escolhas tecnológicas devem se ajustar para cumprir uma meta definida de redução de emissões, que pode se basear em metas climáticas nacionais, acordos internacionais (por exemplo, o Acordo de Paris) ou políticas específicas do setor. O limite de emissões atua como uma restrição obrigatória dentro do modelo, forçando a seleção de tecnologias de baixo carbono, medidas de eficiência energética e combustíveis mais limpos, mesmo que não sejam as opções mais econômicas na ausência de tais restrições.
Nesse cenário, definimos o limite de emissão usando o parâmetro Limite de Emissão Anual. Isso pode ser aplicado a um ano específico ou a vários anos, replicando efetivamente o conceito de um orçamento de carbono. Além disso, essa abordagem é útil para representar cenários Net Zero, definindo o limite como zero para um determinado ano ou série de anos.

## Slide 13
13
15.2.5 Cenário do imposto sobre o carbono
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse cenário examina os caminhos para sistemas energéticos limitados por impostos sobre o carbono.
O parâmetro penalidade de emissão (Emission Penalty) é usado para definir o imposto ou o preço do carbono, aplicável a um único ano ou a vários anos.
Exemplo: Vamos supor um crescimento linear no imposto sobre o carbono de US$ 12 por tCO2 em 2021 para US$ 30 por tCO2 em 2030. O parâmetro de penalidade de emissão (Emission Penalty) seria definido da seguinte forma:
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Penalidade de emissão | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
Notes: Um cenário de imposto sobre o carbono modela o impacto da fixação de um preço sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE), incentivando efetivamente uma mudança para fontes e tecnologias de energia mais limpas. Nesse cenário, um imposto sobre o carbono é aplicado a cada unidade de emissões, geralmente medido em termos monetários por tonelada de CO₂ equivalente. Esse imposto aumenta os custos de tecnologias e processos baseados em combustíveis fósseis, incentivando a adoção de alternativas de baixo carbono, como energias renováveis, medidas de eficiência energética e eletrificação.
Para incorporar esse elemento em nosso cenário, podemos usar o parâmetro Emission Penalty (penalidade de emissão). Esse parâmetro reflete o efeito de um preço ou imposto sobre o carbono, atribuindo um custo por unidade de emissões por ano.

## Slide 14
Uso final de eletricidade
Eletricidade após a distribuição (ELC003)
Uso final de eletricidade
14
15.2.6 Cenário de eficiência energética
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse cenário avalia a evolução do sistema energético com a implementação de medidas de eficiência energética.
A estratégia envolve a criação de novas tecnologias que representam melhorias de eficiência por meio de melhores índices de atividade de insumos, mas com custos de capital mais altos.
Exemplo: Uma tecnologia com eficiência padrão consumirá a quantidade esperada de eletricidade, mas a segunda tecnologia com maior eficiência consumirá menos eletricidade.
Aparelhos de eficiência padrão
IAR: 1 | Custo: 100 USD/kW
Aparelhos de eficiência padrão
IAR: 0,95 | Custo: 150 USD/kW
Eletricidade após a distribuição (ELC003)
100 PJ
100 PJ
95 PJ
100 PJ
Notes: Um cenário de eficiência energética refere-se a um caminho modelado que descreve como as medidas ou melhorias de eficiência energética serão implementadas e seu impacto no consumo de energia, nos custos e nos resultados ambientais relacionados ao longo do tempo. Normalmente, é usado no planejamento energético e na elaboração de políticas para avaliar como as tecnologias, os comportamentos ou as políticas de economia de energia podem reduzir a demanda geral de energia.
No OSeMOSYS, as medidas de energia podem ser representadas de várias maneiras. Uma das principais abordagens é criar tecnologias adicionais que atendam à demanda de energia usando menos combustível de entrada. Por exemplo, para atender à demanda de eletricidade, podemos introduzir tecnologias virtuais que representem melhorias de eficiência modificando o Input Activity Ratio (IAR). Isso poderia envolver uma tecnologia com eficiência padrão (ou seja, IAR = 1) e outra com eficiência aprimorada (ou seja, IAR = 0,95, representando um ganho de eficiência de aproximadamente 5%). É importante definir um custo de capital para essa melhoria de eficiência. Além disso, isso pode ser desagregado para levar em conta demandas específicas de energia, como refrigeradores ou ar condicionado, em que a eficiência desempenha um papel fundamental.

## Slide 15
15
15.2.7 Cenário de metas de eletrificação
15.2 Desenvolvimento de cenários de energia
Esse cenário explora caminhos para atingir metas específicas de eletrificação em um sistema energético.
Para definir as metas de eletrificação das demandas de energia, usamos o parâmetro de limite inferior de atividade anual total da tecnologia (Total Technology Annual Activity Lower Limit).
Exemplo: Vamos supor que a meta seja atingir uma eletrificação de 5% da demanda de transporte de automóveis até 2030. Como a demanda final de transporte é conhecida, aplicaremos uma porcentagem progressiva de eletrificação ao serviço a partir de 2021. Os dados seriam os seguintes:
 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Limite inferior - carros elétricos (Gpkm) | 0.205 | 0.45 | 0.705 | 0.98 | 1.4 | 1.74 | 2.135 | 2.6 | 3.15 | 3.65
Demanda total de transporte de automóveis (Gpkm) | 41 | 45 | 47 | 49 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 73
Percentual de eletrificação | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0%
Notes: Um cenário de meta de eletrificação explora caminhos que descrevem a transição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis para a eletricidade como a principal fonte de energia em vários setores da economia, como transporte, aquecimento e indústria. Normalmente, esse cenário define metas específicas para a quantidade de energia atualmente fornecida por fontes não elétricas (por exemplo, gás natural, petróleo, carvão) a ser substituída por eletricidade em um determinado período. Essa abordagem também pode ser aplicada às metas de cozimento limpo.
De forma semelhante ao cenário Business-as-Usual (BAU), podemos usar o parâmetro Total Technology Annual Activity Lower Limit. Com base na demanda final de energia e na meta a ser atingida, podemos calcular a atividade esperada da tecnologia elétrica para anos específicos. Esse nível de atividade desejado será então definido como o limite inferior para a tecnologia relevante. Por exemplo, se a baixa demanda de calor for de 85 PJ em 2030 e a meta for eletrificar esse serviço em 20% até 2030, podemos estabelecer que 85 × 0,2 = 17 PJ. Portanto, 17 PJ seria o limite inferior de atividade anual da tecnologia total para a tecnologia de caldeira elétrica em 2030.

## Slide 16
16
Aula 15.2 Referências
KTH. (2018). Documentação do OSeMOSYS. https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/index.html#

## Slide 17: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com