## Slide 1
1
AULA 1 INTRODUÇÃO AO CURSO DE MAED
Versão 2.0
Modelo para análise da demanda de energia

## Slide 2
2
Resultados pretendidos de aprendizagem
Ao final desta aula, você poderá:
RPA1: compreender os componentes dos sistemas de energia e a relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
RPA2: ter uma visão da importância do planejamento do sistema de energia
RPA3: ter tido uma introdução ao Modelo para Análise de Sistemas de Energia (MAED)
RPA4: ter conhecimento da estrutura do curso e dos objetivos de aprendizagem
1.1. Sistemas de energia e os ODS
1.2. Planejamento energético
1.3. Introdução ao Modelo para Análise de Sistemas de Energia (MAED)
1.4 Esboço e objetivos do curso
Notes: Esta aula tem quatro resultados de aprendizagem pretendidos. Ao final desta aula, você terá:
Compreender os componentes dos sistemas de energia e a relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Ter uma visão da importância do planejamento do sistema de energia
Ter tido uma introdução ao Modelo para Análise de Sistemas de Energia, conhecido como MAED.
Ter conhecimento da estrutura do curso e dos objetivos de aprendizagem

## Slide 3
3
1.1.1 O que é o sistema de energia?
Palestra 1.1 Sistemas de energia e os ODS
Fornecimento
Demanda
Notes: Todos nós usamos energia todos os dias para fornecer muitos serviços diferentes. Essa energia vem em muitas formas diferentes, desde lenha até fissão nuclear. Esse é o suprimento (à esquerda). E a energia é usada por muitos motivos diferentes, desde cozinhar e aquecer até a agricultura e o transporte. Essa é a demanda (à direita).
Entre a oferta e a demanda, pode haver sistemas complexos de transmissão e distribuição e operadores de sistemas de energia, garantindo que a oferta seja capaz de atender à demanda instantânea em todos os momentos.
O fornecimento de energia é vital para o desenvolvimento e a manutenção de nossas economias.

## Slide 4
4
1.1.2 Estágios tradicionais do sistema de energia
Aula 1.1 Sistemas de energia e os ODS
Mina, Poço, Importação
Planta elétrica, refinaria
Consumidor
Conversão
Conversão final
Transmissão
Linhas de transmissão, dutos
Extração
Notes: Tradicionalmente, a maior parte de nosso suprimento de energia vem de combustíveis fósseis. Esses exigem extração e conversão. Essa conversão pode ser em eletricidade em uma usina de energia ou alguns combustíveis fósseis podem ser refinados para produzir combustíveis para motores e combustível de aviação, por exemplo. Outros produtos também são produzidos.
Em algum momento desse processo, os combustíveis são frequentemente comercializados e transportados geograficamente para atender à demanda. No caso da eletricidade, após a geração, ela será transmitida por meio de redes de transmissão e distribuição antes de chegar ao seu destino final, o consumidor. Quando a energia chega ao consumidor, talvez como eletricidade para alimentar a iluminação ou como combustível de motor para facilitar o transporte, ela precisa ser convertida para poder fornecer esse serviço de energia.
Em cada estágio desse processo, haverá perdas.

## Slide 5
5
1.1.3 Transição para um sistema de energia novo, BARATO e LIMPO
Aula 1.1 Sistemas de energia e os ODS
Notes: Você pode ver na figura à esquerda do Our World in Data que o consumo de combustível fóssil vem crescendo ano a ano, com aumentos significativos desde 1950. Visite o site da empresa para explorar a versão interativa dessa figura e acessar os dados subjacentes, caso tenha interesse.
No entanto, nosso consumo atual de combustíveis fósseis como principal fonte de energia é insustentável se quisermos limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, conforme descrito no relatório especial do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas. Se o aumento da temperatura global exceder esse aumento médio, haverá riscos significativos para a produção agrícola e para o aumento dos desastres naturais e da perda de biodiversidade, para citar alguns exemplos. A redução drástica das emissões de gases de efeito estufa necessária para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius é mostrada na figura à direita.
Os combustíveis fósseis contribuem para a mudança climática, pois produzem emissões significativas de dióxido de carbono, mas não são, de forma alguma, a única opção para a geração de energia. Como você pode ver no lado direito do gráfico à esquerda, as fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica e biocombustíveis, estão se tornando mais populares. De fato, essas fontes de geração podem oferecer algumas vantagens, que abordaremos no próximo slide.

## Slide 6
6
1.1.4 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Aula 1.1 Sistemas de energia e os ODS
Notes: A ONU considerou o fornecimento de energia limpa e acessível tão importante para as sociedades que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a saber, o objetivo 7. A meta 7 busca garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos.
A meta especifica que a energia deve ser acessível e limpa. Essas são duas características que a geração renovável pode oferecer.
Vamos considerar as três vantagens dominantes da energia renovável em relação aos combustíveis fósseis.
1 Algumas podem ser modulares e uma pequena capacidade de geração pode ser instalada. Isso requer muito menos capital do que a construção de uma nova usina de carvão inteira, o que ajuda na acessibilidade econômica.
2 O preço está caindo, tornando a energia em si mais acessível. Em muitas áreas do mundo, o preço da energia gerada por energia solar é equivalente, se não mais barato, do que a energia produzida por combustíveis fósseis.
3 A geração de energia renovável tem emissões de gases de efeito estufa significativamente menores do que o uso de combustíveis fósseis, o que a torna uma alternativa mais limpa.
No entanto, como a energia é a base de grande parte de nossas economias, a transição para esse sistema de energia limpa e acessível exige um planejamento significativo.

## Slide 7
7
Aula 1.2 Planejamento do sistema de energia
1.2.1 Análise e planejamento do sistema de energia
Análise do sistema de energia....
considera o impacto das tecnologias no uso de energia e materiais
nos permite entender as interações entre diferentes tecnologias de energia e diferentes setores de energia, como aquecimento, energia e transporte
...informa o planejamento do sistema de energia, que envolve
desenvolver políticas de longo prazo para ajudar a orientar o futuro de um sistema de energia local, nacional, regional ou global.
usando abordagens integradas para considerar tanto o fornecimento de energia para atender à demanda quanto o papel da eficiência energética na redução da demanda.
compreender o consumo futuro de energia, o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico.
Notes: Para realizar um planejamento informado do sistema de energia, é necessário realizar uma análise do sistema de energia.
O objetivo da análise do sistema de energia é desenvolver uma metodologia para medir o impacto das tecnologias no uso de energia e materiais.
Ele nos permite entender as interações entre diferentes tecnologias de energia e diferentes setores de energia, como aquecimento, energia e transporte.
A análise do sistema de energia informa o planejamento do sistema de energia.
O planejamento do sistema de energia envolve:
desenvolver políticas de longo prazo para ajudar a orientar o futuro de um sistema de energia local, nacional, regional ou global
usar abordagens integradas para considerar tanto o fornecimento de energia para atender à demanda quanto o papel da eficiência energética na redução da demanda
compreensão do consumo futuro de energia, do crescimento populacional e do desenvolvimento econômico

## Slide 8
8
1.2.2 Por que o planejamento do sistema de energia é mais importante do que nunca?
Aula 1.2 Planejamento do sistema de energia
ODS 7: energia limpa e acessível para todos
Notes: O planejamento do sistema de energia é mais importante do que nunca porque o sistema está mudando rapidamente. A oferta e a demanda e até mesmo a arquitetura do sistema podem mudar nos próximos anos.
Primeiro, vamos considerar a acessibilidade econômica. Embora o sistema de energia seja muito mais amplo do que o fornecimento de eletricidade, vamos nos concentrar na eletricidade por enquanto.
A figura à esquerda, do Our World in Data, mostra como o preço dos módulos solares fotovoltaicos caiu drasticamente à medida que uma capacidade cada vez maior foi instalada em todo o mundo. O preço por watt, que é a unidade de energia, caiu de 106 dólares americanos para 38 centavos de dólar americano entre 1978 e 2019. Essa é uma queda drástica no custo de 99,6%.
No entanto, o valor do custo útil geralmente é o custo por Kilowatt-hora, uma unidade de energia. Se considerarmos o custo da energia solar no contexto de outras fontes de geração de eletricidade, como mostra a figura à direita, fica claro que ela é uma das opções mais baratas que existem. De fato, tanto a energia eólica quanto a solar estão subestimando o preço do gás e do carvão. No caso do carvão, o custo permaneceu efetivamente o mesmo nos últimos 10 anos, enquanto o preço da energia solar caiu 89% e o preço da energia eólica caiu 70%.
Isso indica que é provável que ocorra uma mudança drástica nas fontes de geração nas próximas décadas, impulsionada pelos custos, tornando as energias renováveis uma alternativa muito atraente às formas tradicionais de energia.

## Slide 9
9
1.2.3 Geração de energia renovável
Aula 1.2 Planejamento do sistema de energia
Notes: O fornecimento de energia limpa já está em andamento, impulsionado pela queda dos custos.
A figura à esquerda mostra a parcela de energia primária proveniente de fontes renováveis - isso se refere à energia, portanto inclui eletricidade, transporte e aquecimento ou resfriamento de ambientes. No momento, os sistemas de transporte e aquecimento são dominados por combustíveis fósseis, como petróleo e gás. Em 2019, aproximadamente 11% da energia global foi produzida por fontes renováveis.
A figura à direita amplia o sistema de eletricidade, descontando os setores de transporte e aquecimento e resfriamento de espaços. Os sistemas de eletricidade tendem a ser mais fáceis de descarbonizar. Está claro que nossa transição para a geração renovável está em andamento. Em 2019, mais de 7 mil tera watts-hora de energia foram produzidos a partir de tecnologias renováveis.
No entanto, a geração de energia renovável é muito diferente dos combustíveis fósseis, a geração é intermitente e não pode ser aumentada ou diminuída para atender à demanda da mesma forma. As energias renováveis podem precisar ser acopladas ao armazenamento de energia. É por isso que o planejamento do sistema de energia é ainda mais valioso.

## Slide 10
10
1.2.4 Acesso à eletricidade
Aula 1.2 Planejamento do sistema de energia
Notes: O planejamento do sistema energético também pode ajudar com a energia para todos. Em 2016, a maioria dos países havia alcançado 100% de acesso à eletricidade para suas populações. No entanto, há alguns países, concentrados principalmente na África Subsaariana, onde isso não ocorreu. Em alguns casos, o acesso à eletricidade era inferior a 10%.
O planejamento do sistema de energia pode ajudar a atingir essa meta de acesso à energia para todos, compreendendo a demanda e os recursos renováveis locais que podem ajudar a fornecer a geração de energia necessária.

## Slide 11
11
1.2.5 Compreensão dos possíveis cenários de crescimento
Aula 1.2 Planejamento do sistema de energia
Notes: Um último ponto é que o sistema de energia está mudando, tanto em termos de fornecimento (conforme demonstrado pela adoção da geração renovável) quanto em termos de demanda (também chamada de consumo).
Esta figura do Our World in Data mostra a mudança no consumo de energia em países de todo o mundo durante 2018. Na maior parte do mapa, o consumo de energia aumentou. Essa tendência pode muito bem continuar, e o planejamento energético ajudará a atender a essas mudanças.
Também podem ocorrer mudanças na estrutura da demanda. Por exemplo, se os veículos elétricos ganharem participação no mercado, isso aumentaria a demanda por eletricidade e diminuiria a demanda por combustíveis fósseis. Compreender esses cenários possíveis é de grande valia para o planejamento do sistema de energia e para o apoio ao crescimento compatível com o clima.

## Slide 12
12
1.3.1 O que é o MAED?
Aula 1.3 Introdução ao MAED
  Projeções de demanda de energia
MAED-D
  Cálculos de perfil de demanda de eletricidade
MAED-EL
Notes: O Modelo para Análise da Demanda de Energia, abreviado como MAED, foi criado pela Agência Internacional de Energia Atômica, conhecida como I.A.E.A.
Esses modelos foram desenvolvidos ao longo de muitos anos para facilitar a vida do usuário, pelos motivos descritos nos próximos slides.
O MAED tem dois componentes: MAED-D e MAED-E.L.
O MAED-D considera previsões baseadas em cenários da demanda futura pelos setores definidos e pelo tipo de combustível.
O MAED-E.L. pode ser usado para entender os perfis de demanda de eletricidade.

## Slide 13
13
1.3.2 Modelo para análise da demanda de energia (MAED-D)
Aula 1.3 Introdução ao MAED-D
Ele é adequado para modelar o impacto de políticas alternativas para o uso de energia.
O MAED permite que você avalie o impacto do desenvolvimento tecnológico.
O MAED pode ser usado para modelar o efeito das mudanças no estilo de vida da sociedade
A abordagem de cenário ajuda você a fazer suposições condicionais sobre o estado futuro do seu país.
Ele usa uma metodologia de cenário (abordagem de simulação) com base em dados desagregados de baixo para cima sobre o uso final de energia.
Notes: O Modelo para Análise da Demanda de Energia (MAED) é adequado para o planejamento energético em países em desenvolvimento graças às seguintes características:
O MAED é adequado para modelar o impacto de políticas alternativas para o uso de energia. Por exemplo, o impacto do investimento no uso individual de carros ou no transporte coletivo, na eletricidade ou no uso direto de combustíveis fósseis.
O MAED permite que você avalie o impacto do desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, você pode modelar como as melhorias na eficiência dos equipamentos de uso final podem afetar a demanda futura.
Por fim, o MAED pode ser usado para modelar o efeito das mudanças no estilo de vida da sociedade. Por exemplo, como o aumento da renda das famílias moldará a demanda.
Sua abordagem de cenário, que o ajuda a fazer suposições condicionais sobre o estado futuro do seu país. Portanto, os resultados são sempre do tipo condicional, dependendo das suposições feitas pelo modelador.
A abordagem de cenário é uma das principais vantagens do modelo. Por exemplo, é possível investigar as consequências de diferentes políticas de desenvolvimento socioeconômico para o país, como diferentes trajetórias de crescimento econômico, ênfase na indústria ou na agricultura ou desenvolvimento em áreas rurais.
Ele usa uma metodologia de cenário (abordagem de simulação) baseada em dados desagregados de baixo para cima sobre o uso final de energia.

## Slide 14
14
1.3.3 Principais etapas para realizar uma análise MAED-D
Aula 1.3 Introdução ao MAED-D
Reconstrução no ano-base
Desenvolvimento de cenários
Projeções de demanda de energia
            Reconstrução do consumo de energia no ano-base. Consumo total de energia por setores, por uso final e por portadores de energia.
            Estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
            Análise das projeções de demanda de energia decorrentes dos cenários.
Notes: O modelo oferece uma estrutura contábil sistemática para avaliar o efeito de uma mudança na economia ou no padrão de vida da população sobre a demanda de energia.
O ponto de partida para usar o modelo MAED é a construção de padrões de consumo de energia no ano-base dentro do modelo.
Para isso, é necessário compilar e conciliar os dados necessários de diferentes fontes, derivar e calcular vários parâmetros de entrada e ajustá-los para estabelecer um balanço energético do ano-base. Aprenderemos como fazer isso mais adiante neste curso.
Isso ajuda a calibrar o modelo para a situação específica do país. A próxima etapa é o desenvolvimento de cenários futuros, específicos para a situação e os objetivos de um país.
A última etapa é gerar as projeções de demanda de energia para todos os cenários modelados e prosseguir com sua análise.

## Slide 15
15
1.3.4 Introdução aos setores, subsetores, uso final e forma final de energia
Aula 1.3 Introdução ao MAED-D
Por setores
Por categoria de energia final
Combustível para motores
Combustível fóssil
Eletricidade
Aquecimento distrital
Combustíveis tradicionais, biomassa
Solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Demanda final de energia
2020
2025
2050
Usos finais
Notes: A execução do MAED é executada para produzir projeções de demanda de energia de cada cenário. Os resultados do MAED fornecem informações valiosas para análises adicionais no processo de planejamento energético.
Os consumos de energia são calculados, para cada grupo de usos finais, e são agregados por portadores de energia, por setores e subsetores, para cada ano do estudo, incluindo o ano-base.
O modelo calcula os resultados para cada ano de projeção, resultantes do conjunto de premissas de cenário.
Essa projeção da demanda total de energia não deve ser considerada como uma previsão certa, mas como o resultado do exercício "se ponto ponto ponto ponto, então ponto ponto ponto ponto".
As suposições, tanto em termos de dados de entrada do cenário quanto em termos das limitações estruturais do modelo, devem ser reconhecidas ao usar os resultados.
Nas próximas palestras, analisaremos cada setor com seus subsetores, usos finais e categoria de energia final.

## Slide 16
16
1.3.5 Saídas do MAED-D e do MAED-EL
Aula 1.3 Introdução ao MAED
Resultado: Carga horária
Histórico
Projetado
2,8% de crescimento
5% de crescimento
Resultado: Eletricidade total
Consumo [kWh] em diferentes cenários
  Projeções de demanda de energia
MAED-D
  Cálculos de perfil de demanda de eletricidade
MAED-EL
Notes: Os dois componentes do MAED produzem resultados diferentes:
O MAED-D avalia as demandas futuras de energia com base em cenários de médio a longo prazo de desenvolvimentos socioeconômicos, tecnológicos e demográficos, enquanto
O MAED-E.L. prevê a demanda horária de energia elétrica para cada cliente, setor e todo o sistema com base nos dados de entrada.

## Slide 17
21
1.4.1 Os resultados pretendidos de aprendizagem deste curso
Aula 1.4 Esboço e objetivos do curso
Você já teve uma introdução sobre por que o MEAD é importante. Ao final deste curso, você terá:
RPA1: compreender o planejamento energético e a análise do sistema energético.
RPA2: ser capaz de descrever com confiança a cadeia de energia e usar sua terminologia e definições.
RPA3: usaram o MAED-D para produzir um estudo de caso simples para um país ideal e gerar previsões baseadas em cenários da demanda futura de energia
RPA4: ser capaz de operar o MAED-EL para gerar curvas de carga horárias.
Notes: Agora você teve uma introdução à importância do MEAD. Ao final deste curso, você terá:
compreender o planejamento energético e a análise do sistema de energia.
ser capaz de descrever com confiança a cadeia de energia e usar sua terminologia e definições.
usaram o MAED-D para produzir um estudo de caso simples para um país ideal e gerar previsões baseadas em cenários da demanda futura de energia
ser capaz de operar o MAED-EL para gerar curvas de carga por hora.

## Slide 18
18
1.4.2 Estrutura do curso
Mini-aula 1
Mini-aula 4
Mini-aula 3
Mini-aula 2
Aula (Aprenda os conceitos teóricos)
Prático
Exercícios práticos
(Saiba como usar a ferramenta)
Aula 1.4 Esboço e objetivos do curso
Questionário
Questionário
Notes: O curso é estruturado como uma mistura de palestras e material prático.
Cada palestra é dividida em 4 minipalestras com duas perguntas de múltipla escolha no final de cada palestra que avaliarão seu conhecimento dos conceitos teóricos explicados.
Cada prática o orienta por meio de exercícios que o ajudarão a se familiarizar com a ferramenta MAED. No final dos exercícios, haverá questionários para verificar se você concluiu corretamente a parte prática do treinamento.

## Slide 19
19
1.4.3 As aulas
Aula 1 - Introdução aos ODS, planejamento energético e a ferramenta MAED
Aula 2 - Visão geral das ferramentas de modelagem e análise do sistema de energia
Aula 3 - Cadeia de energia e vocabulário sobre energia
Aula 4 - Introdução ao MAED-D
Aula 5 - O setor industrial e os dados de entrada
Aula 6 - O setor doméstico e os dados de entrada
Aula 7 - Dados de entrada e premissas para o desenvolvimento de cenários
Aula 8 - Introdução ao MAED-EL
Aula 9 - Estrutura do MAED-EL
Aula 1.4 Esboço e objetivos do curso
Notes: Depois dessa palestra de apresentação do curso,
A palestra 2 apresentará uma visão geral das ferramentas de modelagem e da análise do sistema de energia
A aula 3 abordará a cadeia de energia e o vocabulário sobre energia
A palestra 4 é uma introdução ao MAED-D
Na Aula 5, a Análise do sistema de energia apresenta o setor industrial e seus dados de entrada.
A Aula 6 explica o Setor Doméstico e os dados de entrada necessários.
Na Aula 7, o processo de desenvolvimento de cenários é destacado.
Uma introdução ao MAED-E.L. é abordada na Aula 9.
E, finalmente, a estrutura do MAED-E.L. é explicada na Aula 10.

## Slide 20
19
Aula prática 1 - Instalação do software MAED
Aula prática 2 - Criar, gerenciar e editar um estudo de caso simples no MAED-D
Aula prática - Reconstrução do ano-base para agricultura (setor)
Aula prática - Reconstrução do ano-base para o setor de residências
Aula prática - Criação de cenários para o estudo de caso
Aula prática - Instalação do MAED-EL
Aula prática - Desenvolvimento de um estudo de caso simples no MAED-EL
1.4.4 As Aulas práticas
Aula 1.4 Esboço e objetivos do curso
Notes: No Hands-on 1, você aprenderá a acessar e instalar o MAED
O Hands-on 2 mostrará como definir, criar, gerenciar e editar um estudo de caso simples no MAED-D
O Hands-on 3 explica como reconstruir o ano-base para o setor agrícola;
No Hands-on 4, será ilustrado como repetir a reconstrução para o Household Sector;
O Hands-on 5 fornece orientação sobre como criar cenários para seu estudo de caso simples do MAED.
No curso prático 6, você aprenderá a instalar o MAED-EL e, finalmente, no curso prático 7, aprenderá a desenvolver um estudo de caso e a inserir dados no MAED-EL.

## Slide 21
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 1: "COURSE INTRODUCTION TO MAED" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)