## Slide 1
Versão 2.0
AULA 2 FERRAMENTAS DE MODELAGEM E ANÁLISE DE SISTEMAS DE ENERGIA
Modelo para análise da demanda de energia

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
2
5.1. Modelos de sistemas de energia
5.2. Abordagens top-down e bottom-up
5.3. Cenários
5.4. Características do modelo MAED
Ao final da aula, você irá:
RPA1: conhecer os tipos de modelos de sistemas de energia
RPA2: Compreender as abordagens top-down e bottom-up
RPA3: estar ciente do uso de cenários
RPA4: ter tido uma introdução ao modelo MAED
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem:
conhecer os tipos de modelos de sistemas de energia
compreender as abordagens top-down e bottom-up
estar ciente do uso de cenários
Saiba mais sobre as características do modelo MAED

## Slide 3: Aula 2.1 Modelos de sistemas de energia
3
2.1.1. Modelos de sistemas de energia como representações conceituais do mundo real
A análise do sistema de energia, ou qualquer tarefa de planejamento energético, lida com muitas variáveis e fatores incertos → os modelos de energia são criados para gerenciar sistemas tão grandes.
Um modelo é uma representação conceitual de fatos de interface do mundo real, originados de ações físicas e humanas.
Os modelos não tomam decisões; eles são ferramentas que mostram os caminhos e as consequências da tomada de decisões.
Um modelo só pode responder à pergunta para a qual foi originalmente projetado.
Notes: A primeira mini-aula apresentará modelos de sistemas de energia.
A análise do sistema de energia, ou qualquer tarefa de planejamento de energia, lida com muitas variáveis e fatores incertos. Os modelos de energia são criados para gerenciar sistemas tão grandes.
A mente humana não consegue lidar com a integração de um número tão grande de variáveis. É isso que um modelo faz.
Um modelo é uma representação conceitual de fatos de interface do mundo real, originados de ações físicas e humanas. Um modelo é um grupo de relações matemáticas que vinculam variáveis e calculam valores. Qualquer modelo consiste em um grupo de relações matemáticas que vinculam entre si um determinado conjunto de variáveis e permitem o cálculo do valor de uma variável com base em uma ou várias outras.
Os modelos não tomam decisões; eles são uma ferramenta que mostra os caminhos e as consequências da tomada de decisões. O intérprete ou modelador é mais importante do que o modelo.
Um modelo só pode responder à pergunta para a qual foi originalmente projetado.

## Slide 4: Aula 2.1 Modelos de sistemas de energia
4
2.1.2. Classificação do modelo do sistema de energia
Não existe uma categorização única. Os modelos de sistemas de energia podem ser classificados com base em [1]:
Finalidade: previsão, planejamento, avaliação ambiental, ...
Estrutura e escopo: descrição dos setores não energéticos, lado da oferta/demanda, ...
Cobertura geográfica: de um único projeto a global
Horizonte de tempo: curto, médio ou longo prazo
Etapa de tempo: pode variar de minuto a minuto a vários anos
Tipos de tecnologia incluídos: tecnologia renovável, tecnologias de armazenamento, ...
Abordagem analítica: top-down, bottom-up, ...
Metodologia subjacente: equilíbrio econômico, simulação, otimização, estocástica, ...
Abordagem matemática: programação linear, programação linear inteira mista, programação dinâmica, lógica difusa, programação baseada em agentes, ...
Etc.
Notes: Há muitas técnicas matemáticas aplicadas às ferramentas analíticas de energia, bem como muitas abordagens diferentes para a modelagem do sistema de energia. Isso dificulta uma classificação única.
Os modelos de sistemas de energia podem ser diferenciados em termos de:
Sua finalidade: por exemplo, previsão, planejamento, avaliação ambiental, otimização da operação.
Estrutura e escopo do modelo: por exemplo, descrição de setores não energéticos, foco no lado da oferta ou da demanda.
Cobertura geográfica: de um único projeto a global.
Horizonte de tempo: curto, médio ou longo prazo.
O intervalo de tempo: pode variar de minuto a minuto a vários anos.
O tipo de tecnologia incluída: por exemplo, tecnologia renovável, tecnologias de armazenamento.
A abordagem analítica: por exemplo, de cima para baixo e de baixo para cima.
A metodologia subjacente: por exemplo, equilíbrio econômico, simulação, otimização, estocástica.
A abordagem matemática: por exemplo, programação linear, programação linear de números inteiros mistos, programação dinâmica, lógica difusa, programação baseada em agentes.

## Slide 5
2
2.1.3. Nível de detalhe
O nível de detalhe da representação matemática depende do problema em questão. Ele depende de:
A escala do problema: de uma unidade de uma fábrica a um país inteiro
A disponibilidade de dados: por exemplo, parâmetros técnicos específicos necessários para a modelagem detalhada
O nível de detalhe da análise necessária: por exemplo, não modele todas as horas do ano para o planejamento de longo prazo.
Aula 2.1 Modelos de sistemas de energia
Notes: Os modelos de sistemas de energia são uma representação matemática de vários problemas possíveis relacionados à energia. O nível de detalhe da representação matemática depende do problema em questão.
O tamanho e a complexidade do modelo dependem do nível de detalhe da análise necessária, da disponibilidade de dados e da escala do problema.
A escala pode, por exemplo, variar de uma unidade específica em uma fábrica até o planejamento do fornecimento de energia de um país inteiro.
A disponibilidade de dados sobre tecnologia, eficiência, oferta, demanda, emprego e disponibilidade de recursos funcionam como restrições para o desenvolvimento e o uso do modelo.
Normalmente, os modelos de sistemas de energia de longo prazo não tentam modelar todas as horas em um ano, mas exploram algumas fatias de tempo temporalmente independentes. Para horizontes de tempo de longo prazo, uma resolução temporal grosseira é aplicada porque uma resolução fina em longos períodos de tempo seria muito cara do ponto de vista computacional. Além disso, avaliar o despacho diário em detalhes poderia criar uma falsa precisão em comparação com as incertezas muito grandes das projeções de longo prazo.
Um modelo muito simples estará errado. Um modelo muito complicado será inútil.

## Slide 6
6
2.1.4. Simulação e otimização
O método a ser usado depende de suas necessidades específicas.
 | Modelos de simulação (por exemplo, MAED) | Modelos de otimização (por exemplo, OSeMOSYS)
Oferece percepções sobre | Qual é a resposta do sistema às mudanças em seus elementos? | Qual é o "melhor valor" de um parâmetro objetivo do sistema sob um conjunto de restrições?
Fornecer recomendações sobre | Como fazer com que o sistema forneça uma determinada resposta | Como um sistema deve ser construído para ser "ideal"
Normalmente usado para | Análise da demanda de energia | Análise do suprimento de energia
Aula 2.1 Modelos de sistemas de energia
Notes: Entre todas as ferramentas analíticas de energia, há duas abordagens possíveis para estimar a demanda e o suprimento futuros de energia. Normalmente, uma simulação é usada para a análise da demanda de energia e a otimização para o projeto da cadeia de suprimentos.
O método usado depende das necessidades específicas do modelador.
A abordagem de simulação baseia-se na imitação do sistema real para observar os fluxos de energia, dependendo de valores diferentes para os parâmetros dos elementos do modelo. Ela é usada quando se tenta avaliar a resposta do sistema a alguns parâmetros determinantes. Por exemplo, na análise da demanda de energia, você precisa saber como a demanda de eletricidade cresce no setor se o PIB industrial dobrar. Os modelos de simulação fornecem percepções sobre a resposta do sistema às mudanças em seus elementos.
Por outro lado, a otimização é mais adequada para selecionar a melhor combinação de parâmetros sobre os quais o formulador de políticas tem controle, dado um conjunto de restrições e uma função objetiva.
A otimização pode fornecer recomendações aos analistas de sistemas de energia sobre como um sistema deve ser construído para ser "ideal". Geralmente, ela é usada para análise de fornecimento de energia, ou seja, a parte do sistema de energia que pode ser projetada por planejadores de energia.

## Slide 7
7
2.1.5. Limitações dos modelos de sistemas de energia
A utilidade de um modelo depende de:
Os dados de entrada: podem ser imprecisos ou baseados em suposições que devem ser claramente declaradas.
A estrutura do modelo: ser claro sobre o que não está incluído no modelo é tão importante quanto entender o que está no modelo.
A interpretação do modelo: com base em uma compreensão das suposições dos dados de entrada e do modelo, são avaliados os possíveis impactos na economia, no meio ambiente e no desenvolvimento social que não foram incluídos no modelo.
Os modelos não devem ser usados como "caixas pretas".
Aula 2.1 Modelos de sistemas de energia
Notes: A utilidade do modelo depende da qualidade e da disponibilidade dos dados de entrada, da solidez teórica do modelo e das habilidades do intérprete.
Primeiro, os resultados de qualquer esforço de modelagem dependem dos dados de entrada. Dados de entrada imprecisos produzirão resultados imprecisos. Alguns dados de entrada estão diretamente disponíveis, como a população total de um país, enquanto outros se baseiam em suposições ou até mesmo em julgamentos éticos, como o preço do carbono em uma otimização, que tem implicações de amplo alcance em termos de responsabilidade intergeracional. As fontes de dados de entrada e as suposições devem ser claramente declaradas e justificadas para que os resultados do modelo possam ser compreendidos adequadamente.
Em segundo lugar, a utilidade de um modelo depende da solidez teórica de sua estrutura. Um modelo é uma série de relações matemáticas entre variáveis, que são necessariamente simplificações do mundo real. Essas simplificações podem afetar significativamente os resultados. Um modelo só pode responder à pergunta para a qual foi originalmente projetado. Por exemplo, um modelo que não represente os desenvolvimentos tecnológicos será válido para a operação diária, mas não para o planejamento de longo prazo, para o qual as melhorias de eficiência e as reduções de custo são fundamentais. Um modelo de planejamento nacional que não inclua os custos das externalidades, como o impacto sobre o clima e o meio ambiente, pode levar ao investimento em tecnologias que emitem carbono e que incorrem em custos mais altos no longo prazo. Ser claro sobre o que não está incluído no modelo é tão importante quanto entender o que está no modelo.
Por fim, os resultados de um modelo precisam ser interpretados. Os modelos não devem ser usados como caixas pretas, mas sim com base em uma compreensão das suposições dos dados de entrada e do modelo. Os resultados devem ser verificados com base em sua experiência no campo. Os possíveis impactos sobre a economia, o meio ambiente e o desenvolvimento social que não foram incluídos no modelo precisam ser ponderados para a tomada de decisões.

## Slide 8
Aula 2.2 Abordagens top-down e bottom-up
2.2.1. Definições
Para realizar projeções de demanda de energia, o planejador de energia pode usar uma de duas abordagens:
Abordagem top-down ou agregada
Projetar a evolução da demanda total de energia
Relações históricas
Método de séries temporais, método econométrico
Abordagem bottom-up ou desagregada (por exemplo, MAED)
Projetar a evolução dos padrões de uso de energia de uma sociedade e, em seguida, deduz a demanda de energia
Método de uso final
Começa com a evolução da demanda de energia útil de cada subsetor para construir a evolução da demanda total de energia final
8
Notes: Na terceira mini-aula, veremos a diferença entre as abordagens de cima para baixo e de baixo para cima.
A primeira etapa de uma análise de sistema de energia é o cálculo do consumo futuro de energia. Para realizar projeções de demanda de energia, o planejador de energia pode usar uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima.
No caso da abordagem top-down, ou agregada, projetamos a evolução da demanda total de energia. A abordagem top-down baseia-se em relações históricas gerais entre os consumos de energia e alguns parâmetros ou indicadores bem conhecidos, como a população e alguns fatores econômicos, como a elasticidade de preço e renda da demanda. Em geral, as relações são identificadas por meio de análise estatística. A demanda de energia é calculada com base nas tendências históricas e nas relações entre essas variáveis. Normalmente, são usadas séries temporais, valores de uma quantidade obtidos em momentos sucessivos ou em intervalos iguais, e métodos econométricos, que usam dados quantitativos para desenvolver teorias ou testar hipóteses.
No caso da abordagem de baixo para cima, ou desagregada, projetamos a evolução dos padrões de uso de energia de uma sociedade e, em seguida, deduzimos a demanda de energia. A abordagem de baixo para cima geralmente é realizada por meio do método de uso final, que é usado no modelo MAED. Começa-se com a evolução da demanda de energia útil de cada subsetor para construir a evolução da demanda total de energia final. A abordagem de baixo para cima analisa a estrutura fina do consumo de energia, identificando a demanda de energia por setores econômicos ou até mesmo por processos, como aquecimento, iluminação etc. Essa abordagem também pode usar a análise estatística de dados históricos, mas no nível dos usuários finais e não no nível nacional.

## Slide 9
9
2.2.2. Desagregação e agregação da demanda de energia
As projeções top-down são conduzidas de forma agregada e, em seguida, devem ser desagregadas por distribuição
Consumo total de eletricidade 100%
Domicílio urbano
90%
Domicílio rural
10 %
Eletrodomésticos
60%
Iluminação
30%
Aquecimento de água
10%
Casa
40%
Industrial
50%
Outros
10%
Total
Eletricidade
Consumo
kWh
Consumo doméstico kWh
Consumo industrial, kWh
Consumo do setor, kWh
Consumo doméstico urbano, kWh,
Consumo doméstico rural, kWh
Eletrodomésticos, kWh
Iluminação,
kWh
Aquecimento de água, kWh
Outros
Culinária,
kWh
Outros
As projeções bottom-up começam com os detalhes do uso de energia e, em seguida, devem ser agregadas
Aula 2.2 Abordagens top-down e bottom-up
Notes: Depois de conhecermos o consumo total de energia, a partir do método agregado (ou top-down), devemos desagregar a demanda de energia por distribuição para analisar o consumo de cada setor.
Em vez disso, a abordagem de baixo para cima analisa a estrutura fina do consumo de energia, identificando e projetando a demanda futura de energia por setores econômicos, subsetores e até mesmo por processos, como aquecimento de água, iluminação, e a demanda de energia é encontrada para cada processo, cada subsetor e cada setor. Essa é uma abordagem desagregada, como foi dito no slide anterior. A demanda é então agregada em setores maiores. No final da cadeia, o consumo de cada setor é somado e a demanda total de energia é estimada.
Essa forma esquemática oferece uma representação visual de como as duas abordagens diferem. Ele mostra onde a energia é usada e como cada subsetor contribui para a demanda de energia do setor e, em seguida, para a demanda total de energia.

## Slide 10
10
Histórico
Projetado
5% de crescimento
2,8% de crescimento
Total de eletricidade
Consumo [kWh]
2.2.3. As projeções top-down começam com a análise histórica do consumo total de energia
A abordagem top-down é baseada em
Relações históricas entre os consumos de energia,
Parâmetros ou indicadores bem conhecidos, como como a população,
Alguns fatores econômicos, como preço e renda, elasticidade da demanda.
As relações são geralmente identificadas por meio de análise estatística
Aplicar taxas de crescimento
Correlacionar com uma variável macroeconômica
Aplicar um modelo econométrico
Aula 2.2 Abordagens top-down e bottom-up
Notes: A abordagem de cima para baixo baseia-se em relações históricas gerais entre o consumo de energia e alguns parâmetros ou indicadores bem conhecidos, como a população, e alguns fatores econômicos, como a elasticidade de preço e renda da demanda. Em geral, as relações são identificadas por meio de análise estatística.A partir disso, a demanda futura pode ser estimada por meio da extrapolação de padrões de crescimento para esses parâmetros. Diferentes parâmetros de crescimento resultarão em diferentes previsões de demanda e são mostrados no gráfico à direita. Por fim, é usado um modelo econométrico que incorpora fatores, como elasticidades aos preços da energia ou aos níveis de renda.

## Slide 11
11
2.2.4 As projeções bottom-up começam com os detalhes do uso de energia
Consumo doméstico urbano, GWh,
Eletrodomésticos,
kWh,
Iluminação,
kWh,
Aquecimento de água, kWh,
Uso total de eletricidade em residências urbanas GWh | 39759 | 41541 | 44348 | 47435 | 50340
Intensidades de energia |  |  |  |  | 
Uso de eletricidade de aparelhos, kWh por residência | 2818 | 2819 | 2822 | 2824 | 2826
Uso de eletricidade para iluminação, kWh por residência | 1201 | 1200 | 1180 | 1160 | 1140
Uso de eletricidade para aquecimento de água, kWh por residência | 408.5 | 405 | 402 | 400 | 400
Consumo total de eletricidade residencial urbana, GWh | 39759 | 41541 | 44348 | 47435 | 50340
 | Atual |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
Serviço prestado |  |  |  |  |  | 
Número de domicílios urbanos, milhões |  | 8.98 | 9.39 | 10.07 | 10.82 | 11.53
Aula 2.2 Abordagens top-down e bottom-up
Notes: As projeções de baixo para cima da demanda de energia podem ser aplicadas a setores individuais. Por exemplo, o consumo de eletricidade residencial urbana é projetado estimando-se o número de residências urbanas esperadas no futuro, estimando-se a intensidade energética na forma de uso de eletricidade para aparelhos, iluminação e aquecimento de água por residência. Em seguida, cada uso é multiplicado pelo número de residências, e os resultados são somados para obter o consumo de eletricidade residencial urbana. O processo é semelhante para outros setores, como residências rurais, indústria e transporte. Os detalhes dos padrões de uso de energia são estimados e, em seguida, somados.

## Slide 12
12
2.2.5. Considerações importantes sobre a realização de uma análise de demanda de energia
A disponibilidade de dados pode ser uma restrição considerável para a análise
Mudanças rápidas e abrangentes na estrutura e no crescimento da economia podem afetar drasticamente a demanda de energia
Os avanços na disponibilidade, no desempenho e no custo da tecnologia de uso de energia podem afetar drasticamente a demanda de energia
Os cálculos da demanda futura de energia sempre têm um grau de incerteza
Aula 2.2 Abordagens top-down e bottom-up
Notes: Algumas considerações importantes na realização de uma análise de demanda de energia são as seguintes.
A disponibilidade e a qualidade dos dados podem ser uma restrição considerável para a análise. Isso deve ser levado em conta ao selecionar um modelo que exija muitos dados de entrada. Vale a pena investir tempo e dinheiro para obter esses dados ou é melhor selecionar um modelo menos preciso com necessidades de dados reduzidas? Vale a pena usar um modelo mais preciso mesmo que não tenhamos garantias sobre a qualidade dos dados de entrada?
Mudanças rápidas e abrangentes na estrutura e no crescimento da economia podem afetar drasticamente a demanda de energia. As suposições usadas hoje ainda serão válidas amanhã? Podemos projetar um sistema de energia para o futuro usando um modelo baseado no estado atual da economia?
Os avanços na tecnologia de uso de energia, disponibilidade, desempenho e custo podem afetar drasticamente a demanda de energia. Os futuros edifícios podem ser mais eficientes e exigir menos aquecimento e resfriamento. O uso de veículos elétricos diminuirá a demanda por petróleo e aumentará a demanda por eletricidade.
Os cálculos de demanda futura de energia sempre têm um grau de incerteza. Só podemos fazer suposições sobre o futuro.

## Slide 13
13
Aula 2.3 Cenários
2.3.1. Técnica de simulação de cenários
O MAED baseia-se na técnica de simulação de cenários, segundo a qual:
Poucas suposições são incorporadas ao modelo.
A evolução da demanda de energia deve ser analisada por meio da construção de cenários futuros de desenvolvimento.
Cada cenário pode ser considerado como os valores futuros de um conjunto de fatores econômicos, técnicos e sociais que afetam diretamente a demanda de energia, em outras palavras, é uma descrição da possível evolução de um país e de sua sociedade.
A construção de cenários contrastantes permitiria capturar as possíveis evoluções da demanda de energia no país.
Notes: Na segunda mini-aula, examinaremos a abordagem de cenário.
O MAED baseia-se na técnica de simulação de cenários, segundo a qual pouquíssimas suposições são incorporadas ao modelo. A evolução da demanda de energia deve ser analisada por meio da construção de cenários futuros de desenvolvimento. Cada cenário pode ser considerado como um conjunto futuro potencial de fatores econômicos, técnicos e sociais que afetam diretamente a demanda de energia. Em outras palavras, um cenário é uma descrição da possível evolução de um país e de sua sociedade. A construção de cenários contrastantes permite capturar as possíveis evoluções da demanda de energia no país.

## Slide 14
14
Aula 2.3 Cenários
2.3.2. Abordagem de cenário
Cada cenário incorpora um conjunto de parâmetros consistentes que descrevem possíveis padrões de longo prazo do desenvolvimento econômico, demográfico, social e tecnológico de um país
Em um modelo de simulação, nosso objetivo é avaliar a resposta do sistema às mudanças em seus elementos.
No MAED, é avaliada a resposta do sistema de energia a cenários sobre a evolução da sociedade e da economia.
Em outras palavras, o modelador pode construir um cenário possível de desenvolvimento e ver o que acontece com a demanda de energia.
Esses cenários são usados para determinar qual poderia ser a quantidade e a estrutura da demanda de energia no futuro...
Notes: Um cenário energético é um conjunto de parâmetros consistentes que descrevem os possíveis padrões de longo prazo do desenvolvimento econômico, demográfico, social e técnico de um país.
Em um modelo de simulação, nosso objetivo é avaliar a resposta do sistema às mudanças em seus elementos.
No MAED, é avaliada a resposta do sistema de energia a cenários sobre a evolução da sociedade e da economia.
Em outras palavras, o modelador pode construir um cenário possível de desenvolvimento e ver o que acontece com a demanda de energia.
Esses cenários são usados para determinar qual poderia ser a quantidade e a estrutura da demanda de energia no futuro sob determinadas condições
Algumas organizações produzem conjuntos padrão de cenários, como as vias de concentração representativas (R.C.P.s) do I.P.C.C. e a perspectiva energética do I.E.A.. O uso desses caminhos padrão facilita a comparação de diferentes conjuntos de modelagem usando as mesmas premissas.

## Slide 15
15
Aula 2.3 Cenários
2.3.3. Limitações do uso de cenários
Os cenários não são previsões ou prognósticos.
Os cenários são descrições de imagens do futuro criadas a partir de mapas mentais,
...ou modelos que refletem diferentes perspectivas sobre o passado, o presente e o futuro.
Notes: Ao usar cenários, é preciso ter em mente as seguintes limitações.
Os cenários não são previsões ou prognósticos. Eles são instantâneos de um estado possível.
Os cenários são descrições do futuro criadas a partir de mapas mentais.
ou modelos que refletem diferentes perspectivas sobre o passado, o presente e o futuro. Os cenários são frequentemente usados em situações em que é difícil definir a probabilidade de diferentes eventos no futuro. Em essência, eles também permitem que as pessoas realizem exercícios de "e se" e examinem a sensibilidade dos resultados a diferentes suposições. Os cenários não descrevem todos os futuros possíveis. O fato de um modelo de um sistema de energia ter sido testado em relação a uma série de cenários possíveis não significa que o sistema de energia seja robusto a todas as possíveis mudanças futuras.

## Slide 16
16
Aula 2.3 Cenários
2.3.4. Cenários qualitativos e quantitativos
Os cenários qualitativos são baseados em narrativas - como histórias - que descrevem qualitativamente o futuro.
Os cenários quantitativos são baseados em modelos com informações quantificadas sobre estados e consequências.
Exemplos de dados de entrada para um cenário:
Um conjunto de dados socioeconômicos e técnicos futuros para examinar a demanda de energia: Taxa de crescimento populacional, taxa de crescimento do PIB, mudanças estruturais na economia, melhoria no tamanho das famílias, melhoria na eficiência, etc.
Notes: Os cenários qualitativos são baseados em narrativas, como histórias, que descrevem qualitativamente o futuro, normalmente com base no julgamento de especialistas. As narrativas são vinhetas que descrevem coisas que nem sempre podem ser colocadas em números, como condições sociais ou mudanças de comportamento. Determinar as narrativas também pode ajudar a moldar a base para determinar os insumos quantitativos.
Os cenários quantitativos podem ser obtidos para outros modelos ou a partir da contribuição de especialistas. Um cenário pode, por exemplo, considerar um conjunto de dados socioeconômicos e técnicos futuros para examinar a demanda de energia. Por exemplo: Taxa de crescimento populacional, taxa de crescimento do PIB, mudanças estruturais na economia, melhoria no tamanho das residências, melhoria na eficiência.

## Slide 17
Cenários de crescimento econômico
Alto crescimento
Crescimento moderado
Baixo crescimento
Industrialização
Desenvolvimento da Agricultura
...etc.
Configurações do sistema de energia
Nenhuma alteração técnica
Ênfase nos recursos domésticos
Ênfase em recursos renováveis
Desregulamentação
Sistema diversificado
...etc.
2.3.5. Criação de diferentes cenários
Os cenários são criados para vários futuros e casos possíveis → é melhor considerar vários casos.
Aula 2.3 Cenários
17
Notes: Os cenários são criados para vários futuros e casos possíveis.
O planejador de energia considerará um conjunto de cenários plausíveis de crescimento econômico, não apenas levando em conta o crescimento do PIB, mas também as mudanças na estrutura da economia.
O planejador também imaginará um conjunto de cenários de configuração do sistema de energia e, em seguida, imaginará alguns casos, como:
Alto crescimento, sem mudanças técnicas,
Industrialização, com ênfase nos recursos domésticos,
Alto desenvolvimento agrícola, com ênfase em recursos renováveis,
Crescimento moderado, com desregulamentação. Essas são, obviamente, descrições simplificadas de cenários.

## Slide 18
18
Aula 2.4 Introdução ao MAED
2.4.1. MAED: Modelo para análise da demanda de energia
A abordagem usada no MAED é baseada em:
Modelo de simulação (não otimização)
Abordagem de cenário bottom-up (não econométrica)
O MAED usa uma abordagem de cenário (ou seja, o que [aconteceria] se ...). Essa é uma das principais vantagens do modelo, pois permite a análise de:
Diferentes políticas de desenvolvimento socioeconômico para o país;
Políticas alternativas para o uso de energia;
Impacto do desenvolvimento tecnológico; e
Efeito das mudanças no estilo de vida da sociedade.
Por meio de diferentes cenários, esses modelos tentam capturar diferentes trajetórias de desenvolvimento e as influências da implementação de várias políticas.
Notes: Na quarta mini-aula, apresentamos a abordagem fundamental adotada na modelagem do MAED.
O modelo MAED é adequado para considerar e captar as especificidades do planejamento energético nos países em desenvolvimento graças às seguintes características.
Ele usa a abordagem de simulação. Não é uma ferramenta de otimização.
Ele se baseia na metodologia de cenário de uso final, desagregada e de baixo para cima. Ele não usa a abordagem econométrica. O modelo MAED baseia-se na abordagem de cenário, que ajuda o usuário a fazer suposições condicionais sobre o estado futuro de seu país. Os resultados são, portanto, sempre do tipo condicional, dependendo das suposições que o modelador insere. A abordagem de cenário é uma das principais vantagens do modelo, pois permite a análise de:
Diferentes políticas de desenvolvimento socioeconômico para o país. Por exemplo, crescimento econômico diferente, ênfase na indústria ou na agricultura, ou desenvolvimento rural.
O MAED também é adequado para modelar o impacto de políticas alternativas para o uso de energia. Por exemplo, o impacto do investimento no transporte individual de automóveis ou no transporte coletivo, na eletricidade ou no uso direto de combustíveis fósseis.
O MAED também permite que você avalie o impacto do desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, é possível modelar como as melhorias na eficiência dos equipamentos de uso final podem afetar a demanda futura.
Por fim, o MAED pode ser usado para modelar o efeito das mudanças no estilo de vida da sociedade. Por exemplo, como o aumento da renda das famílias moldará a demanda. Por meio da formulação de diferentes cenários, esses modelos tentam capturar diferentes trajetórias de desenvolvimento e as influências das políticas sobre o desenvolvimento econômico. Portanto, eles são particularmente adequados para analisar a demanda de energia em países em desenvolvimento onde estão ocorrendo mudanças significativas.

## Slide 19
19
2.4.2. O modelo MAED usa a abordagem bottom-up
→ A partir da evolução da demanda de energia útil de cada subsetor para construir a evolução da demanda de energia final total.
Os modelos de cenário bottom-up e de uso final são os mais adequados para análises de médio e longo prazo e projeções de demanda de energia. Eles são capazes de:
Considera a diversidade de processos e tecnologias reais de uso de energia;
Inclui a divisão rural-urbana e atividades informais; e
Captura mudanças estruturais e novos desenvolvimentos tecnológicos.
Aula 2.4 Introdução ao MAED
Notes: O modelo MAED usa a abordagem de baixo para cima. Ele parte da evolução da demanda de energia útil de cada subsetor para construir a evolução da demanda total de energia final.
Os modelos de cenário ascendente e de uso final são os mais adequados para análises de médio e longo prazo e projeções de demanda de energia. Esses modelos podem considerar a diversidade de processos e tecnologias reais de conversão e uso de energia. Eles podem incluir diferenças rurais e urbanas e atividades informais. Como esses modelos não se baseiam apenas no histórico ou na evolução do passado, eles podem capturar mudanças estruturais e novos desenvolvimentos tecnológicos. De fato, esse é um dos principais pontos fortes dessa categoria de modelos. Entretanto, os modelos de uso final sofrem com sua incapacidade de captar os efeitos induzidos pelos preços juntamente com as políticas não relacionadas a preços.

## Slide 20
20
Aula 2.4 Introdução ao MAED
Curto prazo
(semanas e meses)
Médio prazo
(vários anos)
Longo prazo
(15-30+ anos)
Se encaixa melhor para curto prazo: agregado de cima para baixo.
A estrutura socioeconômica de um país ou os hábitos de consumo de energia das pessoas não podem mudar em poucos meses.
2.4.3. O MAED é aplicável a horizontes de tempo de médio e longo prazo no planejamento energético
Se encaixa melhor para longo prazo: desagregado De baixo para cima.
O desenvolvimento de relações relevantes pode ser melhor projetado individualmente.
Notes: Há diferentes períodos de tempo no processo de planejamento energético. Nos casos em que o sistema de energia é analisado por um período de semanas e meses, trata-se de planejamento de curto prazo. O planejamento para o período de vários anos geralmente é chamado de médio prazo. O planejamento de longo prazo é considerado nos casos em que o horizonte de tempo da análise está na faixa de 15 a 30 anos ou até mais.
Qual abordagem e método é melhor para a análise da demanda de energia? Isso depende do objetivo do planejamento.
A evolução de curto prazo de um sistema nacional de energia é amplamente determinada pela situação atual: como resultado, a abordagem de cima para baixo pode ser mais adequada para as projeções de curto prazo, pois muitas relações não mudam rapidamente. Por exemplo, a estrutura socioeconômica de um país e os hábitos de consumo de energia das pessoas geralmente não mudam em poucos meses. A maioria dos equipamentos de uso de energia tem uma vida útil técnica relativamente longa, de 10 a 15 anos. As instalações de suprimento de energia têm prazos de entrega longos, de 5 a 10 anos, e também uma vida útil técnica longa, de 15 a 30 anos.
A evolução de longo prazo de um sistema nacional de energia está sujeita a muitas incertezas; portanto, uma abordagem de baixo para cima é mais adequada para a análise de longo prazo, pois o desenvolvimento das relações relevantes pode ser melhor previsto individualmente. Por exemplo, o crescimento da população e da economia, o desenvolvimento tecnológico que leva ao uso mais eficiente da energia, a disponibilidade e os preços da energia no mercado internacional e a disponibilidade ou as perspectivas de novas tecnologias de energia, como a solar, podem seguir tendências diferentes.
Portanto, o modelo MAED é aplicável para análises de longo prazo e, em parte, de médio prazo, e não de curto prazo.

## Slide 21
Aula 2.4 Introdução ao MAED
2.4.4. Considerações importantes ao usar o MAED
O futuro é incerto.
O futuro pode ou não se parecer com o passado.
As projeções de longo prazo são muito mais incertas do que as de curto prazo.
21
Notes: A razão para realizar uma análise de demanda de energia é encontrar a demanda futura de energia. É importante ter em mente vários aspectos:
Primeiro, o futuro é incerto. Não é possível prever o futuro com total precisão. Mudanças na tecnologia de energia, mudanças nos preços da energia, mudanças na população, mudanças no crescimento econômico, mudanças nas preferências do consumidor etc., tudo isso afeta a demanda futura de energia.
Em segundo lugar, o futuro pode ou não se parecer com o passado. A forma como a energia é usada no futuro pode ou não ser a mesma forma como foi usada no passado.
As projeções de longo prazo são muito mais incertas do que as de curto prazo. As mudanças nos fatores que afetam a demanda de energia podem ser muito mais dramáticas e inesperadas no longo prazo do que no curto prazo. Como resultado, quanto mais longo for o horizonte de tempo da projeção de demanda, maior será a incerteza.

## Slide 22
Aula 2.4 Introdução ao MAED
2.4.5 Considerações importantes ao usar o MAED
Especificidades dos países do Sul Global a serem consideradas no Planejamento Energético
Falta de dados consistentes de séries temporais de longo prazo para vários setores de atividade.
Grande diferença no padrão de consumo de energia urbano e rural.
Mudanças consideráveis na estrutura econômica.
Rápido aprimoramento da tecnologia (transferências de tecnologia).
Aparecimento de novos processos.
Mudanças consideráveis no comportamento social e no estilo de vida.
Essas especificidades podem fazer com que o aumento da demanda de energia seja mais rápido do que sua tendência histórica e a própria taxa de crescimento econômico.
22
Notes: As seguintes especificidades dos países em desenvolvimento devem ser consideradas: as mudanças podem ocorrer muito rapidamente.
Primeiro, a falta de dados consistentes de séries temporais de longo prazo para vários setores de atividade dificulta a tarefa de planejamento. Como o planejador de energia pode projetar a demanda de energia para o transporte se a maioria dos dados sobre o uso atual de carros, por exemplo, não foi coletada?
Em segundo lugar, há grandes diferenças nos padrões de consumo de energia urbanos e rurais, especialmente se os últimos ainda não tiverem acesso à rede elétrica e se as ocupações e os estilos de vida forem muito diferentes.
Terceiro, os países em desenvolvimento estão passando por mudanças consideráveis na estrutura de sua economia. O crescimento populacional, o aumento do acesso a serviços de saúde, educação e energia, o aumento da parcela da população nas cidades, o aumento da demanda por bens de consumo e a ascensão da classe média estão acontecendo muito rapidamente. Isso torna a tarefa de planejamento mais difícil e incerta. Essa incerteza deve ser reconhecida na tarefa de modelagem.
Quarto e quinto, as sociedades estão passando por rápidos aprimoramentos tecnológicos, com o surgimento de novos processos. As melhorias nas tecnologias de baterias devem ser levadas em conta no planejamento do sistema de energia do futuro, pois elas estão se tornando rapidamente mais baratas e mais eficientes.
Por fim, mudanças consideráveis no comportamento social e nos estilos de vida são fundamentais para entender como a população se envolverá com o sistema de energia.
Essas especificidades podem fazer com que o aumento da demanda de energia seja mais rápido do que sua tendência histórica e do que a própria taxa de crescimento econômico. O usuário deve estar ciente disso.
Isso conclui a aula 2 sobre modelos de energia e análise de sistemas de energia.

## Slide 23
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 2: "MODELLING TOOLS AND ENERGY SYSTEM ANALYSIS", Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.