## Slide 1
Versão 2.0
AULA 3 A CADEIA DE ENERGIA
1
Modelo para análise da demanda de energia

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
RPA1: familiarizar com a terminologia básica de energia
RPA2: aprender sobre o conceito de cadeia energética
RPA3: ser capaz de comparar intensidades de energia
RPA4: compreender os balanços de energia
3.1. Terminologia de energia
3.2. Cadeia de energia
3.3. Intensidade de energia
3.4. Balanço de energia
2
Notes: Os resultados pretendidos de aprendizagem desta palestra são os seguintes
1) estar familiarizado com a terminologia básica de energia,
2) aprender sobre o conceito de cadeia de energia,
3) ser capaz de comparar as intensidades de energia e,
4) compreender os balanços de energia.

## Slide 3: Aula 3.1 - Terminologia de energia
Reservas e recursos de energia
Reservas/recursos de energia esgotáveis
            Exemplo: Reservas de petróleo bruto (bilhões de barris ou bbls.)
            Esse material energético ainda não foi extraído
            Recursos: quantidade total de material energético
            Reservas: a parte economicamente recuperável dos Recursos
Recursos de energia renovável
            Exemplos: Energia hidrelétrica, biomassa, energia eólica
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
3
Notes: Começaremos definindo alguns termos-chave da terminologia de energia.
As reservas e os recursos de energia são a primeira etapa da cadeia energética. Eles podem ser divididos entre reservas esgotáveis e recursos de energia renovável.
Recursos energéticos esgotáveis são recursos em que todo o estoque diminui sempre que o recurso está sendo usado e não aumenta na escala de tempo relevante para a tomada de decisões econômicas. Os exemplos incluem depósitos de carvão, petróleo ou minerais. Por exemplo, o petróleo leva cerca de 50 milhões de anos para se formar. A reposição não é relevante para a escala de tempo da economia humana. Portanto, em termos práticos, diz-se que o petróleo é esgotável. Falamos de reservas ou recursos para nos referirmos ao material que ainda não foi extraído. Os recursos geralmente se referem à quantidade total de material energético e as reservas se referem à parte do recurso que é técnica e economicamente recuperável. Observe que essa parcela de material recuperável depende do progresso tecnológico e da dinâmica do mercado. Se os preços do petróleo diminuírem, a parcela da parte economicamente recuperável diminuirá.
Os recursos de energia renovável, por outro lado, são reabastecidos na mesma escala de tempo em que são usados. Os exemplos incluem energia hidrelétrica, solar, eólica e uso de biomassa. Observe, entretanto, que os recursos de energia renovável podem deixar de ser renováveis se o ambiente for degradado. Por exemplo, a energia hidrelétrica é renovável desde que a infraestrutura não cause sedimentação excessiva que restrinja o fluxo de água. Os recursos de biomassa, como as árvores, são renováveis, desde que as árvores sejam cortadas a uma taxa menor do que a taxa de crescimento, de modo que o estoque total não diminua com o passar dos anos.

## Slide 4: Aula 3.1 - Terminologia de energia
Produção de energia primária
Material energético que é extraído, das reservas em um período de tempo
Por exemplo: produção de petróleo bruto (barris ou bbl por dia)
Produção de energia secundária
Medido no portão do fornecedor de energia
Por exemplo: refinaria para produção de gasolina (milhões de litros/dia)
4
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
Notes: A produção de energia primária refere-se à quantidade de material energético extraído das reservas em um determinado período de tempo. Os exemplos incluem a produção de petróleo bruto (pode ser medida em barris, também conhecidos como b.b.l., por dia), a produção de gás natural (pode ser medida em metros cúbicos por dia) e a produção de carvão (pode ser medida em toneladas por ano).
A produção de energia secundária é a quantidade de energia que é convertida de uma forma para outra e que é adequada para ser entregue aos usuários finais. Os exemplos incluem produtos de petróleo (gasolina, diesel, óleo combustível) que são processados a partir do petróleo bruto, eletricidade que pode ser gerada a partir do carvão e etanol que pode ser convertido a partir do milho. A produção de energia secundária é medida no portão do fornecedor de energia (por exemplo, no portão da refinaria ou no portão da usina de energia elétrica).

## Slide 5: Aula 3.1 - Terminologia de energia
Consumo final de energia
A quantidade de energia comprada pelos usuários finais - o que um consumidor compra e recebe, como eletricidade em sua casa; aquecimento; ou gasolina na bomba de combustível.
É diferente da produção de energia secundária, pois inclui as perdas no transporte de energia do fornecedor para o usuário final
5
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
Notes: O consumo final de energia é a quantidade de energia comprada pelos usuários finais. É a energia que chega à porta do consumidor final e exclui a que é usada pelo próprio setor de energia. É diferente da produção secundária de energia, pois inclui as perdas no transporte de energia do fornecedor até o usuário final. Por exemplo, as perdas na transmissão e distribuição de eletricidade reduzem a quantidade de energia disponível para compra pelos consumidores.
O consumo final de energia abrange as quantidades consumidas por residências particulares, comércio, administração pública, serviços, indústria, agricultura, transporte rodoviário, transporte aéreo e pesca.

## Slide 6: Aula 3.1 - Terminologia de energia
Energia útil
A forma de energia que está sendo usada
Potência motriz (cavalos de potência), calor para cozimento, vapor de caldeiras industriais, potência motriz para veículos, etc.
  A demanda de energia útil (UED) é diferente do consumo final de energia (FEC)
  Onde é a eficiência termodinâmica
Consumo final de energia (FEC)
4 toneladas de carvão
100 Giga joules
Energia útil (UED)
50 m3 vapor
70 Giga joules
Eficiência termodinâmica (η) 70%
6
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
Notes: A demanda de energia útil é a forma de energia que está sendo usada após a conversão final para o consumidor para seu respectivo uso. Na conversão final, a eletricidade se torna, por exemplo, luz, energia mecânica ou calor.
Os exemplos incluem usos como calor para cozinhar, a energia contida no vapor de caldeiras industriais, força motriz para veículos, etc. A demanda de energia útil difere do consumo final de energia pela eficiência do equipamento que está sendo usado.
Esse é um exemplo da relação entre o consumo final de energia (ou F.E.C.) e a demanda de energia útil (ou U.E.D.). A energia final é usada como entrada para a máquina, cuja eficiência termodinâmica expressa em porcentagem determinará a energia útil. Essa relação pode ser calculada pela fórmula apresentada no slide: a demanda de energia útil é igual à eficiência multiplicada pelo consumo de energia final.

## Slide 7: Aula 3.1 - Terminologia de energia
Produto/serviço fornecido
O uso final para o qual a energia está sendo consumida
Viagens (veículos-km percorridos)
  Quilômetro percorrido por veículos automotores
  Toneladas de produção de aço
  Área útil dos edifícios que estão sendo aquecidos ou resfriados
7
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
Notes: Os produtos e serviços fornecidos são o uso final para o qual a energia está sendo consumida. Geralmente não é medido em unidades de energia, mas em algumas unidades físicas. Os exemplos incluem quilômetros percorridos por automóveis, toneladas de produção de aço ou área útil de edifícios aquecidos ou resfriados.
A energia é uma demanda derivada. O consumidor não valoriza a quantidade de energia que chega à sua porta, mas o serviço que pode obter com ela. O uso de energia e o valor do serviço nem sempre são proporcionais. O mesmo serviço de energia pode ser obtido usando quantidades diferentes de energia se, por exemplo, a pessoa usar mais energia dirigindo até o provedor de serviços em vez de obter o serviço remotamente. O objetivo do fornecimento de energia é sempre os produtos e serviços finais fornecidos.

## Slide 8: Aula 3.2 - A cadeia de energia
Cada etapa da cadeia de energia resulta em perdas devido a ineficiências
8
Adaptado de Our World in Data. Licenciado sob CC-BY pela autora Hannah Ritchie
Notes: Como a ilustração acima mostrou, em cada estágio da cadeia de energia, alguma energia é perdida ou desperdiçada. As quatro métricas capturam as perdas de energia das seguintes maneiras.
Energia primária para secundária: a conversão de energia primária para secundária pode ser muito ineficiente. Nas usinas térmicas, que convertem combustíveis fósseis, biomassa ou energia nuclear em eletricidade, até dois terços da energia primária são desperdiçados como calor. Para cada três unidades de energia que injetamos, obtemos apenas uma unidade de eletricidade.
Como as perdas de energia primária são particularmente grandes para os combustíveis fósseis, sua contribuição para a demanda de energia é muito maior em termos de energia primária em comparação com as outras três formas de medir a energia. É importante saber disso porque pode distorcer nossa percepção da contribuição das fontes de baixo carbono: em termos de energia primária, elas podem parecer menores porque são diluídas pela energia desperdiçada que vem junto com a queima de combustíveis fósseis.
Secundária à energia final: também perdemos energia no processo de entrega ao consumidor. Isso é chamado de perda de "transmissão e distribuição". Quando transportamos a eletricidade de uma usina (energia secundária) para as residências (energia final), por exemplo, perdemos um pouco ao transmiti-la pelas linhas de transmissão.
Final para energia útil: nenhum aparelho é totalmente eficiente para fornecer apenas a saída desejada.
Para uma lâmpada, a energia útil - o que queremos - é a luz (para satisfazer a necessidade socioeconômica de iluminar um espaço). Mas as lâmpadas também produzem um pouco de calor. A energia útil dos carros é o movimento. Mas os motores também produzem calor e ruído. Para passar do consumo de energia final (FED) para a demanda de energia útil (UED), precisamos fazer a relação entre o FED e a eficiência termodinâmica do equipamento específico usado.
Qualquer energia que não seja usada especificamente para o uso desejado de um aparelho é um desperdício.
A energia de que precisamos como usuário final geralmente é uma pequena fração da que entra na parte superior do sistema (a energia primária). Vemos isso no esquema.
O mundo produz muita energia, e a maior parte dela se perde pelo caminho. [OurWorldInData]

## Slide 9: Aula 3.2 - A cadeia de energia
A cadeia de energia pode ser pensada de trás para frente nesse contexto
8
Adaptado de Our World in Data. Licenciado sob CC-BY pela autora Hannah Ritchie
Notes: A cadeia de energia também pode ser pensada de trás para frente, sob a perspectiva do fornecimento. Nós nos preocupamos menos com o fornecimento de uma quantidade de energia do que com o fornecimento de serviços. Portanto, podemos começar com as necessidades socioeconômicas que buscamos atender e trabalhar de trás para frente para determinar as implicações para a cadeia de energia.
A partir das necessidades socioeconômicas, é possível determinar a demanda de energia útil.
A demanda de energia útil determina, por sua vez, as necessidades de energia final. A quantidade de energia final determina a quantidade de energia secundária e primária necessária.
Por fim, as necessidades de energia primária podem ser atendidas com os recursos existentes ou com importações.

## Slide 10: Aula 3.2 - A cadeia de energia
Os blocos de construção do sistema de energia
... estão ligados entre si pela cadeia de energia
Mina, Poço, Importação
Planta elétrica, refinaria
Consumidor
PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO
FINAL
ÚTIL
Conversão / Transformação
Conversão final
Transmissão e
Distribuição
Petróleo, gás, carvão, água corrente, sol
Diesel, querosene, gás, eletricidade
Diesel, querosene, gás, eletricidade
Calor, luz, energia mecânica
RECURSOS
Linhas de transmissão,
Dutos
Extração
10
Notes: Os blocos de construção do sistema de energia são interligados pela cadeia de energia.
A extração vincula os recursos à energia primária. Observe que nem todos os recursos energéticos precisam ser extraídos. A água corrente e a luz do sol, por exemplo, já são formas disponíveis de energia primária. Essa energia primária é convertida em energia secundária. Por exemplo, o petróleo é convertido em diesel e querosene e a água corrente em eletricidade. A energia secundária é transmitida até o ponto de uso da energia, o que acarreta custos e perdas. A energia final que chega aos consumidores é convertida em energia útil, por exemplo, gás ou eletricidade convertidos em calor utilizável em residências.

## Slide 11: Aula 3.2 - A intensidade energética
  Intensidade energética vs. eficiência energética
A intensidade energética (EI) é medida pela quantidade de energia necessária por unidade de produção ou atividade, de modo que o uso de menos energia para produzir um produto reduz a intensidade (para uso agregado de energia)
Eficiência energética termodinâmica ( melhora quando um determinado nível de serviço é fornecido com quantidades reduzidas de insumos energéticos ou quando os serviços são aprimorados para uma determinada quantidade de insumos energéticos (para tecnologias e atividades individuais).
Teoricamente, se a eficiência energética termodinâmica () melhorar, a intensidade energética (EI) para produzir um determinado serviço diminuirá. Na prática, há muitos outros fatores a serem considerados ao analisar essa relação.
Consumo final de energia (FEC)
Produto/serviço fornecido (PSP)
Processo
com uma eficiência energética específica (
25 toneladas de aço
100 toneladas de carvão
5 litros de gasolina
100 veículos-km percorridos
11
Notes: Para trabalhar desde o serviço necessário até a quantidade de energia que precisa ser fornecida, introduzimos o conceito de intensidade energética. A intensidade energética denota a quantidade de energia necessária para produzir um determinado serviço. Isso é diferente da energia útil: se fôssemos calcular a energia útil a partir do consumo final de energia (FEC), multiplicaríamos o FEC pela eficiência termodinâmica do equipamento usado. Aqui, em vez disso, medimos a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade de um determinado serviço ou produto. Por exemplo, para produzir aço, o carvão pode ser usado como fonte de energia. Se 100 toneladas de carvão precisam ser queimadas para produzir 25 toneladas de aço, a intensidade energética é de 4 toneladas de carvão por tonelada de aço produzido.
No setor de transportes, a intensidade energética é calculada com relação ao serviço prestado. No caso de passageiros, a energia consumida por 100 quilômetros percorridos. No caso do frete, a energia consumida por tonelada-quilômetro. Teoricamente, se a eficiência energética termodinâmica ( ) melhorar, a intensidade energética (EI) para produzir um determinado serviço diminuirá. Na prática, há muitos outros fatores a serem considerados ao analisar essa relação
Para trabalhar desde o serviço necessário até a quantidade de energia que precisa ser fornecida, introduzimos o conceito de intensidade energética. A intensidade energética denota a quantidade de energia necessária para produzir um determinado serviço. Isso é diferente da energia útil: se fôssemos calcular a energia útil a partir do consumo final de energia (FEC), multiplicaríamos o FEC pela eficiência termodinâmica do equipamento usado. Aqui, em vez disso, medimos a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade de um determinado serviço ou produto. Por exemplo, para produzir aço, o carvão pode ser usado como fonte de energia. Se 100 toneladas de carvão precisam ser queimadas para produzir 25 toneladas de aço, a intensidade energética é de 4 toneladas de carvão por tonelada de aço produzido.
No setor de transportes, a intensidade energética é calculada com relação ao serviço prestado. No caso de passageiros, a energia consumida por 100 quilômetros percorridos. No caso do frete, a energia consumida por tonelada-quilômetro. Teoricamente, se a eficiência energética termodinâmica (𝛈) melhorar, a intensidade energética (EI) para produzir um determinado serviço diminuirá. Na prática, há muitos outros fatores a serem considerados ao analisar essa relação

## Slide 12
Os dados de energia podem ser representados de várias formas
Unidades físicas
      Carvão: Toneladas [t]
      Produtos de petróleo: Barril
      Eletricidade: Kilowatt-hora [kWh]
      Gás natural: Metros cúbicos [m³]
      Unidades de energia
      Gigajoules [GJ], Toneladas de óleo equivalente [toe], Teracalorias [Tcal]
      Conversão entre unidades físicas e de energia: Conteúdo energético (CE)
      Por exemplo,
Barris de petróleo
m³ de gás
Toneladas de carvão
kWh de eletricidade
Aula 3.3 - Intensidade energética
12
Notes: Na terceira mini-aula, examinaremos o conceito de intensidade energética.
Os dados de energia podem ser representados de várias formas:
As unidades físicas representam a quantidade física do tipo de energia. Por exemplo, barris para produtos líquidos de petróleo, metros cúbicos para gás natural, toneladas para carvão, quilowatts-hora para eletricidade.
As unidades de energia representam uma conversão das unidades físicas em uma unidade de energia comum. Por exemplo, Gigajoules, tonelada equivalente de petróleo, Tera calorias e outros.
O relatório de dados de energia nessas unidades requer a conversão das quantidades físicas em quantidades de energia com base no conteúdo energético do combustível.
Por exemplo, vamos supor que um determinado tipo de carvão contenha 25 gigajoules por tonelada. Portanto, 100 toneladas de carvão representam 2500 giga joules de energia. Isso calcula o conteúdo energético (ou E.C.) conforme mostrado no slide.
A vantagem de usar essas unidades de energia é que elas permitem que diferentes tipos de formas de energia sejam comparados em uma base comum.
O conteúdo energético é uma característica física do material energético e está diretamente relacionado à qualidade do combustível. Como já foi mostrado, ele é usado para converter as unidades físicas em unidades de energia.

## Slide 13
Os dados de energia podem ser representados de várias formas, em diferentes unidades físicas e de energia
Exemplo: 1MJ = 0,2778 kWh
De
Para
Aula 3.3 - Intensidade energética
13
Notes: Os dados de energia podem ser representados de várias formas. Há várias unidades de energia, e elas podem ser convertidas de uma para outra.
Esta é uma tabela de unidades de conversão. Como exemplo, é mostrado como usá-la para converter de Mega Joules para quilo watts-hora.
O joule é uma unidade derivada de energia no Sistema Internacional de Unidades. Ele é igual à energia transferida a um objeto quando uma força de um newton atua sobre esse objeto na direção do movimento da força por uma distância de um metro.
Um mega Joule é um milhão de Joules ou 10 elevado à potência de 6 Joules. Um tera Joule é 10 elevado à potência de 12 Joules.
O watt é uma unidade de potência, ou seja, a taxa de uso de energia. Um watt é igual a um joule por segundo.
O quilowatt-hora é igual a uma potência de 1.000 watts mantida por uma hora. Em outras palavras, um quilowatt-hora é a energia que equivale a 1.000 Joules por segundo durante uma hora.

## Slide 14
Aula 3.3 - Intensidade energética
Intensidade energética (EI) como indicador:
14
Setor no país A | Setor no país B | Índice de intensidade energética
Conteúdo energético (CE) do carvão | Conteúdo energético (CE) do carvão | 
Setor no país A | Setor no país B | Índice de intensidade energética
Notes: A intensidade energética é um indicador poderoso. Ele nos permite, por exemplo, comparar a eficiência de setores que produzem o mesmo produto ou serviço em diferentes países.
Vamos supor que, no país A, a indústria siderúrgica esteja usando 4 toneladas de carvão para produzir 1 tonelada de aço. Mas no país B, eles estão usando apenas 3,8 toneladas de carvão para produzir a mesma tonelada de aço.
Podemos dizer que a indústria siderúrgica do país B é 5% mais eficiente do que a do país A.
Mas isso depende da qualidade do carvão que eles estão usando. Especialmente da característica física do conteúdo energético.
Se o conteúdo energético do carvão no país A é de 25 Gigajoules por tonelada de carvão, enquanto no país B é de 30 Gigajoules por tonelada, então a intensidade energética no país A é menor do que no país B. Portanto, a indústria siderúrgica no país A é cerca de 12% mais eficiente do que a indústria no país B.
Esse exemplo mostra a importância de usar unidades físicas comuns para fazer comparações da maneira correta e mostra um dos outros fatores (o Conteúdo Energético do recurso energético) que influenciam a Intensidade Energética de uma atividade específica.

## Slide 15
Intensidade energética (EI) como indicador:
Indústria siderúrgica |  | 
Indústria de vidro |  | 
Indústria eletrônica |  | 
Indústria têxtil |  | 
Produção agrícola |  | 
Produção de restaurantes |  | 
Indústria siderúrgica |  | 
Indústria de vidro |  | 
Indústria eletrônica |  | 
Indústria têxtil |  | 
Produção agrícola |  | 
Produção de restaurantes |  | 
Aula 3.3 - Intensidade energética
15
Notes: Ao usar a intensidade de energia por unidade de produto produzido, é possível comparar diferentes tipos de indústrias. Isso é eficaz quando você compara dois setores pesados, como os setores de aço e vidro, que produzem toneladas de um produto. No entanto, pode ser menos útil ao comparar indústrias pesadas com indústrias leves, como a eletrônica. A produção do setor eletrônico deve ser medida em toneladas? Não é melhor considerar, por exemplo, os milhares de chips produzidos? A mesma pergunta pode ser feita para o setor têxtil, onde provavelmente é melhor medir a produção em metros de tecido.
A pergunta pode ser estendida para fazer comparações entre diferentes setores produtivos. Você pode falar sobre toneladas de arroz, mas é muito incomum falar sobre toneladas de cheeseburgers.
O problema é facilmente resolvido mudando a unidade do serviço fornecido pela energia para uma unidade comum.
O número de unidades monetárias produzidas, ou a quantidade de valor agregado, são as unidades mais naturais para fazer esse tipo de comparação. Portanto, geralmente discutimos a intensidade energética do PIB.

## Slide 16
Intensidade energética agregada
A relação entre o uso de energia e o PIB é chamada de "intensidade energética agregada" ou "intensidade energética em toda a economia".
Indica a energia total usada para apoiar a atividade econômica e social.
Ele está sendo amplamente utilizado como uma medida da eficiência energética da economia de um país, mas não é um indicador ideal de eficiência
Depende das intensidades energéticas dos setores ou atividades, mas também de fatores como o clima, a geografia e a estrutura da economia.
As mudanças na proporção ao longo do tempo são influenciadas por fatores que não estão relacionados a mudanças na eficiência energética.
Os indicadores desagregados de intensidade energética por setor representam melhor os desenvolvimentos da eficiência energética.
Aula 3.3 - Intensidade energética
16
Notes: A relação entre o uso de energia e o Produto Interno Bruto, ou PIB, também é chamada de intensidade energética agregada ou intensidade energética em toda a economia. A relação entre o uso de energia e o PIB indica o total de energia que está sendo usado para apoiar a atividade econômica e social. Ela representa um agregado de uso de energia, resultante de uma ampla gama de atividades de produção e consumo. A intensidade energética, quando calculada como unidades de energia por unidade de PIB, está sendo amplamente usada como uma medida da eficiência energética da economia de uma nação. Mas esse não é um indicador ideal de eficiência energética, sustentabilidade do uso de energia ou desenvolvimento tecnológico.
Esse indicador depende das intensidades energéticas de setores ou atividades, mas também de fatores como o clima, a geografia e a estrutura da economia. Consequentemente, as mudanças na proporção ao longo do tempo são influenciadas por fatores que não estão relacionados a mudanças na eficiência energética (como mudanças na estrutura econômica). Portanto, é importante complementar o indicador de uso de energia por GDP com intensidades de energia desagregadas por setor, uma vez que esses indicadores desagregados representam melhor os desenvolvimentos da eficiência energética.

## Slide 17
O balanço energético é uma representação que estabelece o equilíbrio do sistema de energia.
O equilíbrio é estabelecido entre as entradas de energia por tipo de transportador de energia ou combustível e as saídas por setor de consumo.
No sistema de energia, à medida que a energia é produzida, ocorrem perdas. O balanço energético ajuda a manter o controle dessas mudanças e perdas.
Os dados originais de energia devem ser convertidos em uma unidade de energia comum (por exemplo, equivalente a toneladas de petróleo ou Joules), com base em valores caloríficos líquidos)
Óleo
Carvão
Gás natural
ESTOQUE
Usinas de energia
Setor
Famílias
Entradas
Saídas
Aula 3.4 - Balanço de energia
17
Notes: Na quarta mini-aula, vamos examinar o conceito de balanço energético.
O balanço energético é uma representação que estabelece o equilíbrio do sistema de energia.
O equilíbrio é estabelecido entre as entradas de energia por tipo de transportador de energia ou combustível e as saídas por setor de consumo.
O balanço de energia pode refletir os fluxos de energia de um transportador de energia específico ou o mix total de energia. Os estoques de cada portador de energia fluem para onde são consumidos. Neste exemplo, os combustíveis fósseis são os portadores de energia e os consumidores são as usinas de energia elétrica, o setor industrial e as residências.
No sistema de energia, à medida que a energia é produzida, ocorrem perdas.
O balanço energético o ajuda a acompanhar essas mudanças e perdas.
Os dados originais de energia devem ser convertidos em uma unidade de energia comum.

## Slide 18
Formato do diagrama de fluxo
Eletricidade
(Final)
Importação
Exportação
Perdas
Óleo
Produtos
(Final)
Óleo
Perdas
Importação
Importação
Gás
Carvão
Exportação
Exportação
Perdas
Perdas
P
R
I
M
A
R
I
A
Gás
Produtos
(Final)
Carvão
Produtos
(Final)
Importação
Eletri. não proveniente de combustível fóssil
Importação
Sol, vento e hidrelétrica
Exportação
Perdas
Aula 3.4 - Balanço de energia
18
Notes: Este diagrama mostra um exemplo de balanço de energia como um diagrama de fluxo. Essa forma é mais aplicável quando é necessária uma apresentação qualitativa.
Para cada fonte primária, foram adicionadas importações e subtraídas perdas e exportações. Nesse caso, eles estão indo para usinas de energia elétrica, que produzem eletricidade final.
O balanço energético também precisa levar em conta as importações de eletricidade de redes estrangeiras e a eletricidade não proveniente de combustível fóssil, além, é claro, das perdas de transmissão.

## Slide 19
Formato tabular
Uma tabela de balanço energético tem três componentes principais:
A seção de fornecimento (fornecimento total de energia primária)
A seção de conversão (consumo final total)
A seção de consumos e usos (consumo final total desagregado)
Aula 3.4 - Balanço de energia
19
Notes: Para a apresentação quantitativa detalhada dos balanços de energia, o formato tabular é mais adequado.
O balanço energético é uma matriz que inclui, nas colunas, as formas de energia e, nas linhas, as transações de energia: Primária, Transformações e consumo por setor. Se houver informações disponíveis, o balanço energético também pode mostrar o consumo por usos.
A tabela de balanço de energia tem três componentes principais: A seção de fornecimento, a seção de conversão e a seção de consumos e usos.

## Slide 20
Seção de suprimentos | Seção de conversão | Seção de usos e consumo
Produção Exportação de fontes primárias e secundárias Importações de fontes primárias e secundárias Depósitos/estoques e bunkers | Usinas de transformação de energia primária Refinarias, usinas elétricas, usinas de carvão, outras transformações Perdas no processo de conversão, transporte e distribuição | Consumo de combustíveis por setor e subsetores da economia Se houver informações disponíveis, o consumo por usos pode ser mostrado
Aula 3.4 - Balanço de energia
20
Notes: A seção de suprimentos inclui a produção doméstica, o saldo de importações e exportações e os estoques.
A seção de conversão inclui as usinas de transformação de energia primária, como refinarias, usinas de energia elétrica, usinas de carvão e outros grandes centros de transformação. Essa seção deve mostrar as perdas que ocorreram no processo de conversão, transporte e distribuição.
A seção de usos e consumo mostra o consumo por setor e subsetores da economia. Se houver informações disponíveis, o consumo por usos pode ser mostrado.

## Slide 21
Balanço energético final em um setor doméstico
Pode haver tabelas de balanço energético parcial.
Por exemplo, para formas específicas de energia, por setor, por consumidores e por uso final.
Setor | Combustíveis fósseis | Aquecimento centralizado | Eletricidade | Combustíveis tradicionais | Biomassa moderna | Total geral
Urbano | 2529.0 | 117.1 | 507.9 | 0.0 | 0.0 | 3154.0
Aquecimento de ambientes | 1770.2 | 97.1 | 125.0 |  |  | 1992.3
Culinária | 379.3 | 0.0 | 25.0 |  |  | 404.3
Água quente | 379.3 | 20.0 | 50.0 |  |  | 449.3
Iluminação com combustível fóssil | 0.1 | _ | _ |  |  | 0.1
Eletrodomésticos e iluminação | _ | _ | 257.9 |  |  | 257.9
Condicionadores de ar | 0.0 | 0.0 | 50.0 |  |  | 50.0
Rural | 459.0 | 0.0 | 587.1 | 5.7 | 0.0 | 1051.8
Aquecimento de ambientes | 181.6 | 0.0 | 264.2 | 3.0 |  | 448.8
Culinária | 181.6 | 0.0 | 88.1 | 2.0 |  | 271.7
Água quente | 90.8 | 0.0 | 88.1 | 0.7 |  | 179.6
Iluminação com combustível fóssil | 5.0 | _ | _ |  |  | 5.0
Eletrodomésticos e iluminação | _ | _ | 142.7 |  |  | 142.7
Condicionadores de ar | 0.0 | _ | 4.1 |  |  | 4.1
Total por áreas | 2988.0 | 117.1 | 1094.9 | 5.7 | 0.0 | 4205.8
Aula 3.4 Balanço energético
21
Notes: Pode haver tabelas de balanço energético parcial. Por exemplo, para uma forma de energia específica, por setor, por consumidor e até mesmo por uso final.
Este slide apresenta um exemplo de um balanço energético, construído para o consumo total de energia final por combustíveis e por usos finais nos setores domésticos. Ele mostra a quantidade de cada combustível em unidades de energia consumidas em cada categoria de uso final.
Esse tipo de análise é útil para definir metas políticas adequadas, por exemplo, para priorizar investimentos em eficiência energética para o uso final específico.
Isso conclui a aula 3 sobre a cadeia de energia.

## Slide 22
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
22
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 3: "THE ENERGY CHAIN" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.

## Slide 23: Aula 3.2 - A cadeia de energia
A análise da demanda de energia concentra-se nos três últimos itens da cadeia energética.
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
23
Notes: A análise da demanda de energia é a primeira etapa necessária para quantificar o objetivo para o qual a cadeia de energia deve trabalhar. A análise da demanda de energia concentra-se nos três últimos itens: Quais produtos ou serviços são necessários? Quanta energia útil é necessária para realizá-los? Qual é a quantidade de energia final necessária para produzir essa energia útil?
Isso tem consequências para o restante da cadeia: quanta energia secundária e primária é necessária para fornecer energia final ou útil? Como a demanda por recursos é afetada?

## Slide 24: Aula 3.2 - A cadeia de energia
Um balanço energético pode ser criado para representar cada etapa entre os fluxos de energia na cadeia energética:
Pode ser representado em:
Diagrama de fluxo
Formulário de matriz (tabelas)
Mais sobre isso na mini-aula 3.4
Reservas e recursos de energia
Energia primária
Energia secundária
Energia final
Energia útil
Produto / Serviço
24
Notes: Um balanço energético pode ser construído para representar cada etapa entre os fluxos de energia na cadeia energética. Em cada etapa da cadeia de energia, há fluxos de entrada e saída de energia em diferentes formas.
De acordo com a lei de conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída; em vez disso, ela só pode ser transformada ou transferida de uma forma para outra. Portanto, o fluxo de entrada e saída de energia deve ser igual.
No entanto, há perdas em termos práticos, pois nem toda a energia em um processo pode ser recuperada em uma forma utilizável no final do processo. Por exemplo, a energia é perdida na forma de calor quando se usa gás para alimentar uma turbina para formar eletricidade e quando se transmite eletricidade na rede, e novamente quando se transforma essa eletricidade em luz em uma lâmpada.
Os balanços de energia podem quantificar os fluxos de diferentes formas de energia que entram e saem desses processos na cadeia de energia.
O balanço energético pode ser representado na forma de diagramas de fluxo ou na forma de matriz. Veremos mais sobre isso na mini-aula 3.4.