## Slide 1
AULA 4 INTRODUÇÃO
PARA MAED-D
Versão 2.0
Modelo para análise da demanda de energia
Notes: Palestra 6, introdução ao MAED-D.

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
            RPA1: ter uma compreensão geral da equação genérica no modelo MAED
            RPA2: Aprenderam quais são os parâmetros determinantes do modelo
            RPA3: conhecer as categorias de uso final do MAED-D
            RPA4: Conhecer as três etapas principais de um Estudo MAED
2
4.1. Visão geral do MAED
4.2. Parâmetros de direção (DP)
4.3. Categorias de uso final
4.4. Três etapas principais do MAED
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem:
            ILO1: ter uma compreensão geral da equação genérica no modelo MAED
            ILO2: Aprenderam quais são os parâmetros determinantes do modelo
            ILO3: conhecer as categorias de uso final do MAED-D
            ILO4: Conhecer as três principais etapas de um Estudo MAED

## Slide 3: Palestra 4.1 Visão geral do MAED
3
            4.1.1. Principais recursos do MAED
            MAED: Modelo para análise da demanda de energia
            Modelo de simulação mais aplicável para análise de longo prazo.
            Uso da abordagem de cenário bottom-up para avaliar a demanda final de energia em um país ou região.
            Os principais resultados do MAED que queremos obter são as Demandas Finais de Energia (FED) por cada grupo de usos finais.
            O MAED foi projetado para refletir:
            Mudanças estruturais na demanda final de energia por meio de uma análise detalhada dos fatores sociais, econômicos e tecnológicos.
            Evolução do comportamento potencial para cada forma de energia (demanda final de energia (FED) para eletricidade, combustíveis fósseis, combustíveis para motores, etc.)
Notes: MAED é a sigla de Model for Analysis of the Energy Demand (Modelo para Análise da Demanda de Energia).
O modelo MAED é um modelo de simulação mais aplicável à análise de longo prazo. Ele se baseia na abordagem bottom-up desagregada e usa cenários para avaliar a demanda de energia em um país ou região com base em um conjunto de suposições.
O modelo MAED foi projetado especificamente para investigar mudanças estruturais, tanto na evolução dos usos finais de energia que impulsionam a demanda de energia quanto na composição do mix de fontes de energia.
Por um lado, uma análise detalhada dos fatores sociais, econômicos e tecnológicos permite uma análise das mudanças estruturais na demanda de energia. Por outro lado, o modelo investiga quais tipos de formas de energia serão capazes de atender a essa demanda, avaliando a evolução potencial das fontes de energia.
O MAED tem dois aspectos: o MAED-D considera as previsões baseadas em cenários da demanda futura pelos setores definidos e pelo tipo de combustível. O MAED-E.L. pode ser usado para entender os perfis de demanda de eletricidade. O MAED-E.L. prevê a demanda horária de energia elétrica para cada cliente, setor e todo o sistema com base nos dados de entrada. Esta palestra se concentra no MAED-D.

## Slide 4: Palestra 4.1 Visão geral do MAED
4
Demanda de energia no ano t
Parâmetro de direção no ano t
            4.1.2. Equação genérica no MAED
            Para realizar o cálculo da demanda final de energia (FED) por cada grupo de usos finais, um conjunto correspondente de equações é usado no MAED. Todas as equações têm a mesma forma.
            A demanda final de energia (FED) em qualquer ano específico no futuro é calculada como um produto do parâmetro de direção (DP) em um ano futuro correspondente e o consumo específico de energia (SEC) por unidade de parâmetro de direção (DP) em anos futuros.
            Quando o parâmetro de acionamento (DP) é a produção de unidades monetárias, valor agregado ou GDP, o consumo específico de energia (SEC) é a intensidade energética (EI).
Caso especial
Notes: Para realizar cálculos de consumo de energia para cada grupo de usos finais, um conjunto correspondente de equações é usado no MAED. Mas todas essas equações têm a mesma forma. A demanda de energia (ou E.D.) em qualquer ano específico no futuro é calculada como um produto de duas variáveis.
A primeira variável-chave é o consumo específico de energia (ou S.E.C.). Esse é o consumo de energia por unidade de parâmetro de acionamento (ou D.P.). Por exemplo, a energia necessária para produzir uma tonelada de aço. Quando o parâmetro de acionamento é a produção de unidades monetárias, valor agregado ou G.D.P., o consumo específico de energia é a intensidade energética (ou I.E.). O consumo específico de energia e a intensidade energética são o primeiro conjunto de fatores-chave usados no MAED para calcular a demanda de energia em anos futuros.
A segunda variável-chave é o parâmetro de condução no ano futuro correspondente. Diferentes parâmetros de direção podem ser usados para diferentes segmentos de demanda de energia, por exemplo, valor agregado na indústria, passageiros-quilômetros percorridos no transporte, etc. Alguns exemplos serão fornecidos durante o curso.
O produto desses dois parâmetros é a equação genérica e fundamental usada no modelo MAED.
Um fator importante que deve reger o agrupamento de usos finais é o consumo específico de energia por unidade de parâmetro de acionamento, por exemplo, a energia necessária para produzir uma tonelada de aço.
Quando o parâmetro determinante é a produção de unidades monetárias, o valor agregado ou o PIB, o consumo específico de energia é a intensidade energética.
O consumo específico de energia e a intensidade energética são os principais fatores usados no MAED para calcular a demanda de energia nos anos futuros.

## Slide 5
5
Palestra 4.1 Visão geral do MAED
Atividade | Intensidade de energia | Fração no total | 
 | MJ /$ | Ano base | Ano futuro
Indústria siderúrgica | 50 | 0.4 | 0.2
Indústria têxtil | 10 | 0.6 | 0.8
Média ponderada | MJ /$ | 26 | 18
4.1.3. Intensidade energética (EI) e atividades combinadas
Você se lembra dessa equação da Aula 3, slide 13?
Notes: Mesmo que isso não seja recomendado, a título de exemplo, vamos supor que precisamos incluir a produção de aço e têxtil no mesmo grupo. Nesse exemplo, a produção de têxteis tem um consumo de energia relativamente baixo por equivalente monetário de produto, 10, e a produção de aço tem uma intensidade de energia relativamente alta, 50. O valor da intensidade energética para esse grupo agregado será uma média ponderada dos valores para ambas as atividades. Uma média ponderada é calculada multiplicando-se a intensidade energética de uma atividade pela fração que ela representa no total e, em seguida, somando esses valores para todas as atividades. Nesse caso, o resultado é 26 para o ano-base.
Caso a participação do consumo de energia entre os dois produtos, na produção total, permaneça a mesma, a mesma intensidade deverá ser usada no futuro. Mas se uma das atividades se desenvolver mais rapidamente, por exemplo, a têxtil, e sua contribuição relativa ao produto agregado aumentar, a média ponderada deverá ser recalculada.

## Slide 6: Palestra 4.1 Visão geral do MAED
6
1
2000
2030
Eletricidade por residência
Combustível por 100 km
Combustíveis fósseis por VA na agricultura
4.1.4. Consumo específico de energia (SEC)
            O consumo específico de energia (SEC) pode mudar com o tempo
            Substituição da força animal por tratores
            Melhoria do padrão de vida
            Passageiros-km transportados
            Melhorias tecnológicas
SEC
EI
Terminologia de casos gerais e especiais
Notes: Ao preparar os dados de entrada para o modelo, o usuário deve estar ciente de que a intensidade energética ou o consumo específico de energia podem mudar nos próximos anos.
Veja o exemplo do consumo específico de combustível de motor por tratores na agricultura. Se, no ano-base, for usada força de tração animal, essa energia não será levada em conta na definição de intensidade energética. Com a substituição da força animal por tratores, mais combustível será consumido para produzir o mesmo produto. Isso significa um aumento na intensidade energética nos anos futuros.
Outro exemplo de mudanças no consumo específico de energia pode ser a melhoria nos padrões de vida. À medida que eles melhoram, mais aparelhos elétricos serão usados nas residências: TV, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e assim por diante. Isso causa um aumento no consumo de eletricidade por residência.
Em alguns casos, a combinação de vários fatores pode levar a mudanças mais complicadas. Por exemplo, quando o número de aparelhos elétricos atinge seu nível de saturação e o aprimoramento tecnológico desempenha um papel mais importante. Isso significa que o valor acumulado de eletricidade por residência diminuirá após o período de crescimento.

## Slide 7
7
Aula 4.2 Parâmetros de direção
            4.2.1. Parâmetros de acionamento
            Cada uso final tem um parâmetro de direção (DP).
            O valor do Parâmetro de Condução (DP) é usado diretamente para calcular a Intensidade Energética (EI) ou, de forma mais geral, o Consumo Específico de Energia (SEC), no ano-base e a demanda futura de energia para o uso final correspondente.
            Os fatores usados como Parâmetro de Condução (DP) para várias atividades são predefinidos no MAED.
            Existem diferentes Parâmetros de Direção (DP) para usos industriais, de transporte, de serviços e domésticos
Notes: Um fator é definido como um parâmetro de acionamento para cada uso final.
O valor do parâmetro de condução é usado diretamente para calcular a demanda de energia para o uso final correspondente, tanto no ano-base quanto no futuro.
Os fatores usados como parâmetros de acionamento para várias atividades são predefinidos no modelo MAED.
Há diferentes parâmetros de direção para os usos industrial, de transporte, de serviços e doméstico, que estão listados nos slides a seguir.

## Slide 8
8
            4.2.2. Parâmetros de acionamento no setor
Aula 4.2 Parâmetros de direção
Atividade do setor | Uso final | Parâmetro de direção
Agricultura | Vapor | Valor agregado do setor (PIB, US$)
Construção | Calor direto | 
Mineração | Usos específicos da eletricidade | 
Fabricação | Etc. | 
Notes: No modelo MAED, o setor industrial é dividido em Agricultura, Construção, Mineração e Manufatura. Cada subsetor pode ser ainda mais desagregado pelo usuário.
O Valor Agregado de cada subsetor correspondente é definido como o parâmetro determinante para todos os usos finais na indústria.
Esse equivalente monetário da produção é selecionado por vários motivos.
O uso do valor total agregado para cada setor evita que o usuário tenha de considerar os diversos produtos diferentes de cada subsetor. Isso diminui a incerteza da projeção, pois é difícil prever a quantidade específica de aço, têxtil ou arroz a ser produzida nos anos futuros.
A produção total da indústria pesada e da produção agrícola em um equivalente monetário pode ser avaliada mais facilmente.

## Slide 9
9
Aula 4.2 Parâmetros de direção
Atividade do setor | Uso final | Parâmetro de direção
Frete | Modos de transporte de carga, trem, caminhão, ... | Toneladas-km transportadas
Passageiros | Modos de transporte de passageiros, ônibus, trem, carro, ... | Passageiros-km transportados
            4.2.3. Parâmetros de condução no transporte
Notes: No caso do setor de transportes, o Valor Agregado não reflete diretamente o nível de atividade em relação ao consumo de energia. Há outro fator que poderia desempenhar muito melhor esse papel - a atividade de transporte. São toneladas-quilômetro de mercadorias transportadas por frete e passageiros-quilômetro de passageiros transportados. O usuário deve ter em mente que a demanda por energia é indireta. O que impulsiona a demanda de energia é a demanda por serviços como o transporte de pessoas e mercadorias. Portanto, a análise da demanda de energia começa com a projeção da demanda por esses serviços, que pode ser traduzida em demanda de energia por meio do consumo específico de energia projetado por unidade desse serviço prestado.
A evolução da importância relativa de diferentes tecnologias para fornecer serviços de transporte nos próximos anos deve ser considerada ao realizar projeções futuras de demanda de energia. Por exemplo, a demanda de passageiros particulares por serviços de aviação tem aumentado em todo o mundo, mas os investimentos em infraestrutura ferroviária e rodoviária podem levar a um aumento na demanda por essas opções mais baratas e menos intensivas em carbono.

## Slide 10
10
Aula 4.2 Parâmetros de direção
Atividade do setor | Uso final | Parâmetro de direção
Área urbana | Aquecimento de ambientes Ar condicionado Culinária Aquecimento de água Aparelhos elétricos | Número de residências
Área rural |  | 
            4.2.4. Parâmetros de direção no setor doméstico
Notes: No setor residencial, o fator que determina a evolução do consumo de energia é o número de residências. Esse é o fator mais natural e óbvio a ser selecionado como parâmetro de orientação.
A escolha do parâmetro determinante é um compromisso entre fornecer detalhes suficientes para inferir a demanda total de energia e, ao mesmo tempo, limitar os requisitos de dados, que exigem tempo e dinheiro significativos. Em um extremo, a população global é um indicador amplamente disponível, mas não fornece detalhes suficientes em termos da demanda de energia relacionada, que é amplamente impulsionada pelo aquecimento e resfriamento de ambientes. Por outro lado, listar o consumo de energia de cada aparelho em cada residência de um país forneceria mais detalhes em termos da demanda de energia resultante, mas seria caro e desafiador coletar esses dados em escala nacional. O número de residências é selecionado como uma alternativa eficaz. Embora haja uma variação significativa entre as residências em um país, isso permite uma estimativa relevante do uso total de energia na escala de um país.

## Slide 11
11
Aula 4.2 Parâmetros de direção
Atividade do setor | Uso final | Parâmetro de direção
Governo | Aquecimento de ambientes Resfriamento do espaço Força motriz Aquecimento de água Aparelhos elétricos | Área do piso Valor agregado do setor de serviços
Comunicação |  | 
Bancário |  | 
Comércio e outros |  | 
            4.2.5. Parâmetros de direção no setor de serviços
Notes: No setor de serviços, a seleção do parâmetro de direção é mais complicada. Esse setor combina atividades bastante diferentes, de modo que, na prática, a única opção para selecionar um parâmetro de direção é o valor agregado. Mas, ao mesmo tempo, o consumo de energia, para usos finais como aquecimento e resfriamento de ambientes, não é definido pela atividade econômica do setor. O número de metros quadrados de área útil do setor de serviços é selecionado como o parâmetro de acionamento para esses dois usos finais e o valor agregado para qualquer outro uso final.
Mais uma vez, embora haja uma variação significativa entre o uso de energia por valor agregado em todas as empresas, esse é um indicador relevante para inferir a demanda total de energia na escala de um país.

## Slide 12
12
Aula 4.3 Categorias de uso final
PIB total
Agricultura
Construção
Mineração
Fabricação
Energia
Serviço
Materiais básicos
Equipamento de maquinário
Não duráveis
Diversos
            4.3.1. Desagregação setorial
            Para fins de contabilidade do PIB, toda a economia é dividida em seis grandes setores: Manufatura, Agricultura, Construção, Mineração, Serviços e Energia.
            Para fins de contabilidade de energia, dois setores são adicionados aos seis anteriores: o setor doméstico e o setor de transportes.
            A energia consumida não está incluída na demanda total de energia final. Ela faz parte do lado da oferta do sistema de energia.
Fabricação
Subsetores
Notes: Para fins de contabilidade do PIB, no MAED, toda a economia é dividida em seis grandes setores. Manufatura, Agricultura, Construção, Mineração, Serviços e Energia.
Para fins de contabilidade de energia, dois setores são adicionados aos 6 anteriores. O setor doméstico, que não contribui diretamente para a geração de G.D.P. E o setor de transportes, que normalmente contribui para o PIB como parte do setor de serviços.
A energia consumida no setor de energia é considerada autoconsumo e não está incluída no balanço da demanda total de energia final. Esse consumo é considerado no lado da oferta do sistema de energia.
A contribuição de cada setor para o PIB total (portanto, o Valor Agregado (V.A.) desse setor específico) pode ser calculada como uma fração do valor total do PIB.
Cada um dos setores pode ser mais detalhado. Por exemplo, neste slide, o setor de manufatura está desagregado em 4 subsetores. Esses subsetores também poderiam ser divididos em categorias de uso final e atividades individuais. É importante que o usuário do MAED considere o nível de detalhamento que terá em conta para a demanda de energia.

## Slide 13
13
Aula 4.3 Categorias de uso final
            4.3.2. Categorias de uso final
            Todas as actividades individuais que consomem energia não podem ser praticamente enumeradas à escala de um país para fins de modelagem
            Portanto, são introduzidas categorias individuais de uso final, que agrupam atividades semelhantes
            As categorias de uso final são selecionadas como a quantidade "certa" de detalhes considerados, considerando os dados disponíveis para o modelador e os objetivos da análise
            No modelo MAED, as atividades individuais são agrupadas em usos finais, com alguma flexibilidade para o modelador quanto ao nível de detalhe mais adequado.
Notes: No modelo MAED, a demanda de energia é desagregada em um grande número de categorias de uso final. Para isso, as atividades são combinadas em grupos homogêneos. Essas categorias de uso final são selecionadas pelo usuário considerando os dados disponíveis e os objetivos da análise. Embora o fornecimento de mais detalhes ajude a traçar um quadro mais preciso, listar todas as atividades que consomem energia em um país não é uma solução eficaz ou possível. Portanto, no modelo MAED, as atividades individuais são agrupadas em usos finais, com alguma flexibilidade para o modelador quanto ao nível de detalhe mais adequado.

## Slide 14
14
Aula 4.3 Categorias de uso final
            4.3.3. Critérios para combinar atividades em grupos homogêneos de uso final
            Os critérios para a combinação de atividades incluem:
            Atividade ou função semelhante na economia (ou seja, produção de produtos agrícolas)
            Padrão semelhante de consumo de energia (ou seja, como cozinhar no setor de serviços)
            Características socioeconômicas ou culturais semelhantes (ou seja, o uso de aparelhos elétricos em residências urbanas)
            Portadores de energia semelhantes (ou seja, combustíveis para motores no transporte)
            Mesmo parâmetro de direção (DP).
            O consumo específico de energia (SEC) e a intensidade energética (EI) são os principais fatores usados no MAED para calcular a demanda final de energia (FED) em anos futuros.
Notes: Há vários princípios para agrupar as atividades do usuário final nesse tipo de grupo. Por exemplo, por atividade semelhante, como a produção de produtos agrícolas. Por padrão semelhante de consumo de energia, como cozinhar no setor de serviços. Por características socioeconômicas ou culturais semelhantes, como o uso de aparelhos elétricos em residências urbanas. Por portadores de energia semelhantes, como combustíveis para motores no transporte. Outro critério para agrupar os usos finais é o fator determinante. Se o fator determinante for o mesmo, eles podem ser considerados como um grupo.
Um fator importante que deve reger o agrupamento de usos finais é o consumo específico de energia por unidade de parâmetro de acionamento, por exemplo, a energia necessária para produzir uma tonelada de aço.
Quando o parâmetro determinante é a produção de unidades monetárias, o valor agregado ou o PIB, o consumo específico de energia é a intensidade energética.
O consumo específico de energia e a intensidade energética são os principais fatores usados no MAED para calcular a demanda de energia nos anos futuros.

## Slide 15
15
Aula 4.3 Categorias de uso final
Nível de decomposição | Principais setores, poucos grupos | Muitas atividades, usos finais
Quantidade de dados necessários | Pequeno | Grande
Capacidade de análise de insights | Baixa | Alta
            4.3.4. O nível de decomposição é uma troca
            Consumo específico de energia por unidade de parâmetro de direção
Notes: O nível de decomposição é uma compensação entre o conhecimento de especificidades no consumo de energia e a quantidade de informações a serem fornecidas.
A agregação em alto nível, ou seja, com poucos grupos combinando atividades de diferentes usos finais, como a produção industrial total ou a produção agrícola total, exigiria uma pequena quantidade de informações iniciais. No entanto, isso enfraquece o principal ponto forte desses modelos, que é a capacidade de captar as especificidades desses usos finais no consumo de energia, e a capacidade de análise de insights é muito baixa.
Por outro lado, a decomposição em nível de atividades individuais, como a produção de cimento ou de arroz, capta todas as especificidades. Entretanto, a quantidade de dados a serem coletados torna essa abordagem impraticável, mas a capacidade de análise de insights é alta.

## Slide 16
16
Aula 4.3 Categorias de uso final
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Combustível para motores
Combustível fóssil
Eletricidade
Aquecimento distrital
Trad. Combustíveis Biomassa
Soft Solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Fabricar.
Constr.
Mineração
Frete
Passageiros
Materiais
Equipamentos
Não duráveis
Agric.
Força motriz: Transportador, perfuração, etc.
Uso térmico: Vapor, calor da água, etc.
Uso específico de eletricidade, eletrodomésticos, etc.
Miscelânea.
            4.3.5. Decomposição no MAED
Notes: No MAED, a estrutura do consumo final de energia do país é discriminada de forma consistente, dividindo o consumo em quatro setores de consumo principais: indústria, serviços, residências e transporte.
Esse nível de decomposição é predefinido.
O usuário pode desagregar ainda mais os setores em subsetores, como agricultura, construção, mineração, manufatura, conforme mostrado neste diagrama do Setor Industrial. O usuário também pode definir subsetores urbanos e rurais, bem como transporte de passageiros e de carga.
O objetivo da desagregação é analisar mais de perto sua evolução projetada. A desagregação para os usos finais na maioria dos subsetores pode ser definida pelo analista, dependendo da atividade real e da disponibilidade de informações.
Também é predefinida a forma de energia útil necessária (combustíveis) para os processos de uso final, como força motriz, calor e uso específico de eletricidade.
A categoria de energia final depende das opções tecnológicas disponíveis para a satisfação das necessidades de energia útil, pois alguns combustíveis podem não ser substituíveis ou podem não estar disponíveis.

## Slide 17
17
Aula 4.4 Três etapas principais do MAED
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
            4.4.1. O que VOCÊ precisa fazer para executar o MAED
            Reconstrução do consumo de energia no ano-base. Consumo total de energia por setores, por uso final e por portadores de energia.
            Estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
            Análise das projeções de demanda de energia (resultados) decorrentes dos cenários.
Notes: A execução de um estudo MAED consiste em três fases:
Primeiro: Reconstrução da demanda/consumo final de energia no ano-base. A estrutura e as quantidades de saída do modelo MAED devem ser iguais ao Consumo Final de Energia real do país no ano-base.
Segundo: estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
E, por fim: Análise das projeções de demanda de energia, decorrentes dos cenários.

## Slide 18
18
Aula 4.4 Três etapas principais do MAED
            4.4.2. Seleção e reconstrução do ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
            O ano-base deve ser selecionado em um ano mais recente do passado para o qual as estatísticas econômicas e de energia estejam disponíveis, sejam confiáveis e consistentes.
            O ano-base deve representar condições estáveis de consumo de energia.
            Situações incomuns devem impedir que um ano seja selecionado.
Notes: Como já foi mencionado, o valor do consumo específico de energia para o ano-base é um parâmetro crucial para a estimativa da demanda futura de energia. Isso torna a seleção do ano-base uma questão muito importante.
Há vários critérios para a seleção do ano-base. Em primeiro lugar, o ano-base deve ser selecionado como o ano mais recente para o qual as estatísticas econômicas e de energia estão disponíveis, são confiáveis e consistentes. Em segundo lugar, o ano-base deve ser selecionado para representar condições estáveis de consumo de energia. Por fim, se situações incomuns, como uma crise econômica, condições climáticas extremas ou uma crise política, ocorrerem durante um determinado ano, ele não deve ser selecionado como linha de base e um ano anterior deve ser usado.
Para reconstruir o ano-base, é adotado um processo iterativo. Primeiro, devem ser reunidos dados estatísticos sobre o consumo de energia por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado. Em seguida, os dados de entrada do MAED para o ano-base são calculados com base nessas informações. O modelo MAED, por sua vez, é executado com esses dados de entrada. Os resultados do MAED são comparados com os valores estatísticos para aquele ano. Em caso de discrepância, o procedimento deve ser repetido, com parâmetros MAED ajustados.
O objetivo dessa fase é estabelecer uma referência e validar o programa para o sistema de energia do país específico.

## Slide 19
19
Aula 4.4 Três etapas principais do MAED
            4.4.3. Dados de entrada dos cenários
Economia
Demografia
Estilo de vida
Tecnologia
PIB
Taxa de crescimento do PIB
Participação dos subsetores
Força de trabalho
Taxa de crescimento populacional
Tamanho da família
Urbanização
Tamanho da família
Mobilidade
Propriedade de carro
Eletrificação
Eletrodomésticos
Intensidades de energia
Consumos específicos de energia consumos
Eficiência
Penetração no mercado
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
Notes: Após a conclusão da primeira etapa do estudo, a reconstrução do consumo de energia do ano-base, o usuário pode passar para a segunda etapa: a construção dos cenários.
Os cenários não são previsões ou prognósticos. Uma previsão deve identificar o caminho mais provável, enquanto os cenários ajudam a explorar uma série de caminhos possíveis. Eles são descrições de imagens de desenvolvimento futuro que refletem diferentes perspectivas baseadas no passado e no presente.
Um cenário no MAED é um conjunto de parâmetros que descreve um possível padrão de longo prazo do desenvolvimento de um país, incluindo aspectos como seu nível econômico, demográfico, social e tecnológico.
A quantidade de dados de entrada para o MAED é relativamente grande, como é o caso de todos os modelos do tipo desagregado. Esse é o preço a ser pago pela capacidade de fornecer informações de saída razoavelmente detalhadas.
Todos os dados de entrada pertencem a um dos quatro grupos: economia, demografia, estilo de vida e tecnologia.
Cada grupo tem seu próprio conjunto de dados de entrada.
A economia compreenderá o PIB, sua taxa de crescimento e a estrutura da economia em termos da participação do PIB em cada setor. A força de trabalho também é necessária.
A demografia compreenderá a população, a taxa de crescimento populacional, a parcela da população urbana e rural e o tamanho da família.
O estilo de vida incluirá o tamanho das residências, a mobilidade, a propriedade de carros, a eletrificação e o uso de eletrodomésticos.
Os dados de entrada de tecnologia compreendem as intensidades de energia em todos os setores, a eficiência dos equipamentos e processos de uso final e a penetração no mercado de diferentes tecnologias e vetores de energia.

## Slide 20
20
Aula 4.4 Três etapas principais do MAED
            4.4.4. Projeção da demanda de energia
            A execução do MAED é realizada para produzir a projeção da demanda de energia decorrente de cada cenário.
Por setores
Por categoria de demanda final de energia
Combustível para motores
Combustível fóssil
Eletricidade
Aquecimento distrital
Combustíveis tradicionais, biomassa
Solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Demanda final de energia
2020
2025
2050
Usos finais
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
Notes: Na fase final, o MAED produzirá projeções de demanda de energia para cada cenário. Os resultados do MAED fornecem informações valiosas para análises adicionais no processo de planejamento energético.
Os consumos de energia são calculados, para cada grupo de usos finais, e são agregados por portadores de energia, por setores e subsetores, para cada ano do estudo, incluindo o ano-base.
O modelo calcula os resultados para cada ano de projeção, resultantes do conjunto de premissas de cenário.
Essa projeção da demanda total de energia não deve ser considerada como uma previsão certa, mas como o resultado do exercício "se ponto ponto ponto ponto, então ponto ponto ponto ponto".
As suposições, tanto em termos de dados de entrada do cenário quanto em termos das limitações estruturais do modelo, devem ser reconhecidas ao usar os resultados.

## Slide 21
21
Aula 4.4 Três etapas principais do MAED
            4.4.5. Projeção da demanda de energia: exemplo de saída
Cenário de referência
Cenário baixo
Cenário intermediário
Cenário elevado
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
Notes: O resultado do MAED é um conjunto de valores calculados da demanda de energia por setor e por forma de energia. Esses resultados são para todos os anos no futuro, conforme especificado pelo usuário.
Há vários resultados para um país específico. O modelador pode examinar tanto a participação de cada tipo de energia quanto a demanda total de energia final. O MAED é particularmente útil para mostrar as mudanças futuras na demanda total de energia, bem como as mudanças futuras na estrutura dessa demanda.
Há várias tabelas de resultados no MAED, incluindo a demanda de energia útil, a demanda de energia final e alguns indicadores de energia, incluindo a intensidade total de energia, entre outros.
Os cenários são criados para vários futuros e casos possíveis, considerando um conjunto de cenários plausíveis de crescimento econômico, um conjunto de cenários de configuração do sistema de energia e combinações desses dois grupos de parâmetros. Por exemplo, é possível imaginar resultados muito diferentes dependendo do cenário escolhido, que pode ser diferente do cenário de referência: um cenário muito alto, um intermediário e um baixo. Observe que não podemos atribuir probabilidades a cada um desses cenários. O cenário intermediário não é necessariamente o mais provável e não deve ser usado como tal.
Isso conclui a aula 5, que apresentou uma introdução ao MAED-D.

## Slide 22
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
22
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 4: "INTRODUÇÃO
TO MAED-D" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Climate Compatible Growth & Programme e Agência Internacional de Energia Atômica.