## Slide 1
AULA 5 RECONSTRUÇÃO DO ANO BASE USANDO O EXEMPLO DO SETOR INDUSTRIAL
Versão 2.0
Modelo para análise da demanda de energia
Notes: Palestra 7: os setores.

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
5.1 Setor industrial e seus subsetores
5.2 Reconstrução do ano-base (1/3) - Coleta de dados brutos
5.3 Reconstrução do ano-base (2/3) - Cálculo dos dados de entrada do MAED para o ano-base
5.4 Reconstrução do ano-base (3/3): Execução, resultados, verificação da precisão
2
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
RPA1: aprender sobre o setor industrial e seus subsetores
RPA2: aprender a coletar os dados brutos necessários para a reconstrução do ano-base
RPA3: aprender a calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
RPA4: saiber como verificar se o ano-base foi reconstruído com sucesso.
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno:
ILO1: aprender sobre o setor industrial e seus subsetores
ILO2: aprender a coletar os dados brutos necessários para a reconstrução do ano-base
ILO3: aprender a calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
OIT4: saiba como verificar se o ano-base foi reconstruído com sucesso.

## Slide 3
3
Aula 5.1 Categorias de uso final
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Combustíveis para motores
Biomassa moderna
Combustíveis fósseis
Eletricidade
Combustíveis tradicionais
Térmica solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Fabricação
Construção
Mineração
Agricultura
Força motriz: Transportador, perfuração, etc.
Uso térmico: Vapor, calor da água, etc.
Uso específico de eletricidade, eletrodomésticos, etc.
            5.1.1. O setor industrial, os subsetores, o uso final e as demandas finais de energia
Notes: No MAED, a estrutura do consumo final de energia do país é discriminada de forma consistente, dividindo o consumo em quatro setores de consumo principais: indústria, serviços, residências e transporte. Agora, analisaremos mais detalhadamente o setor industrial e seus quatro subsetores: Agricultura, Construção, Mineração e Manufatura.

## Slide 4
4
Aula 5.1 Reconstrução do ano-base (1/3)
            5.1.2. Seleção e reconstrução do ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
            O ano-base deve ser selecionado em um ano mais recente do passado para o qual as estatísticas econômicas e de energia estejam disponíveis, sejam confiáveis e consistentes.
            O ano-base deve representar condições estáveis de consumo de energia.
            Situações incomuns devem impedir que um ano seja selecionado.
Notes: Como já foi mencionado, o valor do consumo específico de energia para o ano-base é um parâmetro crucial para a estimativa da demanda futura de energia. Isso torna a seleção do ano-base uma questão muito importante.
Há vários critérios para a seleção do ano-base. Em primeiro lugar, o ano-base deve ser selecionado como o ano mais recente para o qual as estatísticas econômicas e de energia estão disponíveis, são confiáveis e consistentes. Em segundo lugar, o ano-base deve ser selecionado para representar condições estáveis de consumo de energia. Por fim, se situações incomuns, como uma crise econômica, condições climáticas extremas ou uma crise política, ocorrerem durante um determinado ano, ele não deve ser selecionado como linha de base e um ano anterior deve ser usado.
Para reconstruir o ano-base, é adotado um processo iterativo. Primeiro, devem ser reunidos dados estatísticos sobre o consumo de energia por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado. Em seguida, os dados de entrada do MAED para o ano-base são calculados com base nessas informações. O modelo MAED, por sua vez, é executado com esses dados de entrada. Os resultados do MAED são comparados com os valores estatísticos para aquele ano. Em caso de discrepância, o procedimento deve ser repetido, com parâmetros MAED ajustados.
O objetivo dessa fase é estabelecer uma referência e validar o programa para o sistema de energia do país específico.

## Slide 5
5
Aula 5.1 Reconstrução do ano-base (1/3)
            5.1.3. Reconstrução do ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
            O ano-base deve ser selecionado entre os anos mais recentes do passado para os quais para o qual as estatísticas econômicas e de energia estejam disponíveis, sejam confiáveis e consistentes.
            O ano-base deve representar condições estáveis de consumo de energia.
            Situações incomuns devem impedir que um ano seja selecionado.
Notes: Para reconstruir o ano-base, é adotado um processo iterativo. Primeiro, devem ser reunidos dados estatísticos sobre o consumo de energia por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado. Em seguida, os dados de entrada do MAED para o ano-base são calculados com base nessas informações. O modelo MAED, por sua vez, é executado com esses dados de entrada. Os resultados do MAED são comparados com os valores estatísticos para aquele ano. Em caso de discrepância, o procedimento deve ser repetido, com parâmetros MAED ajustados.
O objetivo dessa fase é estabelecer uma referência e validar o programa para o sistema de energia do país específico.

## Slide 6
6
Aula 5.1 Reconstrução do ano-base (1/3)
            5.1.4. Reunir parâmetros do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico)
Notes:             Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos de garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED. Veremos um exemplo mais adiante nesta palestra.
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica (𝛈) do processo/do equipamento utilizado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos de garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED. Veremos um exemplo mais adiante nesta palestra.

## Slide 7
7
Aula 5.1 Reconstrução do ano-base (1/3)
            5.1.5. Reunir parâmetros do MAED para o ano-base - Exemplo
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico)
Notes:             Para reconstruir o ano-base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.
            Para reconstruir o ano-base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica (𝛈) do processo/do equipamento utilizado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.

## Slide 8
8
Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
            5.2.1. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Com os dados de consumo de energia final e a eficiência, calculamos a energia útil e, em seguida, a penetração no mercado.
A razão entre a energia útil e o parâmetro de condução nos dará o consumo de energia especificado (ou intensidade de energia).
Notes:             Para reconstruir o ano-base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica (𝛈) do processo/do equipamento utilizado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.

## Slide 9: Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
            5.2.2. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
9
Notes: Para calcular a demanda de energia útil, precisamos multiplicar as eficiências pelas demandas de energia final.

## Slide 10: Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
            5.2.3. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
10
Notes: Depois de obtermos a penetração das Formas de Energia (penetração de mercado) e a demanda de energia útil, podemos calcular o Consumo de Energia Especificado para cada uso final.

## Slide 11: Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Dados de entrada do MAED para agricultura
Ainda precisamos calcular esses dados
            5.2.4. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
11

## Slide 12: Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Dados de entrada do MAED para agricultura
Calculamos as porcentagens dos dados originais para:
- Penetração de formas de energia na ACM - Agricultura
- Eficiências em ACM - Agricultura
Os dados agora estão prontos para serem inseridos no MAED.
            5.2.5. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
12

## Slide 13: Aula 5.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Dados de entrada do MAED para agricultura
Participação do setor no PIB da agricultura
PIB total
Participação do setor no PIB da agricultura (%)
=
Dados brutos da agricultura
10
            5.2.6. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
13
Notes: Outro conjunto de dados brutos necessários para a reconstrução são os dados socioeconômicos, nesse caso para o setor agrícola.

## Slide 14: Aula 5.3 Reconstrução do ano-base (3/3)
            5.3.1. Como o MAED calcula as Demandas Finais de Energia para as diversas fontes de energia? O que acontece dentro do modelo MAED?
Onde:
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
14
Notes: Vimos como funciona a reconstrução do ano-base, que segue uma direção oposta à forma como o software MAED opera. O MAED vai do Parâmetro de Condução para os Cálculos de Energia Final.

## Slide 15: Aula 5.3 Reconstrução do ano-base (3/3)
5.3.2. Um exemplo ilustrativo: de UED para FED
Onde:
Carvão Forno
Combustível fóssil
30 %
70 %
Elétrica
Forno
Eletricidade
100 % Calor de processo
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
15
Notes: A demanda final de energia de uma fonte de energia específica (a quantidade de energia comprada pelos usuários finais, que chega à porta do consumidor final) é dada pelo produto do inverso da eficiência do processo em que a energia é usada, a penetração de mercado do tipo de fonte de energia em questão e a demanda final de energia útil.
No modelo, a demanda de energia dos consumidores finais é calculada em termos de energia útil sempre que possível.
A demanda de energia útil pode ser suprida por apenas uma forma de energia ou por duas ou mais formas de energia, de acordo com a penetração no mercado. Esse fato é usado no MAED para considerar as substituições de combustível.
Às vezes, várias formas de energia, por exemplo, eletricidade e combustíveis fósseis, estão competindo por uma determinada categoria de uso final da demanda de energia. Essa demanda é calculada primeiro em termos de energia útil e depois convertida em energia final, levando em conta a penetração no mercado em questão e a eficiência de cada fonte de energia alternativa. A penetração no mercado e a eficiência são especificadas como parâmetros do cenário.

## Slide 16: Aula 5.3 Reconstrução do ano-base (3/3)
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Agricultura Resultado esperado do MAED
Precisamos verificar se esses números do MAED são os mesmos que os nossos dados brutos para a demanda total de energia final
            5.3.3. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Executar o modelo MAED
16

## Slide 17: Aula 5.3 Reconstrução do ano-base (3/3)
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Reconstrução da agricultura
Primeiro, precisamos calcular a Demanda Final de Energia Específica Total, somando a Demanda Final de Energia por cada uso final
            5.3.4. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Executar o modelo MAED
Em seguida, convertemos esses números (dividindo-os por 8760) em Gwyr, a unidade dos dados de saída do MAED, e verificamos se eles são idênticos. Se forem, teremos reconstruído com sucesso o Ano-base.
17

## Slide 18
18
Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Combustíveis para motores
Biomassa moderna
Combustíveis fósseis
Eletricidade
Combustíveis tradicionais
Térmica solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Fabricação
Construção
Mineração
Agricultura
Força motriz: Transportador, perfuração, etc.
Uso térmico: Vapor, calor da água, etc.
Uso específico de eletricidade, eletrodomésticos, etc.
            5.4.1. O setor industrial, os subsetores, o uso final e as demandas finais de energia
Notes: Como visto anteriormente, o setor industrial pode ser dividido em quatro subsetores: agricultura, construção, mineração e manufatura. Já cobrimos o subsetor de Agricultura. Vamos ver agora o que precisa ser feito para os outros.

## Slide 19: Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
            5.4.2. Subsetores de construção e mineração
No MAED, os subsetores de construção e mineração seguem a mesma estrutura do subsetor de agricultura.
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/construction-site-silhouettes_1243080.htm#query=construction&position=7&from_view=search&track=sph, Imagem de evening_tao</a> no Freepik.
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/yellow-excavator-digging-ore-rich-rock-open-pit-mine_17344806.htm#query=mining%20sector&position=34&from_view=search&track=ais, Imagem de wirestock</a> no Freepik
19

## Slide 20: Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
            5.4.3. Subsetor de manufatura
            Como feito anteriormente, para reconstruir o Ano Base, precisamos coletar os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado.
            A demanda de energia final e as eficiências para usos térmicos são divididas em três níveis para representar melhor os processos de baixa, média e alta temperatura.
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final
20
Notes: No subsetor de manufatura, o uso térmico do calor pode ser dividido em baixa, média e alta temperatura. O parâmetro determinante ainda é o valor agregado do subsetor.
O consumo específico de energia é agora o produto da intensidade específica de energia do subsetor e a parcela do uso térmico nessa temperatura.

## Slide 21: Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
            5.4.4. Subsetor de manufatura
Etapas adicionais em comparação com o subsetor de agricultura
21

## Slide 22: Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
            5.4.5. Subsetor de manufatura
Etapas adicionais em comparação com o subsetor de agricultura
22
Notes: Nos subsetores de manufatura, temos etapas adicionais em comparação com o subsetor agrícola, relacionadas à divisão da temperatura em três níveis.

## Slide 23: Aula 5.4 Outros subsetores Industriais
            5.4.6. Suplementos de fabricação
No subsetor de Manufatura, é possível modelar usinas de cogeração e bombas de calor.
Fonte: https://www.flaticon.com/free-icons/power-plant" title="ícones de usina de energia, ícones de usina de energia criados por photo3idea_studio - Flaticon</a>.
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-heat-pump-outside-home_22118722.htm#query=heat%20pump&position=24&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Eletricidade (Power)
Vapor (calor)
23

## Slide 24
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
24
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 5: "BASE YEAR RECONSTRUCTION using the INDUSTRY SECTOR EXAMPLE" , Energy Demands Projections with MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.