## Slide 1
AULA 6 RECONSTRUÇÃO DO ANO BASE COM O EXEMPLO DO SETOR DOMÉSTICO
Versão 2.0
Modelo para análise da demanda de energia
Notes: Palestra 7: os setores.

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
6.1 Setor doméstico e seus subsetores
6.2 Reconstrução do ano-base (1/3) - Coleta de dados brutos
6.3 Reconstrução do ano-base (2/3) - Cálculo dos dados de entrada do MAED para o ano-base
6.4 Reconstrução do ano-base (3/3): Execução, resultados, verificação de precisão
2
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
RPA1: aprender sobre o setor doméstico e seus subsetores
RPA2: aprender a coletar os dados brutos necessários para a reconstrução do ano-base
RPA3: aprender a calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
RPA4: saber como verificar se o ano-base foi reconstruído com sucesso.
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno:
ILO1: aprender sobre o setor doméstico e seus subsetores
ILO2: aprender a coletar os dados brutos necessários para a reconstrução do ano-base
ILO3: aprender a calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
OIT4: saiba como verificar se o ano-base foi reconstruído com sucesso.

## Slide 3
3
Aula 6.1 Setor doméstico
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Fósseis substituíveis
Biomassa moderna
Bomba de calor elétrica
Eletricidade
Combustíveis tradicionais
Térmica solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Rural
Urbano
Iluminação
Culinária
Uso específico de eletricidade
            6.1.1. O Setor Doméstico, Subsetores, Uso Final e Demanda Final de Energia
Ar condicionado
Aquecimento de água
Aquecimento de ambientes
Bomba de calor
Bomba sem calor
Bomba de calor
Bomba sem calor
Notes: O setor doméstico pode ainda ser dividido em subsetor urbano e rural.

## Slide 4: Aula 6.1 Setor doméstico
6.1.2. Subsetores: Urbano VS Rural
    População total [pessoas]
    Participação da população em áreas urbanas [-]
    Tamanho médio da família urbana [pessoa/família]
    Tamanho médio do domicílio rural [pessoa/domicílio]
4
Número de domicílios urbanos do tipo de moradia d
Número de domicílios rurais do tipo de moradia d
    Participação por tipo de residência
Notes: O principal parâmetro determinante nos cálculos do setor doméstico é o número de residências, que é um parâmetro derivado da população total.
Alguns parâmetros demográficos, como a parcela da população urbana e o tamanho médio das famílias nas áreas urbanas e rurais, são definidos exogenamente no modelo pelo usuário.
A partir deles, é possível obter o número de domicílios urbanos, a parcela da população rural e o número de domicílios rurais.
Supõe-se que o número de moradias seja igual ao número de famílias nas áreas urbanas e rurais.
Nos slides a seguir, apresentamos as equações para obter a demanda de energia útil para os subsetores. As equações são as mesmas para áreas urbanas e rurais. A demanda de energia útil (U.E.D.) pode então ser convertida em demanda de energia final (F.E.D.) com base na eficiência do processo e na penetração de mercado da transportadora (M.P.), de forma semelhante ao setor industrial.
A penetração no mercado e a eficiência são especificadas como parâmetros do cenário.
Deve-se mencionar que todas as eficiências no modelo MAED são expressas em termos relativos em comparação com a eficiência da eletricidade para o mesmo uso final.

## Slide 5
5
Aula 6.1 Reconstrução do ano-base (1/3)
            6.1.3. Reunir parâmetros do MAED para o ano-base - Exemplo
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética ( do processo/do equipamento usado
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico)
Notes:             Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica (𝛈) do processo/do equipamento utilizado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.

## Slide 6
6
Aula 6.1 Reconstrução do ano-base (2/3)
            6.1.4. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Com os dados de consumo de energia final e a eficiência, calculamos a energia útil e, em seguida, a penetração no mercado.
A razão entre a energia útil e o parâmetro de condução nos dará o consumo de energia especificado (ou intensidade de energia).
Notes:             Para reconstruir o ano-base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica ( do processo/do equipamento usado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.
            Para reconstruir o Ano Base, precisamos reunir os seguintes dados:
            Demanda/consumo final de energia (FED) por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado
            Eficiência energética termodinâmica (𝛈) do processo/do equipamento utilizado.
            Parâmetro de direção (DP) para cada uso final (ou seja, indústria, transporte, serviço e uso doméstico).
            Temos que garantir que as unidades sejam consistentes em todo o MAED.

## Slide 7: Aula 6.1 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
            6.1.5. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
7

## Slide 8: Aula 6.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
            6.2.1. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
8

## Slide 9: Aula 6.2 Reconstrução do ano-base (2/3)
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Setor doméstico - Cozimento - Dados de entrada do MAED
            6.2.2. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
9

## Slide 10: Aula 6.2 Reconstrução do ano-base (3/3)
            6.2.3. Como o MAED calcula as Demandas Finais de Energia para as várias fontes de energia? O que acontece dentro do modelo MAED?
Onde:
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
10

## Slide 11: Aula 6.2 Reconstrução do ano-base (3/3)
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Cozimento doméstico Resultado esperado do MAED
Precisamos verificar se esses números são os mesmos que nossos dados brutos para a demanda total de energia final
            6.2.4. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano base
Executar o modelo MAED
11

## Slide 12: Aula 6.2 Reconstrução do ano-base (3/3)
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Casa - Reconstrução de cozinha
Primeiro, precisamos calcular a Demanda Final de Energia Específica Total, somando a Demanda Final de Energia por cada uso final (neste caso, apenas Cozimento)
            6.2.5. Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Calcular os dados de entrada do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Em seguida, convertemos esses números em Gwyr, a unidade dos dados de saída do MAED, e verificamos se eles são idênticos. Se forem, teremos reconstruído com sucesso o Ano-base.
12

## Slide 13
13
Aula 6.3 Outros usos finais domésticos
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Fósseis substituíveis
Biomassa moderna
Bomba de calor elétrica
Eletricidade
Combustíveis tradicionais
Térmica solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Rural
Urbano
Iluminação
Culinária
Uso específico de eletricidade
            6.3.1. O Setor Doméstico, Subsetores, Uso Final e Demanda Final de Energia
Ar condicionado
Aquecimento de água
Aquecimento de ambientes
Bomba de calor
Bomba sem calor
Bomba de calor
Bomba sem calor
Notes: No MAED, a estrutura do consumo final de energia do país é discriminada de forma consistente, dividindo o consumo em quatro setores de consumo principais: indústria, serviços, residências e transporte.
Esse nível de decomposição é predefinido.
O usuário pode desagregar ainda mais os setores em subsetores, como agricultura, construção, mineração, manufatura, conforme mostrado neste diagrama do Setor Industrial. O usuário também pode definir subsetores urbanos e rurais, bem como transporte de passageiros e de carga.
O objetivo da desagregação é analisar mais de perto sua evolução projetada. A desagregação para os usos finais na maioria dos subsetores pode ser definida pelo analista, dependendo da atividade real e da disponibilidade de informações.
Também é predefinida a forma de energia útil necessária (combustíveis) para os processos de uso final, como força motriz, calor e uso específico de eletricidade.
A categoria de energia final depende das opções tecnológicas disponíveis para a satisfação das necessidades de energia útil, pois alguns combustíveis podem não ser substituíveis ou podem não estar disponíveis.

## Slide 14: Aula 6.3 Outros usos domésticos Usos finais
            6.3.2. Dados brutos de aquecimento de ambientes
14
Precisamos definir o tipo de residência (casas) em nosso estudo de caso - aqui geralmente definido como Urban_house_type1, 2 e 3.

## Slide 15: Aula 6.3 Outros usos finais domésticos
            6.3.3. Reconstrução e fórmulas de aquecimento de ambientes
15
: número de domicílios [domicílio]
Fração de residências com calefação
Tamanho médio das residências [m2 ].
Fração da área do piso aquecida [-]
Taxa de perda de calor [Wh/Δt.℃. m2 ].
Coeficiente de graus-dia [-]
NDm : Número de dias por mês
MAT: Temperatura média mensal
m: meses em que MAT < 18 ℃.
Notes: A demanda de energia útil para aquecimento de ambientes é igual ao produto de: o número total de residências (n), a fração de residências com aquecimento (h), o tamanho médio do tipo de residência d em metros quadrados (S), a fração da área realmente aquecida (A), o coeficiente da taxa de perda de calor (K) e o coeficiente de graus-dia (D).
A demanda total de energia útil para aquecimento de ambientes é obtida pela soma da contribuição de cada tipo de residência.
Em geral, o aquecimento do ambiente é necessário somente durante os meses de inverno; no MAED, um fator chamado Grau-Dia é definido para representar esse comportamento sazonal.
O coeficiente de graus-dia é definido como a soma dos meses em que a temperatura média é inferior a 18 graus Celsius, ou a diferença entre 18 graus Celsius e a temperatura média mensal (M.A.T.), multiplicada pelo número de dias por mês (N.D.m.). O aquecimento só é necessário nos meses em que a temperatura média for inferior a 18 graus Celsius.

## Slide 16: Aula 6.3 Outros usos finais domésticos
            6.3.4. Dados brutos de aquecimento de água
16

## Slide 17: Aula 6.3 Outros usos finais domésticos
            6.3.5. Reconstrução e fórmulas de aquecimento de água
17
Demanda de energia útil para aquecimento de água:
: número de domicílios [domicílio]
: Tamanho médio do domicílio [pessoa/domicílio]
Fração de residências com água quente
Consumo específico de energia para água quente [energia/pessoa]
Fonte: https://www.freepik.com/free-vector/boiler-water-heater-with-radiator-washbasin_6198191.htm#query=water%20heating&position=38&from_view=search&track=ais, Imagem de vectorpocket</a> no Freepik.

## Slide 18: Aula 6.4 Outros usos finais domésticos
            6.4.1. Dados brutos de ar condicionado
18

## Slide 19: Aula 6.4 Outros usos finais domésticos
            6.4.2. Reconstrução e fórmulas de ar condicionado
19
Demanda de energia útil para ar condicionado:
: número de domicílios [domicílio]
: Tamanho médio do domicílio [pessoa/domicílio]
Fração de residências com ar-condicionado
Consumo específico de energia do ar condicionado [energia/domicílio]
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-heat-pump-outside-home_22118722.htm#query=heat%20pump&position=24&from_view=search&track=ais, Freepik</a>

## Slide 20: Aula 6.4 Outros usos finais domésticos
            6.4.3. Dados brutos de aparelhos e raios
20
Notes: A eletricidade para usos específicos e iluminação é calculada diretamente como demanda final de energia.
A eletricidade para usos específicos é igual ao número total de residências vezes a fração de residências com eletricidade multiplicada pelo consumo específico de eletricidade por residência. A equação para iluminação é a mesma.
Usando a fração de residências eletrificadas, a fração de residências não eletrificadas é usada para obter a demanda final de energia para combustíveis fósseis usados para aparelhos em residências não conectadas.

## Slide 21: Aula 6.4 Outros usos finais domésticos
            6.4.4. Reconstrução e fórmulas de aparelhos e raios
21
Demanda final de eletricidade para usos específicos e iluminação
Demanda final de combustível fóssil para aparelhos
: número de domicílios [domicílio]
Fração de residências com eletricidade [-]
Consumo específico de eletricidade/combustível fóssil [energia/domicílio]
Notes: A eletricidade para usos específicos e iluminação é calculada diretamente como demanda final de energia.
A eletricidade para usos específicos é igual ao número total de residências vezes a fração de residências com eletricidade multiplicada pelo consumo específico de eletricidade por residência. A equação para iluminação é a mesma.
Usando a fração de residências eletrificadas, a fração de residências não eletrificadas é usada para obter a demanda final de energia para combustíveis fósseis usados para aparelhos em residências não conectadas.

## Slide 22
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
22
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 6: "BASE YEAR RECONSTRUCTION with the HOUSEHOLD SECTOR EXAMPLE" , Energy Demands Projections with MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.