## Slide 1
PALESTRA 7 SETORES DE TRANSPORTE E SERVIÇOS E DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS NO MAED.
Versão 2.0
Modelo para análise da demanda de energia
Notes: Palestra 7: os setores.

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
7.1 Setor de serviços e seus subsetores
7.2 Reconstrução do ano-base - coleta de dados brutos
7.3 Setor de transporte e seus subsetores
2
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
RPA1: aprender sobre o setor de serviços e seus subsetores
RPA2: aprender a coletar os dados brutos necessários para a reconstrução do ano-base
RPA3: aprender sobre o setor de transportes e seus subsetores
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno: aprender sobre o setor de serviços e seu subsetor, como coletar os dados brutos para a reconstrução do ano-base e sobre o setor de transportes.

## Slide 3
3
Aula 7.1 Setor de serviços
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Combustíveis fósseis
Biomassa moderna
Bomba de calor elétrica
Eletricidade
Combustíveis tradicionais
Térmica solar
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Serviços pessoais e outros
Comercial e turístico
            7.1.1. O setor de serviços, os subsetores, o uso final e as demandas finais de energia
Força motriz
Usos específicos da eletricidade
Administração pública
Finanças e negócios
Usos térmicos
Aquecimento distrital
Aquecimento de ambientes
Ar condicionado
Notes: O setor de serviços é dividido em quatro subsetores denominados Comercial e Turismo, Administração Pública, Finanças e Negócios e Serviços Pessoais e outros.

## Slide 4: Aula 7.1 Setor de serviços
7.1.2. Setor de serviços de dados brutos e parâmetros de direção
4
Precisamos definir o tipo de subsetor de serviço - neste exemplo, são 4, conforme definido à esquerda
Área total do piso
população total
fração da população total na força de trabalho
fração da força de trabalho no setor de serviços
área útil média por funcionário

## Slide 5: Aula 7.1. Setor de serviços
            7.1.3. Dados brutos de aquecimento de ambientes
5
Precisamos definir edifícios baixos, bombas de calor COP e compartilhamento de energia solar térmica
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/3d-rendering-ventilation-system_22894132.htm#query=space%20heating&position=33&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Notes: Para calcular a demanda de energia útil para aquecimento de ambientes, precisamos reunir alguns dados brutos sobre a área de piso (%) que requer aquecimento de ambientes e a % da área realmente aquecida. Além disso, precisamos saber a porcentagem de prédios baixos, a proporção de bombas de calor COP e a parcela de energia solar térmica.

## Slide 6: Aula 7.1 Setor de serviços
            7.1.4. Reconstrução e fórmulas de aquecimento de ambientes
6
área total do setor de serviços
Fração da área total a ser aquecida
consumo específico de energia por área aquecida
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/3d-rendering-ventilation-system_22894132.htm#query=space%20heating&position=33&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Notes: A demanda de energia útil para o uso final de aquecimento de espaços é calculada multiplicando-se a área total do setor de serviços, a fração dessa área que precisa ser aquecida e o consumo específico de energia por área aquecida.
Em geral, o aquecimento do ambiente é necessário somente durante os meses de inverno; no MAED, um fator chamado Grau-Dia é definido para representar esse comportamento sazonal.
O coeficiente de graus-dia é definido como a soma dos meses em que a temperatura média é inferior a 18 graus Celsius, ou a diferença entre 18 graus Celsius e a temperatura média mensal (M.A.T.), multiplicada pelo número de dias por mês (N.D.m.). O aquecimento só é necessário nos meses em que a temperatura média for inferior a 18 graus Celsius.

## Slide 7: Aula 7.1 Setor de serviços
7.1.5. Demanda final de energia: uso de eletricidade para aquecimento de ambientes
demanda de energia útil para aquecimento
penetração do mercado de eletricidade para aquecimento
penetração no mercado de bombas de calor para aquecimento
coeficiente de desempenho das bombas de calor, onde
Exemplo:
25% do aquecimento de ambientes com eletricidade é fornecido por bombas de calor com COP = 4: uma unidade de entrada de energia elétrica fornece 4 unidades de energia térmica
Portanto, para 25% da demanda de energia útil necessária (calor), 75% menos energia final é necessária em relação a uma eficiência 1 com eletricidade
A demanda final de energia é reduzida em uma fração
7
Notes: Ao converter a demanda de energia útil para aquecimento de ambientes em demanda de energia final para o gerador de energia elétrica, a fração dessa necessidade de energia útil que é atendida por bombas de calor deve ser considerada.
No MAED, presume-se que a eletricidade tenha uma eficiência de 1. No entanto, as bombas de calor geralmente têm uma eficiência, que nesse contexto é chamada de coeficiente de desempenho (C.O.P.), maior do que 1. Os coeficientes de desempenho geralmente variam de 3 a 5. No caso das bombas de calor, o coeficiente de desempenho é a relação entre o número de unidades de energia obtidas na saída de calor e o número de unidades de energia inseridas. Isso significa que, ao usar bombas de calor, uma unidade de eletricidade inserida produz mais de uma unidade de energia térmica.
Ao calcular a demanda final de energia para aquecimento de ambientes usando eletricidade, usamos a fórmula usual levando em conta a penetração de mercado da eletricidade para aquecimento, mas reduzimos o valor total em uma fração destacada em vermelho no slide.
Por exemplo, se 25% da demanda de energia útil para aquecimento de ambientes for fornecida por bombas de calor com coeficiente de desempenho igual a 4 (ou seja, com uma unidade de energia elétrica fornecendo 4 unidades de energia térmica), 25% da demanda total de energia útil necessária para aquecimento requer 75% menos energia final em relação a uma eficiência 1 com eletricidade. A demanda total de energia final é, portanto, reduzida pela penetração de mercado das bombas de calor (M) multiplicada pela diferença entre o coeficiente de desempenho e 1, dividida pelo coeficiente de desempenho. Neste exemplo, isso é um sobre quatro vezes três sobre quatro, o que equivale a três sobre dezesseis.
Isso conclui a aula 7 sobre os setores do MAED-D.

## Slide 8: Aula 7.2 Outros usos finais de serviços
            7.2.1. Dados brutos de ar condicionado
8
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-ventilation-system_25777554.htm#query=air%20conditioning%20office&position=5&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Precisamos definir a área do piso (%) com ar condicionado e os requisitos específicos de resfriamento.
Notes: Para calcular a demanda de energia útil para ar-condicionado, precisamos reunir alguns dados brutos sobre a área útil (%) que requer ar-condicionado e os requisitos específicos de resfriamento.

## Slide 9: Aula 7.2 Outros usos finais de serviços
            7.2.2. Reconstrução e fórmulas de ar-condicionado
9
Demanda de energia útil para ar condicionado:
área total do setor de serviços
Fração da área total a ser resfriada
consumo específico de energia por área resfriada
Fonte: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-heat-pump-outside-home_22118722.htm#query=heat%20pump&position=24&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Notes: A demanda de energia útil para o uso final de ar condicionado é calculada multiplicando-se a área total do setor de serviços, a fração dessa área que precisa ser resfriada e o consumo específico de energia por área resfriada.

## Slide 10: Aula 7.2 Outros usos finais de serviços
            7.2.3. Dados brutos de aparelhos e raios
10
Notes: A eletricidade para usos específicos e iluminação é calculada diretamente como demanda final de energia.
A eletricidade para usos específicos é igual ao número total de residências vezes a fração de residências com eletricidade multiplicada pelo consumo específico de eletricidade por residência. A equação para iluminação é a mesma.
Usando a fração de residências eletrificadas, a fração de residências não eletrificadas é usada para obter a demanda final de energia para combustíveis fósseis usados para aparelhos em residências não conectadas.

## Slide 11: Aula 7.2 Outros usos finais de serviços
            7.2.4. Reconstrução e fórmulas de aparelhos e raios
11
Demanda final de eletricidade para usos específicos e iluminação
Demanda final de combustível fóssil para aparelhos
: número de domicílios [domicílio]
Fração de residências com eletricidade [-]
Consumo específico de eletricidade/combustível fóssil [energia/domicílio]
Notes: A eletricidade para usos específicos e iluminação é calculada diretamente como demanda final de energia.
A eletricidade para usos específicos é igual ao número total de residências vezes a fração de residências com eletricidade multiplicada pelo consumo específico de eletricidade por residência. A equação para iluminação é a mesma.
Usando a fração de residências eletrificadas, a fração de residências não eletrificadas é usada para obter a demanda final de energia para combustíveis fósseis usados para aparelhos em residências não conectadas.

## Slide 12: Aula 7.2 Setor de serviços
7.2.5. Demanda final de energia
Eletricidade
Combustíveis para motores
Outros: Demanda final de energia (FED) para transportador de energia e uso final , da Demanda de Energia Útil (UED)
, , Intensidade energética de usos específicos de eletricidade/combustíveis para motores no subsetor
valor agregado do subsetor
penetração de mercado do transportador de energia para uso final
eficiência do transportador de energia para uso final
12
Notes: Os usos específicos de eletricidade para aparelhos e combustíveis para força motriz também são calculados por subsetor. Nesse caso, eles são calculados diretamente em termos de demanda final de energia. As equações têm a mesma forma. A demanda final de energia para eletricidade ou combustíveis para motores é igual à intensidade energética da eletricidade ou dos combustíveis para motores em cada subsetor vezes o valor agregado de cada subsetor. A demanda total de energia final no setor de serviços para usos específicos de eletricidade e combustíveis para motores é encontrada somando-se a contribuição de cada subsetor.
Para usos em que a demanda de energia útil foi obtida, essa energia útil é então convertida em energia final, levando em conta a penetração de cada portador de energia no mercado e a eficiência de cada fonte de energia alternativa. A penetração no mercado e as eficiências são especificadas como parâmetros do cenário.
Deve-se mencionar que todas as eficiências no modelo MAED são expressas em termos relativos em comparação com a eficiência da eletricidade para o mesmo uso final.
Por exemplo, a demanda final de energia da biomassa moderna para aquecimento de ambientes é igual à demanda de energia útil para aquecimento de ambientes vezes a penetração de mercado da biomassa moderna para aquecimento de ambientes, vezes o inverso da eficiência do aquecimento de ambientes com biomassa.
Para aquecimento de ambientes, podem ser usadas bombas de calor. Nesse caso, elas são incluídas na equação de eletricidade usando seu coeficiente de desempenho.

## Slide 13
13
Aula 7.3 Setor de transportes
Setores
Subsetores
Uso final
Categoria de demanda final de energia (FED)
Eletricidade
Carvão a vapor
GLP
Combustível de aviação
Diesel
Gasolina
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Transporte de passageiros (passageiros-km)
            7.3.1. O setor de transporte, subsetores, uso final e demandas finais de energia
Carro
Ônibus
Frete (ton-km)
Internacional
Avião
GNV
Trem
Caminhão
Intercidades
Urbano
Álcool
Notes: No MAED, a demanda de energia do setor de transporte é calculada diretamente em termos de energia final, como uma função da demanda total de transporte de passageiros, frete e viagens internacionais.
Para o transporte de passageiros, é feita uma distinção entre transporte urbano e interurbano.
Os combustíveis são definidos pelo usuário conforme necessário. Cada modo é definido para um único tipo de combustível. Por exemplo, gasolina, carros a diesel e carros elétricos devem ser definidos como três modos diferentes para permitir cálculos separados do tipo de combustível.
Cada modo de transporte tem um combustível associado.
O consumo internacional e de outros combustíveis diversos no transporte é calculado como uma função linear do G.D.P. total. Os coeficientes são encontrados com base em dados históricos.
A demanda de energia é atendida por modos concorrentes, como carro, ônibus, avião, caminhão, trem, etc. As necessidades específicas de energia e os fatores de carga de cada modo são especificados. Para o transporte de passageiros em áreas urbanas e interurbanas e para o transporte de carga, pelo menos um modo de transporte deve ser definido...
A demanda de energia final é uma função da demanda total de transporte (passageiros, frete, internacional)
O transporte de passageiros é dividido entre urbano (intracidade) e interurbano
A energia internacional/outras energias no transporte é calculada como uma função linear do PIB total que se ajusta aos dados históricos
A demanda de energia é atendida por modos concorrentes, cada um com um tipo específico de combustível, intensidade de energia e fator de carga

## Slide 14: Aula 7.3 Setor de transportes
7.3.2. Transporte urbano
  A demanda de transporte urbano de passageiros em passageiros-km é:
A demanda [passageiros-km] é então dividida em modos
Por sua vez, a demanda final de energia para o transporte urbano é obtida como
14
    População que vive em grandes cidades
Distância média percorrida por uma pessoa que vive em uma cidade grande
Participação do modo
[-]
Intensidade energética do modo [energia/km]
Fator de carga do modo [passageiro/veículo]
Notes: As viagens urbanas no MAED são consideradas como as viagens de pessoas que vivem em grandes cidades (onde o transporte público existe ou pode ser considerado no futuro) e viagens que são feitas como parte da rotina diária normal (por exemplo, o trajeto diário para o trabalho).
A demanda de transporte urbano de passageiros é calculada como uma função da população que vive em grandes cidades e da distância média percorrida por pessoa.
A demanda urbana é então dividida em modos i como o produto do total de passageiros-quilômetro urbanos multiplicado pela participação do modo urbano i.
A cada modo de transporte urbano foi atribuído um tipo de combustível e uma intensidade energética específica, que é expressa em unidades de energia por 100 quilômetros.
A demanda total de energia é uma função da intensidade energética dos modos de transporte urbano i em unidades de energia por quilômetro e o fator de carga de cada modo de transporte.

## Slide 15: Aula 7.3 Setor de transportes
7.3.3. Transporte interurbano: atividade de tráfego (dados brutos)
  Atividade total de viagens intermunicipais [passageiro-km]:
  Atividade de viagens intermunicipais por carros [passageiro-km]:
  Atividade de viagem interurbana por meios públicos [passageiro-km]:
    População total
Distância média percorrida/pessoa/ano
Distância média percorrida de carro por pessoa/ano
Fator de carga [pessoa/carro]
Propriedade do carro [carro/passageiro]
15
Notes: A demanda de energia para passageiros interurbanos é encontrada de forma semelhante à encontrada em áreas urbanas.
Primeiro, o usuário fornece dados sobre a distância média percorrida por uma pessoa por ano. A atividade de viagem em passageiros-km é obtida usando dados demográficos.
A atividade total de tráfego intermunicipal é igual à população total multiplicada pela distância média percorrida por uma pessoa por ano.
A parcela da atividade de tráfego coberta por carros é então calculada pelo produto da população total, a distância intermunicipal média percorrida por carro por ano, o fator de carga para carros e o inverso da taxa de propriedade de carros em passageiros por carro. O mesmo fator de carga é considerado para todos os tipos de carros no transporte intermunicipal de passageiros. O restante da demanda é coberto por meios públicos.

## Slide 16: Aula 7.3 Setor de transportes
7.3.4. Transporte interurbano: demanda de energia
O consumo final de energia por modo é obtido como
é a intensidade de energia do modo [energia/km]
é o fator de carga do modo [passageiro/veículo]
e são as participações da demanda por carro e transporte público por modo
16
16
Notes: O modelo divide a demanda total de energia por modos de transporte público e de carro, usando as proporções fornecidas pelo usuário.
Cada modo de transporte tem atribuído um tipo de combustível, consumo específico de energia ou intensidade energética e fator de carga fornecido pelo usuário em unidades de energia por km.
Ao somar todos os modos de transporte público e de carro, obtém-se a demanda final de energia para o transporte intermunicipal.

## Slide 17: Aula 7.3 Setor de transportes
7.3.5. Demanda de energia final do transporte de carga
A demanda final de energia (FED) para o modo de transporte de carga é calculada como:
A demanda de frete é calculada como função do valor agregado dos setores econômicos que produzem bens que precisam ser transportados (agricultura, construção, mineração, manufatura, serviços e setor de energia)
17
Demanda de frete
[t-km]
Participação do modo
[-]
Intensidade energética do modo
[energia/t-km]
Valor agregado
Constante
Variável
Notes: A demanda de energia para o modo de transporte de carga i é calculada como uma função da demanda de carga em toneladas-quilômetro, a parcela da demanda atendida por esse modo de transporte i e a intensidade de energia do respectivo modo, dada em unidades de energia por tonelada-quilômetro.
A demanda total de frete é calculada como uma função do valor agregado dos setores econômicos que produzem bens que precisam ser transportados, como Agricultura, Construção, Mineração, Manufatura, Serviços e o setor de Energia.
O total de toneladas-quilômetro de frete é igual a um valor base (aqui A.i.) mais a soma de todos os setores econômicos de uma variável (B.i.) que representa a atividade de transporte multiplicada pelo valor agregado de cada setor respectivo. A variável B.i. é dada em termos de toneladas-quilômetro por unidade de valor agregado.

## Slide 18
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
18
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 7: "TRANSPORT AND SERVICE SECTORS, AND SCENARIOS DEFINITION IN MAED" , Energy Demands Projections with MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.