## Slide 1
Versão 2.0
AULA 8 CONSISTÊNCIA E ESTRUTURA DOS DADOS DE ENTRADA
Modelo para análise da demanda de energia
Notes: Aula 8, consistência e estrutura dos dados de entrada.

## Slide 2: Resultados pretendidos de aprendizado (RPA)
8.1. Visão geral dos dados de entrada para o MAED
8.2. Estrutura dos dados de entrada
8.3. Exemplos de dados de entrada
8.4. Da coleta de dados à implementação
2
Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem (RPA):
RPA1: obter uma visão geral da abordagem de dados de entrada do software MAED
RPA2: aprender sobre a estrutura dos dados de entrada
RPA3: aprender sobre exemplos específicos para obter parâmetros de dados de entrada
RPA4: entender como os dados de entrada podem ser implementados
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno:
Para obter uma visão geral da abordagem de dados de entrada do software MAED
Para conhecer a estrutura dos dados de entrada
Para saber mais sobre exemplos específicos de obtenção de parâmetros de dados de entrada
E para entender como os dados de entrada podem ser implementados.

## Slide 3: Aula 8.1 Visão geral dos dados de entrada para o MAED
Desafios para a preparação de dados de entrada no MAED
Por ser um modelo de tipo de uso final, o MAED requer uma quantidade considerável de dados de entrada
Lista de definições e unidades de dados de entrada no manual do usuário
Exclua todos os dados ao usar o modelo pela primeira vez em seu país
Problema principal: consistência dos dados → Use arquivos separados para a preparação dos dados de entrada
3
Notes: Como o MAED é um modelo de tipo de uso final, ele exige uma quantidade considerável de dados de entrada. Esteja ciente de que os dados de entrada devem ser inseridos no modelo nas unidades especificadas para cada parâmetro. As variáveis de entrada e suas unidades estão listadas e definidas no capítulo 4 do manual do MAED em 19 páginas. Esse grande número de páginas indica o tamanho da tarefa de preparação dos dados. Além disso, a quantidade de dados depende muito do número de subsetores definidos pelo usuário.
Deve-se lembrar que todos os dados de entrada devem ser digitados manualmente nas células brancas. Para evitar o uso acidental de dados do "Demo case Manual data" fornecido como exemplo com o programa, recomendamos excluir todos os dados ao usar o modelo pela primeira vez em seu país.
Um dos principais problemas no processo de preparação de dados é a consistência dos dados. O MAED não tem nenhum mecanismo interno para verificá-la. O usuário deve ser muito cuidadoso e prestar atenção a essa questão.
Por esse motivo, é altamente recomendável usar um arquivo separado com conjuntos de informações para a preparação dos dados de entrada. Somente após a verificação da consistência dos dados em várias tabelas, os dados devem ser inseridos nas células correspondentes do MAED.
Você pode criar um arquivo com informações de diferentes fontes para preparar todos os dados de entrada necessários seguindo a estrutura principal do MAED. Lembre-se de que o MAED foi atualizado ao longo dos anos e as diferentes versões são identificadas com números de versão.

## Slide 4
Dados de informações estatísticas gerais | Dados que exigem análise | Dados que podem ser derivados | Dados que se baseiam em suposições
PIB e estrutura do PIB Dados demográficos Propriedade de carro Número de casas | Balanço de energia por uso final setorial Eficiência de processos e equipamentos Fatores de carga dos meios de transporte | Intensidades de energia de processos específicos Tamanho da família por tipo de residência Mobilidade da população | Suposições baseadas em, Pesquisas, Medições diretas, Julgamento de especialistas Participação da biomassa tradicional na indústria Calor por nível de temperatura em um determinado setor Intensidade energética para cozimento
Fontes de dados de entrada
4
Aula 8.1 Visão geral dos dados de entrada para o MAED
Notes: A aquisição de dados de entrada pode ser mais ou menos simples. Há quatro tipos principais de dados de entrada:
Em primeiro lugar, alguns dados podem ser obtidos diretamente de informações estatísticas gerais. Entre eles estão o PIB e sua estrutura, a maioria dos dados demográficos, a propriedade de carros, o número de casas e assim por diante.
Em segundo lugar, os dados de entrada podem exigir a análise de diferentes fontes no nível de atividade. Por exemplo, balanço energético por uso final setorial, eficiências de vários processos e equipamentos tecnológicos, fatores de carga de diferentes modos de transporte e assim por diante.
Em terceiro lugar, há dados que não existem em informações estatísticas, mas que podem ser calculados a partir das informações disponíveis. Por exemplo, as intensidades de energia de processos específicos podem ser derivadas de informações sobre o PIB e o consumo de energia do balanço energético. Outros exemplos incluem a derivação do tamanho da família ou do número de pessoas por família pelo tipo de moradia ou estrato econômico, mobilidade da população e assim por diante.
Por fim, há alguns outros dados que só podem ser avaliados por meio de suposições baseadas em várias pesquisas, medições diretas, julgamento profissional de especialistas ou uma combinação desses fatores.
Exemplos são a participação da biomassa tradicional no setor, a participação do calor por nível de temperatura em um determinado setor e as intensidades de energia para cozinhar.

## Slide 5
5
            Execução do estudo MAED
            Reconstrução do consumo de energia no ano-base. Consumo total de energia por setores, por uso final e por portadores de energia. O consumo do modelo MAED deve ser igual aos dados reais no ano-base.
            Estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
            Análise das projeções de demanda de energia decorrentes dos cenários.
Aula 8.1 Visão geral dos dados de entrada para o MAED
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
Notes: O restante desta mini-aula será uma recapitulação do que foi discutido na aula 6.4.
A execução de um estudo MAED consiste em três fases:
Primeiro: Reconstrução do consumo de energia no ano-base. A estrutura e as quantidades de saída do modelo MAED devem ser iguais ao consumo real do país no ano-base.
Segundo: estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
E, por fim: Análise das projeções de demanda de energia decorrentes dos cenários.
Dessa forma, os dados de entrada devem ser coletados para as duas primeiras etapas.
Primeira fase. Dados de entrada do ano-base. Esses dados são definidos com base no consumo real desse ano.
Segunda fase: Os dados de entrada do cenário. Os dados para os anos futuros são preparados com base no estabelecimento de cenários de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

## Slide 6
6
            Seleção e reconstrução do ano-base
            O ano-base deve ser selecionado a partir de um ano mais recente no passado, para o qual as estatísticas econômicas e de energia estejam disponíveis, sejam confiáveis e consistentes.
            O ano-base deve representar condições estáveis de consumo de energia.
            Situações incomuns devem impedir que um ano seja selecionado.
Calcular dados de entrada para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Aula 8.1 Visão geral dos dados de entrada para o MAED
1. Reconstrução do ano-base
2. Desenvolvimento de cenários
3. Análise de resultados
Notes: O valor do consumo específico de energia para o ano-base é um parâmetro crucial para a estimativa da demanda futura de energia. Isso torna a seleção do ano-base uma questão muito importante.
Há vários critérios para a seleção do ano-base. Em primeiro lugar, o ano-base deve ser selecionado a partir do ano mais recente do passado para o qual as estatísticas econômicas e de energia estejam disponíveis, sejam confiáveis e consistentes. Em segundo lugar, o ano-base deve ser selecionado para representar condições estáveis de consumo de energia. Por fim, se situações incomuns, como uma crise econômica, condições climáticas extremas ou uma crise política, ocorrerem durante um determinado ano, ele não deve ser selecionado como linha de base.
Para reconstruir o ano-base, é adotado um processo iterativo. Primeiro, devem ser reunidos dados estatísticos sobre o consumo de energia por setores, por uso final e por combustíveis para o ano-base selecionado. Em seguida, são calculados os dados de entrada do MAED para o ano-base. O modelo MAED, por sua vez, é executado com esses dados de entrada. Os resultados do MAED são comparados com os valores estatísticos para aquele ano. Em caso de discrepância, o procedimento deve ser repetido com os parâmetros MAED ajustados.
O objetivo dessa fase é estabelecer uma referência e validar o programa para o sistema de energia do país específico.
Ao definir o ano-base, o usuário deve decidir as unidades que usará em seu modelo.
Sempre que o usuário criar um caso, recomendamos inserir a descrição do estudo de caso ou algum recurso especial do problema que está sendo estudado para manter o registro.

## Slide 7
7
            Tipos de dados
Reconstrução do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Projeções de demanda de energia
Economia
Demografia
Estilo de vida
Tecnologia
PIB
Taxa de crescimento do PIB
Participação dos subsetores
Força de trabalho
Taxa de crescimento populacional
Tamanho da família
Urbanização
Tamanho da família
Mobilidade
Propriedade de carro
Eletrificação
Eletrodomésticos
Intensidades de energia
Consumos específicos de energia consumos
Eficiência
Penetração no mercado
Aula 8.1 Visão geral dos dados de entrada para o MAED
Notes: Após a conclusão da primeira etapa do estudo, a reconstrução do consumo de energia do ano-base, o usuário pode passar para a segunda etapa: desenvolvimento ou construção dos cenários.
Um cenário no MAED é um conjunto de parâmetros que descreve um possível padrão de longo prazo do desenvolvimento de um país, incluindo aspectos como sua situação econômica, demográfica, social e tecnológica.
A quantidade de dados de entrada para o MAED é relativamente grande, como em todos os modelos do tipo desagregado. Esse é o preço a ser pago pela capacidade de fornecer informações de saída razoavelmente detalhadas.
Todos os dados de entrada pertencem a um dos quatro grupos. Economia, demografia, estilo de vida e tecnologia.
Cada grupo tem seu próprio conjunto de dados de entrada.
A economia compreenderá o PIB, sua taxa de crescimento e a estrutura da economia em termos da participação do PIB em cada setor. A força de trabalho também é necessária.
A demografia incluirá a população, a taxa de crescimento populacional, a parcela da população urbana e rural e o tamanho da família. O estilo de vida incluirá o tamanho das residências, a mobilidade, a propriedade de carros, a eletrificação e o uso de eletrodomésticos. Os dados de entrada de tecnologia compreendem as intensidades de energia em todos os setores, a eficiência dos equipamentos e processos de uso final e a penetração no mercado de diferentes tecnologias e vetores de energia.

## Slide 8
Setor
Transporte
Serviço
Casa
Fabricar.
Constr.
Mineração
Frete
Passageiros
Materiais
Equipamentos
Não duráveis
Agric.
Miscelânea.
Setor
Definição de subsetores
Subsetores definidos pelo usuário
Principais parâmetros de direção: intensidade energética
Selecione a granularidade mais fina disponível para o balanço energético e o PIB. Exemplo:
Subsetor
Aula 8.2 Estrutura dos dados de entrada
8
Notes: Em cada setor, usando os botões adicionar ou excluir, o usuário decide o número de subsetores a serem modelados e escreve os nomes dos subsetores.
Por padrão, todos os setores devem ter pelo menos um subsetor. A opção de exclusão não está disponível para o primeiro subsetor de cada setor.
Depois de fazer isso, surge a seguinte pergunta: Que critérios o usuário deve empregar para definir o número de subsetores?
Dados de diferentes fontes nos ajudarão a definir o número de subsetores em cada setor. Em todos esses subsetores, o principal fator será a intensidade energética. E para encontrar as intensidades de energia, temos de dividir o consumo de energia pelo valor agregado. Isso significa que os dados de um balanço energético são divididos pelos dados das tabelas de GDP.
Os dados sobre GDP devem ter o mesmo nível de desagregação que os dados sobre balanço energético. Portanto, o usuário é limitado pela granularidade mais grosseira disponível.
Depois que os subsetores forem definidos, todas as tabelas de dados de entrada deverão refletir a nova estrutura do modelo, tanto para os dados econômicos quanto para os dados técnicos.
De acordo com a seleção de subsetores, a estrutura do modelo MAED é modificada, conforme refletido na forma dos dados de entrada e das tabelas de resultados.

## Slide 9
Exemplo de desagregação de subsetor
Os subsetores devem ser compatíveis com os dados do PIB e do balanço energético
Use a resolução mais grosseira
9
Aula 8.2 Estrutura dos dados de entrada
Notes: Pode ser que o usuário tenha uma desagregação completa dos dados do GDP. No entanto, ele pode ter uma desagregação muito baixa para o balanço de energia. Essa é a aparência das tabelas de dados. Se os dados do subsetor estiverem disponíveis para o balanço energético, mas não para o GDP, não será possível definir todos os subsetores. Portanto, o usuário deve selecionar a granularidade mais fina disponível para o balanço de energia e o GDP.
Tomemos como exemplo o setor de Construção. Nesse caso, na tabela da esquerda, temos boas informações sobre o G.D.P., em que o valor agregado é dividido em Edifícios, Construção Pública e outros. Mas não há essa desagregação do consumo de energia na tabela da direita. Estamos, portanto, limitados pela granularidade mais grosseira disponível e precisamos trabalhar com o valor agregado total do subsetor de construção para tornar esses dois conjuntos de dados compatíveis.

## Slide 10
Desagregação para o setor de transportes
10
Tipo de transporte | Número máximo recomendado de modos | Número máximo recomendado de combustível
Passageiros (em nível nacional) Intercidades Urbano | 15 5 tipos de carro 10 modos públicos | 8 8 8
Frete (nível nacional) | 15 | 8
Internacional | 1 tipo agregado | 1 tipo agregado
Aula 8.2 Estrutura dos dados de entrada
Notes: Nos próximos slides, discutiremos dois aspectos específicos dos dados de entrada. Em primeiro lugar, a desagregação do setor de transportes e, em segundo lugar, as fontes de dados.
Para o setor de transporte, há algumas recomendações que o usuário deve conhecer. Sugere-se que não mais do que 15 modos sejam definidos para o setor interurbano e os subsetores de frete nacional, e não mais do que 5 tipos de carro e 10 modos públicos no subsetor urbano. Apenas um tipo agregado é definido para viagens internacionais.
O consumo internacional e de outros combustíveis diversos no transporte é calculado como uma função linear do G.D.P. total. Os coeficientes são encontrados com base em dados históricos.
A demanda de energia é atendida por modos concorrentes: Carro, ônibus, avião, caminhão, trem etc. As necessidades específicas de energia e os fatores de carga de cada modo são especificados. Para o transporte de passageiros em áreas urbanas e interurbanas e para o transporte de carga, pelo menos um modo de transporte deve ser definido.

## Slide 11
11
Fonte de dados: Dados do Office for National Statistics
Censo
Tamanho das residências em termos de pessoas por domicílio, tanto em áreas rurais quanto urbanas
População em grandes cidades
Alguns outros dados que podem ser usados para caracterizar o estilo de vida
Se a taxa de crescimento populacional for fornecida, ela poderá ser usada para configurar o cenário de base demográfica
Distribuição da população por idades ou grupos de idades
Economia
Demografia
Estilo de vida
Tecnologia
Aula 8.2 Estrutura dos dados de entrada
Notes: Em segundo lugar, as fontes de dados devem ser cuidadosamente consideradas.
Uma fonte importante de dados é o Office for National Statistics ou instituições semelhantes. Esses tipos de entidades obtêm e mantêm muitas informações sobre o país. Normalmente, elas têm os dados demográficos oficiais. Em alguns casos, elas também têm informações de pesquisas em vários setores que podem ser usadas na preparação de dados para o MAED. Nessa fonte, é possível encontrar a maioria dos grupos de dados sobre demografia e estilo de vida.
Normalmente, ele é fornecido pelo Office of National Statistics e é derivado do censo. Esse escritório também fornecerá o tamanho das residências em termos de pessoas por domicílio, tanto em áreas rurais quanto urbanas, a população das grandes cidades e alguns outros dados que podem ser usados para caracterizar o estilo de vida. Se a taxa de crescimento populacional for fornecida, ela poderá ser usada para configurar o cenário de base demográfica.
O escritório de estatísticas também deve ter a distribuição da população por idades ou grupos de idades. Essas informações podem ser usadas para encontrar a força de trabalho, que é outro parâmetro necessário para o MAED e está incluído na planilha de dados Demografia. É preciso ter cuidado com a legislação de seu país em relação às idades mínimas e máximas legais a serem incluídas na força de trabalho.

## Slide 12
12
Fonte de dados: Banco Central e Ministério da Energia
Banco Central
PIB
Metas econômicas do governo
Ministério da Energia
Balanço de energia
Ministério dos Transportes:
Por exemplo, estatísticas de dados de frete
Economia
Demografia
Estilo de vida
Tecnologia
Aula 8.2 Estrutura dos dados de entrada
Notes: O Ministério da Energia e o Banco Central do país também são fontes importantes de dados.
Normalmente, o banco central fornece as taxas de crescimento do PIB, bem como algumas metas econômicas do governo. Esses dados podem ser usados para definir o cenário base do PIB.
O Ministério da Energia fornecerá o balanço energético.
Para dados de transporte, econômicos e técnicos, o Office of National Statistics, o Ministério dos Transportes ou uma organização especializada em transporte deve ter os dados necessários. Os dados do setor de transportes não são fáceis de encontrar ou interpretar. O planejador de energia deve solicitar o apoio de especialistas em transporte.
Com essas informações, podemos criar a maioria dos números necessários para os outros grupos de dados. Ou seja, todos os dados econômicos, a penetração no mercado do ano-base de diferentes fontes de energia e as intensidades de energia.
A maioria dos dados de entrada do MAED está relacionada à tecnologia. Em geral, os dados dependem muito das condições de cada país, e não podemos fornecer uma lista de valores padrão. Por esse motivo, o usuário deve calcular muitos valores com base em informações do balanço energético e de outros bancos de dados relacionados à energia, informações de pesquisas, medições e, às vezes, julgamentos de especialistas.

## Slide 13
Setor industrial
Subsetor
Uso final
Uso específico de eletricidade
Fabricação
Agricultura
Equipamentos
Duráveis
Miscelânea.
Construção
Mineração
Materiais
Calor para uso térmico
Força motriz
Matéria-prima/Coca-Cola
Sistema solar
Combustíveis fósseis
Biomassa tradicional e moderna
Eletricidade
Bomba de calor
Calor de Cogeração
Combustível para motores
Aquecimento distrital
Forma final de energia
Setor
13
Aula 8.3 Exemplos de dados de entrada
Notes: Nesta mini-aula, discutiremos alguns exemplos de dados de entrada.
O primeiro grupo de dados, no MAED, são as Intensidades de Energia na Indústria. Escolheremos um subsetor para realizar os cálculos. O usuário pode usar a mesma metodologia para reproduzir os cálculos nos outros subsetores. Há uma tabela a ser preenchida para cada uso final: usos específicos de eletricidade, usos térmicos e força motriz. Para usos específicos de eletricidade e força motriz, há apenas uma categoria de transportador de energia final a ser considerada, e as equações usadas nos cálculos são em termos de energia final. Não há necessidade de lidar com eficiências. Para os usos térmicos, quase todos os portadores de energia na categoria de energia final podem ser considerados. Somente os combustíveis para motores não podem. Nesse caso, precisamos lidar com eficiências e participações de mercado.

## Slide 14
const. (1,46)
Inclinação = var. (1,91)
Indústrias siderúrgicas e petroquímicas: ajuste linear
Aula 8.3 Exemplos de dados de entrada
Subsetor
Uso final
Uso específico de eletricidade
Fabricação
Agricultura
Equipamentos
Duráveis
Miscelânea.
Construção
Mineração
Materiais
Calor para uso térmico
Força motriz
Matéria-prima/Coca-Cola
Sistema Solar
Combustíveis fósseis
Biomassa tradicional e moderna
Eletricidade
Bomba de calor
Calor de Cogeração
Combustível para motores
Aquecimento distrital
Forma final de energia
Setor
14
Notes: Na última tabela de insumos do MAED para o subsetor de manufatura, são necessários fatores específicos dos setores siderúrgico e petroquímico. A produção de aço e as necessidades de matéria-prima do setor petroquímico são calculadas no modelo como uma função do valor agregado do primeiro subsetor de Manufatura. Elas são calculadas por meio de uma equação linear, com o valor agregado como variável independente. Os coeficientes são encontrados por meio do ajuste de uma tendência linear em dados históricos. O primeiro coeficiente é a interceptação da linha, expressa em milhões de toneladas de aço ou matéria-prima. O segundo é a inclinação da linha, expressa em milhões de toneladas de aço ou matéria-prima por mil milhões de unidades monetárias de valor agregado.

## Slide 15
Usos térmicos para fabricação
15
Diversos
Duráveis
Equipamentos
Materiais
Geração de vapor
(Médio)
Fornos (Alto)
Processo de uso térmico
Aquecimento de água/espaço
(Baixo)
SL + SM + SH = 1
SL
SM
SH
Aula 8.3 Exemplos de dados de entrada
Notes: Há uma etapa adicional que precisamos cobrir nos subsetores de produção. De acordo com a metodologia MAED, na indústria, são definidas três faixas de usos térmicos. Baixa temperatura, para aquecimento de espaço e água. Temperatura média, para geração de vapor. E alta temperatura para fornos industriais.
Cada subsetor tem seus próprios processos industriais. Por esse motivo, em cada subsetor, as necessidades de temperaturas baixas, médias e altas são diferentes. A parcela da demanda de energia térmica útil de cada subsetor deve ser separada por faixa de temperatura.
Em cada subsetor, a soma das parcelas de temperaturas baixas, médias e altas deve ser igual a 1. Na nova versão do MAED, o usuário pode escolher quais níveis serão modelados. A energia útil, por faixa de temperatura, também é convertida em energia final, levando em conta a penetração e a eficiência de cada fonte de energia alternativa.
Uma captura de tela do software MAED ilustra como os valores podem ser inseridos.

## Slide 16
Subsetor
Urbano
Intercidades
Frete
Transporte de cargas
Inclinação= B
Interceptação = A
Aula 8.3 Exemplos de dados de entrada
Transporte
16
Notes: Vejamos agora um exemplo de entrada de dados para transporte de carga.
Há apenas 3 tabelas a serem preenchidas no transporte de carga.
A primeira tabela corresponde à necessidade de movimentação de mercadorias pelos diferentes setores produtivos em termos de tonelada-quilômetro por unidade monetária de valor agregado. Lembre-se de que o MAED usará uma equação linear para calcular o total de toneladas-quilômetro de frete no país, que é o parâmetro de acionamento. O valor base é a interceptação do ajuste linear do frete total em relação ao valor agregado total. Os coeficientes variáveis devem ser encontrados para cada subsetor produtivo, usando a mesma metodologia explicada para a produção de aço e matéria-prima. Depois de inserir esses valores, o programa calcula o total de toneladas-quilômetro de frete no país.
A segunda tabela correspondente à divisão modal deve então ser inserida, em termos da participação do transporte total de carga em toneladas-quilômetro por cada modo, como trens a diesel e elétricos.
A terceira tabela armazena dados sobre intensidades de energia, ou consumo específico de combustível para cada modo de transporte de carga. Tome cuidado com as unidades, pois não se trata do simples desempenho do veículo em termos de litros por 100 quilômetros. Essa intensidade é a energia por 100 toneladas-quilômetro transportadas.
Depois de preencher as três tabelas, o programa realiza os respectivos cálculos e os resultados do setor de transporte de carga no ano base são exibidos em diferentes tabelas.

## Slide 17
Setor de serviços: obtenção de parâmetros de condução
17
População total
Força de trabalho potencial
Força de trabalho no setor de serviços
Força de trabalho real
PO
PLF
PARTLF
PLSER
Aula 8.3 Exemplos de dados de entrada
Notes: No MAED, para o setor de serviços, são considerados os usos de aquecimento de ambientes e ar condicionado. E o parâmetro determinante é a necessidade específica de aquecimento ou resfriamento da área.
Trabalhando com as informações que temos sobre demografia, o número de funcionários no setor de serviços pode ser encontrado. Em seguida, com base em uma suposição de área útil por funcionário e requisitos específicos, todas as informações necessárias podem ser estimadas e inseridas no programa.
Normalmente, a força de trabalho de um país consiste em todas as pessoas em idade ativa, geralmente acima de uma determinada idade mínima e abaixo da idade de aposentadoria. Tanto a idade mínima quanto a idade de aposentadoria são específicas de cada país.
No setor de serviços, o fator determinante para aquecimento e resfriamento do espaço é a área útil, que é definida a partir do número de funcionários desse setor. Esse valor é calculado como uma fração da força de trabalho real.
Os dados finais do setor de serviços são a eficiência e a penetração.

## Slide 18
Entrada de dados de entrada
Tabelas gerais
Por subsetor
18
Economia
Demografia
Estilo de vida
Tecnologia
Setor
Transporte
Serviço
Casa
"PIB"
"Demografia"
Aula 8.4 Da coleta de dados coleta de dados à implementação
Notes: Depois que os dados de entrada são coletados e os subsetores são definidos, os dados de entrada podem ser inseridos primeiro nas tabelas gerais de G.D.P. e demografia no MAED e, em seguida, específicos para cada subsetor nas tabelas relevantes para os setores de Indústria, Serviços, Domicílios e Transporte.
O usuário deve se certificar de criar uma planilha de "descrição". Isso permitirá que ele acompanhe o cenário e as fontes de dados de entrada que está usando.
Recomenda-se que, no arquivo de preparação dos dados de entrada, as planilhas para G.D.P. e Balanço de Energia tenham uma estrutura semelhante à dos dados de entrada exigidos no MAED.

## Slide 19
Balanço de energia: conversão de unidades
19
Aula 8.4 Da coleta de dados coleta de dados à implementação
Notes: Depois que o usuário obtém os dados do balanço energético, o foco é a parte final do consumo de energia. A primeira etapa é adaptá-la à estrutura definida do MAED e mover os dados necessários para o arquivo de preparação de entrada.
Normalmente, o balanço de energia é fornecido em unidades originais. O usuário deve aplicar fatores de conversão para produzir essa parte das informações em qualquer unidade física. Nesse caso, milhares de toneladas de óleo equivalente foram escolhidas como a unidade de energia.
Lembre-se de verificar as unidades especificadas no MAED ao inserir os dados de entrada. Por exemplo, o modelo MAED solicitará as intensidades de energia em termos de quilo watt-hora por dólar. Portanto, precisaremos de um fator de conversão.

## Slide 20
20
Intensidade energética da energia útil
Para transportador de energia uso final , ano
Por exemplo, para transportadores de energia, madeira, eletricidade, diesel para usos finais térmicos
demanda de energia útil
demanda final de energia
penetração no mercado
intensidade energética
 |  |  | ktoe para kWh | 11630000 |  |  | 
Agricultura |  |  |  |  |  |  | 
Energia final |  | Madeira | Eletricidade | Diesel | Total |  | 
Eletricidade | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 |  | 
Usos térmicos | ktep | 104.70 |  | 86.58 | 191.28 |  | 
Eficiência |  | Madeira | Eletricidade | Diesel |  | Médias de peso | 
Usos térmicos | % | 0.20 | 0.95 | 0.80 |  |  | 
Eficiência no MAED | % | 0.21 | 1.00 | 0.84 |  |  | 
Energia útil |  | Madeira | Eletricidade | Diesel | Total (ktep) | Total - kWh | Intensidade de energia
Eletricidade | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 | 298853784.0 | 0.152
Usos térmicos | ktep | 22.04 |  | 72.91 | 94.95 | 1104305551.2 | 0.560
Ações |  | Madeira | Eletricidade | Diesel | Total |  | 
Usos térmicos | % | 23.21 |  | 76.79 | 100.00 |  | 
Aula 8.4 Da coleta de dados coleta de dados à implementação
Notes: Para usos térmicos, a demanda de energia final deve ser convertida em demanda de energia útil para que as intensidades de energia possam ser calculadas.
Para obter a demanda final de energia para usos térmicos, devemos primeiro verificar o consumo final em nosso arquivo de preparação de dados. Por exemplo, o subsetor agrícola está usando madeira, eletricidade e diesel. A demanda final de energia para cada portador de energia para usos térmicos na agricultura pode ser encontrada no Ministério da Energia.
Pode-se, então, presumir ou medir, por exemplo, uma eficiência de 20% para madeira, 95% para eletricidade e 80% para diesel. Esses não são valores padrão, pois cada valor deve ser determinado para um determinado país.
Essas eficiências devem então ser recalculadas em relação à eficiência da eletricidade antes de inserir os valores no MAED. Lembre-se de que o MAED sempre calcula a eletricidade em termos de energia final.
Agora, podemos calcular a demanda de energia útil de cada uso, multiplicando a demanda de energia final pela eficiência. Por fim, podemos encontrar as participações da madeira e do diesel nos usos térmicos, apenas dividindo a demanda de energia útil fornecida por cada fonte pela demanda total de energia útil.
A etapa final é encontrar as intensidades de energia. Isso é feito dividindo-se a demanda de energia útil pelo GDP correspondente. Isso pode ser inserido nos dados de entrada do MAED.
Nesse slide, o total de quilo watts-hora para eletricidade e usos térmicos é dividido pelo PIB setorial da agricultura para obter as respectivas intensidades de energia

## Slide 21
21
            Seleção e reconstrução do ano-base
Depois que os dados de entrada forem computados, execute o MAED para o ano base e compare os resultados com as estatísticas
Verifique a reconstrução do ano-base
Reconstrução do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Projeções de demanda de energia
Calcular dados de entrada para o ano-base
Verificar a precisão dos resultados do MAED para o ano-base
Executar o modelo MAED
Reunir/Ajustar os parâmetros do MAED para o ano base
Aula 8.4 Da coleta de dados coleta de dados à implementação
Notes: Agora, o usuário pode comparar os resultados com as estatísticas e verificar a reconstrução do ano-base.
Os resultados devem ser analisados e comparados com as estatísticas do balanço energético do ano-base.
O usuário deve verificar se eles têm os mesmos dados. Se houver alguns valores diferentes, o usuário deverá rastrear o erro e descobrir onde há valores de entrada diferentes. Antes de prosseguir, o usuário deve eliminar qualquer diferença significativa.
Se os resultados do MAED corresponderem aos das estatísticas, o usuário estará pronto para inserir os dados do cenário.

## Slide 22
22
Reconstrução do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Projeções de demanda de energia
Aula 8.4 Da coleta de dados coleta de dados à implementação
            Desenvolvimento de cenários
Notes: Por fim, os cenários podem ser projetados de forma que as projeções possam ser computadas.
Conforme explicado na aula 6, os dados do cenário são valores de dados de entrada para anos futuros. Eles correspondem à evolução demográfica futura esperada e às metas e objetivos de desenvolvimento econômico do governo. Esses dados são o componente socioeconômico do que chamamos de cenário "base". A partir desse cenário base, é fácil criar, por exemplo, um cenário de "alto" crescimento econômico apenas alterando a taxa de crescimento. O PIB total será diferente, assim como a demanda total de energia final. O usuário pode fazer esse tipo de exercício antes de ter estabelecido um "caso base" razoável.
Um cenário "Business as usual" pode ser construído simplesmente copiando os valores do ano-base no restante das colunas para todos os dados técnicos.
Como alternativa, o usuário pode criar um cenário de "economia de energia em aparelhos" com a meta de redução de 10% do consumo a cada período.
Deve haver uma justificativa sólida por trás de cada cenário criado.
Isso conclui a aula 8, que considerou a consistência e a estrutura dos dados de entrada.

## Slide 23
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 8: "CONSISTÊNCIA E ESTRUTURA DOS DADOS DE ENTRADA" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação online]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.