## Slide 1
Versão 2.0
AULA 9 INTRODUÇÃO AO MAED-EL E ÀS CURVAS DE DEMANDA DE ELETRICIDADE
1
Modelo para análise da demanda de energia

## Slide 2
Nome do curso
Mini-palestra Objetivo de aprendizado
2
Resultados pretendidos de aprendizado (RPA)
Esta aula tem quatro resultados de aprendizagem pretendidos:
RPA1: explicar a importância de adequar o fornecimento de eletricidade à demanda horária
RPA2: compreender como o MAED-EL pode ajudar no planejamento da expansão do sistema elétrico, prevendo dados de demanda de eletricidade por hora
RPA3: considerar as tendências de crescimento previstas pelo MAED-D nos dados de demanda por hora a partir de um ano-base usando o deflator de tendência de crescimento
RPA4: calcular coeficientes de modulação sazonais, diários e horários usando dados de demanda horária de um ano-base
9.1. Oferta e demanda de eletricidade
9.2. Objetivo do MAED-EL
9.3 Representação da demanda horária
9.4. Coeficientes de tempo
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem:
Explicar a importância de adequar o fornecimento de eletricidade à demanda horária
Entenda como o MAED-E.L. pode ajudar no planejamento da expansão do sistema elétrico, prevendo dados de demanda de eletricidade por hora
considerar as tendências de crescimento previstas pelo MAED-D nos dados de demanda por hora a partir de um ano-base usando o deflator de tendência de crescimento
calcular coeficientes de modulação sazonais, diários e horários usando dados de demanda horária de um ano-base

## Slide 3: Aula 9.1 Oferta e demanda de eletricidade
3
O desafio do uso da eletricidade
Vetor de energia
Armazenamento
Uso final
Notes: A eletricidade é um vetor de energia, ou uma forma de mover a energia de um lugar para outro, que é usada para alimentar muitas tecnologias modernas, de lâmpadas a telefones celulares. Um desafio exclusivo do uso da eletricidade é o armazenamento. Os combustíveis líquidos, como petróleo e diesel, podem ser armazenados em tanques até que estejam prontos para serem usados, e os edifícios podem ser aquecidos algumas horas antes de precisarmos deles. Entretanto, a eletricidade precisa ser usada imediatamente. Isso significa que a eletricidade tem de ser gerada, transmitida e distribuída exatamente no mesmo momento em que é demandada.

## Slide 4
4
Em todos os momentos!
Fornecimento de eletricidade
=
Demanda de eletricidade
Balanço de eletricidade
Aula 9.1 Oferta e demanda de eletricidade
Notes: O sistema de eletricidade deve sempre fornecer eletricidade suficiente para atender à demanda
Temos maneiras de armazenar pequenas quantidades de eletricidade, e esforços significativos de pesquisa estão concentrados no desenvolvimento de tecnologias acessíveis para armazenar quantidades maiores de eletricidade.
Para decidir a quantidade de capacidade de geração de eletricidade a ser construída, precisamos saber qual será a demanda de eletricidade durante o ano. Conhecer a demanda média ou total anual de eletricidade não é suficiente. Para conhecer as capacidades de geração e transmissão que serão necessárias em cada momento, precisamos conhecer a demanda de eletricidade para cada mês, semana, dia e hora.
Esses padrões horários na demanda de eletricidade dependem de diferentes fatores, como a geografia e o clima, o estilo de vida da população, o nível de eletrificação, as tecnologias e o horário de trabalho nos setores econômicos.

## Slide 5
5
Consequências da incompatibilidade
As grandes redes de eletricidade transportam corrente alternada e são projetadas para uma frequência de corrente
  Dependendo do país, essa frequência pode ser de 50 ou 60 Hz
Se houver mais demanda de eletricidade do que oferta, a frequência da rede cairá
Se a frequência da rede ficar baixa o suficiente, os geradores serão desconectados porque não correspondem suficientemente bem à frequência da rede
A desconexão de geradores causa blecautes que podem durar horas ou até dias, até que os geradores sejam reiniciados
Para evitar apagões, a maioria das redes tem planos de redução de carga para desconectar cargas de eletricidade
O planejamento para atender à oferta e à demanda é importante para manter as luzes acesas!
Aula 9.1 Oferta e demanda de eletricidade
Notes: Um exemplo das consequências negativas de uma incompatibilidade entre a oferta e a demanda é o seguinte.
As grandes redes de eletricidade transportam corrente alternada e são projetadas para uma frequência de corrente específica.
Se houver mais demanda de eletricidade do que oferta, a frequência da rede cairá.
Se a frequência da rede ficar muito baixa, os geradores podem se desconectar por não corresponderem suficientemente bem à frequência da rede.
A desconexão de geradores pode causar blecautes que podem durar horas ou até dias até que os geradores sejam reiniciados.
Para evitar apagões, a maioria das redes tem planos de corte de carga para desconectar cargas de eletricidade e reduzir a demanda.
Portanto, o planejamento para atender à oferta e à demanda é importante para manter as luzes acesas.

## Slide 6
6
=
+
Energias renováveis intermitentes
?
Aula 9.1 Oferta e demanda de eletricidade
Notes: As tecnologias renováveis, como turbinas eólicas e células solares, tornaram-se geradores de eletricidade mais importantes à medida que seus preços caíram e os tomadores de decisão trabalham para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos geradores movidos a combustíveis fósseis. Um dos maiores desafios para a energia eólica e solar é o fato de serem fontes de energia intermitentes ou não contínuas. Enquanto a demanda de eletricidade tende a seguir um padrão previsível, a produção eólica e solar muda com o clima e pode ser difícil de prever com mais de alguns dias de antecedência.
À esquerda, você pode ver um gráfico da demanda de eletricidade para as duas primeiras semanas do ano, com base nos dados de exemplo de demanda horária usados nos exercícios práticos. Como você pode ver, a demanda segue um padrão consistente a cada dia, com picos de demanda pela manhã e à noite e menos eletricidade usada durante a noite. Embora a quantidade de demanda de eletricidade mude um pouco de um dia para o outro, ela é bastante previsível.
Compare os dados de demanda com os gráficos à direita. O gráfico superior mostra a geração de energia solar de uma usina de 1 quilo watt em Oxford, Reino Unido, nas duas primeiras semanas de 2015. Como você pode ver, a quantidade de energia solar gerada a cada dia depende de o tempo estar claro ou nublado, e nenhuma energia solar é gerada depois que o sol se põe. Em um dia nublado de inverno no Hemisfério Norte, pode haver muito pouca energia solar.
O gráfico inferior direito mostra a geração de energia eólica de uma usina de 1 quilo watt em Oxford, Reino Unido, nas duas primeiras semanas de 2019. A quantidade de energia eólica muda a cada poucos dias, dependendo se o tempo está ventando ou parado.
À medida que tentamos atender a uma maior demanda de eletricidade usando recursos eólicos e solares, temos que descobrir como atender a padrões de demanda consistentes de geração intermitente.

## Slide 7
7
Armazenamento de eletricidade
Tecnologia atual
Desenvolvimento de tecnologia
Flexibilidade de carga
Cargas deslocáveis
Cargas não deslocáveis
Hidrelétrica bombeada
Baterias de íons de lítio
Baterias de longa duração
Hidrogênio e combustíveis limpos
Armazenamento de energia térmica
Armazenamento de ar comprimido
Aquecimento e resfriamento de ambientes
Aquecimento de água
Ciclos de lavanderia
Computação em centros de dados
Iluminação
Culinária
Armazenamento de energia cinética
Carregamento de veículos elétricos
Armazenamento de eletricidade e flexibilidade de carga
Aula 9.1 Oferta e demanda de eletricidade
Notes: Uma opção para atender a padrões consistentes de demanda de eletricidade com energia eólica e solar intermitente é usar o armazenamento de eletricidade. O armazenamento de eletricidade nos permite armazenar energia extra da geração eólica e solar para usar quando a demanda de eletricidade é alta e a produção renovável é baixa.
Conforme mencionado anteriormente nesta palestra, temos algumas maneiras de armazenar eletricidade. As tecnologias de armazenamento mais comuns usadas na rede elétrica atualmente são a hidrelétrica bombeada e pequenos dispositivos como as baterias de íons de lítio. A tecnologia de hidrelétrica bombeada é geralmente limitada a regiões geográficas onde a água pode ser armazenada em um reservatório elevado. As baterias de íons de lítio estão se tornando mais comuns na rede elétrica, pois seu custo caiu drasticamente na última década. No entanto, esses dispositivos são limitados porque não podem armazenar energia indefinidamente por longos períodos de tempo. Algumas soluções para armazenamento acessível e em larga escala nas quais pesquisadores e empresários estão trabalhando incluem baterias de longa duração, hidrogênio e outros combustíveis limpos, armazenamento de energia térmica, armazenamento de ar comprimido e outros tipos de armazenamento de energia cinética.
Outra maneira de combinar a demanda de eletricidade com o fornecimento de energias renováveis intermitentes é deslocar a demanda, geralmente chamada de flexibilidade de carga. Enquanto o armazenamento altera o fornecimento de eletricidade no tempo, a flexibilidade de carga altera a demanda de eletricidade no tempo. Isso significa que determinadas atividades que consomem eletricidade, como carregamento de veículos elétricos, aquecimento e resfriamento de ambientes, aquecimento de água, ciclos de lavanderia e até mesmo computação em data centers, são reprogramadas para acontecer quando há muita geração de eletricidade renovável. Obviamente, há certas atividades que consomem eletricidade e que os clientes podem resistir a reprogramar para corresponder à geração renovável, como iluminação e cozimento. Ninguém quer ficar preso no escuro ou com um forno frio esperando o vento soprar.
Para que a flexibilidade de carga seja usada em um sistema elétrico, são necessários sistemas de comunicação inteligentes para permitir que as cargas se coordenem com o sistema. Também são necessárias políticas que permitam e recompensem a flexibilidade de carga para incentivar a participação do consumidor. São necessárias políticas de privacidade de dados para garantir que as informações de uso de eletricidade de residências e empresas não sejam usadas indevidamente ou roubadas.

## Slide 8
8
Introdução ao MAED-EL
Aula 9.2 Objetivo do MAED-EL
Notes: Agora que já abordamos a importância de entender os perfis de demanda de eletricidade, vamos considerar o MAED-E.L..
O MAED-E.L. é o segundo módulo do modelo MAED. Ele converte a demanda anual projetada de eletricidade em curvas previstas de demanda horária de eletricidade para ajudar no planejamento da expansão do sistema elétrico.

## Slide 9
9
1820 MW
Demanda anual vs. demanda horária
Aula 9.2 Objetivo do MAED-EL
Notes: Por que precisamos que a MAED-E.L. nos forneça o perfil de demanda por hora em vez de usar apenas a carga média de eletricidade do ano?
A demanda anual de eletricidade nos dá o nível médio de carga de eletricidade durante um ano, conforme mostrado em vermelho neste gráfico. Se usássemos apenas esse valor para avaliar o gráfico mostrado, estimaríamos que uma capacidade de 1.820 mega watts seria suficiente para atender à demanda de eletricidade desse ano, sem levar em conta a capacidade de reserva. Essa é a linha vermelha.
No entanto, esse gráfico mostra a importância de ter informações mais detalhadas sobre a carga de eletricidade hora a hora, mostrada em azul no gráfico. Esses dados mostram a enorme variação da demanda de eletricidade ao longo do ano. É particularmente importante que, em grande parte do ano, a demanda esteja acima da média. Se construíssemos um sistema de eletricidade com 1.820 megawatts de capacidade de geração, ele seria incapaz de atender à demanda de eletricidade durante quase metade do ano!
Observe também que o pico de demanda de eletricidade atinge um valor máximo de 2.866 megawatts. Isso significa que são necessários quase 1.000 megawatts a mais de capacidade de geração para atender à demanda de pico do que estimamos usando apenas a carga elétrica média.
Como mostra esse exemplo, usar apenas a demanda média de eletricidade para calcular os requisitos de capacidade do sistema de geração de eletricidade levará a uma subestimação dos requisitos reais. A grande diferença nas estimativas de requisitos de capacidade de geração mostra como é importante usar a carga elétrica horária para o planejamento da expansão do sistema elétrico. Por esse motivo, a demanda horária de eletricidade é um dado de entrada crucial para os modelos que determinam as características necessárias do sistema de geração de eletricidade para o planejamento da expansão do sistema.

## Slide 10
10
Mesmos dados, mesmos eixos
Curva de carga
Curva de duração da carga
Ordem cronológica
Classificados por nível de demanda
2000 MW
2918 horas
Curvas de carga e curvas de duração de carga
Aula 9.2 Objetivo do MAED-EL
Notes: Uma curva de carga mostra as variações da demanda de eletricidade em ordem cronológica, ou seja, na ordem em que ocorrem, durante um determinado período. As curvas de carga são úteis para identificar padrões na demanda de eletricidade e entender quando a demanda é alta.
Uma curva de duração da carga mostra os mesmos dados de demanda de eletricidade classificados da maior para a menor demanda, em vez de em ordem cronológica. As curvas de duração da carga são úteis para identificar o período de tempo em que a demanda está dentro de uma determinada faixa. Essas informações são úteis para determinar por quanto tempo você precisará operar um gerador construído para atender à demanda máxima e quanta geração de eletricidade você sempre terá de operar.
Podemos usar a curva de duração da carga para fazer uma análise rápida do comportamento da demanda durante o ano. Por exemplo, podemos ver facilmente que a demanda está acima de 2.000 megawatts, ou 70% da demanda de pico, por cerca de 2.900 horas (2.918 horas para ser exato), ou 33% do ano. Essas informações podem ajudar a estimar a frequência com que o sistema elétrico está sob alto estresse para programar a manutenção e a substituição da infraestrutura.

## Slide 11
11
MAED-D
Demanda anual projetada
MAED-EL
Demanda horária projetada
WASP
Plano ideal de expansão da geração de eletricidade
Planejamento do sistema de eletricidade
Onde o MAED-EL se encaixa no planejamento do sistema elétrico
Aula 9.2 Objetivo do MAED-EL
Notes: Este slide mostra onde o módulo MAED-E.L. se encaixa no processo de planejamento do sistema de eletricidade. O MAED-E.L. usa a demanda anual projetada do MAED-D, abordada anteriormente neste curso, como entrada. Nos slides a seguir, você aprenderá a usar o MAED-E.L. para criar projeções de demanda horária de eletricidade.
Essas projeções podem então ser exportadas para o formato usado pelo WASP, o Wein Automatic System Planning Package, para ajudar a encontrar o plano de expansão ideal para um sistema de geração de energia elétrica. As projeções de demanda por hora também podem ser exportadas para o Excel para uso no software de planejamento de expansão do sistema de eletricidade de sua escolha.

## Slide 12
12
Como o MAED-EL modela a demanda em um sistema de eletricidade
Nação
Setor
Produção de aço
Agricultura
Casa
Serviço
Demanda nacional
Demanda do setor
Outros
Transporte
Pessoal
Frete
Demanda do cliente
Aula 9.2 Objetivo do MAED-EL
Notes: A demanda horária de eletricidade no MAED-E.L. pode ser estimada para os setores econômicos considerados no MAED-D: Indústria, Doméstico, Serviços e Transporte, ou para setores que o usuário define no caso que está sendo desenvolvido no MAED-E.L..
O MAED-E.L. também nos permite calcular a demanda horária de eletricidade para clientes dentro dos setores. Isso significa que o usuário pode dividir a demanda anual de energia de cada setor em diferentes subsetores ou grupos de clientes, a fim de descrever as diferenças na demanda de energia e nos padrões de carga entre esses usuários.
A divisão da demanda em setores e clientes nos permite levar em conta como o crescimento previsto da demanda em alguns setores e a diminuição prevista da demanda de outros setores afetam o perfil da demanda horária nacional.

## Slide 13
13
Reconstrução da demanda horária do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Análise de resultados
Previsão da demanda horária de eletricidade no MAED-EL
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 9.3 Representação da demanda horária de eletricidade
Notes: O uso do MAED-E.L. para prever a demanda horária de eletricidade envolve três etapas.
Primeiro, o usuário reconstrói a demanda horária para um ano-base histórico para o qual já possui dados de demanda horária. Esse processo envolve o uso dos dados de demanda para calcular os coeficientes de modulação que o MAED-E.L. usa para representar a demanda horária. O usuário deve garantir que a saída do MAED-E.L. corresponda aos dados reais de demanda, entendendo que pode haver uma margem de erro.
Em seguida, o usuário deve inserir suas premissas de cenário no MAED-E.L.. As premissas do cenário incluem os setores e clientes a serem modelados, os padrões de tempo que afetam o consumo de eletricidade e outras informações sobre o uso de eletricidade.
Por fim, é preciso analisar as projeções de demanda por hora para garantir que elas pareçam razoáveis e estejam de acordo com outras projeções de demanda, além de entender como as suposições do cenário afetam a demanda projetada.
No restante desta mini-aula, você aprenderá como o MAED-E.L. representa a demanda horária para que você possa reconstruir a demanda do ano-base a partir de dados horários.

## Slide 14
14
Resultado: Carga horária
Tendência de crescimento
Variações diárias por hora
Variações semanais por dia
Variações sazonais
Entrada: Demanda média anual
Aumento dos detalhes de tempo
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 9.3 Representação da demanda horária de eletricidade
Notes: A demanda anual de eletricidade de um determinado cliente é convertida em demanda horária de eletricidade para esse cliente usando os seguintes fatores:
  O crescimento da demanda no decorrer do ano.
  A variação por estação, que pode ser de semestres, trimestres, meses ou semanas, ou outras divisões de tempo durante o ano.
  A variação em diferentes tipos de dias, como dias úteis, dias de fim de semana e feriados.
  A variação horária em diferentes momentos do dia.
Cada um desses fatores é representado por um coeficiente de modulação de carga. Esses coeficientes de modulação de carga permitem que a MAED-E.L. converta a demanda anual de eletricidade de um cliente em carga de demanda do cliente em uma determinada hora, dia e semana do ano.
  A taxa média de crescimento da demanda de eletricidade pode ser encontrada a partir dos resultados do MAED-D ou pode ser definida pelo usuário.
  Os coeficientes de variação sazonal são definidos para cada semana ou outro período em um ano.
  Os coeficientes de variação semanal são definidos por dias em cada semana.
  Os coeficientes de variação diária são especificados para 24 horas em cada tipo de dia definido.
  Para encontrar a demanda de eletricidade de um cliente para uma determinada hora, o produto de todos esses coeficientes é multiplicado pela demanda média de eletricidade para esse cliente e ajustado com o crescimento anual da demanda. Portanto, conhecer todos esses coeficientes para um cliente em um ano nos permite calcular a demanda cronológica de eletricidade hora a hora para todas as 8.760 horas desse ano. Esse cálculo é repetido para cada cliente, e a carga para a mesma hora para todos os clientes em um setor pode então ser adicionada para calcular a demanda de eletricidade por hora para esse setor. A adição da demanda de todos os setores fornece os valores totais de carga horária no sistema de energia em um determinado ano.

## Slide 15
15
Com tendência de crescimento
Tendência de crescimento da demanda
Aula 9.3 Representação da demanda horária de eletricidade
Notes: Na próxima mini-aula, exploraremos como encontrar esses coeficientes de modulação a partir dos dados de demanda horária para um ano-base. Antes de encontrar esses coeficientes, é preciso levar em conta o crescimento da demanda durante o ano-base. Conforme mostrado nesta curva de carga com consumo semanal de energia para um ano, a demanda de eletricidade cresce ligeiramente ao longo do ano, mostrada pela linha vermelha. Esse crescimento pode ser devido a fatores como crescimento populacional, aumento da eletrificação e crescimento no uso de aparelhos.

## Slide 16
16
Com tendência de crescimento
Sem tendência de crescimento
Visualização do deflator de tendência de crescimento
Aula 9.3 Representação da demanda horária de eletricidade
Notes: Para levar em conta o crescimento da demanda em relação ao ano-base, usaremos o deflator de tendência de crescimento. O deflator de tendência de crescimento para um determinado ano é um valor único que representa o crescimento da demanda entre o ano de interesse e o ano seguinte. A linha vermelha no gráfico à esquerda mostra a tendência de crescimento linear. Para ver o efeito da remoção desse crescimento, compare a curva de carga à esquerda, que mostra o consumo semanal de energia e a tendência de crescimento, e o gráfico à direita, que mostra a mesma curva de carga com a tendência de crescimento removida. A contabilização do crescimento da carga nos permite ver as tendências com mais precisão, como o alto nível de demanda nas semanas de verão e os níveis mais baixos de demanda nas semanas de inverno.

## Slide 17
17
Onde:
: Demanda de eletricidade no ano A
: Demanda de eletricidade no ano A-1
r: Taxa média anual de crescimento da demanda de eletricidade (em %)
: Coeficiente de tendência de crescimento para a semana I
Cálculo do deflator de tendência de crescimento
Aula 9.3 Representação da demanda horária de eletricidade
Notes: No MAED-E.L., a semana foi selecionada como a unidade de tempo elementar para representar as variações sazonais, de modo que o deflator de tendência de crescimento e os coeficientes sazonais devem ser calculados semanalmente. Como a primeira e a última semana do ano podem não ser semanas completas, devem ser calculados 53 valores para o deflator de tendência de crescimento.
O deflator de tendência de crescimento (ou G.i.) para cada semana i é calculado conforme mostrado na primeira equação. i é o número da semana e r é a taxa média anual de crescimento da demanda de eletricidade, em porcentagem, entre o ano anterior, A menos 1, e o ano atual, A.
A taxa média anual de crescimento da eletricidade é especificada pelo usuário para o primeiro ano e o programa a calcula para o restante dos anos de estudo a partir dos resultados do MAED-D.

## Slide 18: Aula 9.4 Coeficientes de modulação
18
Subscrito | Significado | Valores
 | Número da semana do ano | 1...53
 | Tipo de dia da semana | 1...7
 | Época do ano | (especificado pelo usuário)
 | Cliente | (nomes dos clientes)
 | Hora do dia | 1...24
i
id
é
ic
h
Subscritos
Notes: Nesta mini-aula, usaremos vários subscritos para especificar o período de tempo ou o cliente ao qual um coeficiente se aplica. Para evitar confusão, aqui está uma prévia dos subscritos que usaremos nesta aula.
i indica o número da semana do ano, de 1 a 53 (levando em conta as semanas incompletas)
i.d. indica o tipo de dia da semana, de 1 a 7.
i.s. indica a estação do ano, conforme especificado pelo usuário. Falaremos mais sobre a designação de estações do ano na próxima aula.
i.c. indica o cliente ao qual o coeficiente se aplica, a partir da lista de clientes inserida pelo usuário.
h indica a hora do dia, de 1 a 24.

## Slide 19
19
Onde:
i: número de semanas no ano (1...53)
: Demanda de eletricidade na semana i
: Coeficiente de tendência de crescimento para a semana I
AWC: Consumo médio semanal
: Coeficiente sazonal
Coeficientes sazonais
Aula 9.4 Coeficientes de modulação
Notes: Para determinar os coeficientes sazonais de cada semana, a primeira etapa é remover a tendência de crescimento.
Conforme mostrado na primeira equação, fazemos isso dividindo a demanda de eletricidade na semana i, E.i., pelo deflator de tendência de crescimento para a mesma semana, G.i.. Esse cálculo nos dá um novo valor, E.i prime, que é a demanda de eletricidade na semana i sem a tendência de crescimento.
Em seguida, calculamos o consumo semanal médio para o ano, usando esses novos valores para a demanda semanal de eletricidade. O consumo semanal médio, A.W.C., é a soma dos valores de demanda semanal de eletricidade para o ano inteiro dividida pelo número total de semanas, 53.
Quando o consumo semanal médio, A.W.C., e a demanda semanal de eletricidade, E.i prime, forem conhecidos, poderemos definir os coeficientes sazonais S.i., dividindo a demanda de eletricidade em cada semana pelo consumo semanal médio.
A soma geral dos coeficientes sazonais deve ser igual a 53.

## Slide 20
20
Onde:
: Demanda de eletricidade na semana i
: Demanda média diária de eletricidade na semana I
: Demanda de eletricidade no dia id da semana i (id: 1...7)
Coeficientes diários
Aula 9.4 Coeficientes de modulação
Notes: Em seguida, calculamos os coeficientes diários. Esses coeficientes refletem as flutuações na demanda de eletricidade devido ao tipo de dia, como segunda, terça, dia da semana ou feriado. Os coeficientes diários devem ser definidos para cada dia da semana.
Conforme mostrado na primeira equação, a primeira etapa é calcular a demanda média diária de eletricidade, E average i, para a semana i. Encontramos E average i dividindo a demanda de eletricidade na semana i por 7, o número de dias em uma semana.
Em seguida, encontramos os coeficientes diários, D.i.i.d., dividindo a demanda de eletricidade do dia i.d. na semana i, E i.i.d., pela demanda média diária de eletricidade da semana i, E average i, conforme mostrado na segunda equação.
Conforme observado na terceira equação, a soma dos coeficientes diários em cada semana deve ser igual a 7.

## Slide 21
21
Onde:
: Demanda média de eletricidade na hora h do tipo de dia id, na estação is, para o cliente ic
(h: 1...24; id: 1...7; ic: 1...6)
Coeficientes horários
Aula 9.4 Coeficientes de modulação
Notes: O objetivo dos coeficientes horários é alocar a demanda de energia ao longo das 24 horas do dia. Para cada hora do dia, será dado um coeficiente de acordo com o nível de demanda naquela hora.
Assim, o coeficiente horário, capital H, é calculado como a demanda média de eletricidade, capital E, na hora h do dia i.d., na estação i.s. para o cliente i.c., dividido pela demanda média horária de eletricidade, capital E, do dia i.d., na estação i.s. para o cliente i.c.
A soma dos coeficientes horários de cada dia deve ser igual a 24.

## Slide 22
22
Resultado: Carga horária
Tendência de crescimento
Variações diárias por hora
Variações semanais por dia
Variações sazonais
Entrada: Demanda média anual
Aumento dos detalhes de tempo
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 9.4 Coeficientes de modulação
Notes: Agora vimos como é possível calcular coeficientes para levar em conta a variação temporal da demanda.
A tendência de crescimento ao longo do ano é representada usando o capital deflator de tendência de crescimento G para cada semana i.
As variações sazonais são levadas em conta com os coeficientes sazonais de capital S para cada semana i.
As variações diárias são representadas usando os coeficientes diários de capital D para cada semana i e cada tipo de dia i.d..
Por fim, as variações horárias são contabilizadas com os coeficientes horários de capital H para cada uma das 24 horas em um dia h, cada cliente i.c., cada tipo de dia i.d. e cada estação i.s.
Isso conclui a aula 9, que apresentou uma introdução ao MAED-E.L. e à curva de demanda de eletricidade.
Na próxima aula, você aprenderá como o MAED-E.L. usa esses coeficientes para calcular os perfis de demanda de eletricidade por hora para cada cliente, setor e todo o sistema.

## Slide 23
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 9: "INTRODUÇÃO AO MAED-EL & CURVAS DE DEMANDA DE ELETRICIDADE" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Climate Compatible Growth & Programme e Agência Internacional de Energia Atômica.