## Slide 1
Versão 2.0
AULA 10 ESTRUTURA DO MAED-EL
Modelo para análise da demanda de energia

## Slide 2
Nome do curso
Mini-palestra Objetivo de aprendizado
2
Resultados pretendidos de aprendizagem (RPA)
Ao final desta palestra, você será capaz de:
RPA1: Descrever como o MAED-EL calcula a demanda anual de eletricidade por hora a partir da demanda do cliente e do setor
RPA2: Compreender as entradas do cenário relacionadas ao tempo
RPA3: Compreender os insumos do cenário técnico
RPA4: Avaliar a precisão dos perfis de demanda de eletricidade por hora projetados pelo MAED-EL
10.1. Agregação da demanda horária
10.2. Desenvolvimento de cenários: Entradas relacionadas ao tempo
10.3. Desenvolvimento de cenários: Insumos técnicos
10.4. Análise de resultados
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem:
Descreva como a MAED-E.L. calcula a demanda anual de eletricidade por hora a partir da demanda do cliente e do setor
Compreender as entradas do cenário relacionadas ao tempo
Compreender as entradas do cenário técnico
Avaliar a precisão dos perfis de demanda de eletricidade por hora projetados pelo MAED-E.L.

## Slide 3
3
Reconstrução da demanda horária do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Análise de resultados
Previsão da demanda horária de eletricidade no MAED-EL
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 10.1 Agregação da demanda por hora
Notes: Conforme discutido na última aula, há três etapas gerais para prever a demanda horária de eletricidade no MAED-E.L.. Nas duas primeiras seções desta aula, continuaremos nossa discussão sobre a etapa 1, a reconstrução da demanda horária do ano-base.

## Slide 4
4
Como o MAED-EL modela a demanda em um sistema de eletricidade
Aula 10.1 Agregação da demanda por hora
Nação
Setor
Produção de aço
Agricultura
Casa
Serviço
3. Demanda nacional
2. Demanda do setor
Outros
Transporte
Pessoal
Frete
1. Demanda do cliente
Notes: Conforme discutido na aula anterior, o MAED-E.L. modela a demanda horária de eletricidade usando um sistema de três níveis. A demanda horária é calculada de baixo para cima: primeiro é calculada a demanda de cada cliente, depois de cada setor e, por fim, de todo o país ou sistema. Essa estrutura permite que a MAED-E.L. leve em conta o crescimento ou o declínio de diferentes clientes em setores nos anos que estão sendo considerados. Por exemplo, se você espera que a demanda de eletricidade do transporte pessoal aumente devido ao aumento da penetração de veículos elétricos, você pode considerar como isso aumentará a demanda no cliente pessoal do setor de transporte.

## Slide 5
5
Onde:
Demanda horária de energia eléctrica do cliente
Demanda média de energia eléctrica do cliente Coeficientes sazonais
: Coeficientes diários
: Coeficientes horários
: Demanda anual total de eletricidade do cliente
: Parcela do cliente na demanda do setor
: Perdas do Sistema na transmissão
: Perdas de distribuição do sector
: Número de dias no ano
Demanda horária de eletricidade por cliente
Aula 10.1 Agregação da demanda por hora
Notes: Quando os coeficientes sazonais, diários e horários, bem como os outros dados de entrada, como perdas de distribuição e transmissão e participação do cliente, são especificados pelo usuário, a demanda horária de eletricidade pode ser calculada.
A MAED-E.L. calcula a demanda de eletricidade por cliente para uma determinada hora multiplicando os coeficientes sazonais, diários e horários correspondentes pela demanda média de energia elétrica do cliente, conforme mostrado nesta equação.
A demanda total anual de energia para o setor, multiplicada pela participação do cliente, dividida pelo total de horas do ano e pelas perdas de transmissão e distribuição, nos dá a demanda média de eletricidade do cliente, P média i.c..
Observe que o P prime i.c.s.h. é calculado sem incluir a tendência de crescimento que foi retirada quando os coeficientes sazonais foram calculados. Depois que a demanda horária de eletricidade por cliente é determinada, o MAED-E.L. a recalcula para incluir a tendência de crescimento. Chamaremos esse valor de P i.c.s.h., sem o primeiro. De agora em diante, usaremos a demanda horária de eletricidade por cliente, incluindo a tendência de crescimento, para cálculos adicionais.

## Slide 6
6
Onde:
: demanda de energia de cada cliente ic do sector s
Demanda horária de eletricidade por setor
Aula 10.1 Agregação da demanda por hora
Notes: Como explicado anteriormente, a demanda horária de eletricidade por setor é calculada como a soma da demanda horária de eletricidade por cada cliente após a tendência de crescimento ter sido levada em conta, P i.c.s.h.

## Slide 7
7
Demanda total de eletricidade por hora
Onde:
: Demanda de energia de cada setor s
Aula 10.1 Agregação da demanda por hora
Notes: Por fim, a demanda total de eletricidade por hora é calculada como a soma da demanda de eletricidade por hora em cada setor. Esses valores serão usados para construir a curva de duração da carga.

## Slide 8
8
Reconstrução da demanda horária do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Análise de resultados
Previsão da demanda horária de eletricidade no MAED-EL
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 10.2 Desenvolvimento de cenários: entradas relacionadas ao tempo
Notes: Nesta mini-aula, aprenderemos sobre a primeira parte da segunda etapa: desenvolvimento de cenários.

## Slide 9
9
Do MAED-D
Horizonte de tempo do período de estudo (anos-base e de referência)
Do usuário
Estações do ano
Demanda média de eletricidade por setores, por anos
Tipos de dias (dias de semana normais)
Participação da eletricidade fornecida pela rede, por setores
Participação dos clientes por setores
Perdas de transmissão
Perdas de distribuição por setores
Coeficientes sazonais, diários e horários
Feriados (toda semana, durante o ano)
Entradas do cenário
Aula 10.2 Desenvolvimento de cenários: entradas relacionadas ao tempo
Notes: Os dados de entrada no MAED-E.L. podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo está relacionado aos dados obtidos do MAED-D, incluindo a estrutura do período de estudo e a demanda média anual de eletricidade por setor em cada ano.
O segundo grupo inclui os dados de entrada fornecidos pelo usuário, no lado direito do slide. As informações de entrada do usuário podem ser divididas em duas categorias: entradas relacionadas ao tempo, mostradas nas caixas vermelhas, e entradas técnicas, mostradas nas caixas azuis.
Nesta mini-aula, vamos nos concentrar nas entradas relacionadas ao tempo em vermelho, incluindo feriados, estações e tipos de dias que o usuário deve inserir. O usuário também deve inserir os coeficientes de modulação sazonais, diários e horários. Abordamos isso em detalhes na última aula.

## Slide 10
10
I
II
III
1ª temporada começa em 1º de janeiro
2ª temporada começa em 1º de abril
3ª temporada começa em 1º de novembro
Estações do ano
Aula 10.2 Desenvolvimento de cenários: entradas relacionadas ao tempo
Notes: No MAED-E.L., as estações são definidas como um período do ano em que a demanda de eletricidade tem um comportamento semelhante. O usuário pode definir as estações como inverno, primavera, verão e outono ou escolher estações diferentes. O mais importante é que as estações sejam escolhidas de forma a capturar as mudanças na demanda de eletricidade. Podem ser definidas até 12 estações.
Para decidir quais estações melhor descrevem o ano, recomendamos que o usuário faça uma curva de carga mensal. Usando os dados de carga horária para o ano base, o usuário pode encontrar o consumo mensal total, conforme mostrado neste exemplo de gráfico. Isso ajudará a escolher os pontos iniciais e finais apropriados para cada estação por meio da inspeção visual da curva ou da análise de dados, se necessário. Neste exemplo de dados, três estações podem ser definidas: a primeira de 1º de janeirost até o final de março; a segunda de 1º de abrilst até o final de outubro, e a última inclui novembro e dezembro.

## Slide 11
11
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Tipos de dia
Aula 10.2 Desenvolvimento de cenários: entradas relacionadas ao tempo
Notes: Também precisamos fornecer ao MAED-E.L. informações sobre os tipos de dias. O usuário pode selecionar o primeiro dia da semana, bem como os dias úteis e não úteis de cada semana, que podem variar entre os países.

## Slide 12
12
Férias
Domingos
Toda semana
Dias gratuitos
1º de janeiro
1º de maio
25 de dezembro
...
Férias
Aula 10.2 Desenvolvimento de cenários: entradas relacionadas ao tempo
Notes: Além de designar os tipos de dias, também precisamos definir os feriados. Dois tipos de dias devem ser definidos para a caracterização de feriados. O primeiro são os dias não úteis que ocorrem toda semana do ano, como os domingos em alguns países. E o segundo grupo são os dias não úteis que ocorrem em dias específicos ao longo do ano, como feriados religiosos e nacionais; por exemplo: em alguns países, 1º de janeirost , 1º de maiost, ou 25 de dezembroth são feriados.

## Slide 13
13
Reconstrução da demanda horária do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Análise de resultados
Previsão da demanda horária de eletricidade no MAED-EL
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 10.3 - Desenvolvimento de cenários: insumos técnicos
Notes: Nesta mini-aula, aprenderemos sobre a segunda parte da segunda etapa: desenvolvimento de cenários.

## Slide 14
14
Do MAED-D
Horizonte de tempo do período de estudo (anos-base e de referência)
Do usuário
Estações do ano
Demanda média de eletricidade por setores, por anos
Tipos de dias (dias de semana normais)
Participação da eletricidade fornecida pela rede, por setores
Participação dos clientes por setores
Perdas de transmissão
Perdas de distribuição por setores
Coeficientes sazonais, diários e horários
Feriados (toda semana, durante o ano)
Entradas do cenário
Aula 10.3 Desenvolvimento de cenários: insumos técnicos
Notes: Vamos agora considerar os outros inputs do usuário, aqueles em azul no lado direito. Há as entradas técnicas.

## Slide 15
15
Eletricidade da rede
Setor (95%)
Famílias (80%)
Serviço (100%)
Transporte (100%)
Energia solar no telhado (15%)
Geradores de reserva (5%)
Geradores de reserva (5%)
Porcentagem de eletricidade fornecida pela rede, um exemplo
Aula 10.3 Desenvolvimento de cenários: insumos técnicos
Notes: O primeiro insumo técnico que discutiremos é a parcela de eletricidade fornecida pela rede para cada setor. Esse valor é especificado para que a geração local possa ser contabilizada em cada setor. Este diagrama mostra um exemplo de qual parcela da eletricidade é fornecida pela rede para cada setor. Nesse exemplo, tanto o setor de serviços quanto o de transportes dependem totalmente da rede central para obter eletricidade. O setor industrial obtém 95% de sua eletricidade da rede, com geradores de reserva fornecendo os 5% restantes. O setor residencial depende da rede para 80% de sua demanda, com a energia solar do telhado atendendo a 15% e os geradores de reserva fornecendo 5%. A eletricidade dos geradores de reserva e da energia solar do telhado é para dar um exemplo de outros suprimentos de eletricidade: você só precisa fornecer a porcentagem de eletricidade fornecida pela rede para cada setor. Esse valor é especificado para cada ano modelado, portanto, é possível alterá-lo para levar em conta qualquer aumento esperado na geração local em diferentes setores, se aplicável.

## Slide 16
16
Setor
Fabricação de aço
40%
Agricultura
10%
2. Demanda do setor
Outros
50%
1. Demanda do cliente
Participação dos clientes por setor
Aula 10.3 Desenvolvimento de cenários: insumos técnicos
Notes: O segundo insumo técnico é a parcela de clientes por setor.
Como vimos, no MAED-E.L., é possível definir clientes dentro dos setores. Essa opção nos permite modelar subsetores com diferentes demandas e padrões de carga.
Por exemplo, vamos supor que o setor industrial inclua três subsetores ou clientes: a indústria siderúrgica, a agricultura e um terceiro que inclua todos os outros clientes. O setor siderúrgico é um grande consumidor que trabalha continuamente, o que leva a uma carga de eletricidade alta, mas uniforme. No setor agrícola, a demanda de eletricidade é menor e a maior parte do trabalho - e, portanto, da demanda de eletricidade - ocorre durante o dia. O restante dos setores segue principalmente o horário de trabalho regular e tem um padrão de carga semelhante. Nesse caso, é possível definir três clientes para o setor industrial e, para modelá-los, é necessário definir a participação de cada cliente na demanda total do setor.
Para poder modelar clientes individuais no MAED-E.L., é necessário ter dados de carga para cada um deles. Isso ocorre porque, para cada cliente definido, os coeficientes de modulação devem ser inseridos.
Portanto, é importante garantir que as informações de carga necessárias estejam disponíveis antes de decidir adotar essa opção. Se todos os subsetores de um setor tiverem um comportamento horário semelhante ou se os dados horários estiverem disponíveis apenas para o setor como um todo e não para os subsetores, recomenda-se que o setor seja modelado como um único cliente.
Se vários clientes estiverem incluídos no mesmo setor, também precisaremos designar a parte da demanda desse setor que cada cliente representa. Neste exemplo, o setor de siderurgia relativamente grande é responsável por 40% da demanda do setor, enquanto a agricultura é responsável por apenas 10%. Você pode inserir valores diferentes para cada ano modelado para levar em conta o aumento e a queda de diferentes clientes ao longo do tempo.

## Slide 17
17
Perdas de transmissão em todo o sistema
Perdas de distribuição no setor
Perdas na distribuição doméstica
Perdas na distribuição de serviços
Perdas na distribuição de transporte
Perdas de transmissão e distribuição
Aula 10.3 Desenvolvimento de cenários: insumos técnicos
Notes: O terceiro e o quarto insumos técnicos são as perdas de transmissão e distribuição.
O MAED-E.L. foi projetado para modelar a demanda horária de energia elétrica que o sistema de eletricidade terá de fornecer. Isso significa que as perdas totais de transmissão no nível do sistema e as perdas de distribuição setorial devem ser adicionadas à demanda de eletricidade. Isso é feito para obter a eletricidade total que o sistema de energia deve fornecer.
As perdas de eletricidade, seja na transmissão ou na distribuição, são causadas por diferentes fatores. Elas podem ser técnicas, como os efeitos Joule e Corona, e não técnicas, devido a roubo de eletricidade ou imprecisões na medição e no faturamento, entre outros problemas. As perdas técnicas são causadas pela dissipação de energia nos condutores e equipamentos usados para transmissão, transformação e distribuição, que dependem do nível de carga, do padrão de uso da energia e da capacidade e configuração dos sistemas de transmissão e distribuição. Entretanto, devido às dificuldades em fazer medições reais, é comum que as perdas de eletricidade sejam simplesmente calculadas como a diferença entre a geração real de eletricidade e as vendas de eletricidade. Isso geralmente é apresentado como uma porcentagem da geração total em um determinado período. Em estudos de planejamento de longo prazo, um valor médio anual é usado com mais frequência, e é isso que é usado no MAED-E.L..
Como os diferentes setores compartilham o mesmo sistema de transmissão, apenas um valor de perda de transmissão em todo o sistema é inserido para cada ano modelado. Entretanto, os setores podem ter perdas de distribuição muito diferentes, portanto, elas são definidas para cada setor em cada ano modelado. Como o usuário pode inserir diferentes perdas de transmissão e distribuição para cada ano modelado, ele pode levar em conta as melhorias de eficiência do sistema ou a degradação da infraestrutura ao longo do tempo.

## Slide 18
18
Reconstrução da demanda horária do ano-base
Desenvolvimento de cenários
Análise de resultados
Previsão da demanda horária de eletricidade no MAED-EL
Etapas para prever a demanda horária de eletricidade
Aula 10.4 Análise de resultados
Notes: Nesta mini-aula, aprenderemos sobre a etapa final: análise de resultados.

## Slide 19
19
Verificar os resultados para o ano-base, como identificar a diferença
Resultados do MAED para o ano-base
Estatísticas publicadas para o ano-base
Aula 10.4 Análise de resultados
Notes: Nas etapas anteriores, todos os dados de entrada foram definidos. Eles incluíram: a demanda anual de eletricidade, as porcentagens de eletricidade fornecidas pela rede aos clientes, a estrutura por setor, as perdas de transmissão e distribuição, bem como os coeficientes sazonais, diários e horários. Portanto, a próxima etapa é verificar se os resultados do ano-base são satisfatórios, um processo que é como identificar a diferença. A esperança, é claro, é que eles sejam semelhantes, com diferenças insignificantes, o que significa que os dados de entrada são sólidos e você pode prosseguir com a análise.

## Slide 20
20
Verificação dos resultados do ano-base
Aula 10.4 Análise de resultados
Notes: Como você já sabe, o usuário tem acesso aos resultados depois de calculá-los usando a opção no menu de navegação. Depois que os cálculos são feitos, os resultados de cada ano são apresentados em sua respectiva tabela. Para verificar os resultados do ano-base, o usuário deve comparar os valores de carga máxima com os dados estatísticos. A estação em que ocorre o pico de carga também deve ser verificada.
Da mesma forma, o usuário deve avaliar se os valores dos fatores de carga em cada estação e para o ano como um todo são consistentes com os valores do ano-base.
Se os resultados do ano-base do MAED-E.L. forem semelhantes aos publicados nos dados estatísticos, o usuário poderá analisar os resultados dos outros anos do estudo. Caso contrário, o usuário deverá revisar os dados de entrada para encontrar a fonte das diferenças e repetir esse processo até que todos os problemas tenham sido resolvidos e os resultados sejam satisfatórios.

## Slide 21
21
Implementação dos cenários
Demanda anual
Porcentagem fornecida pela rede
Estrutura dos clientes
Perdas
Sazonal, diário, por hora
coeficientes
Aula 10.4 Análise de resultados
Notes: Quando os resultados do ano-base forem satisfatórios, o usuário deverá implementar os cenários conforme descrito nas mini-aulas dois e três desta aula.
Para desenvolver os cenários, o usuário deve definir os dados para os anos de referência relacionados à demanda anual, a porcentagem de eletricidade fornecida pela rede, os clientes, as perdas de transmissão e distribuição, bem como os coeficientes sazonais, diários e horários.
Feito isso, os cenários podem ser usados para prever futuros perfis de demanda de eletricidade.

## Slide 22
22
Análise de todos os resultados
Os resultados para os anos futuros devem ser verificados com bom senso, pois não haverá dados estatísticos para compará-los.
O usuário deve confiar em sua experiência para avaliar a validade dos resultados.
Os resultados de outros modelos também podem ser usados para ajudar na verificação dos resultados do MAED.
Aula 10.4 Análise de resultados
Notes: Depois que o usuário tiver realizado os cálculos de acordo com os cenários fornecidos. Os resultados para os anos futuros devem ser verificados.
A tabela mostra os resultados de uma simulação executada usando 2015 como o ano-base, considerando cenários para os anos de 2020 e 2025. Na época em que essa simulação foi executada, esses dois anos já estavam no futuro.
A carga máxima por estação deve ser verificada, incluindo a estação em que ocorre, bem como o fator de carga.
Como esses resultados são para o futuro e não há dados estatísticos para compará-los, o usuário deve confiar em sua experiência para avaliar a validade dos resultados.
Os resultados de outros modelos podem ser usados como valores de referência para ajudar na verificação dos resultados.
Esta é a última aula deste curso; você ainda tem um exercício prático para concluir. Obrigado por nos acompanhar, esperamos que tenha gostado!

## Slide 23
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2023. Palestra 10: "MAED-EL STRUCTURE" , Projeções de demanda de energia com o MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Versão de lançamento 2.0. [apresentação on-line]. Programa e Crescimento Compatível com o Clima e Agência Internacional de Energia Atômica.