## Slide 1: AULA 3 INTRODUÇÃO AO OnSSET
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação
Versão 1.0

## Slide 2
Nome do curso
Resultados esperados da aprendizagem
REA1: Descrever os conjuntos de dados básicos utilizados no OnSSET
REA2: Explicar como os recursos energéticos estão distribuídos na África Subsariana
REA3: Enumerar as principais caraterísticas dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
REA4: Descrever o papel dos dados geoespaciais e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
No final desta aula, será capaz de:
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno. Depois desta aula, será capaz de
Descrever os conjuntos de dados básicos utilizados no OnSSET
Explicar como os recursos energéticos estão distribuídos na África Subsariana
Enumerar as principais caraterísticas dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Descrever o papel dos dados geoespaciais e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
Estes resultados de aprendizagem serão importantes para a compreensão básica da ferramenta OnSSET.

## Slide 3
3.1 Introdução ao OnSSET
Um novo modelo de otimização do sistema elétrico a médio prazo modelo de otimização do sistema elétrico
Identifica um plano de menor custo para a eletrificação universal universal através de uma combinação de
  Extensão da rede elétrica
  Sistemas de mini-redes
  Sistemas autônomos
Incorpora, de forma espacialmente explícita, recursos, infra-estruturas, tecnologias e demanda
Garantir o pleno acesso à eletricidade moderna, viável, sustentável e a preços acessíveis para todos até 2030
Korkovelos et al., 2019, Mentis et al. 2017
Ferramenta de eletrificação espacial de fonte aberta (OnSSET)
Fonte: Mentis et al. 2021
Notes: O modelo que o Instituto Real de Tecnologia KTH desenvolveu, e que utilizaremos neste curso, é a Ferramenta de Eletrificação Espacial de Código Aberto (OnSSET). A OnSSET baseia-se na dimensão geoespacial para desenvolver cenários de investimento em eletrificação para cada povoação de um país ou região. Calcula o cenário de menor custo para o acesso universal à eletricidade. O OnSSET considera a extensão da rede, as mini-redes e as tecnologias autónomas. Foi inicialmente desenvolvido com foco no ODS7, nomeadamente para criar acesso universal à energia até 2030. Atualmente, também pode ser personalizado para analisar diferentes prazos e diferentes objectivos de taxa de acesso.

## Slide 4
Aspectos fundamentais da OnSSET
3.1 Introdução ao OnSSET
Korkovelos et al., 2019
Fonte: Mentis et al. 2021
Implementado em Python e QGIS
Análise da eletrificação específica do país (nível nacional-subnacional)
Resolução espacial que pode variar conforme os dados de entrada e as necessidades
Entradas personalizadas de acordo com as caraterísticas específicas do país
  Indicadores sociais (por exemplo, crescimento da população, nível de urbanização, diferentes padrões de procura)
  Fatores técnicos (por exemplo, perdas de T&D para a rede nacional, tecnologias alternativas disponíveis)
  Elementos de custo (por exemplo, custo de investimento, O&M, custo de combustível)
  Objetivos de acesso à energia
Notes: Tal como o nome sugere, o OnSSET é um modelo de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode aceder-lhe através do nosso repositório GitHub (em que o repositório é um diretório ou espaço de armazenamento online onde os seus projectos podem residir). E para efetuar uma análise com o OnSSET, também precisa de duas outras ferramentas de código aberto. A primeira ferramenta é Python, que é uma linguagem de programação necessária para executar o próprio código OnSSET. E a segunda é o Q.G.I.S., que é um sistema de informação geoespacial. Trata-se de um software utilizado para recolher e processar os dados geoespaciais que são necessários para o código OnSSET. É de notar que não é necessário ser um programador para utilizar a ferramenta OnSSET - basta ter Python disponível no seu computador. Além disso, o processo Q.G.I.S. pode ser substituído por outro software G.I.S., como o Arc G.I.S. ou o GeoPandas.
Esta ferramenta é adequada para análises nacionais, em que cada povoação é modelada individualmente. No entanto, esta ferramenta não fornece uma solução para cada agregado familiar. Em vez disso, fornece a solução global para cada povoação. Finalmente, o modelo pode ser personalizado para refletir os diferentes contextos que se podem aplicar a diferentes países. Existem cerca de 15 conjuntos de dados geoespaciais e 150 outras variáveis de entrada que podem ser facilmente actualizadas para o país ou região específica que está a estudar. Isto inclui a população e o crescimento populacional, informações sobre as tendências de urbanização, a procura prevista de eletricidade e as taxas de acesso pretendidas, os custos das diferentes opções tecnológicas e outros factores técnicos, como a perda de redes de transmissão e distribuição (ou T&D). Abordaremos todos estes aspectos no decurso desta formação.

## Slide 5
Contribuição da OnSSET
3.1 Introdução ao OnSSET
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Código aberto
Metodologias/algoritmos subjacentes publicados em revistas especializadas
Utilizado por equipas de diferentes universidades (por exemplo, Universidade da Colúmbia Britânica, Universidade Politécnica de Cabul, Universidade da Cidade do Cabo, Imperial College London)
Utilizado para informar relatórios internacionais como (por exemplo, o World Energy Outlook da AIE (2017, 2019)
Utilizada para reforçar a capacidade de planeamento geoespacial da eletrificação em diferentes instituições e países
Adotado por organizações internacionais
  A Plataforma Global de Eletrificação (GEP) -- Banco Mundial
  Ferramentas de modelização para o desenvolvimento sustentável -- UNDESA
Notes: Desde o seu desenvolvimento em 2015, a OnSSET tem contribuído para estudos de investigação, plataformas online e eventos de capacitação. A metodologia e as novas adições à ferramenta são revistas por pares e publicadas em revistas científicas. A OnSSET é de código aberto e livre para usar e modificar de acordo com as suas necessidades. A ferramenta é também utilizada por investigadores de outras universidades, do Canadá ao Afeganistão e à África do Sul. Os resultados da ferramenta OnSSET também podem ser vistos em relatórios internacionais, como o World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia. E também queremos mencionar que o foco central do nosso trabalho são também as actividades de capacitação. Juntamente com parceiros internacionais, organizámos acções de formação em Itália, no Benim, na Etiópia, na África do Sul e noutros locais para garantir que os modelos podem ser utilizados por profissionais da energia em áreas onde é necessário aumentar o acesso à eletricidade. Por último, existem também plataformas onde qualquer pessoa pode explorar cenários de eletrificação para países de todo o mundo sem ter de fazer qualquer trabalho de modelização, como as ferramentas de modelização para o desenvolvimento sustentável do UNDESA (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas) ou a Plataforma Global de Eletrificação do Banco Mundial e do ESMAP (Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético).

## Slide 6
6
Modelos de eletrificação geoespacial
3.1 Introdução ao OnSSET
As diferentes ferramentas têm objectivos, pontos fortes e fracos diferentes:
Planeamento da eletrificação rural vs. nacional
Código aberto vs. licenciado
Diferentes níveis de detalhamento e tempo de computação
Número variável de opções de tecnologias de produção de eletricidade
Moner-Girona et al., 2018, Morissey, 2018
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Moner-Girona et al., 2018, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Os modelos que têm em conta a informação geoespacial sobre a forma como as coisas variam na região para estudar a forma de aumentar o acesso à eletricidade são os chamados modelos de eletrificação geoespacial.
Nos últimos anos, muitos modelos e iniciativas foram desenvolvidos para ter em conta a dimensão geoespacial para melhorar o planeamento da eletrificação, como se pode ver na figura. As diferentes ferramentas têm diferentes graus de integração dos ODS, sendo que o OnSSET tem um foco muito forte no ODS7. Como mencionado, há muitos aspectos a ter em consideração no planeamento: económicos, tecnológicos, ambientais e políticos. Os diferentes modelos e iniciativas têm focos diferentes e diferentes pontos fortes e fracos. É importante selecionar um modelo ou uma ferramenta que seja adequada para responder às questões específicas que se pretende estudar ou às quais é necessário responder. Mencionaremos algumas diferenças notáveis entre os modelos. Em primeiro lugar, os modelos podem ter objectivos diferentes, como concentrar-se na eletrificação rural ou nacional. Em segundo lugar, um modelo pode ser de código aberto ou licenciado. Em terceiro lugar, os níveis de pormenor e o tempo de cálculo podem variar. Por último, existem diferentes níveis de riqueza de escolhas tecnológicas.

## Slide 7
Mensagens-chave
3.1 Introdução ao OnSSET
A adequação das diferentes opções tecnológicas (extensão da rede, mini-redes, tecnologias autônomas) para fornecer eletricidade depende de muitos factores que variam geograficamente dentro de um país
Nos últimos anos, foram desenvolvidos vários modelos que têm em conta a dimensão geográfica para examinar as opções tecnológicas para aumentar o acesso à eletricidade: são os chamados modelos geoespaciais de eletrificação
São utilizados diferentes modelos de eletrificação geo-espacial para diferentes fins, cada um com os seus próprios pontos fortes e fracos
Fonte: Mentis et al. 2021
Notes: Agora vamos resumir as três mensagens principais desta parte da palestra. Em primeiro lugar, precisamos de incluir a dimensão geoespacial no planeamento do acesso à energia para saber onde implantar as diferentes tecnologias, dependendo da população, da disponibilidade de recursos e da distância às infra-estruturas. Em segundo lugar, para cobrir esta dimensão espacial, foram desenvolvidos nos últimos anos vários modelos, ferramentas e iniciativas diferentes, a que chamamos modelos de eletrificação geoespacial. Por fim, é preciso notar que cada modelo tem os seus pontos fortes e fracos. São adequados para responder a diferentes questões ou para informar diferentes tipos de projectos. A ferramenta OnSSET é um modelo de código aberto com tempos de execução reduzidos e um nível de detalhe inferior a alguns dos outros, que tem sido utilizado em muitas aplicações e acções de formação diferentes.

## Slide 8
Nome do curso
Aula 3.1 Referências
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. O papel dos dados de acesso aberto no planeamento da eletrificação geoespacial e na concretização do ODS7. Um estudo de caso baseado no OnSSET para o Malawi. Energias 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: a primeira aplicação de uma ferramenta de eletrificação espacial de fonte aberta (OnSSET) na África Subsariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Aula 1: Introdução à modelação geoespacial da eletrificação [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (acedido em 2.18.21).
Moner-Girona, M., Puig, D., Mulugetta, Y., Kougias, I., AbdulRahman, J., Szabó, S., 2018. Ferramenta interativa de próxima geração como espinha dorsal para o acesso universal à eletricidade. WIREs Energy and Environment 7, e305. https://doi.org/10.1002/wene.305
Morrissey, J., 2018. Alcançar o acesso universal à eletricidade ao mais baixo custo. Oxfam, OXFAM'S RESEARCH BACKGROUNDERS 113.

## Slide 9
3.2 Principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
Limites administrativos
Rede de transporte
Luz noturna
Centrais eléctricas
Minas
Rede elétrica existente
População atual
População projetada e redes elétricas
Fator de capacidade da energia eólica
Irradiância horizontal global
Potencial de mini e pequenas centrais hidroeléctricas
Custo espacial dos grupos electrogéneos a diesel
Fonte: Mentis et al. 2021
Korkovelos et al., 2019, Mentis et al. 2017
Rede elétrica existente
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Identificar dados geoespaciais relacionados com a energia
Notes: Nesta mini-aula vamos ver um exemplo de uma análise de eletrificação, utilizando a ferramenta OnSSET, para toda a África subsariana. Para começar, precisamos de recolher todos os conjuntos de dados geoespaciais. Em primeiro lugar, temos de olhar para as fronteiras administrativas que delimitam a área ou o país que estamos a estudar. Neste caso, estamos a estudar todos os países da África Subsariana. Outro conjunto de dados importante é a rede rodoviária, que indica o grau de ligação de cada povoação. As luzes nocturnas mostram a luz que é detetável por um satélite que passa sobre o globo durante a noite. Podemos assim assumir que existe provavelmente algum acesso a eletricidade ou algo que emita esta luz. Também podemos olhar para as centrais eléctricas e as minas, a primeira é produtora de eletricidade, a segunda é consumidora de eletricidade. Outro conjunto de dados fundamental é a informação sobre a localização da rede eléctrica existente, que afecta o custo de extensão a novas povoações (como se vê na imagem). Este conjunto de dados é também utilizado para identificar as povoações atualmente electrificadas. É claro que também precisamos de ter em conta a distribuição da população. E depois também olhamos para as suas projecções. Como é que esperamos que a população cresça em diferentes áreas e se já existem extensões da rede eléctrica que devamos incluir na nossa análise? No próximo diapositivo, discutiremos as camadas de recursos energéticos.

## Slide 10
Recursos energéticos na África Subsariana
3.2 Principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
Korkovelos et al., 2018, Mentis et al. 2017
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Fonte da imagem: Korkovelos et al. 2018, imagem licenciada sob CC-BY 4.0
Notes: Na África Subsariana, o potencial eólico é elevado na África Ocidental e Oriental. Relativamente ao recurso de energia solar, ou à irradiância horizontal global, pode ver-se que existem variações em todo o continente, com algumas áreas com um potencial muito elevado (visto a vermelho mais escuro). Em geral, o potencial solar na África Subsariana é bastante elevado. Incluímos também o potencial hidroelétrico, como se pode ver na imagem azul inferior. A vermelho e a azul podem ver-se as diferentes localizações que encontrámos para ligar mini- e pequenas centrais hidroeléctricas na África Subsariana. Além disso, também temos informações sobre o custo do gasóleo. O custo varia de país para país (baixo custo a vermelho e alto custo a verde), mas também entre países, como se pode ver no canto superior direito, ilustrando um cenário de alto e baixo custo do gasóleo.
A variação geoespacial depende do gasóleo
Disponibilidade;
Se o país é importador ou exportador;
E o custo do transporte do gasóleo para as povoações mais remotas.

## Slide 11
Quadro multi-camadas
3.2 Principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
ESMAP, 2015; Fuso Nerini et al., 2016
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Uma vez recolhidos os conjuntos de dados geoespaciais, é também necessário estimar a futura procura de eletricidade. E fazemo-lo utilizando o quadro de vários níveis. O quadro multi-nível tem cinco níveis de acesso, e não se trata apenas de ter ou não ter eletricidade, mas também da quantidade de eletricidade de que se necessita. O nível 1 é o nível mais baixo de acesso à eletricidade. Trata-se apenas de eletricidade suficiente para alimentar algumas lâmpadas ou talvez carregar o telemóvel ou um rádio. Se passarmos para o nível 2, acrescentamos outros aparelhos, por exemplo, uma televisão ou uma ventoinha ou outros aparelhos de baixo consumo. Depois, à medida que avançamos para os escalões 3, 4 e 5, há mais serviços de eletricidade, como frigoríficos, aparelhos de ar condicionado e fogões eléctricos. E, dependendo do escalão que se pretende atingir, é claro que as necessidades de eletricidade são diferentes. Para alimentar apenas algumas lâmpadas e carregar o telemóvel, bastam alguns quilowatts-hora per capita por ano. Se, pelo contrário, quisermos fornecer eletricidade para fogões e aparelhos de ar condicionado, podemos precisar de várias centenas de quilowatts-hora por pessoa e por ano. No OnSSET definimos a procura de eletricidade para cada povoação com base na população da povoação e depois multiplicamos esse valor pelo nível de eletrificação.

## Slide 12
Quais são as opções para a eletrificação?
3.2 Principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
Fonte: Mentis et al. 2021
REDE ELÉTRICA
STAND-ALONE
TECNOLOGIAS
MINI-GRID
Fonte da imagem: Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) CC BY-NC-ND 2.0
Notes: Agora vamos analisar as opções de eletrificação que podem suprir esta procura. Se olharmos para todas as opções fora da rede, temos quatro opções de mini-rede por defeito e duas opções autónomas na OnSSET. As opções de mini-rede podem ser alimentadas por energia solar fotovoltaica, diesel, eólica ou hídrica. As opções autónomas podem ser alimentadas por energia solar fotovoltaica ou por geração a gasóleo. Depois de recolher todos estes conjuntos de dados, resumimos estes conjuntos de dados geoespaciais numa base de dados. Além disso, incluímos parâmetros económicos para escolher a opção de fornecimento de eletricidade menos dispendiosa entre as tecnologias fora da rede.

## Slide 13: 3.2 Principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
Custo nivelado da eletricidade (LCOE)
Mentis et al. 2017
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem adaptada de: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: A otimização no OnSSET para identificar a opção de menor custo é feita através do custo nivelado de produção de eletricidade (L.C.O.E). O C.L.O.E. tem em conta todos os custos ao longo da vida do projeto, desde os custos de investimento, mas também os custos de operação e manutenção que são recorrentes todos os anos e os custos de combustível (para geradores a gasóleo). As tecnologias que dependem de recursos renováveis, como a energia solar e eólica, não têm custos de combustível. Comparamos este custo com toda a eletricidade gerada pelo sistema ao longo da sua vida útil. Se tivermos em conta todos estes custos divididos por toda a energia, obtemos o custo mais baixo de produção de eletricidade, que é medido em dólares americanos por quilowatt-hora. Tudo isto pode ser representado pela fórmula apresentada no diapositivo. O L.C.O.E é uma boa medida para comparar diferentes tecnologias que têm diferentes estruturas de custos. Por exemplo, podemos olhar para um sistema solar fotovoltaico que pode ter um custo de investimento muito elevado no início, mas sem custos de combustível. Se, em vez disso, olharmos para um sistema a gasóleo, temos custos de investimento muito mais baixos no início, mas custos de funcionamento ou custos de combustível muito mais elevados ao longo de cada ano. Se tivermos em conta todos estes custos diferentes e os compararmos, teremos uma boa medida para decidir qual é a opção de abastecimento menos dispendiosa em cada povoação. Na próxima mini-aula, analisaremos alguns resultados para toda a África Subsariana.

## Slide 14
Mini-palestra Objetivo de aprendizagem
Aula 3.2 Referências
Bhatia, Mikul, Angelou, Niki, 2015. Para além das ligações : Energy Access Redefined (TECHNICAL REPORT No. 008/15), Documento de trabalho.
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. O papel dos dados de acesso aberto no planeamento da eletrificação geoespacial e na concretização do ODS7. Um estudo de caso baseado no OnSSET para o Malawi. Energias 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Korkovelos, A., Mentis, D., Siyal, S.H., Arderne, C., Rogner, H., Bazilian, M., Howells, M., Beck, H., De Roo, A., 2018. Uma avaliação geoespacial do potencial hidroelétrico de pequena escala na África Subsariana. Energias 11, 3100. https://doi.org/10.3390/en11113100
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: a primeira aplicação de uma ferramenta de eletrificação espacial de fonte aberta (OnSSET) na África Subsariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Palestra 1: Introdução à modelação geoespacial da eletrificação
[Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (acedido em 2.18.21).
Nerini, F.F., Broad, O., Mentis, D., Welsch, M., Bazilian, M., Howells, M., 2016. Uma comparação de custos de abordagens tecnológicas para melhorar o acesso a serviços de eletricidade. Energy 95, 255-265. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.11.068

## Slide 15
Resultados da eletrificação
3.3 Acesso à eletricidade na África Subsariana
Mentis et al. 2017
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: Nesta mini-aula, vamos analisar alguns resultados para a África Subsariana. No slide, pode ver-se que no primeiro cenário toda a população é electrificada com uma procura de nível 1. Podemos ver que a rede, a azul, é a opção mais adequada perto da rede existente e nas zonas de elevada densidade populacional da África Ocidental e da África do Sul. Vê-se muito azul à volta de Addis Abeba, na Etiópia. Mas as tecnologias autónomas são menos dispendiosas nas zonas menos densamente povoadas e nas zonas mais afastadas das redes existentes. Por outro lado, se todos tiverem acesso a um nível de acesso à eletricidade de nível 3, veremos uma mistura diferente de tecnologias. Este cenário encontra-se no mapa superior direito. Esta rede seria a opção de menor custo para cerca de 45% da população da África Subsariana. As tecnologias autónomas são reduzidas a cerca de metade da população. Vemos também que as mini-redes desempenhariam um papel mais importante, atingindo 7% da população. As mini-redes (a verde) estão frequentemente localizadas em zonas mais afastadas das redes existentes, mas ainda com uma densidade populacional relativamente elevada. Foi também a isto que chamámos "espaço das mini-redes" na aula introdutória.
Se conseguíssemos um preço baixo do petróleo para o nível 5 (canto inferior esquerdo) para toda a população da África Subsariana, a rede torna-se a principal opção de abastecimento, chegando a 7 em cada 10 pessoas. A mini-rede aumenta para cerca de um quarto da população, enquanto a rede autónoma apenas fornecerá eletricidade a sete por cento da população nas zonas mais remotas e menos densamente povoadas. A procura tem um grande efeito e vemos diferentes soluções, dependendo das diferentes necessidades. Na realidade, teremos uma mistura de níveis dentro de um país e dentro do continente, pelo que poderemos ver um nível mais elevado nas zonas urbanas, por exemplo, e um nível mais baixo nas zonas rurais.

## Slide 16
Custo do investimento
3.3 Acesso à eletricidade na África Subsariana
Mentis et al. 2017
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: Se fornecermos o nível 1 a toda a população da África Subsariana, nesta análise o custo do investimento é de aproximadamente 50 mil milhões de dólares americanos. Se fornecermos a procura de eletricidade ao nível do nível 5 para toda a população da África Subsariana, o custo é de aproximadamente 855 mil milhões de dólares. A diferença entre estes dois cenários é de quase um fator 20. Vemos a divisão tecnológica com as tecnologias autónomas a amarelo, a rede a azul e a mini-rede a verde como uma percentagem da população total (percentagem global da divisão tecnológica). No nível 1, vemos, como descrevemos anteriormente, a rede e as tecnologias autónomas. À medida que avançamos para objectivos de consumo mais elevados, vemos uma maior concentração na rede e a mini-rede é introduzida no nível 3. Ao mesmo tempo, vemos o papel decrescente das tecnologias autónomas.

## Slide 17
Exemplos de resultados da análise da eletrificação da África Subsariana
3.3 Acesso à eletricidade na África Subsariana
Mentis et al. 2017
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: Há muitos aspectos diferentes que podemos visualizar a partir dos nossos resultados, o que é muito útil quando discutimos as opções de eletrificação. O que mostrámos anteriormente são os cenários em que a rede, a mini-rede e as tecnologias autónomas são a solução de menor custo. Podemos ainda subdividi-lo em que tipo de mini-rede e quais os recursos energéticos que a abastecerão. Outras coisas que podemos visualizar são os custos da eletricidade. À esquerda, vemos a verde as áreas em que temos um baixo custo de eletricidade por quilowatt-hora, enquanto que nos tons mais escuros de vermelho temos um custo de eletricidade muito mais elevado. O que podemos ver aqui, por exemplo, é que o custo é muito mais baixo nas mesmas zonas com elevada densidade populacional e próximas da rede eléctrica existente. Pelo contrário, vemos um custo mais elevado da eletricidade em zonas menos densamente povoadas, especialmente nas zonas rurais. Na imagem à direita, vemos o Índice de Necessidade de Assistência ao Mercado (conhecido como MANI). Os países a vermelho, como a Libéria, a República Democrática do Congo, a Somália e o Burundi, são os que têm maior necessidade de assistência, enquanto outros países, como a África do Sul, o Botsuana e a Namíbia, têm uma pontuação muito baixa neste índice. A combinação destes dois índices pode dar uma ideia de onde a necessidade de assistência é elevada em combinação com um custo elevado da eletricidade.

## Slide 18
Necessidades de investimento na África Subsariana
Fonte: Mentis et al. 2021
3.3 Acesso à eletricidade na África Subsariana
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Outro aspeto que podemos visualizar são os custos de investimento por área. Vemos aqui alguns valores regionais em que a cor mais escura corresponde a um custo mais elevado e a cor mais clara a um custo mais baixo. A mesma tendência que vimos com o custo mais baixo da eletricidade nas zonas densamente povoadas é visível aqui, pois podemos ver que essas mesmas zonas têm um custo de investimento elevado. As cidades maiores podem diminuir o custo global da eletricidade através da economia de escala. Há muitos aspectos diferentes que podem ser visualizados no G.I.S. para além da tecnologia a utilizar.

## Slide 19
Mensagens-chave
A extensão da rede é favorável em zonas com grande procura, o que se correlaciona frequentemente com uma elevada densidade populacional e uma distância próxima (<50 km) da rede elétrica
As mini-redes são favoráveis em níveis de procura médios a elevados, o que normalmente se correlaciona com a densidade populacional em áreas localizadas mais longe das linhas de rede existentes
Os sistemas autônomos são favoráveis em zonas onde os níveis de procura são baixos, normalmente em pequenos aglomerados rurais e/ou zonas escassamente povoadas
O aumento da procura de eletricidade (Nível 1 → Nível 5) faz com que a opção de menor custo passe gradualmente de Autônoma → Mini-Rede → Rede.
Fonte: Mentis et al. 2021
3.3 Acesso à eletricidade na África Subsariana
Notes: Algumas mensagens importantes a retirar desta mini-aula:
Em primeiro lugar, a extensão da rede é muitas vezes favorável em zonas com grande procura, o que está frequentemente correlacionado com uma elevada densidade populacional, frequentemente próxima da rede atual. O custo, nessas zonas, da extensão da rede não é, portanto, tão elevado por pessoa. As mini-redes são normalmente a opção tecnológica para níveis de procura elevados a médios, tipicamente em zonas densamente povoadas, mas bastante afastadas da rede existente, onde o custo da extensão da rede seria demasiado elevado. As tecnologias autónomas são mais favoráveis quando a procura é baixa, tipicamente em zonas rurais e zonas escassamente povoadas que estão longe da rede eléctrica. No entanto, verificamos que esta combinação de tecnologias muda consoante os níveis de procura. Para a procura de nível 1, a combinação ideal de tecnologias tem uma elevada percentagem de tecnologias autónomas, mas à medida que avançamos para o nível 5, passamos gradualmente de opções autónomas para mini-redes e redes.

## Slide 20
Aula 3.3 Referências
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: a primeira aplicação de uma ferramenta de eletrificação espacial de fonte aberta (OnSSET) na África Subsariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Palestra 1: Introdução à modelação geoespacial da eletrificação
[Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 21
O que é o SIG e qual a sua utilidade?
3.4 Dados geoespaciais e os ODS
Os SIG podem relacionar informações de diferentes fontes, utilizando duas variáveis-chave de índice: espaço (ou localização) e tempo.
Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um conjunto integrado de ferramentas de hardware e software, concebido para captar, armazenar, manipular, analisar, gerir e apresentar digitalmente dados espaciais (ou geográficos) e informações de atributos conexos.
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Os Sistemas de Informação Geográfica (S.I.G.) permitem relacionar informação de diferentes fontes, utilizando duas variáveis indexantes fundamentais: o espaço (ou localização) e o tempo. G.I.S. significa Sistema de Informação Geográfica e, tal como qualquer outro sistema de informação, consiste num conjunto de ferramentas integradas concebidas para capturar ou armazenar, manipular e analisar dados. O que distingue os SIG dos outros sistemas de informação é o facto de os dados terem uma dimensão espacial e temporal. A dimensão espacial descreve a forma como os dados se alteram com base na localização, enquanto a dimensão temporal descreve a forma como se alteram com base no tempo. Um exemplo disto é a irradiação solar. A irradiação solar altera-se com base no local onde se está, ou seja, na dimensão espacial. Mas também muda consoante a hora do dia, o que constitui a dimensão temporal. As dimensões espacial e temporal tornam a GIS muito útil para a modelação energética.

## Slide 22
3.4 Dados geoespaciais e os ODS
Sistema de Informação Geográfica (SIG)
A utilização do SIG tem múltiplos objectivos:
Avaliações baseadas na localização: As ferramentas SIG permitem que as avaliações analisem a informação geo-espacial relacionada com a energia.
Deteção remota: A utilização de ferramentas SIG facilita a integração de técnicas de teledeteção para determinar a disponibilidade de recursos e os potenciais energéticos nos casos em que esses dados não estão disponíveis (publicamente).
Ilustração dos resultados: O SIG é utilizado para ilustrar os resultados em mapas interactivos, proporcionando uma interface ciência-política eficaz.
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Apresentamos aqui três dos principais objectivos da utilização do G.I.S.
Em primeiro lugar, a dimensão espacial dá-nos a capacidade de fazer avaliações baseadas na localização. Utilizando a G.I.S., podemos adaptar soluções a diferentes partes da área de estudo, até ao nível da povoação e, basicamente, dizer que a solução A funciona melhor na povoação B e a solução X funciona melhor na povoação Y. Isto é difícil de fazer utilizando ferramentas que não têm uma dimensão espacial incorporada. As dimensões espacial e temporal também nos ajudam a diversificar o nosso cabaz energético utilizando a teledeteção. Além disso, podemos estimar onde temos recursos como a energia solar, eólica e hídrica. Por último, a G.I.S. é muito importante quando se trata de ilustrar os resultados em mapas interactivos. Estes mapas podem fornecer uma interface ciência-política eficaz, comunicando indicadores-chave para o planeamento da eletrificação, assegurando que os resultados são facilmente compreendidos.

## Slide 23
Disponibilidade espacial de energia solar e eólica
3.4 Dados geoespaciais e os ODS
Mapa do fator de capacidade eólica do continente africano
Áreas com elevado potencial para a implantação de projetos de energia eólica
Área com elevado potencial para a implantação de sistemas fotovoltaicos
Mapa de Irradiação Horizontal Global (GHI) da África Subsariana
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Global Solar Atlas 2.0, https://globalsolaratlas.info
Fonte da imagem: Global Wind Atlas versão 3.0, https://globalwindatlas.info/
Notes: Neste diapositivo, pode ver dois mapas que mostram o poder da dimensão espacial do G.I.S. Temos a irradiação horizontal global no lado esquerdo. Trata-se de um bom conjunto de dados G.I.S. se estiver interessado no potencial fotovoltaico. No lado direito, temos a capacidade de energia eólica. Este conjunto de dados G.I.S. é bom se estiver interessado em saber onde deve instalar turbinas eólicas. Ao olhar para estes mapas, pode identificar áreas com maior potencial para painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas. Esta informação está relacionada com a dimensão espacial.

## Slide 24
Dados geoespaciais e os ODS
3.4 Dados geoespaciais e os ODS
"Estima-se que cerca de 20% dos indicadores dos ODS podem ser interpretados e medidos através da utilização direta dos próprios dados geoespaciais ou através da integração com dados estatísticos."
Arnold et al., 2019
Notes: Uma vez que os dados geoespaciais descrevem os aspectos espaciais e temporais da nossa Terra, têm um valor importante para ajudar a realizar e implementar os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030.
"Estima-se que cerca de 20% dos indicadores dos ODS podem ser interpretados e medidos através da utilização direta dos próprios dados geoespaciais ou através da integração com dados estatísticos."
Encontrar dados geoespaciais fiáveis é uma tarefa importante para os países que estão a desenvolver os seus planos nacionais para os 17 ODS. O acesso a dados de fonte aberta e de alta resolução é uma parte importante desse processo. A qualidade dos dados geoespaciais aumenta se forem desenvolvidos com base nos conhecimentos locais. Estes conjuntos de dados locais podem depois ser agregados, se necessário, aos níveis regional e global e comparados com fontes de dados internacionais (globais) independentes. Certos tipos de dados geoespaciais fundamentais, por exemplo, elevação, redes de transportes e povoações, devem ser recolhidos e criar uma base para os indicadores dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
No entanto, para que a recolha de dados seja robusta, os dados geoespaciais têm de estar em determinados formatos em termos de resoluções espaciais, pormenores temáticos e periodicidade temporal. Em muitos países, isto pode ser um desafio, uma vez que não existe o conhecimento e a capacidade para fornecer dados consistentes a longo prazo. A falta de capacidade pode ser em termos de dados geoespaciais de base, bem como a falta das capacidades necessárias para a recolha de dados.

## Slide 25
Mensagens-chave
3.4 Dados geoespaciais e os ODS
Os SIG são grandes sistemas que descrevem a forma como os dados mudam ao longo do tempo e do espaço
A utilização do SIG no planeamento energético é importante, uma vez que nos dá a capacidade de adaptar soluções com base em atributos específicos do local
Os SIG podem desempenhar um papel crucial no preenchimento de lacunas de dados e na comunicação de resultados
O SIG é importante para o planeamento e acompanhamento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Algumas mensagens importantes a reter:
Os G.I.S são grandes sistemas que descrevem como os dados mudam com base no tempo e na localização. A utilização da G.I.S. e do planeamento energético é importante porque nos dá a capacidade de fazer sistemas baseados na localização. E a G.I.S. pode desempenhar um papel crucial quando se trata de preencher as lacunas e comunicar os nossos resultados. Além disso, a G.I.S. pode desempenhar um papel importante no acompanhamento e apoio à realização da Agenda 2030.

## Slide 26
Aula 3.4 Referências
Arnold, S., Chen, J., Eggers, O., 2019. Dados geoespaciais globais e complementares (não-autoritários) para os ODS: Role and Utilisation.
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 27
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 28
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 1: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial
Fazer o teste