## Slide 1: AULA 4 CONCEITOS-CHAVE DE SIG
Versão 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2
Nome do curso
Resultados esperados da aprendizagem
REA1: Explicar os desafios da projeção de dados.
REA2: Descrever a diferença entre vetor e raster
REA3: Enumerar diferentes tipos de dados vetoriais
REA4: Descrever as soluções de compromisso na definição da resolução espacial (dimensão das células da grelha) e explicar os benefícios específicos da utilização da modelação geoespacial da energia.
No final desta aula, será capaz de:
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno. Após esta aula, será capaz de
Explicar os desafios da projeção de dados.
Descrever a diferença entre vetor e raster
Enumerar os diferentes tipos de dados vectoriais
Descrever as soluções de compromisso na definição da resolução espacial (dimensão das células da grelha) e explicar os benefícios específicos da utilização da modelização geoespacial da energia.
Estes resultados de aprendizagem serão importantes para a compreensão básica dos aspectos G.I.S da modelação OnSSET.

## Slide 3
Ferramentas SIG
4.1 Sistemas de coordenadas no SIG
Software de fonte aberta - Ferramentas baseadas no ambiente de trabalho
Software de fonte aberta - Ferramentas baseadas na Web
(OpenStreetMap)
Software comercial - Ferramentas baseadas no ambiente de trabalho
Escolha de acordo com as suas necessidades!
QGIS (Quantum GIS)
GRASS GIS ...e muito mais
SAGA GIS
Mapnik ...e muito mais
Autodesk - AutoCAD
ESRI - ArcGIS ...e muito mais
Mentis et al., 2016: QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Neste segmento, iremos abordar o conceito de sistemas de projeção, uma vez que é importante compreender se estiver a trabalhar com G.I.S. Mas antes de o fazermos, vamos passar algum tempo a falar sobre o software G.I.S. disponível. Existem muitas opções de software à escolha e terá de selecionar uma com base nas suas necessidades. Isto é importante porque o seu software G.I.S. é a forma mais fácil de manipular e analisar os seus dados. Certifique-se de que escolhe o software correto para o tipo de aplicação que pretende realizar.
Há software de fonte aberta que é totalmente gratuito e há alternativas comerciais para as quais é necessária uma licença. Existem ferramentas baseadas no ambiente de trabalho que pode descarregar e instalar no seu computador e utilizar onde quer que esteja. E depois há ferramentas baseadas na Web que necessitam de uma ligação em linha para serem utilizadas. Para o OnSSET, utilizamos o Q.G.I.S., e recomendo vivamente que descarregue e instale a versão 3.10 do Q.G.I.S., uma vez que esta funcionará com as outras ferramentas que utilizamos. Juntamente com o Q.G.I.S., também utilizamos o GRASS, o SAGA e o G DAL, e todos eles estão incluídos na interface do Q.G.I.S.

## Slide 4
Conceitos básicos de SIG
4.1 Sistemas de coordenadas no SIG
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Vamos continuar a analisar alguns conceitos básicos de G.I.S. que são importantes para compreender e dominar quando se trabalha com G.I.S. Vamos começar com sistemas de projeção.
Cada conjunto de dados geoespaciais, independentemente do seu tipo, tem um sistema de projeção que lhe é atribuído. O sistema de projeção tem grandes implicações na sua análise. Vamos dedicar algum tempo a compreender como é utilizado e a sua importância. A Terra tem a forma de uma esfera. E o que uma projeção cartográfica faz é tentar visualizar esta área esférica numa superfície plana. Por outras palavras, é utilizada para transformar um objeto tridimensional numa representação bidimensional. Um sistema de coordenadas define então a relação entre a sua representação bidimensional e a realidade tridimensional. Até que ponto conseguiste representar bem a tua área de interesse?
Sempre que se projecta um objeto tridimensional num plano bidimensional, há distorções. Estas distorções podem estar relacionadas com a área e a escala, ou seja, certas regiões de um mapa parecem maiores do que realmente são em comparação com outras. Ou, estas distorções podem ter um efeito na direção e na forma das diferentes regiões do mapa. Pelo menos um destes aspectos: área, escala, direção ou forma será sempre distorcido. Por vezes, a distorção pode ocorrer em todos eles. Para contrariar esta situação, definimos projecções cartográficas. Existem três categorias principais:
Projecções cilíndricas que preservam distâncias e áreas.
Projecções cónicas que preservam os ângulos.
Projecções planas que preservam as distâncias.
Há vantagens e desvantagens, independentemente da escolha que fizermos.

## Slide 5
Comparação entre diferentes projecções
4.1 Sistemas de coordenadas no SIG
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: A imagem mostra dois mapas do mundo. Ambos os mapas estão corretos, mas estão num sistema de coordenadas diferente. Um deles é o WGS84 e o outro é o World Mercator. Se olharmos para os mapas, vemos que são muito diferentes, especialmente se olharmos para as regiões norte e sul. Isto deve-se ao facto de estes dois sistemas de coordenadas distorcerem de forma diferente. Ambos os mapas estão também sobrepostos com uma grelha de linhas e círculos. Os círculos cor de laranja (e a linha que os intersecta) passam pelo equador. A 30 graus a norte do equador e a 30 graus a sul do equador existem círculos azuis. 60 graus a norte e a sul do equador, há círculos verdes. A isto chama-se elipse de Tissot e é um método para compreender a distorção que é criada por diferentes sistemas de coordenadas. Se não houvesse distorções, todos os círculos teriam o mesmo tamanho que os círculos cor de laranja. Mas vê-se que os círculos aumentam, quanto mais nos afastamos, os círculos azuis são um pouco maiores do que os laranjas e os verdes são muito maiores do que os laranjas. No WGS84, a forma dos círculos verdes também está distorcida. Isto significa que o WGS84 distorce tanto a forma como o tamanho. No World Mercator, a forma dos círculos verdes continua a ser semelhante a um círculo, o que significa que a distorção no World Mercator não afecta a forma, apenas o tamanho. Esta é a razão pela qual os países e as regiões do norte e do sul têm formas muito diferentes entre os dois mapas.

## Slide 6
Exemplo do Afeganistão
4.1 Sistemas de coordenadas no SIG
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Numa escala nacional, a distorção pode parecer-se com esta imagem. Nesta imagem, temos três mapas do Afeganistão com três sistemas de coordenadas diferentes e medimos a distância entre os pontos A e B (os mesmos pontos em todos os mapas). Mas, consoante o sistema de coordenadas que escolhemos, a distância é muito diferente. Comparando os mapas, há uma diferença de mais de 400 quilómetros entre os pontos. Também se pode ver que a forma é muito diferente entre o mapa verde, o roxo e o laranja. Mais uma vez, a forma foi distorcida.
Algumas mensagens importantes a reter:
Ao gerar mapas, haverá sempre distorções. É necessário compreender com que tipo de distorções se está a lidar e também qual o sistema de coordenadas que se deve escolher para minimizar essas distorções. Isto significa que tem de escolher o sistema de projeção com muito cuidado.

## Slide 7
Nome do curso
Aula 4.1 Referências
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 2: Introdução à Teoria e Aplicação do SIG | Kit Didático OnSSET [Documento WWW]. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture%202/ (acedido em 2.18.21).
Mentis, D., Andersson, M., Howells, M., Rogner, H., Siyal, S., Broad, O., Korkovelos, A., Bazilian, M., 2016. Os benefícios do planeamento geoespacial no acesso à energia - Um estudo de caso na Etiópia. Applied Geography 72, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.04.009
QGIS, 2021. 8. Coordinate Reference Systems - Documentação do QGIS [Documento WWW]. URL https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html (acedido em 2.15.21).

## Slide 8
Tipos básicos de dados SIG
4.2 Dados vetoriais
Fonte da imagem: https://onsset.readthedocs.io/en/latest/data_acquisition.html
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Nesta parte da aula, apresentaremos os tipos de dados básicos que poderá encontrar ao trabalhar com a OnSSET e descreveremos as caraterísticas que os definem. Existem dois tipos principais de dados: dados espaciais e atributos. Os dados espaciais descrevem a localização, tamanho e forma de diferentes objectos. Os dados espaciais podem ser representados como vectores ou rasters. Existem três tipos de dados vectoriais: pontos, linhas e polígonos. Estes diferentes tipos são adequados para descrever diferentes objectos. Os rasters cobrem frequentemente grandes áreas e são construídos pelas células da grelha que são definidas por coordenadas, atributos e tamanho da célula. O tipo de dados a utilizar depende muito do que se está a tentar visualizar. Alguns atributos são melhor visualizados com rasters, enquanto outros são muito melhor visualizados com vectores. Os dados espaciais contêm mais informações do que apenas a localização das caraterísticas. Qualquer informação adicional ou dados não espaciais que descrevam uma caraterística são referidos como um atributo, que é o segundo tipo de dados mais importante. Um exemplo disto é uma camada de pontos que visualiza os edifícios de uma área. Os dados espaciais são a localização destes edifícios, enquanto os dados de atributos são quaisquer outras informações relacionadas com os mesmos. Pode ser o ano em que os edifícios foram construídos, a utilização prevista dos edifícios ou o número de pisos.

## Slide 9
O que são dados vetoriais?
4.2 Dados vetoriais
Representar caraterísticas do mundo real (por exemplo, estradas, rios, centrais eléctricas, linhas de transmissão, etc.)
Dados com limites discretos
São definidos por coordenadas específicas e são acompanhados de atributos
Três tipos diferentes: pontos, retas e polígonos
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Vejamos um pouco mais sobre o que são os dados. Os dados vectoriais representam caraterísticas do mundo real e as caraterísticas são tudo o que se pode ver numa paisagem, como casas, estradas, rios, etc. Os dados que são melhor descritos por vectores são dados que têm limites discretos. Por outras palavras, basta olhar para uma caraterística para a distinguir do que a rodeia. É possível distinguir uma casa da sua envolvente. É possível distinguir estradas dos seus arredores, rios dos seus arredores, etc. Este tipo de caraterísticas é bem representado por diferentes tipos de dados vectoriais. Os dados vectoriais são constituídos por pontos. Chamamos-lhes vértices com coordenadas X e Y que, em conjunto, formam uma camada vetorial. Os vértices são basicamente apenas pontos de encontro de várias caraterísticas. Existem três tipos diferentes de vectores. São eles os pontos, as linhas e os polígonos.

## Slide 10
Pontos
4.2 Dados vetoriais
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Os dados de pontos são descritos por um único vértice, nenhum destes vértices está ligado entre si. Em vez disso, todos eles formam as suas próprias unidades. Normalmente, têm um único conjunto de coordenadas X e Y, juntamente com as coordenadas espaciais. Na maioria dos casos, existem também dados de atributos que descrevem cada ponto e que ajudam o utilizador a distinguir entre um ponto e outro. O que é considerado um ponto é subjetivo. O que é que queremos dizer com isso? Bem, um ponto representa a caraterística sem uma área. Quando uma caraterística não tem uma área, depende muito da escala do mapa. Se estiver a representar um país, então todas as cidades desse país podem ser consideradas um ponto. Se, por outro lado, tiver um mapa de uma cidade, então os diferentes edifícios ou pontos de interesse podem ser visualizados com pontos.

## Slide 11
Linhas
4.2 Dados vetoriais
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: O segundo tipo de dados vectoriais são os dados de linha. Os dados de linha consistem em, pelo menos, dois ou mais vértices que estão ligados entre si. Nesta imagem, destacámos uma das linhas a vermelho. Em cada extremidade desta linha vermelha, existe um vértice e, como estão ligados entre si, formam uma linha. E, tal como os pontos, incluem alguns atributos de descrição. Se se tratasse de uma linha de transmissão, talvez a tensão das linhas fosse um atributo. As linhas têm um comprimento, mas não têm uma área. Mais uma vez, tal como acontece com os pontos, a escala é importante. Se estiver a representar um país, então a rede fluvial pode ser uma camada de linha. Se fizer zoom numa paisagem, então a rede fluvial pode muito bem ser representada por um polígono.

## Slide 12
Polígono
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
4.2 Dados vetoriais
Notes: Os polígonos são o último tipo de dados vectoriais. Os polígonos formam áreas fechadas. São muito semelhantes às linhas. A diferença é que são constituídos por pelo menos quatro vértices e o último e o primeiro vértice partilham sempre as mesmas coordenadas, formando a mesma área fechada. E, tal como os pontos e as rectas, também incluem atributos descritivos. Aqui temos um mapa de África e cada país do mapa é o seu próprio polígono. Os atributos que podem ser associados a estes polígonos são, por exemplo, o nome do país, o tamanho da população e a taxa de eletrificação.

## Slide 13
Nome do curso
Mini-palestra Objetivo de aprendizagem
Aula 4.2 Referências
3. Dados Vectoriais - Documentação QGIS [Documento WWW], n.d. URL https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html (acedido em 2.15.21).
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 2: Introdução à Teoria e Aplicação do SIG | Kit Didático OnSSET [Documento WWW]. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture%202/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 14
Dados rasterizados
4.3 Dados raster
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Os dados raster diferem dos dados regulares em muitos aspectos. Em vez de representarem objectos da vida real com limites claros, os dados raster são compostos por células. Estas formam matrizes e, em conjunto, representam superfícies. Nesta imagem, o quadrado verde representa uma célula e, juntamente com as células brancas à sua volta, forma uma matriz. Esta matriz é o que chamamos de raster. Cada célula tem os seus próprios dados armazenados sob a forma de coordenadas e atributos. Isto faz com que os dados raster sejam uma boa opção para representar superfícies contínuas em grandes áreas. Isto deve-se ao facto de cada um destes quadrados poder captar atributos diferentes e transmitir uma mensagem diferente. Os dados raster são normalmente divididos em três grupos: Temáticos, Contínuos e Imagens. Os rasters temáticos representam normalmente conjuntos de dados como a cobertura do solo, enquanto os rasters contínuos representam dados que não têm fronteiras nítidas, enquanto os rasters temáticos têm normalmente fronteiras nítidas. Os conjuntos de dados contínuos tendem a representar dados como a temperatura, a inclinação da elevação e a velocidade do vento. Os rasters de imagens são mapas digitalizados que são comuns como mapas de base e podem ser utilizados para garantir que os vértices de um conjunto de dados vectoriais estão corretamente alinhados. Os diferentes tipos de dados raster que utiliza têm grandes implicações na forma como os conjuntos de dados podem ser manipulados. Iremos analisar este assunto um pouco mais profundamente neste curso, mas também nos exercícios deste curso. A utilização de dados raster abrange uma vasta gama de aplicações. Pode utilizar dados raster como mapas de base por baixo dos seus vectores, para os validar e dar-lhes contexto. Pode utilizá-los como um mapa de superfície que fornece um método eficaz de armazenar a continuidade como uma superfície, ou pode utilizá-los como mapas temáticos, classificando uma superfície em diferentes classes, dependendo de um atributo à escolha.

## Slide 15
Compensação na dimensão espacial
4.3 Dados raster
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Vejamos as implicações que cada tamanho de célula tem. O nível de pormenor representado por um raster depende frequentemente do tamanho da célula. Por vezes, o tamanho da célula é também designado por tamanho do pixel ou resolução espacial. A célula tem de ser suficientemente pequena para captar o pormenor necessário, mas suficientemente grande para que o armazenamento e a análise em computador possam ser efectuados de forma eficiente. Quanto mais homogénea for uma área em relação a variáveis críticas, como a topografia e a utilização do solo, maior poderá ser a dimensão da célula sem perda de precisão. A determinação de um tamanho de célula adequado é muito importante na sua aplicação SIG. As imagens com um tamanho de pixel pequeno são designadas de alta resolução porque é possível distinguir um elevado grau de pormenor na imagem. As imagens com um tamanho de pixel grande são designadas de baixa resolução porque a quantidade de pormenor é menor. Neste diapositivo, são apresentados alguns dos prós e contras do tamanho de célula pequeno e grande. Como se pode ver, a escolha da resolução resume-se muitas vezes a um compromisso entre precisão e tempo de computação.

## Slide 16
Tipos de rasterização
4.3 Dados raster
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Uma vez que o tamanho das células é tão importante, também vamos ver como podem ser alteradas ao efetuar uma análise. É útil ter conjuntos de dados que tenham todos o mesmo tamanho de célula. No entanto, em muitos casos, não será possível encontrar todos os conjuntos de dados com a mesma resolução. Nestes casos, é necessário alterar o tamanho da célula. No QGIS, isto pode ser feito com uma ferramenta chamada Translate. Iremos ver como esta ferramenta pode ser utilizada para praticar um pouco mais tarde durante o exercício. Já mencionámos anteriormente que existem diferentes tipos de conjuntos de dados raster: temáticos, contínuos e imagéticos. E também falámos sobre o facto de que, dependendo do tipo de raster, existem diferentes implicações relativamente à forma como os conjuntos de dados podem ser alterados. Alterar o tamanho da célula é uma dessas implicações. Se tivermos um conjunto de dados contínuo, podem assumir qualquer valor dentro desse intervalo, independentemente de ser um número inteiro ou não. Pode potencialmente ser reamostrado utilizando um método médio. É isso que é ilustrado aqui com dois rasters. Cada célula tem o seu próprio valor e, em seguida, é feita uma reamostragem para um tamanho de célula maior. E o processo pegará nas quatro células correspondentes à célula maior, calculará a média dessas quatro e devolverá uma camada de tamanho de célula maior. Isto pode ser feito porque estamos a converter para um raster contínuo.

## Slide 17
Tipos de rasterização
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
4.3 Dados raster
Notes: Supondo que temos um raster temático, como um raster de ocupação do solo, então cada área do seu terreno será acoplada e classificada em diferentes grupos. Cada grupo terá o seu próprio número e caraterísticas. Digamos que zero é água, um é floresta, dois é relva, três é zona urbana, etc. Estes valores são discretos. Por outras palavras, não se pode ter o valor que se quiser. Neste caso, zero é água e um é floresta. No entanto, os valores entre zero e um não significam nada. Por conseguinte, temos de proceder a uma nova amostragem de uma forma diferente, uma vez que já não podemos utilizar as médias. Neste caso, utilizámos a moda ou a maioria no Q.G.I.S. Aqui, as quatro células voltam a ser uma célula maior. O operador analisa as quatro células e seleciona o valor que é maioritário. Esta é uma boa forma de se manter dentro dos valores que tem nas suas classificações. Iremos ver como fazer isto com mais profundidade durante os exercícios.

## Slide 18
Resumo
4.3 Dados raster
QGIS 2021
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Quais são as diferenças entre rasters e vectores? Já falámos um pouco sobre o tipo de dados que representam, mas como é que se comparam entre si? Os rasters são mais rápidos de gerar. Isto deve-se ao facto de os pontos, as linhas e os polígonos terem de ser construídos a partir da geometria e da topologia, o que demora mais tempo do que a simples geração de uma matriz com cores diferentes. É mais fácil sobrepor vectores, uma vez que os raster cobrem grandes áreas. Se quiser sobrepor um raster com outro, terá de manipular a transparência e poderá haver dificuldade em combinar rasters com diferentes tamanhos de células. Os dados vectoriais são fáceis de atualizar sempre que for necessário. Basta atualizar os vértices que estão ligados à parte dos dados vectoriais que se pretende atualizar (normalmente, são os atributos). Mas se pretender atualizar um raster, terá de atualizar todas as suas células. Isto demora mais tempo e pode ser mais difícil. Nos vectores, apenas armazenamos os vértices. Nos rasters, temos de armazenar todos os pixéis. Por isso, os vectores não ocupam tanto espaço no computador como os rasters.
Algumas mensagens importantes a reter: Os vectores representam objectos com limites discretos, o que significa que se pode facilmente distinguir a caraterística da sua envolvente. Os rasters representam normalmente dados não homogéneos que cobrem grandes áreas. O tamanho da célula é muito importante na sua análise e deve ser escolhido com cuidado. Tem implicações no que diz respeito à precisão e ao tempo da sua análise. E há três tipos diferentes de dados vectoriais: pontos, linhas e polígonos. A escolha do tipo a utilizar baseia-se no que está a tentar visualizar.

## Slide 19
Aula 4.3 Referências
6. Raster Data - QGIS Documentation documentation [Documento WWW], n.d. URL https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/gentle_gis_introduction/raster_data.html (acedido em 2.15.21).
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 2: Introdução à Teoria e Aplicação do SIG | Kit Didático OnSSET [Documento WWW]. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture%202/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 20
Georreferenciação
4.4 O papel da modelagem no SIG
Determinar a localização geográfica dos dados adquiridos
Criar um quadro de referência como facilitador do processo de georreferenciação
Utilizar a camada raster de saída como uma fonte complementar para preencher as lacunas de dados.
Criar camadas vectoriais com todas as informações disponíveis que conseguir obter (por exemplo, linha de transmissão, planos de energia, subestações, estradas, etc.)
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Vamos introduzir brevemente outro conceito importante de G.I.S.: a georreferenciação. A georreferenciação é o processo de transformar dados e imagens sem coordenadas espaciais em dados G.I.S. Estes dados podem ir desde fotografias aéreas a mapas em PDF de diferentes relatórios. Em termos simples, a georreferenciação é o processo de alinhar os dados com que se está a trabalhar com objectos da vida real.
Deste modo, é possível saber exatamente qual a localização na Terra que o conjunto de dados representa. Após a georreferenciação, foi criado um novo conjunto de dados que pode ser utilizado em qualquer software G.I.S., tal como qualquer outro dado geoespacial. As vantagens da georeferenciação são muitas. Em primeiro lugar, pode ser utilizada para validar os seus diferentes conjuntos de dados, mas também pode ser utilizada para gerar conjuntos de dados vectoriais a que, de outra forma, não teria acesso. E é aqui que a utilizamos mais na modelação energética. Em muitas situações, pode faltar um conjunto de dados ou o conjunto de dados pode não estar completamente atualizado. Se conseguir encontrar um relatório impresso com mapas que visualizem esta informação, pode georreferenciar a imagem. Depois, pode utilizar esta imagem para gerar o seu conjunto de dados. Por conseguinte, a georreferenciação é uma ferramenta poderosa para colmatar as lacunas de dados, pegando em mapas e relatórios e transformando-os em conjuntos de dados G.I.S. que, de outra forma, não existiriam.

## Slide 21
4.4 O papel da modelagem SIG
O papel da modelagem SIG
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Na Rede Elétrica
Autônomo
Mini-rede
Modelos típicos de sistemas energéticos a médio e longo prazo
Até agora, os modelos típicos dos sistemas energéticos nacionais têm-se centrado na otimização do fornecimento de eletricidade produzida pela rede elétrica e não têm conseguido modelar adequadamente a produção fora da rede.
Fonte da imagem: Huang et al. 2020, licenciado sob CC-BY 3.0
Notes: Como já foi referido, para aumentar o acesso à eletricidade ao mais baixo custo, precisamos de uma combinação de redes na rede, ou seja, uma extensão da rede centralizada, e mini-redes que possam fornecer eletricidade. Estas seriam fornecidas a povoações com elevada procura, que não podem ser ligadas à rede central. As tecnologias autónomas abastecem um único cliente e são normalmente utilizadas em locais mais remotos e para pedidos mais pequenos.
Existem muitos modelos de sistemas energéticos disponíveis que podem modelar e analisar diferentes aspectos do sistema energético. Historicamente, a maior parte destes modelos tem-se centrado na otimização da rede a granel, que gera o fornecimento de eletricidade, sem ter em conta a dimensão geoespacial. Na última década, foram desenvolvidos modelos de eletrificação geoespacial. Estes modelos podem captar melhor estes diferentes tipos de tecnologia e compreender qual a tecnologia a utilizar onde.

## Slide 22
O papel da modelagem SIG
A utilização do SIG tem múltiplos objetivos:
Avaliações baseadas na localização: As ferramentas SIG permitem que as avaliações analisem a informação geo-espacial relacionada com a energia.
Deteção remota: A utilização de ferramentas SIG facilita a integração de técnicas de teledeteção para determinar a disponibilidade de recursos e os potenciais energéticos nos casos em que esses dados não estão disponíveis (publicamente).
Ilustração dos resultados: O SIG é utilizado para ilustrar os resultados em mapas interativos, proporcionando uma interface ciência-política eficaz.
4.4 O papel da modelagem SIG
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Nos modelos de eletrificação geoespacial, utilizamos os S.I.G. ou sistemas de informação geográfica. As razões pelas quais estamos a utilizar G.I.S. são múltiplas. A primeira razão é que, com as ferramentas G.I.S., podemos fazer avaliações baseadas na localização. Podemos analisar, para diferentes locais, qual é a opção de eletrificação menos dispendiosa, dependendo das caraterísticas locais. Podemos utilizar algumas técnicas de deteção remota, como dados de satélite. A partir daí, podemos gerar informações que podem não estar disponíveis sem a utilização da G.I.S. E podemos também utilizar a G.I.S. para ilustrar os resultados num mapa relativamente à tecnologia a utilizar e onde. Isto é especialmente útil numa interface ciência-política em que utilizamos os modelos de uma forma científica para gerar cenários de investimento em eletrificação. O mapa pode então ajudar-nos a comunicar esta mensagem aos decisores políticos. Há um ditado que diz que uma imagem diz mais do que mil palavras e, da mesma forma, falamos frequentemente do poder de um mapa.

## Slide 23
O papel da modelagem SIG
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
4.4 O papel da modelagem SIG
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Na imagem, pode ver diferentes povoações espalhadas pelo mapa. Estas são as áreas amarelas claras. Vemos algumas áreas maiores, que podem ser uma pequena cidade ou uma aldeia. Mas também vemos povoações mais dispersas e mais pequenas, que podem ser apenas um par de agregados familiares. Se olharmos para uma povoação, há uma série de coisas diferentes que precisamos de saber. Em primeiro lugar, precisamos de saber quantas pessoas vivem no local ou quantos agregados familiares ou edifícios existem nesse local. E qual é a procura de eletricidade nesse local? Isso afectará, por exemplo, a necessidade de uma rede de distribuição.
Também queremos saber quais são os recursos energéticos disponíveis. Qual é o recurso solar neste local durante um ano? Qual é o recurso eólico durante o ano? E, se possível, há algum recurso hídrico nas proximidades que possamos utilizar para construir uma mini-rede hídrica para produzir eletricidade? Nesse caso, precisamos de saber, em primeiro lugar, quanta energia hidroelétrica pode ser produzida nesse local, mas também a que distância fica esse local? Porque se estivermos a instalar uma turbina hidroelétrica que não esteja diretamente na povoação, precisaremos de uma linha de distribuição para ligar o gerador hidroelétrico aos clientes. Quanto mais comprida for, mais dispendiosa é. Também queremos saber informações sobre as infra-estruturas existentes. Uma informação fundamental que precisamos de saber é a que distância se encontra a rede de transmissão existente.

## Slide 24
Principais mensagens para reter da aula 4
Os sistemas de coordenadas projetados são sempre distorcidos, por isso escolha com cuidado
Os vetores representam objetos com limites discretos
Os rasters representam normalmente dados não homogéneos que cobrem grandes áreas
A resolução espacial é muito importante na sua análise e tem de ser escolhida cuidadosamente, tendo em conta os compromissos entre precisão e tempo
Existem três tipos de dados vetoriais: pontos, linhas e polígonos. São os mais adequados para identificar objetos da vida real
Na modelagem energética, a dimensão geoespacial é importante quando se abordam questões-chave sobre a dimensão espacial
4.4 O papel da modelagem SIG
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Algumas mensagens importantes a reter:
Os sistemas de coordenadas projectadas são sempre distorcidos, pelo que a sua escolha é importante para a análise. Os vectores representam objectos com limites discretos. Pode facilmente distinguir a caraterística da sua envolvente, enquanto os dados raster representam normalmente dados não homogéneos que cobrem grandes áreas. O tamanho das células é muito importante para a sua análise e deve ser escolhido cuidadosamente. Tem implicações na precisão e no tempo da sua análise. E existem três tipos diferentes de dados vectoriais: pontos, linhas e polígonos. A escolha do tipo a utilizar depende do que se pretende visualizar. Finalmente, a dimensão geoespacial é importante quando se abordam questões-chave como a distância a rios ou linhas de transmissão.

## Slide 25
Mini-palestra Objetivo de aprendizagem
Aula 4.4 Referências
14.2. Lesson: Georeferencing a Map - QGIS Documentation documentation [Documento WWW], n.d. URL https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/training_manual/forestry/map_georeferencing.html?highlight=georeferencing (acedido em 2.15.21).
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 2: Introdução à Teoria e Aplicação do SIG | Kit Didático OnSSET [Documento WWW]. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture%202/ (acedido em 2.18.21).
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 26
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 27
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 4: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial