## Slide 1
Versão 1.0
AULA 6
GERADOR DE CENÁRIOS GEP
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2
REA1: Descrever e decifrar os resultados e pastas de saída do OnSSET e as implicações das diferentes condições da rede.
REA2: Descrever as funcionalidades e caraterísticas básicas do Python, a linguagem de programação em que se baseia a ferramenta OnSSET.
REA3: Listar as principais etapas do processo que são necessárias para o Gerador de Cenários GEP.
REA4: Descrever o papel da modelagem energética no desenvolvimento da política energética.
Resultados esperados da aprendizagem
No final desta aula, será capaz de:
Notes: No final desta aula, será capaz de
Descrever e decifrar os resultados e ficheiros de saída do OnSSET e as implicações das diferentes condições da rede.
Descrever as funcionalidades e caraterísticas básicas em Python, a linguagem de programação em que se baseia a ferramenta OnSSET.
Enumerar as principais etapas do processo que são necessárias para o Gerador de Cenários GEP.
Descrever o papel da modelação energética no desenvolvimento da política energética.
Isto ajudá-lo-á a aprofundar os seus conhecimentos sobre a OnSSET e a compreender o seu contexto.

## Slide 3: 6.1 Resultados e resumos do OnSSET
Com base na identificação da divisão ótima por tecnologia:
Novas ligações
Capacidade adicional necessária
Requisitos de investimento
Etapa 7. Resultados, resumos e visualização
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem CC-BY 3.0
Notes: Nesta parte da aula, vamos resumir a metodologia dos sete passos da aula 5 com algumas ideias sobre os resultados e resumos fornecidos.
Nas etapas anteriores, identificámos a opção de menor custo para cada povoação. Agora temos estimativas sobre as necessidades de capacidade e os requisitos de investimento. Quando resumimos isto para todo o país ou região, obtemos também a divisão entre as diferentes tecnologias. Os investimentos totais estimados e as necessidades totais de capacidade também podem ser divididos por tecnologia.

## Slide 4
Com base na divisão ótima identificada por tecnologia:
Novas ligações até 2030
Capacidade adicional necessária
Requisitos de investimento
6.1 Resultados e resumos do OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Adaptado de Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Etapa 7. Resultados, resumos, e visualização
Notes: Podemos ver num cenário quantas pessoas se espera que estejam ligadas à rede como a opção de menor custo até 2030. Quantas pessoas esperamos que sejam ligadas por uma tecnologia autónoma e quantas pessoas esperamos que sejam ligadas por uma tecnologia de mini-rede e de rede? Podemos também ver qual a capacidade necessária para as centrais eléctricas ligadas à rede, as tecnologias autónomas e as mini-redes. Para além disso, podemos também ver o investimento necessário por tipo de tecnologia.

## Slide 5
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Passo 7. Visualização
Fonte da imagem: Sahlberg et al. 2018, imagem
6.1 Resultados e resumos do OnSSET
Notes: Finalmente, e muito importante, podemos visualizar a informação num mapa. No OnSSET não nos limitamos a descrever quanto investimento é necessário para as tecnologias. Também podemos dizer onde as linhas de transmissão devem ser expandidas, e também onde uma mini-rede ou tecnologia autónoma deve ser implantada se quisermos identificar a escolha da tecnologia de menor custo.
As diferentes cores neste mapa representam as diferentes tecnologias que foram identificadas como a opção de menor custo. Em azul temos a rede, em amarelo a energia fotovoltaica autónoma, em amarelo escuro a mini-rede fotovoltaica e em azul escuro as mini-redes hidroeléctricas. Para contextualizar a informação, podemos sobrepor outras informações, como a rede eléctrica existente.

## Slide 6
1. Os dados do SIG são complementados por dados socioeconómicos e tecnológicos
2. O SIG é também utilizado para apresentar resultados e transmitir mensagens importantes
Fonte: Sahlberg et al. 2021
6.1 Resultados e resumos do OnSSET
Mensagem principal
Notes: Combinando os resultados que vimos na imagem anterior, estes tipos de mapas podem fornecer informações perspicazes que podem ajudar a tomar decisões bem informadas para apoiar estratégias de eletrificação e aumentar o acesso à eletricidade ao menor custo. A principal mensagem a retirar da metodologia dos sete passos é que podemos usar os dados G.I.S. complementados por dados sociais e económicos no modelo OnSSET para calcular as opções de eletrificação de menor custo. É através de uma combinação da parte geoespacial e dos outros dados que podemos chegar a estas soluções. E, como vimos nos últimos diapositivos, também utilizamos o G.I.S. para apresentar e visualizar os resultados, de modo a podermos transmitir as mensagens da nossa análise.

## Slide 7: Aula 6.1 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 8
Python é uma linguagem de programação de código aberto que é utilizada em múltiplas aplicações e em vários setores
É fácil de aprender com muitos recursos disponíveis online
  https://www.python.org/doc/
  https://www.learnpython.org/
  https://www.codecademy.com/learn/learn-python
Os softwares SIG mais comuns utilizam uma interface Python para automatizar processos
6.2 Introdução ao Python
Porquê utilizar Python?
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: Python é uma linguagem de programação gratuita e de código aberto utilizada em muitas aplicações e sectores diferentes. Pode ser descarregada e utilizada sem necessidade de licença e pode ser utilizada para escrever os seus próprios códigos e pacotes. Esta filosofia de código aberto coincide com a do OnSSET e é uma das razões pelas quais o Python é utilizado com a ferramenta. Uma segunda razão é o facto de Python ser relativamente fácil de aprender. Existem vários sítios Web, recursos e cursos disponíveis, muitos dos quais são gratuitos. Apresentamos alguns exemplos no diapositivo.

## Slide 9
Cada ferramenta no QGIS fornece um exemplo de sintaxe Python correspondente. A maior parte deles está disponível no website de documentação do QGIS
Automatiza processos repetitivos
6.2 Introdução ao Python
Porquê utilizar Python?
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: Outra vantagem do Python é o facto de ser normalmente utilizado em software geoespacial. A interface Python pode ser utilizada para executar vários processos. Do mesmo modo, o Q.G.I.S., um software utilizado pela OnSSET, utiliza a sintaxe Python para executar as suas ferramentas. Isto significa que os processos codificados em Q.G.I.S também podem ser executados em Python. A maioria destes códigos está disponível na ferramenta OnSSET ou no sítio Web do documento Q.G.I.S. Isto significa que podemos utilizar Python para executar muitas ferramentas, o que é necessário para processar e extrair dados G.I.S num formato útil para a OnSSET. Em Python, podemos automatizar as etapas utilizadas para a análise OnSSET. Em vez de executar 50 ou 60 ferramentas diferentes separadamente no Q.G.I.S., podemos escrever um script Python para executar todas estas ferramentas de uma só vez, desde que sejam fornecidos os dados de entrada corretos. Para os estudos de eletrificação, isto pode reduzir consideravelmente o tempo de processamento. No âmbito desta formação, desenvolvemos um plugin Q.G.I.S. para a extração G.I.S., que executa cerca de 60 ferramentas diferentes utilizando código Python.

## Slide 10
Versões do Python - 2.7.X Vs 3.7.X.
Pacotes de instalação Python - Anaconda (https://www.anaconda.com/)
Módulos Python e bibliotecas de ciência de dados (por exemplo, NumPy, Pandas, Matplotlib)
Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Python
  Editores de texto (por exemplo, Notepad)
  Ambiente de bloco de notas (por exemplo, Jupyter Notebook)
  Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) completo (por exemplo, PyCharm ou Spyder)
6.2 Introdução ao Python
Python - Coisas importantes a saber
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Fonte da imagem: www.jetbrains.com
Fonte da imagem: imagem, BSD 3-Clause
Notes: Quando se trata de Python, há algumas coisas diferentes que é importante saber. Em primeiro lugar, existem diferentes versões de Python, Python 2 e Python 3. No entanto, no OnSSET existem também diferentes pacotes de instalação. Um pacote é uma coleção de códigos e módulos que o ajudam a desenvolver as suas ferramentas sem ter de escrever todo o código. Isto significa que as operações comuns foram optimizadas e que pode descarregar o código diretamente e utilizá-lo você mesmo. O Anaconda é um desses pacotes, que usamos com frequência. Esta ferramenta é uma coleção de pacotes que são úteis e necessários para executar o seu código Python. Quando começar a explorar Python em pormenor, pode encontrar muitos destes módulos, pacotes e bibliotecas que contêm códigos úteis e que estão disponíveis online. É importante notar que existem diferentes formas de executar um código Python, pelo que temos diferentes ambientes para o executar. Neste treinamento, utilizaremos algo chamado Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma forma interactiva de executar o código Python e atualizar facilmente as variáveis. Inclui uma descrição de como utilizar a ferramenta. E também podemos ver alguns dos resultados da nossa análise enquanto a estamos a executar.

## Slide 11
A execução da ferramenta não requer qualquer conhecimento de programação
Com conhecimentos básicos de programação, é possível efetuar modificações simples para adaptar a ferramenta
O desenvolvimento de novas funcionalidades ou a introdução de grandes alterações nas existentes exige boas competências de programação
Existem muitos tutoriais de Python disponíveis gratuitamente na Internet
6.2 Introdução ao Python
Python - O que é que eu preciso de saber para utilizar o Gerador de cenários GEP (OnSSET)?
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: No que diz respeito ao Python e à execução da análise OnSSET, o que falámos até agora foi uma breve explicação do Python e das suas principais funcionalidades e por que razão o usamos. É importante salientar neste ponto que, para executar a ferramenta OnSSET, não precisa de ter qualquer conhecimento de programação Python. O OnSSET foi concebido de forma a que uma análise possa ser efectuada sem conhecimentos de programação. Se quiser começar a melhorar a ferramenta ou fazer novas adições de código para dar novas funcionalidades, pode fazê-lo usando Python. Mas para isso é necessário aprender pelo menos alguns conhecimentos básicos de programação, o que pode ser feito através de sítios Web online. Neste curso, não abordaremos a forma de atualizar o código.

## Slide 12: 6.2 Introdução ao Python
OnSSET é desenvolvido em Python
Python é de código aberto e está disponível gratuitamente
A criação de cenários de eletrificação não requer conhecimentos de programação
Os modeladores com conhecimentos de programação podem modificar e melhorar a ferramenta OnSSET de acordo com as suas preferências
Com o pacote de distribuição Anaconda para Python, qualquer pessoa pode executar o Gerador de Cenários GEP offline
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Mensagens-chave
Notes: A mensagem principal a retirar desta primeira parte é que estamos a utilizar Python, uma linguagem de programação que é utilizada para executar a ferramenta OnSSET. A segunda parte é que o Python é de código aberto e está disponível gratuitamente, o que significa que pode descarregá-lo gratuitamente do sítio Web do Python. É importante notar que, para gerar cenários de eletrificação utilizando a ferramenta OnSSET, não é necessário ter conhecimentos de programação. Mas se tiver conhecimentos de programação ou se quiser editar ou melhorar o OnSSET, é necessário programar em Python. E, por último, se descarregar o pacote Anaconda para Python, pode descarregar o OnSSET Jupyter Notebook e executá-lo offline no seu próprio computador. É isto que vamos fazer neste curso. Na segunda parte desta aula, vamos falar sobre os processos necessários para executar um cenário de eletrificação geoespacial usando o OnSSET.

## Slide 13: Aula 6.2 Referências
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Aula 4: Como funciona o Gerador de Cenários GEP - Introdução ao Python e aos processos subjacentes ao Gerador de Cenários GEP (OnSSET) [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 14: 6.3 As etapas da análise geoespacial da eletrificação com o Gerador GEP
Recolher conjuntos de dados SIG
Processar conjuntos de dados utilizando o QGIS, se necessário
(QGIS)
Executar o plugin para criar um arquivo CSV com todos os dados GIS
(QGIS)
Importar o arquivo CSV e atualizar as variáveis no código
(Bloco de notas Jupyter)
Os processos para uma análise do Gerador de GEP utilizando a OnSSET
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Fonte da imagem adaptada de: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: A ferramenta que utilizaremos para o exercício prático é o Global Electrification Platform Generator (GEP Generator). O primeiro passo do processo do Gerador GEP é recolher todos os dados geoespaciais. Este é também o primeiro passo da metodologia de sete passos que explicámos na aula 5. O passo seguinte é processar estes conjuntos de dados utilizando o Q.G.I.S., se necessário (existem também outras opções para executar o processamento do conjunto de dados no Jupyter Notebook). Podemos precisar de nos certificar de que o conjunto de dados está no sistema de coordenadas correto e que está na área correta, ou podemos precisar de o converter para as unidades corretas. Assim, estamos a utilizar o Q.G.I.S. para fazer este processamento do G.I.S., se necessário. Estão disponíveis outras opções de software G.I.S., mas este curso centra-se no Q.G.I.S. O terceiro passo é colocar todos os dados no plugin Q.G.I.S.. Este faz um processamento adicional e extrai todos os conjuntos de dados geoespaciais para o ficheiro. Estes contêm a informação necessária para a análise da eletrificação de cada povoação na área que estamos a estudar. Importamos o ficheiro CSV para o nosso bloco de notas Jupyter para ter acesso a todos os dados geoespaciais. Utilizaremos o bloco de notas Jupyter para efetuar todos os cálculos anteriormente descritos nos passos quatro a sete.

## Slide 15: 6.3 As etapas da análise geoespacial da eletrificação com o GEP Generator
Os processos para uma análise do Gerador de GEP utilizando a OnSSET
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Fonte da imagem adaptada de: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Executar o código
(Bloco de notas Jupyter)
Utilizar o arquivo de resultados para criar mapas no QGIS
Utilizar o arquivo de resumo para criar gráficos e tabelas no Excel
Recolher conjuntos de dados SIG
Processar conjuntos de dados utilizando o QGIS, se necessário
(QGIS)
Executar o plugin para criar um arquivo CSV com todos os dados GIS
(QGIS)
Importar o arquivo CSV e atualizar as variáveis no código
(Bloco de notas Jupyter)
Notes: A calibração dos dados é realizada como parte do processo de cálculo da população do ano inicial e final, bem como das povoações electrificadas no ano inicial. Também fornecemos algumas visualizações preliminares no bloco de notas Jupyter ao longo do processo. Depois de importar o ficheiro CSV, é necessário atualizar os parâmetros sociais e técnico-económicos no bloco de notas e executar o código para obter os resultados da eletrificação para o nosso cenário. Nos passos finais, podemos fazer algum pós-processamento para nos certificarmos de que podemos visualizar os resultados que gerámos de uma forma adequada para um decisor político ou para quem quer que estejamos a desenvolver estes cenários. Podemos utilizar o ficheiro de resultados, que contém todos os resultados de cada povoação. E podemos criar mapas no Q.G.I.S. ou noutro software G.I.S., para visualizar informações importantes. Além disso, podemos utilizar o ficheiro de resumo para criar gráficos e tabelas no Excel ou em ferramentas semelhantes para apresentar a informação resumida para toda a área de estudo.

## Slide 16: 6.3 As etapas da análise geoespacial da eletrificação com o Gerador GEP
Documentar todas as suas variáveis utilizadas durante o exercício prático nos arquivos de saída das variáveis
Utilizar o manual GEP para procurar informações
Utilize o Fórum OnSSET para colocar questões (disponível em OnSSET.org)
Utilização do Gerador de PGE - indicadores-chave
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: Quando estiver a utilizar o bloco de notas Jupyter da GEP, existem alguns valores predefinidos e explicações no bloco de notas. Também pode consultar o manual da GEP, que está ligado aqui, para obter mais informações sobre as diferentes variáveis utilizadas. Aí pode também encontrar informações actualizadas para diferentes parâmetros, incluindo informações sociais e económicas.
Se tiver alguma dificuldade em executar as ferramentas do Gerador GEP, quer as partes de processamento G.I.S. quer o caderno Jupyter, pode ir ao fórum OnSSET e colocar as suas questões. Pode aceder diretamente através desta ligação ou através do sítio Web da OnSSET (onsset.org). Por fim, quando executar os seus cenários, obterá também um ficheiro de variáveis que imprime todas as informações utilizadas.

## Slide 17: 6.3 As etapas da análise geoespacial da eletrificação com o GEP Generator
Todos os processos de uma análise do Gerador GEP se baseiam em ferramentas e software de código aberto
Seguindo todos os processos acima descritos, qualquer pessoa pode gerar cenários de eletrificação personalizados utilizando os seus próprios dados de entrada
Mensagens-chave
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: A principal mensagem a retirar desta mini-aula é, em primeiro lugar, que todos os processos da análise do Gerador GEP podem ser efectuados utilizando ferramentas e software de código aberto. Isto significa que é possível efetuar toda a análise, desde a recolha dos dados até à sua visualização, utilizando apenas ferramentas e software gratuitos e de acesso livre. Podemos usar Q.G.I.S ou Python para os processos G.I.S, e Python para executar um modelo OnSSET. A segunda mensagem-chave é que, se seguirmos os passos do processo descritos anteriormente, qualquer pessoa pode criar os seus próprios cenários de eletrificação personalizados utilizando os seus próprios dados de entrada. Assim, pode recolher os dados G.I.S. dos melhores dados G.I.S. e não G.I.S. disponíveis e definir os seus próprios cenários para executar um cenário de eletrificação utilizando o modelo OnSSET.

## Slide 18: 6.3 As etapas da análise geoespacial da eletrificação com o GEP Generator
Prática 4: Como efetuar uma análise de eletrificação utilizando o gerador de cenários GEP
Fonte: Korkovelos et al. 2021
Notes: Na próxima sessão prática, irá construir o seu próprio modelo no gerador de cenários GEP e aprenderá mais aprofundadamente todas as funcionalidades.

## Slide 19: Aula 6.3 Referências
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Aula 4: Como funciona o Gerador de Cenários GEP - Introdução ao Python e ao processo subjacente ao Gerador de Cenários GEP (OnSSET) [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 20: 6.4 Política energética e sistema energético
Modelagem energética
Fonte da imagem: ryan2point0 CC PDM 1.0.
Notes: Nesta mini-aula vamos falar sobre modelação energética, desenvolvimento de cenários e análise de sensibilidade. Esta mini-aula e as mini-aulas seguintes abordarão a teoria das actividades de modelação em geral. Isto é importante quando, mais tarde, desenvolver os seus próprios modelos no OnSSET para ter uma compreensão básica do seu modelo. Além disso, veremos como estamos a desenvolver cenários e a utilizar a análise de sensibilidade na nossa modelação energética, e como criamos uma ligação entre a ciência e a política. Porque é que usamos modelos? George E.P Box disse uma vez que "todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis".

## Slide 21: 6.4 Política energética e sistema energético
O que é necessário fazer e quais serão os custos para fornecer fontes de energia modernas a zonas remotas?
O que é necessário fazer para aumentar a quota das tecnologias renováveis?
Qual seria o efeito de um subsídio para a energia fotovoltaica?
Pode um programa de conservação de energia ajudar a reduzir o custo do fornecimento de energia?
Exemplos de questões de política energética e de investimento
Fonte: Taliotis et al. 2018
Fonte da imagem: Isofoton.es (CC-BY 3.0)
Notes: Há muitas questões diferentes de política energética e de investimento que um decisor político pode colocar. Estas incluem questões abrangentes, como o que é necessário fazer e quais serão os custos para fornecer fontes de energia modernas a áreas remotas em termos do ODS7? Questões específicas, como qual a tecnologia que deve ser utilizada para fornecer eletricidade às pessoas que vivem nos locais mais remotos. Outras questões importantes poderiam ser como aumentar a quota de tecnologias renováveis, especialmente à luz do aquecimento global e do Acordo de Paris. Podemos utilizar modelos energéticos para analisar quais são as tecnologias de menor custo entre as renováveis. E quais são as diferenças de custos entre a utilização de energias renováveis ou de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade. Também podemos utilizar modelos para analisar outros aspectos, como por exemplo, qual seria o efeito de um subsídio? Ou como é que um programa de conservação de energia pode ajudar a melhorar a eficiência energética e, através disso, ajudar a reduzir o custo do fornecimento de energia.

## Slide 22: 6.4 Política energética e sistema energético
Fonte: Taliotis et al. 2018
Fonte da imagem: Imagem de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Sistema complexo que inclui várias cadeias de abastecimento que ligam os recursos energéticos à procura final de energia.
Política energética
Notes: Tendo em conta estas questões, o interessado poderá ter de fornecer algumas informações básicas sobre o sistema energético. O sistema energético é um sistema complexo que inclui numerosas cadeias de abastecimento que ligam os recursos energéticos à procura final. A imagem esquematiza um sistema energético desde os recursos energéticos primários até à procura final. O esquema acima é geralmente referido como o sistema energético de referência. Este esquema representa os transportadores de energia, representados pelas linhas, e os conversores de energia, representados pelas caixas quadradas.

## Slide 23: 6.4 Política energética e sistema energético
Sistema complexo que inclui várias cadeias de abastecimento que ligam os recursos energéticos à procura final de energia.
Exigências finais
Política energética
Fonte: Taliotis et al. 2018
Fonte da imagem: Imagem de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: No lado direito, temos a procura de energia. A procura final são os serviços prestados pela energia sob a forma de casas quentes, telemóveis carregados ou luzes. Na área que estamos a estudar para a OnSSET, estamos a analisar principalmente a eletricidade no sector residencial. Outro sector importante para a OnSSET é o sector agrícola, que pode ter procura de eletricidade para fins de irrigação ou processamento pós-colheita, que é importante para a segurança alimentar. No entanto, a procura final de energia é consumida numa infinidade de áreas: sector dos transportes, indústria e edifícios comerciais, para mencionar alguns. Todos eles são incluídos na modelação energética.

## Slide 24: 6.4 Política energética e sistema energético
Exigências finais
Recursos
Sistema complexo que inclui várias cadeias de abastecimento que ligam os recursos energéticos à procura final de energia.
Política energética
Fonte: Taliotis et al. 2018
Fonte da imagem: Imagem de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: No lado esquerdo temos os recursos energéticos primários, que incluem os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, mas também os recursos energéticos renováveis, como a biomassa, o sol, a água e o vento. Do lado esquerdo para o lado direito, existem importantes conversões de energia que transformam estes recursos energéticos primários de modo a torná-los úteis para o utilizador final. Grande parte da eletricidade e do calor produzidos provém de centrais eléctricas, que fornecem a eletricidade e o calor aos clientes através de linhas de transporte e redes de distribuição.

## Slide 25: Aula 6.4 Referências
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Introdução à Modelação de Sistemas de Energia. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1493074

## Slide 26
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 27
Fazer o teste
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Aula 6: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial