## Slide 1: AULA 7 MODELAGEM ENERGÉTICA, DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Versão 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2
Nome do curso
Resultados esperados da aprendizagem
No final desta aula, será capaz de
REA1: Descrever as questões a que a modelagem energética pode responder.
REA2: Explicar diferentes métodos de construção de cenários.
REA3: Enumerar os domínios em que a análise de cenários é importante.
REA4: Descrever o valor temporal do dinheiro.
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos do Aluno. Depois desta aula, será capaz de
Descrever as questões a que a modelação energética pode responder.
Explicar os diferentes métodos de construção de cenários.
Enumerar os domínios em que a análise de cenários é importante.
Descrever o valor temporal do dinheiro.
Isto é importante para uma compreensão mais profunda da OnSSET e da modelação energética em geral.

## Slide 3
A modelagem energética cria imagens simplificadas de sistemas energéticos reais, traduzindo os componentes, a estrutura e os fluxos em formulações matemáticas (equações) fáceis de gerir.
As equações representam interações baseadas em regras entre os principais componentes do sistema.
Uma vez calibrados para refletir o atual sistema energético e os fluxos de energia, podem ser avaliadas as futuras tecnologias e opções de combustível para satisfazer as futuras necessidades energéticas.
A modelagem energética fornece conhecimentos e NÃO respostas
O que é a modelagem do sistema energético?
Fonte: Taliotis et al. 2018
7.1 Política energética e sistema energético
Notes: Os modelos energéticos criam uma imagem simplificada dos sistemas energéticos reais, traduzindo os componentes (por exemplo, centrais eléctricas) e os fluxos do sistema energético em formulações matemáticas. Estas equações representam uma interação baseada em regras entre os principais componentes do sistema. Estas interações são descritas através de fórmulas. Como exemplo, podemos olhar para um gerador a gasóleo. O gerador a gasóleo consome X litros de gasóleo para obter Y quilowatts-hora de eletricidade. Se o gerador a gasóleo estiver ligado a uma rede de distribuição, distribuímos a eletricidade na rede de distribuição. Ao incluir a rede de distribuição, utilizamos equações para calcular a dimensão necessária da rede de distribuição e o tipo de gerador a gasóleo necessário para satisfazer a procura do cliente. Também formulamos equações para o custo de todos estes componentes. Todas estas equações interligadas formam uma representação simplificada do sistema de energia.
Em seguida, calibramos o modelo para refletir o estado atual do sistema energético e dos fluxos de energia, associando os combustíveis com base na forma como fluem através do sistema. O modelo pode então explorar diferentes sistemas energéticos futuros em termos de, por exemplo, tecnologia, opções de combustível ou procura de energia.
Um aspeto muito importante a ter em conta sobre a modelação energética é o facto de a modelação energética poder fornecer informações, mas não respostas. Um modelo energético pode ajudar-nos a compreender as consequências de determinadas decisões ou a forma como podemos atingir um objetivo específico.

## Slide 4
Os governos/públicos têm ideias qualitativas sobre o desenvolvimento futuro do país e do seu sistema energético, por exemplo:
  Objectivos políticos (por exemplo, desenvolvimento econômico, restrições financeiras, restrições ambientais, segurança energética, desenvolvimento rural...)
  Opções tecnológicas preferidas (por exemplo, utilização de recursos nacionais, aumento da quota de energias renováveis...)
  A disponibilidade e os preços futuros das formas de energia...
  Perceção do público: pode preferir algumas tecnologias a outras
Os modelos de sistemas energéticos fornecem quadros para avaliar quantitativamente as implicações de diferentes opções de política energética/desenvolvimento no sistema de fornecimento de energia
Visão da modelagem
7.1 Política energética e sistema energético
Fonte: Taliotis et al. 2018
Notes: O governo ou o decisor pode ter uma ideia qualitativa do desenvolvimento futuro do país e do seu sistema energético. Podem existir objectivos políticos relacionados, por exemplo, com o desenvolvimento económico, restrições financeiras ou redução das emissões. Podem existir ideias relacionadas com a segurança energética ligadas a opções tecnológicas, em que um interessado pode preferir utilizar recursos disponíveis no país que não exijam importações. Além disso, as opções tecnológicas podem ser limitadas a tecnologias renováveis em vez de tecnologias baseadas em combustíveis fósseis para reduzir as emissões. Existem diferentes objectivos ou metas que os diferentes interessados podem ter.
Os modelos de sistemas energéticos podem fornecer um quadro para avaliar quantitativamente as implicações de diferentes políticas energéticas ou de diferentes opções de desenvolvimento no sistema de aprovisionamento. Isto significa que o processo de modelização do sistema energético pode fornecer números a estes objectivos qualitativos para indicar qual é a magnitude do custo da aplicação de uma determinada política ou da tentativa de atingir um objetivo específico de eletrificação. Além disso, a modelização pode dar uma indicação sobre as escolhas tecnológicas, por exemplo, talvez metade da população seja electrificada por tecnologias autónomas versus mini-rede ou rede. Outras condições podem ser estabelecidas pelas partes interessadas ou resultar de factores externos. Estas podem mudar consoante os diferentes desenvolvimentos nacionais ou a implementação de diferentes políticas.

## Slide 5
Não podem prever o futuro
  Mas pode proporcionar uma melhor compreensão do futuro e ajudar a tomar decisões informadas e a preparar-se.
Não podem tomar decisões
  A principal tarefa de um analista de energia é avaliar diferentes opções e fornecer dados claros aos decisores
7.1 Política energética e sistema energético
Fonte: Adaptado de Taliotis et al. 2018
Visão da modelagem
Notes: Em primeiro lugar, os modelos não podem prever o futuro. Haverá sempre incertezas nos parâmetros de entrada de um modelo que modela o desenvolvimento futuro. Os parâmetros incertos podem ser a forma como o preço do gasóleo irá evoluir no futuro, a forma como os custos dos painéis fotovoltaicos serão reduzidos nos próximos 10 anos ou o que pensamos que será a procura de energia. Todos estes parâmetros são estimativas baseadas em diferentes conjuntos de informação, mas nunca podem prever o que acontecerá no futuro, uma vez que existem muitas incertezas.
O modelo pode ajudar-nos a compreender melhor o futuro. Isto permite que os decisores se mantenham preparados e tomem decisões informadas. Explorando uma infinidade de futuros diferentes, podem ser desenvolvidas estratégias que são robustas e que funcionarão com muitos desenvolvimentos diferentes. No entanto, um aspeto importante a salientar é que os modelos não podem tomar decisões. O modelo energético pode indicar uma determinada combinação de tecnologias para satisfazer uma procura específica, sob determinadas estruturas de custos e opções tecnológicas. No entanto, com outras estruturas de custos ou outras exigências, o modelo pode escolher outra combinação com diferentes custos de investimento e tecnologias.

## Slide 6
"Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis"
  - George P. E. Box
Fonte: Sahlberg et al. 2018
7.1 Política energética e sistema energético
Notes: George Box, um famoso estatístico, afirmou que "todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis".
Os modelos fornecem uma versão simplificada da realidade e não podem captar todas as interações do mundo real. Também utilizam estimativas sobre desenvolvimentos futuros que têm uma certa probabilidade. Em qualquer modelo, haverá sempre incertezas que não são corretas. No entanto, se fornecermos um bom modelo com dados de entrada corretos, podemos obter informações que podem ajudar a orientar as decisões com maior probabilidade de êxito da política ou do investimento.

## Slide 7
Os modelos podem ser muito úteis para informar as políticas e outras decisões, mas...
1. A qualidade dos resultados da modelagem são altamente dependes da qualidade dos dados de entrada
2. Um modelo bem concebido fornece uma versão simplificada da realidade
Mensagens-chave
Fonte: Sahlberg et al. 2018
7.1 Política energética e sistema energético
Notes: As principais mensagens a retirar são que os modelos podem ser muito úteis para informar as políticas e outras decisões. Em primeiro lugar, os resultados de um modelo nunca são melhores do que os parâmetros de entrada, tais como os custos e as tendências que introduzimos no modelo. Em segundo lugar, os modelos são uma versão simplificada da realidade. No entanto, ainda podem fornecer informações para tomar decisões sólidas que tenham a melhor hipótese de concretizar o desenvolvimento futuro que desejamos.

## Slide 8: Aula 7.1 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 5: Modelação energética, desenvolvimento de cenários e análise de sensibilidade [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (acedido em 2.18.21).
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., (2018). Introdução à Modelação de Sistemas de Energia, KTH-dESA e OpTIMUS.community. Disponível em: DOI: 10.5281/zenodo.1493113

## Slide 9
7.2 Análise de cenários e de sensibilidade na modelagem do sistema energético
Previsões, cenários e previsões retrospectivas
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2018
FUTURO
FUTURO
FUTURO
Previsão
Cenários: exploratórios e normativos
Previsão do futuro
Presente
Presente
Presente
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Nesta mini-aula, vamos falar sobre a forma como utilizamos a análise de cenários e de sensibilidade. Em geral, podemos dizer que existem três tipos de cenários que podemos desenvolver, sendo que um cenário é um possível desenvolvimento futuro.
O primeiro conjunto de cenários pode ser designado por cenários de previsão. Os cenários de previsão tentam prever os desenvolvimentos futuros mais prováveis. Estes cenários tentam prever diferentes evoluções da procura, dos custos tecnológicos e dos preços dos combustíveis com base, por exemplo, em tendências históricas e relatórios científicos. O seu objetivo é encontrar um cenário ótimo.
O segundo conjunto de cenários são os cenários exploratórios ou normativos, também designados por análise da incerteza. Isto significa que tentamos explorar uma série de futuros alternativos diferentes, em vez de encontrarmos o que consideramos ser a evolução mais provável das diferentes variáveis. Por exemplo, em vez de estimarmos qual será o preço do petróleo no próximo ano, analisamos uma vasta gama de desenvolvimentos diferentes. Por exemplo, podemos considerar as seguintes questões: E se o preço do petróleo diminuir? E se se mantiver inalterado? E se aumentar com taxas diferentes? E como é que isso afecta os resultados? Em vez de tentar encontrar o desenvolvimento mais provável, queremos explorar diferentes desenvolvimentos para encontrar uma solução robusta que funcione bem em diferentes desenvolvimentos destes cenários.
Ambos os métodos de cenários analisam diferentes variáveis e quais serão os seus resultados no futuro.

## Slide 10
Previsões, cenários e previsões retrospectivas
FUTURO
FUTURO
FUTURO
Previsão
Cenários: exploratórios e normativos
Previsão do futuro
Presente
Presente
Presente
7.2 Análise de cenários e de sensibilidade na modelagem do sistema energético
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2018
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: O terceiro tipo de cenários são os cenários retrospectivos. Em vez de olhar para a forma como pensamos que as coisas vão evoluir e o que é que isso significa, os cenários retrospectivos analisam como é que queremos que o futuro seja daqui a 10 anos. O modelo identifica então os parâmetros-chave necessários para lá chegar. A título de exemplo, consideremos as questões a colocar se quisermos que 30% da população seja abastecida por painéis fotovoltaicos. O que é que precisamos de fazer para garantir que os painéis fotovoltaicos são a alternativa de menor custo para 30% da população? Quanto é que precisamos que o preço baixe? Quanto é que precisaríamos de subsidiar os painéis, caso o preço seja demasiado elevado?
Quando fazemos uma análise de sensibilidade ou uma análise de incerteza, analisamos a forma como a alteração das variáveis de entrada afecta os resultados. Tal como descrito anteriormente, um modelo fornece uma versão simplificada da realidade e, por conseguinte, tem incertezas. Em segundo lugar, não sabemos como o futuro se irá desenvolver. Podemos tentar prever o que vai acontecer em termos de procura, de oferta ou de custos. No entanto, nunca seremos capazes de prever o futuro.

## Slide 11
1. | Tomada de decisões ou desenvolvimento de recomendações para os decisores
1.1 | Testar a robustez de uma solução ótima.
1.2 | Identificação de valores críticos, limiares ou valores de equilíbrio em que a estratégia ótima muda.
1.3 | Identificar variáveis sensíveis ou importantes.
1.4 | Investigação de soluções sub-ótimas.
1.5 | Elaborar recomendações flexíveis que dependam das circunstâncias.
1.6 | Comparação dos valores de estratégias de decisão simples e complexas.
1.7 | Avaliar o "grau de risco" de uma estratégia ou cenário.
Porquê fazer uma análise de sensibilidade / incerteza?
7.2 Análise de cenários e de sensibilidade na modelagem do sistema energético
Pannell, 1997
Fonte: Sahlberg et. al 2018
Notes: Ao analisar a tomada de decisões e fornecer recomendações para a tomada de decisões, é importante testar a robustez da solução óptima. O que é que isso implica? Se modelarmos uma solução, devemos testar a forma como as alterações nas variáveis de entrada afectam os resultados. Pode haver parâmetros muito sensíveis que alterem os resultados: por exemplo, alterações no custo do gasóleo ou no crescimento da procura. É bom compreender estes parâmetros para compreender também a robustez das conclusões.
Podemos utilizar a análise de cenários para encontrar valores críticos. Por exemplo, a que custo do gasóleo os geradores a gasóleo produzem eletricidade a um custo inferior ao dos painéis fotovoltaicos para eletrificação fora da rede, ou vice-versa.
Também podemos identificar variáveis-chave na nossa análise, o que significa que podemos avaliar qual destes parâmetros tem o maior efeito na estratégia ou nas soluções. Podemos ver que o crescimento da procura, por exemplo, pode ser muito mais importante do que a eficiência das turbinas eólicas. Isto, assim como outros cenários e análises de sensibilidade, é importante no processo de tomada de decisão.

## Slide 12
2. | Comunicação
2.1 | Tornar as recomendações mais credíveis, compreensíveis, convincentes ou persuasivas
2.2 | Permitir que os decisores seleccionem pressupostos
2.3 | Transmitir falta de empenho em qualquer estratégia única
3. | Maior compreensão ou quantificação do sistema
3.1 | Estimativa das relações entre variáveis de entrada e de saída
3.2 | Compreender as relações entre as variáveis de entrada e de saída
3.3 | Desenvolvimento de hipóteses para teste
Porquê fazer uma análise de sensibilidade / incerteza?
Pannell, 1997
Fonte: Sahlberg et. al 2018
7.2 Análise de cenários e de sensibilidade na modelagem do sistema energético
Notes: A análise de sensibilidade é também importante para a comunicação. Quando fazemos as nossas recomendações, estas podem ser entendidas de forma mais credível ou convincente através do desenvolvimento de análises de cenários e da demonstração da forma como diferentes desenvolvimentos afectariam a combinação ideal de abastecimento. Como analistas de energia, podemos então mostrar isto aos decisores e deixá-los escolher os seus pressupostos.
A análise de sensibilidade pode também aumentar a compreensão do próprio modelo e da forma como o sistema interage. Descrevendo como as alterações em algumas das variáveis de entrada alteram as variáveis de saída ou os resultados. Também podemos desenvolver hipóteses para testar.

## Slide 13
4. | Desenvolvimento de modelos
4.1 | Testar a validade ou a exatidão do modelo.
4.2 | Procura de erros no modelo.
4.3 | Simplificar o modelo.
4.4 | Calibração do modelo.
4.5 | Lidar com dados insuficientes ou em falta.
4.6 | Dar prioridade à aquisição de informações.
Pannell, 1997
Porquê fazer uma análise de sensibilidade / incerteza?
Fonte: Sahlberg et al. 2018
7.2 Análise de cenários e de sensibilidade na modelagem do sistema energético
Notes: Por último, utilizamos a análise de cenários e de sensibilidade para o desenvolvimento do modelo. Aqui podemos investigar diferentes entradas para testar o nosso modelo e ver se existem certas limitações que são evidentes se aumentarmos ou diminuirmos um valor específico. Podemos utilizar este método para identificar áreas do modelo em que é necessário lidar com dados insuficientes ou em falta. Se estes dados de entrada tiverem um grande efeito nos resultados da modelação, poderemos ter de gastar tempo a recolher estes conjuntos de dados ou a tentar melhorá-los. Por outro lado, também podemos compreender se um conjunto de dados tem apenas um pequeno impacto nos resultados da modelação.

## Slide 14: Aula 7.2 Referências
Pannell, D.J., 1997. Análise de sensibilidade de modelos económicos normativos: quadro teórico e estratégias práticas. Agricultural Economics 16, 139-152. https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.1997.tb00449.x
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 5: Modelação energética, desenvolvimento de cenários e análise de sensibilidade [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (acedido em 2.18.21).
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Introdução à Modelação de Sistemas de Energia. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1493074

## Slide 15: 7.3 Análise de cenários
Objetivo de acesso à energia
  Quantos kWh consumirá cada domicílio por ano?
Crescimento da população
  Quantas pessoas vão receber eletricidade nos próximos anos?
Custo da eletricidade na rede
  Qual será o custo de produção da eletricidade para a rede nacional nos próximos anos?
Custos tecnológicos
  Quais serão os custos de investimento das tecnologias fora da rede nos próximos anos?
Parâmetros importantes na análise da eletrificação
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: A nossa investigação indica que alguns parâmetros que afectam a análise da eletrificação na OnSSET são particularmente importantes. Estes são a procura de energia e o objetivo de acesso à energia, que normalmente têm um impacto fundamental na escolha da tecnologia e nos custos de investimento. O custo da rede de produção de eletricidade também terá um efeito sobre as tecnologias de rede versus fora da rede. Finalmente, temos os custos tecnológicos para as diferentes tecnologias que têm um maior impacto no custo total do investimento e que serão consideradas as tecnologias de menor custo. No entanto, dependendo do país e das suas caraterísticas, estes parâmetros-chave irão variar.

## Slide 16
Os cenários e a análise de sensibilidade podem fornecer informações úteis...
... mas também pode consumir muito tempo
Muitas vezes, pode ser útil desenvolver inicialmente alguns cenários
Em seguida, executar o modelo e analisar os resultados e, com base neles, formular novos cenários/sensibilidade
7.3 Análise de cenários
Desenvolvimento de cenários e análise de sensibilidade
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: Nesta mini-aula e na anterior, falámos sobre a importância dos cenários e da análise de sensibilidade para compreender as implicações das diferentes políticas e dos diferentes desenvolvimentos. Os cenários e a análise de sensibilidade podem fornecer muitas informações úteis, mas o desenvolvimento de muitos cenários é também um processo moroso. Se quisermos fazer uma análise exploratória de cenários em todos os 150 parâmetros de entrada e 15 conjuntos de dados G.I.S. da OnSSET, precisaríamos de desenvolver centenas ou milhares de cenários. Este seria um processo muito moroso. Por isso, muitas vezes é bom recorrer à experiência de estudos anteriores para determinar quais são os principais factores de produção ou os principais motores.

## Slide 17
Crescimento da população
Preço da rede
Preço da rede
Baixa
Baixa
Baixa
Elevado
Elevado
Elevado
Cenário baixo/baixo
Cenário baixo/alto
Cenário alto/baixo
Cenário Alto/Alto
7.3 Análise de cenários
Parâmetros importantes na análise da eletrificação
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: Considerando o desenvolvimento de um cenário exploratório, no exemplo acima analisamos dois factores: o crescimento da população e o preço da rede. Ambas as variáveis têm um valor baixo e um valor alto. Se combinarmos todas as diferentes combinações aqui, obteremos quatro cenários diferentes. Estes são os seguintes: baixo crescimento populacional e baixo preço da rede; baixo crescimento populacional e alto preço da rede; alto crescimento populacional e baixo preço da rede; e, finalmente, alto crescimento populacional e alto preço da rede. Como vê, se acrescentássemos mais uma variável com duas alavancas, duplicaríamos os cenários, passando a ter 8 cenários. Se a terceira variável tivesse três alavancas, teríamos 12 combinações. O desenvolvimento destas combinações de cenários com múltiplas variáveis aumenta muito rapidamente o número de cenários que precisamos de executar.

## Slide 18
O futuro é incerto
Poderão ser necessários vários cenários para obter respostas sólidas dos modelos energéticos
Os cenários devem ser cuidadosamente desenvolvidos em função das questões a que pretendem responder
7.3 Análise de cenários
Mensagem principal
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: As principais mensagens a reter são, em primeiro lugar, que o futuro é incerto e que existem muitas opções diferentes de evolução da procura e da oferta. Podemos ter algumas previsões ou projecções, mas nunca podemos ter a certeza. Para atenuar esta incerteza, podemos desenvolver vários cenários. Ao investigar muitos desenvolvimentos futuros diferentes, os conhecimentos de modelação podem ser mais robustos. Ao mesmo tempo, a existência de muitos cenários diferentes pode levar a dificuldades resultantes da comunicação de muitos resultados diferentes. Finalmente, os cenários devem ser cuidadosamente desenvolvidos para tentar ter em conta as questões a que estamos a tentar responder com o modelo energético. Além disso, dar atenção específica às principais variáveis de entrada que terão o maior efeito sobre a questão a que estamos a tentar responder torna a visão mais robusta.

## Slide 19: Aula 7.3 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 5: Modelação energética, desenvolvimento de cenários e análise de sensibilidade [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 20: 7.4 Teoria avançada I
Compreender o Custo Nivelado da Eletricidade (LCOE)
Custo nivelado da eletricidade (LCOE)
Notes: Nesta palestra e na seguinte, iremos abordar algumas das teorias mais avançadas da ferramenta OnSSET. O objetivo desta palestra é explicar com mais detalhe como calculamos a opção de eletrificação de menor custo para cada local. Iremos focar-nos no conceito de custo nivelado da eletricidade, e também nas metodologias de dimensionamento que utilizamos para as diferentes tecnologias. Utilizamos o custo nivelado da eletricidade, como explicado anteriormente, para comparar diferentes tecnologias com diferentes estruturas de custos.

## Slide 21: 7.4 Teoria avançada I
Energia solar fotovoltaica
Turbinas eólicas
Mini e pequenas centrais hidroeléctricas
Geradores à diesel
Energia solar fotovoltaica
Geradores à diesel
Tecnologias de fornecimento
Na rede elétrica
Autónomo
Opções de eletrificação
Fonte da imagem: Departamento de Energia dos EUA, I
Fonte da imagem: Huang et al. 2020, imagem, licença CC-BY 3.0
Mini-rede
Fonte da imagem: Energising Development (EnDev) Indonesia, I, CC-3.0 Unported
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Notes: Na OnSSET, as tecnologias de mini-redes podem ser alimentadas por diferentes recursos energéticos, como a energia solar fotovoltaica, a energia eólica, a energia hidroelétrica ou o gasóleo. Da mesma forma, as tecnologias autónomas são baseadas em energia solar fotovoltaica ou gasóleo. O custo nivelado da eletricidade (C.C.O.E.) representa o custo final da eletricidade necessária para que este sistema atinja o ponto de equilíbrio durante o tempo de vida do projeto. Por outras palavras, a que custo deve a eletricidade ser vendida para que o projeto se mantenha sem lucros e sem perdas?

## Slide 22: 7.4 Teoria avançada I
Custo nivelado da eletricidade (LCOE)
O LCOE de uma fonte específica representa o custo final da eletricidade necessária para que o sistema global atinja o ponto de equilíbrio durante o tempo de vida do projeto.
It : Despesas de investimento para um sistema específico no ano t,
O&Mt : os custos de funcionamento e manutenção
Ft : as despesas de combustível,
Et : a eletricidade produzida,
r: a taxa de desconto,
n: o tempo de vida do sistema.
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: A fórmula L.C.O.E. que vê aqui é a soma de todos os custos no numerador e a eletricidade gerada no denominador. No numerador, a letra I representa o custo de investimento do sistema, O&M representa os custos de operação e manutenção e F representa os custos de combustível. No denominador, E representa a eletricidade gerada durante o período de vida do projeto. Estes são resumidos para todos os anos do tempo de vida da tecnologia ou do projeto.
Por fim, existe mais um parâmetro que faz parte da L.C.O.E. que é a taxa de desconto (ou r na fórmula). Este parâmetro será descrito com mais pormenor nos próximos diapositivos.

## Slide 23: 7.4 Teoria avançada I
100$ no futuro não valem o mesmo que 100$ hoje
Isto porque o dinheiro gasto hoje pode ser utilizado para cobrar receitas/juros
Exemplo: Com uma taxa de juro de 10%. Calcule o valor futuro dos $100 de hoje
Após 1 ano: 100*(1 + 0.1) = $110
Após 2 anos: 100*(1 + 0,1)2 = $121
Após n anos: 100*(1 + 0,1) n
Valor temporal do dinheiro
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: Em primeiro lugar, existe um aspeto que designamos por "valor temporal do dinheiro". Isto significa que 100 dólares no futuro não valem o mesmo que 100 dólares hoje. Digamos que, hipoteticamente, lhe foi dada a opção de receber 100 dólares hoje ou 100 dólares daqui a um ano. A escolha inteligente seria ficar com o dinheiro de hoje. A razão para isso é que o dinheiro que é gasto hoje pode ser utilizado para obter receitas ou juros no ano seguinte. Se colocar o dinheiro no banco, obterá (com sorte) uma taxa de juro e os seus 100 dólares valerão mais daqui a um ano. Da mesma forma, pode investir esses 100 dólares numa empresa que (espera-se) gere receitas e, assim, os 100 dólares de hoje valerão mais daqui a um ano.
Se tivermos uma taxa de juro de 10 por cento através do banco ou de uma empresa e quisermos calcular o valor futuro dos 100 dólares, multiplicamo-lo por (1+0,1), o que corresponde a 110 dólares daqui a um ano. Se mantivermos o dinheiro no banco ou na empresa para obter receitas durante mais um ano, vemos que os 110 dólares aumentam mais 10%. Calculamos isto como 100 vezes (1 + 0,1) elevado a 2, porque agora estamos a poupar para dois anos, ou seja, 121 dólares.

## Slide 24
Desconto:
Fazer recuar o dinheiro no tempo através da utilização de uma taxa de desconto
Fator de desconto: A taxa de juro utilizada para o desconto
Taxas de desconto mais elevadas significam que os investimentos feitos no futuro refletem um valor mais baixo hoje. Isto significa que as energias renováveis com custos iniciais elevados e custos de funcionamento baixos são favorecidas por taxas de desconto baixas, enquanto, por exemplo, os geradores a diesel com custos iniciais mais baixos mas custos de funcionamento (combustível) mais elevados têm um melhor desempenho com taxas de desconto elevadas.
Teoria avançada I
Valor temporal do dinheiro - Taxa de desconto
Hirth e Steckel, 2016
Fonte: Sahlberg et al. 2018
Notes: Introduzimos agora o termo "desconto", que é quando se calcula o valor do dinheiro para trás utilizando uma taxa de desconto. Utilizaremos o mesmo exemplo anterior. Consideramos 110 dólares daqui a um ano, mas agora queremos decidir quanto é que isso vale no valor atual. Este "fator de desconto", que abordaremos em pormenor na próxima aula, é a taxa de juro utilizada para o desconto. Se tivermos uma taxa de desconto elevada, isso significa que os custos no futuro reflectem um valor mais baixo hoje. Se o dinheiro crescer 20% ao ano, a diferença a descontar será maior do que se crescer 2% ao ano. Na prática, isto significa que as tecnologias renováveis, que têm frequentemente custos iniciais elevados e custos de funcionamento baixos ao longo da sua vida útil, beneficiam geralmente de taxas de desconto baixas. Por outro lado, os geradores a gasóleo, que têm custos de investimento mais baixos, mas custos de funcionamento elevados, serão mais frequentemente os de menor custo com taxas de desconto mais elevadas.

## Slide 25: Aula 7.4 Referências
Hirth, L., Steckel, J.C., 2016. O papel dos custos de capital na descarbonização do sector da eletricidade. Environ. Res. Lett. 11, 114010. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/11/114010
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 26
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 27
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 7: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial