## Slide 1: AULA 8 MODELAGEM ENERGÉTICA AVANÇADA NO ONSSET
Versão 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2
Resultados esperados da aprendizagem
REA1: Calcular o LCOE para diferentes tecnologias.
REA2: Descrever o impacto dos picos de carga no OnSSET
REA3: Explicar os princípios básicos da rede de distribuição numa povoação.
No final desta aula, será capaz de:
Notes: Esta aula tem três Resultados Pretendidos do Aluno. Após esta aula, será capaz de
Calcular o L.C.O.E. para diferentes tecnologias.
Descrever o impacto dos picos de carga no OnSSET
Explicar os princípios básicos da rede de distribuição numa povoação.
Estes serão resultados de aprendizagem importantes para a aquisição de conhecimentos mais avançados sobre a OnSSET.

## Slide 3
Considere um pequeno sistema fotovoltaico concebido para fornecer eletricidade suficiente para alimentar algumas lâmpadas durante a noite
Tamanho do sistema: 17 W
Custo de investimento para um sistema de 17 W: 130 USD
Produção anual de energia: 35 kWh
Custo de operação e manutenção: 2 USD/ano
Custo do combustível: 0
Taxa de atualização: 10 %
Vida útil do sistema: 20 anos
8.1 Teoria avançada II
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Exemplo de LCOE
Notes: Nesta aula, continuaremos a partir da última aula sobre a taxa de desconto. Consideraremos o exemplo de um pequeno sistema fotovoltaico e veremos como calcular a LCOE. Trata-se de um sistema concebido para fornecer eletricidade para algumas lâmpadas e talvez para carregar o telemóvel. No quadro de vários níveis, corresponderia a um sistema de nível 1. Temos um sistema de 17 watts e um custo de investimento de 130 dólares americanos. Prevê-se que este sistema produza cerca de 35 quilowatts-hora por ano.
Também temos alguns custos de operação e manutenção (ou O&M) para garantir que o sistema funciona bem (pode haver necessidade de substituir as baterias durante a vida útil). Neste exemplo, os custos de O&M são, em média, dois dólares por ano. Os painéis fotovoltaicos aproveitam um recurso renovável e não há custos de combustível (o sol é de graça). Também estamos a considerar uma taxa de desconto de 10% e esperamos que este sistema seja capaz de gerar eletricidade durante cerca de 20 anos.

## Slide 4
Exemplo de LCOE - Ano 0
8.1 Teoria avançada II
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Se olharmos para o que chamamos de ano zero, este é o ano em que investimos no nosso sistema fotovoltaico. Analisaremos primeiro o custo do investimento, os custos de operação e manutenção e o custo do combustível, que dividimos por uma taxa de desconto de 10% para a energia do ano (como mostra o quadrado vermelho).
Neste ano zero, o custo de investimento é de 130 dólares, e ainda não há custos de operação e manutenção ou de combustível. No denominador temos (1 + 0,1) que foi a taxa de desconto, depois à potência do ano que, neste caso, é zero. Isto significa que temos 130 + zero + zero, que é 130 dividido por (1 + 0,1) à potência de 0, que é 1. Os custos descontados no ano zero são, portanto, 130 dólares (como mostra o quadrado vermelho). Se olharmos para a produção de eletricidade no quadrado azul, assumimos que no ano zero ainda não há produção de eletricidade. Também precisamos de descontar a produção que leva à operação de (1 + 0,1) à potência de zero, que é 0 kWh. Embora descontar a produção de eletricidade pareça inconcebível de um ponto de vista físico, a produção de eletricidade corresponde aos ganhos com a venda de eletricidade. Quanto mais longe os ganhos estiverem do presente, menor será o valor em dinheiro.

## Slide 5
Exemplo de LCOE - Ano 1
8.1 Teoria avançada II
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Se passarmos agora para o ano um, o primeiro ano em que o sistema está a funcionar, não temos mais custos de investimento (ou I), pois já investimos no ano zero. Por conseguinte, o custo de investimento é zero. No entanto, temos agora dois dólares de custos de operação e manutenção todos os anos. Continuamos a não ter quaisquer custos de combustível, uma vez que o recurso solar é gratuito, o que significa que F é zero. No total, os custos são de dois dólares. Continuamos a descontá-lo por um ano, o que significa que temos (1 + 0,1) (ou seja, 1 +10% de taxa de desconto) à potência de um. Temos 2 dividido por 1,1, o que significa que os custos descontados são de 1,82 dólares. De seguida, olhamos para a geração. No nosso sistema, temos uma produção de 35 quilowatts-hora por ano. Se descontarmos 35 quilowatts-hora por 1,1, obtemos 31,82 quilowatts-hora de produção actualizada.
Estes são os custos e a produção no primeiro ano.

## Slide 6
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Exemplo de LCOE - Ano 2
8.1 Teoria avançada II
Notes: Seguimos o mesmo processo para o segundo ano. Temos zero de investimento, dois dólares de custos de operação e manutenção e zero dólares de custos de combustível. Descontamos este custo para dois anos, o que significa dividi-lo por 1,21. Os custos para o ano dois são, portanto, 1,65 dólares americanos no valor atual. Da mesma forma, para a produção de eletricidade, temos 35 quilowatts-hora de produção descontados por dois anos, que é o fator 1,21. Isto é 28,9 quilowatts-hora para o ano dois.

## Slide 7
Custo de recuperação
8.1 Teoria avançada II
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Continuamos a fazer isto para todos os anos e depois podemos calcular o LCOE com base no tempo de vida da tecnologia, ou seja, os 20 anos em que se espera que a tecnologia produza eletricidade. Ou podemos calcular o LCOE para o tempo de vida do projeto. Se tivermos um projeto de apenas 15 anos, isso significa que, no final do tempo de vida do projeto, o sistema ainda tem cinco anos para produzir eletricidade. Para compensar este facto, podemos contabilizar algo chamado custo residual. O custo residual representa o valor remanescente deste sistema.
Na ferramenta OnSSET, aproximamos o custo residual como os custos de investimento da tecnologia, multiplicados pelo tempo de vida restante da tecnologia, dividido pelo tempo de vida esperado da tecnologia. Se tivermos custos de investimento de 130 dólares, o tempo de vida do projeto for de 15 anos e o tempo de vida esperado da tecnologia for de 20 anos, então sabemos que no final do tempo de vida do produto ainda temos mais 5 anos de tempo de vida da tecnologia. Isto resulta em 5 dividido por 20 vezes o custo do investimento, que é o valor que resta no sistema. O resultado é 32,5 dólares. Podemos introduzir os custos de recuperação na nossa fórmula L.C.O.E. como um custo de investimento negativo. Note-se que esta é uma versão simplificada para calcular o custo residual. Nalguns casos, os custos do sistema podem diminuir mais rapidamente ou mais lentamente ao longo da vida útil de uma tecnologia.

## Slide 8: Aula 8.1 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 9
Exemplo de LCOE - Ano 15
8.2 Teoria avançada III
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Continuamos agora o nosso cálculo L.C.O.E. para o ano 15, que era o fim da vida do nosso projeto. O sistema terá um custo residual, uma vez que a vida útil técnica era de 20 anos. Introduzimos este valor como 32,5 dólares. Agora temos os custos finais de operação e manutenção de dois dólares e nenhum custo de combustível. Os custos totais são menos 28,4 dólares, divididos pelo fator de desconto no ano 15, que é 4,18. O custo restante é de menos 6,79 dólares. Isto significa que no ano 15, se vendermos o sistema, receberemos de volta 6,79 dólares americanos no valor atual. A produção de eletricidade é de 35 quilowatts-hora divididos pelo fator de desconto para o ano 15, ou seja, 8,37 quilowatts-hora.

## Slide 10
Exemplo de LCOE - Custo final
8.2 Teoria avançada III
Notes: O passo final, uma vez calculados todos os cálculos L.C.O.E., é resumir todos os custos e toda a geração para todos os anos. É isso que o sinal sigma representa (como mostrado no quadrado vermelho). Tomamos o custo descontado do ano zero, que inclui os custos de investimento do ano zero mais os custos descontados de cada ano. Isto é resumido até ao ano 15, que é o tempo de vida do projeto. Depois adicionamos o custo residual que também é descontado.
Dividimos todos os custos pela produção de eletricidade resumida e descontada até ao ano 15. Quando pegamos em todos estes custos actualizados e dividimos por toda a produção actualizada, obtemos o custo nivelado da eletricidade. Neste caso, temos 0,528 dólares por quilowatt-hora. Este é o custo da eletricidade para que este sistema atinja o ponto de equilíbrio durante o tempo de vida do projeto.

## Slide 11
O que acontece se considerarmos outra taxa de desconto?
Exemplo 5%:
0,385 USD/kWh
Exemplo de LCOE - Custo final
8.2 Teoria avançada III
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Se tivéssemos tido outra taxa de desconto, por exemplo 5%, teríamos 5% no denominador dos custos e da produção de eletricidade. Isto dar-nos-ia um LCOE diferente de 0,385 dólares por quilowatt-hora. Por conseguinte, a escolha da taxa de desconto terá um grande impacto nos resultados, dependendo da taxa escolhida.
A principal mensagem a retirar é que, em primeiro lugar, o custo nivelado da eletricidade representa o custo final da eletricidade necessário para que o sistema global atinja o ponto de equilíbrio durante o tempo de vida do projeto. O segundo ponto é que o conceito L.C.O.E. é bom para comparar tecnologias com diferentes estruturas de custos. Mencionámos que as tecnologias renováveis, que podem ter um custo de investimento elevado, mas um custo de combustível baixo ou nulo, em comparação com as tecnologias diesel, que têm um custo de investimento relativamente baixo, mas custos de combustível mais elevados, podem ser melhor comparadas utilizando o LCOE.

## Slide 12
Cálculos LCOE
LCOE no OnSSET
8.2 Teoria avançada III
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Nesta próxima parte da aula de teoria avançada, vamos concentrar-nos na forma como estamos a utilizar os dados G.I.S e não-G.I.S para dimensionar as diferentes tecnologias. Além disso, descreveremos a forma como utilizamos os cálculos L.C.O.E no OnSSET. Começaremos por passar em revista alguns dos conceitos-chave.

## Slide 13
Carga de pico
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Curvas de carga
8.2 Teoria avançada III
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Carga de base = carga média
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Os três primeiros conceitos que apresentamos são curvas de carga, picos de carga e cargas de base. Uma curva de carga mostra como a procura de eletricidade varia ao longo do dia ou do mês do ano. Podemos ver aqui um exemplo de curvas de carga diárias. Estas baseiam-se em exemplos de curvas do relatório "Progress towards Sustainable Energy" do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia. Podemos ver exemplos de curvas de carga para diferentes níveis de eletricidade. Para o nível 1, em que a eletricidade é utilizada principalmente para iluminação e carregamento, podemos não ter quaisquer necessidades de energia durante a noite. A partir da manhã, verificamos uma baixa procura de eletricidade, que aumenta ao fim da tarde, quando temos a maior procura de eletricidade. É nesta altura que se acendem as lâmpadas e se carrega o telemóvel. A carga mais elevada é designada por pico de carga. Esta carga diminui à noite, quando as lâmpadas são desligadas. No nível 2, existem alguns aparelhos contínuos (o que significa que a eletricidade é consumida durante o dia e a noite). No nível 2, a procura de eletricidade é maior durante o dia, dependendo dos aparelhos utilizados. O pico de carga é muito semelhante em todos os escalões de procura de eletricidade doméstica.

## Slide 14: Aula 8.2 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 15
Avaliação da carga de eletricidade
8.3 Teoria avançada IV
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Vamos agora abordar um conceito chamado rácio carga de base/pico. Trata-se de um rácio entre a carga média durante o dia e a carga de ponta durante o dia. Num caso em que temos mais procura durante o dia, o rácio entre a carga média e a carga de ponta será menor do que num caso em que temos uma carga muito baixa durante o dia e uma carga muito alta durante a ponta. Quando calculamos a carga de eletricidade na OnSSET, começamos com as necessidades de eletricidade como necessidades anuais. A procura anual em cada povoação é calculada a partir do número de agregados familiares e da meta de procura de eletricidade por agregado familiar (do quadro multi-nível) mais as cargas de outros sectores como escolas, hospitais, agricultura e actividades comerciais (isto depende do que está incluído no seu estudo). A partir da procura anual total, podemos calcular a procura média para cada hora através da seguinte fórmula: Pegamos no consumo anual e multiplicamo-lo por (1 + perdas na transmissão e distribuição). Por exemplo: se precisarmos de 100 quilowatts-hora num ano e tivermos um sistema com 10% de perdas na transmissão e distribuição, precisamos de fornecer 110 quilowatts-hora para satisfazer a procura final. A carga de fornecimento é, de facto, superior à procura real. Em seguida, dividimos este valor pelo número total de horas por ano para obter a carga média numa hora do ano. Isto dá-nos uma carga média que utilizamos para calcular a carga de pico. A carga de pico é a carga média dividida pelo rácio base-pico.

## Slide 16
Dimensionamento do sistema de produção de energia e custos de funcionamento
8.3 Teoria avançada IV
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: O próximo conceito que introduzimos é o fator de capacidade. O fator de capacidade é um rácio que mede a produção real que é gerada num ano a partir de uma fonte de produção de energia em comparação com a produção potencial. A produção potencial ocorre se o sistema funcionar na sua capacidade máxima durante todas as horas do ano. Como exemplo, vamos analisar um sistema de energia solar: Temos 1 kW de capacidade instalada num ano. Um ano tem 8.760 horas, o que significa que o sistema produziria 1*8760 kWh num ano se pudesse produzir todas as horas do ano de acordo com a capacidade instalada.
Um sistema fotovoltaico só pode produzir eletricidade quando o sol está a brilhar. Isto significa que estará a funcionar aproximadamente a 25 ou 30 por cento da sua capacidade máxima. Se calcularmos a produção total que este sistema pode efetivamente produzir e a dividirmos pela produção potencial, obtemos o fator de capacidade.
O algoritmo de dimensionamento do sistema no OnSSET baseia-se no ano seguinte, em que a capacidade instalada necessária para satisfazer o pico de carga é dividida pelo fator de capacidade. Para cada povoação haverá um pico de carga calculado em função da procura e das perdas na distribuição. Além disso, a cada tecnologia é atribuído um fator de capacidade único para essas povoações, com base na disponibilidade de recursos.

## Slide 17
Fonte da imagem: Centro de Investigação Científica Atmosférica de Langley, imagem
Cálculo do LCOE para tecnologias solares fotovoltaicas autônomas
8.3 Teoria avançada IV
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Se olharmos para o cálculo do LCOE para energia solar fotovoltaica autónoma, podemos calcular a capacidade necessária a partir do pico de carga, que depende da procura na povoação. Calculamos o fator de capacidade a partir da irradiação horizontal global anual (ou I.H.G.), e o fator de capacidade é simplesmente calculado como o I.H.G. dividido pelas horas de um ano (8.760). Depois, quando calculamos ambos, podemos calcular o tamanho do sistema necessário para satisfazer a procura numa povoação, dependendo da sua carga e do seu fator de capacidade. Esta metodologia de dimensionamento do sistema, que utilizamos para calcular o custo de investimento e os custos de operação e manutenção, baseia-se nos valores anuais dos recursos. Este é um algoritmo de dimensionamento simplificado que é utilizado na versão por defeito da ferramenta OnSSET. Existem opções (que não fazem parte da versão por defeito) para utilizar sistemas híbridos para mini-redes, especialmente aqueles que se baseiam num balanço energético horário.

## Slide 18
O custo total de investimento é dado pela multiplicação da capacidade pelo custo de investimento (USD/kW)
O funcionamento e a manutenção anuais são apresentados em porcentagem do custo total do investimento
Sem custos de combustível
Parâmetro | Unidade
Custo do investimento | 5500 USD/kW
Custo de O&M | 1,5 % do custo de investimento/ano
Duração prevista da tecnologia | 20 anos
Cálculo do LCOE para tecnologias solares fotovoltaicas autônomas
8.3 Teoria avançada IV
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Quando calculamos o LCOE para uma tecnologia fotovoltaica autónoma, utilizamos as fórmulas anteriores para calcular a capacidade necessária para satisfazer a procura. Em seguida, calculamos o custo total do investimento multiplicando essa capacidade pelo custo do investimento em dólares por quilowatt. E depois calculamos os custos de operação e manutenção que definimos como uma percentagem do custo total do investimento. Utilizamos as fórmulas apresentadas nas mini-aulas anteriores para calcular o LCOE para a energia fotovoltaica autónoma.

## Slide 19
A energia solar fotovoltaica de mini-rede tem em conta todas as mesmas informações que a energia solar fotovoltaica autônoma...
... e inclui também um custo para a conexão na rede elétrica
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Cálculo do LCOE para a mini-rede solar fotovoltaica
8.3 Teoria avançada IV
Fonte da imagem: Energising Development (EnDev) Indonesia, I, CC-3.0 Unported
Korkovelos et al. 2019
Notes: Se, em vez disso, quisermos calcular o LCOE para um sistema de mini-rede solar, temos de ter em conta todas as fórmulas que foram utilizadas para o sistema fotovoltaico autónomo. No entanto, também precisamos de acrescentar o custo de operação e manutenção de uma rede de distribuição na povoação. A rede de distribuição é utilizada para distribuir a eletricidade dos painéis fotovoltaicos para os diferentes clientes. A dimensão desta rede de distribuição na povoação depende do número de agregados familiares ou do número de edifícios e da eletricidade que precisa de ser fornecida. A metodologia completa e o cálculo por trás disso podem ser encontrados no artigo Korkovelos et al. (2019). No entanto, iremos abordá-la brevemente na próxima mini-aula.

## Slide 20: Aula 8.3 Referências
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. O papel dos dados de acesso aberto no planeamento da eletrificação geoespacial e na concretização do ODS7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energias 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 21
A dimensão da rede de distribuição na célula depende do número de domicílios e da demanda
Baseia-se num método apresentado em Korkovelos et al. 2019
Fonte da imagem adaptada de: Korkovelos et al. 2019, imagem, CC-BY 4.0.
Cálculo do LCOE para a mini-rede solar fotovoltaica
8.4 Teoria avançada V
Korkovelos et al. 2019
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: O sistema de distribuição dimensionado para uma povoação é baseado na área da povoação e no número de edifícios. Isto é usado para calcular a distância entre os nós de procura (como se vê na imagem) para compreender o comprimento das linhas de distribuição que precisam de ser usadas para ligar todos os clientes. Além disso, a procura de eletricidade define se a rede de distribuição pode utilizar linhas de baixa tensão ou se são necessárias linhas de média tensão. Aqui também calculamos o número de transformadores de serviço que são necessários na povoação.

## Slide 22
Parâmetro | Unidade
Área da célula da rede elétrica | km2
Agregados familiares (a partir da população e da dimensão do domicílio) | -
Custo da linha MT | USD/km
Custo da linha BT | USD/km
O&M da rede de transmissão e distribuição | Porcentagem do custo de investimento/ano
Custo de ligação por domicílio | USD/domicílio
Capacidade da linha MT | kV
Capacidade da linha de BT | kV
Comprimento máximo da linha LV | km
Custo do transformador de serviço | USD/unidade (50 kVA)
Cálculo do LCOE para a mini-rede solar fotovoltaica
8.4 Teoria avançada V
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Todos estes custos de distribuição são adicionados aos custos de investimento do sistema de produção FV e aos custos de operação e manutenção. Isto significa que, para um sistema fotovoltaico de mini-rede, precisamos de acrescentar informação adicional que não é necessária para um sistema autónomo, como se pode ver nesta tabela.

## Slide 23
Semelhante à PV autônoma, mas...
O fator de capacidade é uma entrada, que não se considera que varie espacialmente
O custo do combustível é aplicável e variável
Cálculo do LCOE para diesel autônomo
8.4 Teoria avançada V
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Agora vamos ver como o OnSSET calcula o L.C.O.E para um sistema autónomo a gasóleo. Fazemos uma avaliação semelhante à da PV, mas não temos um recurso renovável variável. Isto significa que o fator de capacidade não é calculado para cada povoação. Em vez disso, é um fator de entrada definido pelo utilizador. Um sistema diesel típico pode gerar eletricidade durante a maior parte do ano, porque não depende da disponibilidade solar ou eólica. No entanto, há algum tempo de inatividade incluído quando o sistema não pode gerar eletricidade devido a manutenção. Os factores de capacidade de um gerador a gasóleo podem variar entre 70 e 90 por cento. Ao contrário das energias renováveis, temos um custo de combustível em funcionamento para o sistema a gasóleo. Isto significa que precisamos de compreender a variação do custo do combustível em todo o país. Nos maiores aglomerados populacionais, o custo por litro de gasóleo é mais baixo do que nas zonas rurais mais remotas.

## Slide 24
Szabó et al. 2011
Cálculo do LCOE para diesel autônomo - preço do diesel
8.4 Teoria avançada V
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: O custo do gasóleo está relacionado com os custos de transporte, e baseia-se na metodologia desenvolvida por Szabó et al. Quando adicionamos o custo de transporte, que está relacionado com o preço do gasóleo na bomba, o camião que entrega o gasóleo e o seu próprio consumo de gasóleo, obtemos a seguinte fórmula. O custo anual do combustível numa povoação é calculado como a produção anual de eletricidade multiplicada pelo preço do gasóleo e pelo custo de transporte para a povoação individual.

## Slide 25
Parâmetro | Exemplo
Eficiência do gerador | 28 %
Fator de capacidade | 0.7
Preço da bomba diesel | 1,00 USD/l
Volume do caminhão de diesel | 300 litros
Consumo de diesel do caminhão | 14 litros/km
Diesel LHV | 9,94 kWh/l
Cálculo do LCOE para diesel autônomo - preço do diesel
8.4 Teoria avançada V
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Em seguida, dividimos a produção de eletricidade e o preço do gasóleo na célula pelo valor de aquecimento inferior do gasóleo e pela eficiência do gerador a gasóleo. Para calcular o custo anual do combustível, utilizamos a eficiência do gerador. Existem perdas significativas no gerador a gasóleo, em que 3-4 quilowatts-hora de gasóleo podem ser convertidos em 1 quilowatt-hora de eletricidade. Os parâmetros da tabela são importantes no modelo OnSSET, uma vez que são utilizados para calcular o custo anual do combustível. Os preços das bombas de gasóleo reflectem o preço do gasóleo nas grandes cidades, onde esperamos que o custo seja mais baixo. A teoria avançada continuará na próxima aula e abrangerá mais duas mini-aulas.

## Slide 26: Aula 8.4 Referências
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. O papel dos dados de acesso aberto no planeamento da eletrificação geoespacial e na concretização do ODS7. Um estudo de caso baseado no OnSSET para o Malawi. Energias 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).
Szabó, S., Bódis, K., Huld, T., Moner-Girona, M., 2011. Soluções energéticas na África rural: mapeamento dos custos de eletrificação da geração solar e diesel distribuída versus extensão da rede. Environ. Res. Lett. 6, 034002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034002

## Slide 27
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 28
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 8: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial