## Slide 1: AULA 9 MODELAGEM ENERGÉTICA AVANÇADA E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO MODELO DE ELECTRIFICAÇÃO
Versão 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2
Resultados esperados da aprendizagem
REA1: Descrever as diferenças entre o cálculo dos LCOEs das tecnologias.
REA2: Descrever o algoritmo de priorização.
REA3: Explicar aspectos importantes para a visualização e comunicação adequadas da sua análise baseada no OnSSET.
No final desta aula, será capaz de:
Notes: Esta aula tem três Resultados Pretendidos do Aluno. Depois desta aula, será capaz de
Descrever as diferenças entre o cálculo das L.C.O.Es. das tecnologias
Descrever o algoritmo de atribuição de prioridades.
Explicar os aspectos importantes para a visualização e comunicação adequadas da sua análise baseada no OnSSET.
Estes resultados de aprendizagem pretendidos serão importantes para compreender os cálculos subjacentes ao algoritmo, bem como a forma de apresentar os resultados finais.

## Slide 3
Semelhante ao diesel autônomo, com custos adicionais para a rede de distribuição
Parâmetros de entrada ajustados para ter em conta as economias de escala para sistemas maiores
Parâmetro | Exemplo
Eficiência do gerador | 33 %
Fator de capacidade | 0.7
Preço da bomba diesel | 1,00 USD/l
Volume do caminhão de diesel | 15 000 litros
Consumo de diesel do caminhão | 33,7 litros/km
Diesel LHV | 9,94 kWh/l
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Cálculo do LCOE para mini-redes a diesel
9.1 Teoria avançada VI
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Nesta mini-aula continuaremos a descrever o gerador a gasóleo da mini-rede da aula anterior. Se calcularmos o L.C.O.E para uma mini-rede a gasóleo, usamos o mesmo tipo de cálculos que para o gasóleo autónomo (que abordámos na última aula), mas adicionamos os custos da rede de distribuição. Se olharmos para a tabela do gasóleo da mini-rede, podemos ajustar os parâmetros de entrada aqui, porque este pode ser entregue por um camião a gasóleo maior. Assumimos que este tem um custo de transporte mais baixo devido aos volumes maiores.

## Slide 4
Fator de capacidade calculado em cada célula com base na velocidade média anual do vento para um exemplo de turbina eólica
Tecnologia renovável = sem custo de combustível
Cálculo do LCOE para mini-redes eólicas
9.1 Teoria avançada VI
Fonte da imagem: https://globalwindatlas.info
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: A tecnologia seguinte é a mini-rede de energia eólica, em que o fator de capacidade é calculado em cada célula, com base na velocidade média anual do vento. Na imagem, vemos um exemplo das velocidades do vento em toda a África, que são utilizadas para calcular os factores de capacidade. Da mesma forma, como para as outras mini-redes, a rede de distribuição é adicionada aos custos de investimento e de operação e manutenção da mini-rede eólica.

## Slide 5
Mini-rede hidroelétrica disponível apenas na proximidade de uma fonte (~5 km)
O algoritmo evita a sobre-utilização
O fator de capacidade é uma entrada (definida pelo utilizador)
Cálculo do LCOE para mini-redes hidroeléctricas
9.1 Teoria avançada VI
Fonte da imagem: Korkovelos et al. 2018, imagem licenciada sob CC-BY 4.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: A fábrica de condensadores para a energia hidroelétrica é uma entrada do utilizador no modelo. Nesta imagem, pode ver as estimativas de Korkovelos et al., 2018. Para a energia hidroelétrica não há custo de combustível. Um limite importante para a energia hidroelétrica é que assumimos que as mini-redes hidroeléctricas só podem ser construídas em locais situados a menos de 5 quilómetros da povoação. Além disso, temos o mesmo custo de distribuição que para os outros sistemas de mini-redes.

## Slide 6
Escolha da tecnologia off-grid de menor custo
Determinação da tecnologia de menor custo
9.1 Teoria avançada VI
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Agora, calculamos o custo nivelado da eletricidade para todas as diferentes tecnologias, calculando os factores de capacidade e os custos de combustível, dependendo do tipo de tecnologia, de formas ligeiramente diferentes e identificando depois a opção de menor custo.

## Slide 7
O LCOE da ligação à rede centralizada depende de três fatores: i) O custo nivelado da produção de eletricidade a partir das centrais eléctricas baseadas na rede ("custo do combustível"); ii) A rede de distribuição na célula ("custo de investimento"); iii) O investimento em capacidade das centrais eléctricas e os custos de transmissão necessários para ligar a célula à rede AT ("custo de investimento").
Em cada célula, o algoritmo da rede compara o custo da obtenção de eletricidade da rede com a tecnologia off-grid de menor custo - algoritmo de eletrificação da rede
Algoritmo de eletrificação da rede
9.1 Teoria avançada VI
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Notes: Finalmente, temos também o algoritmo de eletrificação da rede e o custo nivelado da eletricidade para ligar a povoação à rede centralizada. O C.L.O.E para a rede depende do custo nivelado da produção de eletricidade das centrais eléctricas baseadas na rede, em média. Este é utilizado como um custo de combustível na fórmula do LCOE. Em segundo lugar, temos os custos de investimento para a rede de distribuição necessária dentro da povoação. Em terceiro lugar, temos os custos de investimento para a capacidade adicional das centrais eléctricas, bem como para a rede de transporte, que é necessária para ligar a povoação à infraestrutura existente.
Para cada povoação, o algoritmo compara o custo da eletricidade resultante da ligação à rede centralizada com as tecnologias de menor custo fora da rede. O algoritmo da rede já foi abordado em aulas anteriores; no entanto, existem alguns aspectos adicionais que não foram abordados nessa aula e que iremos descrever na próxima mini-aula.

## Slide 8: Aula 9.1 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 9
O algoritmo tem em conta:
i) Penalidade da rede (ocupação do solo, elevação, declive, distância ao transformador, distância às estradas)
ii) Reforço da rede (padrão = 10%)
iii) Distância máxima técnico-econômica da rede (padrão = 50 km)
Algoritmo de eletrificação da rede
9.2 Teoria avançada VII
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: A primeira coisa é aquilo a que chamamos uma penalização. Assumimos que temos um determinado custo para uma linha de média tensão por quilómetro, mas esperamos que o custo aumente em função do terreno onde será construída. Utilizamos os seguintes parâmetros para descrever o terreno: cobertura do solo, elevação, declive, distância da subestação e distância das estradas. A partir destes parâmetros, calculamos uma penalização, assumindo que é mais dispendioso expandir a rede através de uma floresta, por exemplo, do que num terreno aberto. São aplicadas penalizações semelhantes para áreas mais dispendiosas, como as que se encontram num declive acentuado ou que estão longe da subestação e das estradas através das quais os materiais podem ser fornecidos.
Em segundo lugar, temos em conta os custos de reforço das linhas de média tensão. Isto ocorre quando se faz a ligação da rede existente à povoação A e depois da povoação A à povoação B. Isto aumentará ligeiramente o custo da povoação A à povoação B para cobrir qualquer reforço que possa ser necessário na rede a jusante. O valor por defeito é de 10 por cento para este reforço. Trata-se de uma simplificação, mas em vez de efetuar uma análise completa do fluxo de carga para os custos de reforço, aproximamos a necessidade de reforço a jusante. Outros modelos podem fazer um cálculo completo da tensão exacta necessária para cada linha. Esta abordagem é mais pormenorizada, mas também aumenta significativamente o tempo de cálculo (como já foi referido em aulas anteriores).
Finalmente, podemos também incluir uma distância técnico-económica máxima a que as linhas de média tensão podem ser estendidas para ligar a novas povoações. O valor predefinido é de 50 quilómetros, partindo do princípio de que uma povoação que esteja a mais de 50 quilómetros da rede existente não pode ser alcançada por uma linha de média tensão. Se a distância for superior a 50 quilómetros, é necessária uma linha de alta tensão.

## Slide 10
A OnSSET escolhe a tecnologia de menor custo com base apenas no LCOE
Vários dados de entrada (tanto GIS como não-GIS) são utilizados para calcular o LCOE para cada tecnologia, tendo em conta os custos de produção, transmissão e distribuição. Todos os dados de entrada podem ser personalizados pelo utilizador no Gerador de Cenários GEP
Mensagem principal, tecnologia LCOE
9.2 Teoria avançada VII
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Algumas das principais mensagens retiradas do L.C.O.E para as diferentes escolhas tecnológicas são que, em primeiro lugar, a OnSSET escolhe a tecnologia de menor custo com base apenas no L.C.O.E. Utilizamos diferentes dados de entrada para calcular o L.C.O.E para cada tecnologia. Temos em conta os custos de produção, transmissão e distribuição, e calculamos factores de capacidade específicos e custos de combustível para o gasóleo. Com base nas diferentes caraterísticas espaciais das diferentes tecnologias, recursos energéticos, etc., podem ser personalizados diferentes tipos de dados na ferramenta OnSSET.

## Slide 11
A ferramenta OnSSET inclui um algoritmo de priorização para decidir que locais devem ser electrificados se a taxa de eletrificação pretendida for inferior a 100% (quer no ano intermédio, quer no ano final).
O modelo calculará sempre a via de menor custo para uma eletrificação de 100% e, em seguida, escolherá quais os locais que devem ser electrificados com base numa estratégia de priorização previamente definida para atingir o objetivo mais baixo.
Atualmente, estão disponíveis dois métodos de definição de prioridades: Base de referência e Intensificação
Algoritmo de priorização
9.2 Teoria avançada VII
Fonte: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Notes: Existem algumas funcionalidades adicionais na ferramenta OnSSET, que também serão abordadas nesta mini-aula. Em primeiro lugar, temos algo chamado algoritmo de priorização. No caso de estarmos a executar o modelo com um ano intermédio, começamos por ver como será a eletrificação até, por exemplo, 2025 e depois em 2030. Definimos um objetivo para o ano intermédio que é uma percentagem da população. Por exemplo, o objetivo pode ser 80% de eletrificação em 2025 e 100% de eletrificação em 2030. O modelo precisa de escolher as povoações que serão incluídas nos primeiros 80 por cento. Isto pode ser feito de diferentes formas, dependendo das suas prioridades. No OnSSET existem alguns métodos de priorização disponíveis no modelo. Em primeiro lugar, pode estabelecer prioridades com base nos custos de investimento mais baixos. Isto significa que damos prioridade a ligações mais baratas até 2025. Por outro lado, pode estabelecer prioridades com base na localização de escolas e instalações de saúde. Uma terceira priorização poderia dar prioridade às povoações que estão mais próximas das cidades e deixar as áreas mais remotas para uma fase posterior. Esta priorização deve ser discutida por um decisor e um analista de energia.

## Slide 12
Opção de definição de prioridades: Linha de base Esta opção dará prioridade, numa primeira fase, à densificação, ou seja, ao aumento do acesso à eletricidade nos locais já ligadas à rede. Numa segunda fase, será dada prioridade aos locais restantes com base no menor custo de investimento per capita.
Opção de priorização: Intensificação Esta opção dará novamente prioridade à densificação em primeiro lugar. Como segundo passo, dará prioridade à intensificação, ou seja, à ligação de todas locais próximos da rede existente (independentemente de a ligação à rede ser ou não a opção de menor custo). A distância em km para a intensificação é definida pelo usuário. Como terceiro e último passo, os locais serão novamente priorizados com base no menor custo de investimento per capita.
Algoritmo de priorização
9.2 Teoria avançada VII
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Agora vamos analisar a linha de base e as opções de intensificação que estão incorporadas na ferramenta. Na opção de base, o modelo começa por dar prioridade ao aumento do acesso à eletricidade nas povoações que já estão ligadas à rede, no caso de nem todas as pessoas nessas povoações terem acesso à eletricidade. De seguida, dará prioridade às povoações com base no menor custo de investimento per capita. Seguindo o exemplo do slide anterior, os primeiros 80 por cento da população com o menor L.C.O.E. são electrificados. Os restantes 20 por cento podem estar localizados mais longe da rede ou ter povoações menos densamente povoadas, o que leva a um L.C.O.E. mais elevado.
Na segunda opção, o modelo dará prioridade ao aumento do acesso à eletricidade nas povoações que já estão ligadas à rede como parte do segundo passo. Se o objetivo de 80 por cento, por exemplo, não tiver sido atingido, o modelo dará prioridade à intensificação de modo a ligar à rede todas as povoações próximas da rede existente, mesmo que não seja a opção de menor custo. Aqui o modelo estende a rede, mesmo que não seja a opção de menor custo, e a distância de extensão a utilizar pode ser definida pelo utilizador. Os intervalos típicos situam-se entre 2 e 5 quilómetros da rede eléctrica existente. Se o objetivo de 80 por cento não for atingido, passa-se à terceira e última etapa, que é priorizada com base no menor custo de investimento per capita.

## Slide 13
O usuário pode impor duas limitações à rede: o limite de capacidade de produção da rede e o limite de ligações à rede. Ou seja, no primeiro passo temporal, o usuário pode limitar a quantidade de capacidade de produção que pode realisticamente ser adicionada à rede e o número de ligações à rede que pode realisticamente ser alcançado.
Se um destes limites for atingido no algoritmo de extensão da rede, este será terminado e os locais restantes serão apenas candidatos off-grid.
Limite de capacidade da rede: X MW de capacidade de produção/ano ligados à rede nacional
Limite de ligações à rede: X domicílios ligados à rede/ano
Capacidade da rede e limites das ligações
9.2 Teoria avançada VII
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Notes: Podemos também impor algumas limitações à rapidez com que esperamos que uma rede centralizada se possa expandir. Existe um limite de capacidade de produção da rede e um limite de ligação à rede. O limite de capacidade da rede significa que limitaremos a capacidade de produção que pensamos poder ser adicionada à rede nacional por ano, em megawatts. O modelo só ligará novas povoações à rede se houver capacidade de produção suficiente para satisfazer a sua procura. Quando a capacidade de produção tiver sido maximizada, o modelo não ligará mais povoações à rede, mesmo que seja a tecnologia de menor custo.
O limite de ligações, por outro lado, limita o número de agregados familiares que podem ser ligados à rede por ano para refletir a velocidade de ligação. Pode não haver capacidade suficiente para instalar novas ligações a um ritmo suficientemente rápido num caso em que a ligação em grupo seria a opção de menor custo para uma grande parte da população. Se este limite for fixado em 100.000 agregados familiares por ano no país, isso significa que se o modelo encontrar mais de 100.000 agregados familiares para ligar como opção de menor custo no ano, apenas ligará os primeiros 100.000. Os restantes agregados familiares terão de ser ligados através de tecnologias fora da rede.

## Slide 14: Aula 9.2 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 6: Teoria avançada do Gerador de Cenários GEP [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 15: 9.3 Estruturar a sua apresentação
Alguns aspectos a considerar:
Quem é o seu público-alvo (ministro, estudantes, investigadores, jornalistas, etc.)?
Quais são os seus conhecimentos de base?
Qual é a coisa mais importante que eles precisam de ouvir e recordar da apresentação?
Quanto tempo é que tem?
Fonte: Khavari et al. 2021
Aspectos fundamentais
Notes: Nesta mini-aula, vamos falar sobre como comunicar os resultados do modelo de eletrificação e vamos concentrar-nos na forma de os apresentar num PowerPoint. Em primeiro lugar, ao estruturar a sua apresentação, há alguns aspectos gerais que deve considerar. O primeiro aspeto é quem é o seu público-alvo? Está a apresentar esta apresentação a um ministro ou a estudantes universitários, a investigadores ou a jornalistas? Depois de definir quem é o seu público, deve também ter em conta os seus conhecimentos de base. Trata-se de um investigador com muita experiência em eletrificação geoespacial ou de um ministro com uma sólida formação em política energética? Ou, pelo contrário, é um jornalista, por exemplo, com conhecimentos mais gerais? Dependendo de quem for e dos seus conhecimentos, deve então descobrir qual é o aspeto mais importante que ele precisa de ouvir e recordar da sua apresentação. Se pudesse escolher apenas uma mensagem-chave, qual seria? E, por fim, é claro que também precisa de ter em conta o tempo de que dispõe. Muitas vezes, há muita informação útil que poderia ser apresentada, mas também temos um tempo limitado. É preciso concentrar o tempo limitado de que se dispõe para a apresentação, de modo a garantir que se transmitem as mensagens-chave e os principais conhecimentos obtidos com a análise.

## Slide 16: Clareza: Cores
9.3 Estruturar a sua apresentação
Cores
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Vamos começar a analisar as cores. Isto está relacionado com gráficos e mapas e, depois, também com a redação de um relatório ou de um documento e com a forma de transmitir facilmente a mensagem que se pretende.

## Slide 17: 9.3 Estruturar a sua apresentação
Chart: População por tecnologia
| Grelha | FV autónomo
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: população por tecnologia
| Grelha 93% | FV autónomo 5% | Mini-rede fotovoltaica 1% | Mini-rede hidroelétrica 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Fonte: Khavari et al. 2021
Exemplo 2
Notes: No mapa à esquerda, vemos a divisão da tecnologia num mapa no que se chama um cenário de baixa procura. Podemos ver que o azul representa onde a rede é a opção de menor custo e o laranja onde a energia fotovoltaica autónoma é a opção de menor custo. Também dividimos isto em termos de população. No gráfico circular, vê-se que, a azul, 60% da população tem a tecnologia da rede e 40% da população tem a tecnologia fotovoltaica autónoma como a de menor custo.
Nesta apresentação, temos também um cenário de elevada procura, como se pode ver à direita. Vemos a solução de menor custo em que a mini-rede fotovoltaica e a solução autónoma são as soluções de menor custo neste cenário de elevada procura. Existe também uma divisão tecnológica para o número de ligações. Estes dois cenários são do mesmo estudo, mas para dois níveis de procura diferentes. Como se pode ver, há alguns aspectos que tornam esta apresentação difícil de ler.
Em primeiro lugar, podemos ver que existem cores diferentes entre os diferentes cenários. No mapa da esquerda, as ligações em grelha estão a azul; no entanto, no mapa da direita, estão a roxo. Isto dificulta a comparação efectiva entre estes dois cenários. Além disso, existem quatro tecnologias no mapa da direita, mas apenas três no gráfico circular, e a designação difere entre a legenda e o gráfico circular.
Para facilitar a comparação, devem ser utilizadas as mesmas cores em ambos os mapas. Também podemos ver que temos cores diferentes entre o mapa e o gráfico de pizza. Como estamos a descrever as mesmas tecnologias, seria preferível utilizar as mesmas cores para ligar o gráfico circular ao mapa.

## Slide 18
Chart: População por tecnologia
| Grelha | FV autónomo
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: população por tecnologia
| Grelha 93% | FV autónomo 5% | Mini-rede fotovoltaica 1% | Mini-rede hidroelétrica 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Exemplo 2
9.3 Estruturar a sua apresentação
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Se melhorássemos estes dois cenários, teríamos algo como isto. Aqui temos a mesma cor para todas as tecnologias em ambos os cenários e também no mapa e no gráfico circular. Isto torna muito mais fácil ver a diferença entre o cenário de baixa procura e o cenário de alta procura, e como a grelha é expandida para muitas mais áreas neste exemplo.

## Slide 19: 9.3 Estruturar a sua apresentação
Seja coerente com as cores. Se utilizar uma cor para representar uma tecnologia num mapa ou figura, certifique-se de que utiliza a mesma cor para essa tecnologia em todos os mapas e figuras da sua apresentação
Utilizar cores que sejam fáceis de distinguir umas das outras
Assegurar que as legendas são legíveis à distância
Verificar a coerência de todos os números (escala-barra, etc.)
Fonte: Khavari et al. 2021
Mensagens a reter (cores)
Notes: O mais importante é ser coerente com as cores. Isto aplica-se tanto às apresentações como aos relatórios. Utilize as mesmas cores para a mesma tecnologia em todos os mapas e gráficos.
Certifique-se de que utiliza cores que sejam fáceis de distinguir umas das outras. Se tiver, por exemplo, amarelo e azul, é muito mais fácil distinguir as diferentes tecnologias do que, por exemplo, ter diferentes tons de azul.
Além disso, certifique-se de que as legendas são legíveis à distância, pelo que mesmo as pessoas que se encontram no fundo da sala devem conseguir ver a descrição e o texto que colocou nos diapositivos.
Certifique-se de que é consistente. Por exemplo, se tiver uma barra de escala, esta deve ser semelhante em ambas as imagens. Se ambas estiverem a mostrar a mesma área, devem ter o mesmo intervalo. No primeiro exemplo, vemos que as escalas vão de 0 a 300 e de 0 a 400 quilómetros. No segundo exemplo, vemos que, em ambos os casos, vai de 0 a 400 quilómetros.

## Slide 20: Aula 9.3 Referências
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 7: Comunicação dos resultados do modelo de eletrificação [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 21
9.4 Clareza: Números
Clareza: Números
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Nesta mini-aula, vamos falar sobre a clareza dos números, bem como de dicas para a modelação.

## Slide 22
Chart: Custo de investimento por tecnologia
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616340635.7355 | 410343290.2375 | 40876051.4237
Custo total do investimento: 2067559977 USD
Exemplo 1
Fonte: Khavari et al. 2021
9.4 Clareza: Números
Notes: Neste gráfico, podemos ver o custo de investimento para diferentes tecnologias. Podemos ver no gráfico três tecnologias: rede, mini-rede e autónoma. Podemos ver que temos o custo à esquerda e também o custo total de investimento abaixo. A soma total é muito importante para um interveniente ou um decisor político, pois é normalmente uma das primeiras coisas que perguntam. Naturalmente, o custo total do investimento não transmite toda a estrutura de custos. Também é bom apresentar os outros custos de combustível e os custos de manutenção da operação. Há algumas coisas que não são óptimas neste valor. Em primeiro lugar, não temos uma unidade no eixo Y, por isso não sabemos se estes números se referem a dólares, a outra moeda, ou o que é que isto realmente mostra. O segundo aspeto é que, regra geral, não devemos deixar que as pessoas que estão a ler o gráfico contem o número de zeros apresentado no eixo Y. Se estivermos a ler o gráfico, é difícil perceber rapidamente se são 2 milhões, 20 milhões ou 200 milhões. Pode ajudar o leitor com a grandeza das unidades, de modo a que a leitura seja rápida e não dê azo a confusões. O custo total do investimento abaixo do gráfico é também um número muito grande e exato, mas não muito claro e fácil de seguir.

## Slide 23
Chart: Custo de investimento por tecnologia
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616.3406 | 410.3433 | 40.8761
Custo total do investimento: 2,1 mil milhões de dólares
Exemplo 2
9.4 Clareza: Números
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: Neste segundo exemplo, pode ver um gráfico mais facilmente legível. Em primeiro lugar, a etiqueta foi melhorada através do aumento do tipo de letra. Também temos uma unidade no eixo Y. Além disso, devido à magnitude do investimento, este é apresentado em milhões de dólares americanos. Isto significa que os números foram reduzidos em 6 zeros no eixo Y. Agora é muito mais fácil ver que o eixo Y vai até 1600 milhões de dólares. Também podemos ver que os custos totais de investimento, que são apresentados em biliões de dólares americanos. Isto é mais fácil de compreender rapidamente. Também reduzimos a precisão dos números que apresentamos, uma vez que existem muitas variáveis e muitas incertezas, pelo que não podemos realisticamente dizer que sabemos exatamente o montante de dólares americanos que o projeto irá custar. Além disso, é importante não trocar as unidades, por exemplo, dólares/euros ou escalas com milhões num gráfico e milhares de milhões no seguinte, entre coisas que se pretendem comparar.

## Slide 24: 9.4 Clareza: Números
Limitar o número de casas decimais utilizadas
Os números devem ser apresentados com uma precisão razoável. Tendo em conta a incerteza dos modelos, se o resultado do modelo for que o custo total do investimento é de 4.356.678 USD, então é melhor arredondar e apresentá-lo como, por exemplo, 4,4 milhões de USD.
Não obrigue as pessoas a "contar zeros", 1,3 milhões é mais fácil de ler do que 1.300.000.
Certifique-se de que as unidades são claras nos gráficos, figuras e texto.
Mensagens a reter (número)
Fonte: Khavari et al. 2021
Notes: A principal mensagem a retirar daqui é, em primeiro lugar, limitar o número de casas decimais e de números que utiliza quando apresenta os seus números com uma precisão razoável, tendo em conta a incerteza dos modelos. Resuma números muito grandes para que o leitor não tenha de contar zeros e arredondá-los para cima. Por exemplo, 4.356.678 deve tornar-se 4,4 milhões de dólares. Certifique-se de que apresenta sempre as unidades de forma clara em todos os gráficos, figuras e texto.

## Slide 25: Aula 9.4 Referências
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Aula 7: Comunicação dos resultados do modelo de eletrificação [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 26
22
E parabéns por ter completado todas as aulas deste curso!
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 27
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 9: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial