## Slide 1: Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
Notes: Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101075596. Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του υλικού βαρύνει αποκλειστικά το έργο Every1 και δεν αντανακλά απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση διαθέτει άδεια CC BY-SA 4.0, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

## Slide 2: Εισαγωγή 1
Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο αβέβαιες και ακραίες. Καθώς μεταβαίνουμε σε πιο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Και ποιες προσεγγίσεις μπορούμε να υιοθετήσουμε για να μετριάσουμε αυτόν τον αντίκτυπο;
Σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα εξετάσουμε:
Τι είναι η κλιματική αλλαγή.
Διαφορετικούς τύπους παραγωγής ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική και μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική).
Τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ποιες προσεγγίσεις μπορούμε να υιοθετήσουμε για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Notes: Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο αβέβαιες και ακραίες. Καθώς μεταβαίνουμε σε πιο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Και ποιες προσεγγίσεις μπορούμε να υιοθετήσουμε για να μετριάσουμε αυτόν τον αντίκτυπο;
Σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα εξερευνήσουμε:
Τι είναι η κλιματική αλλαγή.
Διαφορετικούς τύπους παραγωγής ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική και μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική).
Τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ποιες προσεγγίσεις μπορούμε να υιοθετήσουμε για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

## Slide 3: Εισαγωγή 2
Ξεκινάμε με τον ορισμό της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια εξετάζουμε τρία διαφορετικά είδη παραγωγής ενέργειας. Αρχικά, σας προσκαλούμε να σταματήσετε για λίγο και να σκεφτείτε μια ερώτηση που σας προκαλεί στοχασμό. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε κάθε ερώτηση, προτού προχωρήσετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα συγκεκριμένο είδος παραγωγής ενέργειας, τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πιθανές λύσεις.
Μπορείτε να μελετήσετε κάθε τύπο παραγωγής ενέργειας με τη σειρά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο που θέλετε να εξερευνήσετε πρώτα μέσω του μενού.
Notes: Ξεκινάμε με τον ορισμό της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια εξετάζουμε τρία διαφορετικά είδη παραγωγής ενέργειας. Αρχικά, σας προσκαλούμε να σταματήσετε για λίγο και να σκεφτείτε μια ερώτηση που σας προκαλεί στοχασμό. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε κάθε ερώτηση, προτού προχωρήσετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα συγκεκριμένο είδος παραγωγής ενέργειας, τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πιθανές λύσεις.
Μπορείτε να μελετήσετε κάθε τύπο παραγωγής ενέργειας με τη σειρά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο που θέλετε να εξερευνήσετε πρώτα μέσω του μενού.

## Slide 4: Κλιματική αλλαγή και τρεις διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας
Ξεκινήστε: Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
Εστίαση στην κλιματική αλλαγή και στους διαφορετικούς τύπους παραγωγής ενέργειας:
  Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάνελ).
  Αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες).
  Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια.
Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Notes: Η κλιματική αλλαγή και τρεις διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας
Ξεκινήστε: Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
Εστίαση στην κλιματική αλλαγή και στους διαφορετικούς τύπους παραγωγής ενέργειας:
  Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάνελ).
  Αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες).
  Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια.
Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

## Slide 5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
«Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες μεταβολές στις θερμοκρασίες και τα καιρικά φαινόμενα. Τέτοιες μεταβολές μπορεί να είναι φυσικές, λόγω αλλαγών στη δραστηριότητα του ήλιου ή μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων.
Ωστόσο, από το 1800 και μετά, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν τον κύριο παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Η καύση ορυκτών καυσίμων παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που λειτουργούν σαν μια κουβέρτα που τυλίγει τη Γη, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και αυξάνοντας τις θερμοκρασίες.» (Ηνωμένα Έθνη)
Notes: Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
«Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται στις μακροπρόθεσμες μεταβολές των θερμοκρασιών και των καιρικών συνθηκών. Τέτοιες μεταβολές μπορεί να είναι φυσικές, λόγω αλλαγών στη δραστηριότητα του ήλιου ή μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων.
Ωστόσο, από το 1800 και μετά, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν τον κύριο παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Η καύση ορυκτών καυσίμων παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που λειτουργούν σαν μια κουβέρτα που τυλίγει τη Γη, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και αυξάνοντας τις θερμοκρασίες.» (Ηνωμένα Έθνη)
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

## Slide 6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή; Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Όπως εξηγούν τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει:
Να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα (όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο) και να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως η ηλιακή και η αιολική).
Να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Να επενδύσουμε στην αλλαγή. Απαιτούνται επενδύσεις, τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τις επιχειρήσεις.
Notes: Τι είναι η κλιματική αλλαγή;
Όπως εξηγούν τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει:
Να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα (όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο) και να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως η ηλιακή και η αιολική).
Προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Να επενδύσουμε στην αλλαγή. Απαιτούνται επενδύσεις, τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τις επιχειρήσεις.

## Slide 7: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Ηλιακή (φωτοβολταϊκά πάνελ) - Εισαγωγή
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Ηλιακή (φωτοβολταϊκά πάνελ)
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;
1

## Slide 8: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Ηλιακή (φωτοβολταϊκά πάνελ)
Η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι μια μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακών κυψελών που μετατρέπουν την ενέργεια του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι κυψέλες αυτές συναρμολογούνται σε ηλιακούς συλλέκτες και στη συνέχεια εγκαθίστανται στο έδαφος, σε στέγες ή επιπλέουν σε φράγματα ή λίμνες.
Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Χρόνο με τον χρόνο, η φωτοβολταϊκή ενέργεια καταλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Το 2024, η παραγωγή φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αντιπροσώπευε το 11 % της ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, σύμφωνα με την Ember.
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Ηλιακή (φωτοβολταϊκά πάνελ)
Η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι μια μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακών κυψελών για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Αυτές οι κυψέλες συναρμολογούνται σε ηλιακούς συλλέκτες και στη συνέχεια εγκαθίστανται στο έδαφος, σε στέγες ή επιπλέουν σε φράγματα ή λίμνες.
Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Χρόνο με το χρόνο, η φωτοβολταϊκή ενέργεια καταλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Το 2024, η παραγωγή φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αντιπροσώπευε το 11% της ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, σύμφωνα με την Ember.
https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/

## Slide 9: Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;
Οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι μπορεί να είναι πολύ έντονοι και απρόβλεπτοι. Αυτού του είδους τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα ηλεκτρικά τους συστήματα, μετατοπίζοντάς τα και καταστρέφοντάς τα (Okonkwo et al, 2025).
Οι μπαταρίες των ηλιακών πάνελ μπορούν επίσης να υποστούν ζημιά από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η μόνωση μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία.
Η χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί σε μέτριες κλιματικές ζώνες όπου υπάρχει αύξηση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (Welt der Physik, 2021).
Notes: Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;
Οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι μπορεί να είναι πολύ έντονοι και απρόβλεπτοι. Αυτού του είδους τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα ηλεκτρικά τους συστήματα, μετατοπίζοντάς τα και καταστρέφοντάς τα (Okonkwo et al, 2025).
Οι μπαταρίες των ηλιακών πάνελ μπορούν επίσης να υποστούν ζημιά από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η μόνωση μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία.
Η χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί σε μέτριες κλιματικές ζώνες όπου υπάρχει αύξηση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (Welt der Physik, 2021).

## Slide 10: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Αιολική (ανεμογεννήτριες) - Εισαγωγή
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες)
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;

## Slide 11: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Αιολική (ανεμογεννήτριες) 1
Ο άνεμος είναι μια καθαρή και άφθονη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στην ξηρά (onshore) είτε στη θάλασσα (offshore).
Οι συνεχείς βελτιώσεις στην κατασκευή και στο σχεδιασμό των ανεμογεννητριών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συντελεστών χωρητικότητας (περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ανά ανεμογεννήτρια) που έχουν εγκατασταθεί, λόγω των πιο αποδοτικών ανεμογεννητριών και/ή της καλύτερης χωροθέτησης, για παράδειγμα, έχουν μειώσει το κόστος της αιολικής ενέργειας και έχουν επιβεβαιώσει τη θέση της ως βασικού μοχλού της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια.
Σύμφωνα με την Eurostat, η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε το 39,1 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ το 2024.
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Άνεμος (ανεμογεννήτριες)
Ο άνεμος είναι μια καθαρή και άφθονη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στην ξηρά (onshore) είτε στη θάλασσα (offshore).
Οι συνεχείς βελτιώσεις στην κατασκευή και στο σχεδιασμό των ανεμογεννητριών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συντελεστών χωρητικότητας (περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ανά ανεμογεννήτρια) που έχουν εγκατασταθεί, λόγω των πιο αποδοτικών ανεμογεννητριών και/ή της καλύτερης χωροθέτησης, για παράδειγμα, έχουν μειώσει το κόστος της αιολικής ενέργειας και έχουν επιβεβαιώσει τη θέση της ως βασικού μοχλού της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια.
Σύμφωνα με την Eurostat, η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε το 39,1 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ το 2024.
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 12: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Αιολική (ανεμογεννήτριες) 2
Τα κύρια εξαρτήματα μιας ανεμογεννήτριας είναι:
Ο ρότορας, ο οποίος περιλαμβάνει τις λεπίδες και κινεί τον άξονα, μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε μηχανική περιστροφική ενέργεια.
Το κύριο σώμα, το οποίο στεγάζει τον κύριο άξονα, το κιβώτιο ταχυτήτων (το οποίο αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής), τη γεννήτρια (η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική) και το σύστημα ελέγχου.
Ο πύργος στήριξης, ο οποίος ανυψώνει την ανεμογεννήτρια σε ύψος όπου μπορεί να συλλάβει ισχυρότερα και πιο σταθερά ρεύματα ανέμου.
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Αιολική (ανεμογεννήτριες)
Τα κύρια εξαρτήματα μιας ανεμογεννήτριας είναι:
Ο ρότορας, ο οποίος περιλαμβάνει τις λεπίδες και κινεί τον άξονα, μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε μηχανική περιστροφική ενέργεια.
Το κύριο σώμα, το οποίο στεγάζει τον κύριο άξονα, το κιβώτιο ταχυτήτων (το οποίο αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής), τη γεννήτρια (η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική) και το σύστημα ελέγχου.
Ο πύργος στήριξης, ο οποίος ανυψώνει την ανεμογεννήτρια σε ύψος όπου μπορεί να συλλάβει ισχυρότερα και πιο σταθερά ρεύματα ανέμου.

## Slide 13: Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;
Εκτός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και αυξημένη ένταση καταιγίδων, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές των αιολικών σταθμών, ενδέχεται επίσης να παρατηρηθούν αλλαγές στα μοτίβα των ανέμων, μείωση των ανέμων σε πολλές περιοχές («ανέμου ξηρασία»), αυξημένη πιθανότητα κεραυνών και καύσωνες που μειώνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και αυξάνουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
Η πρόβλεψη της έντασης και των μοτίβων του ανέμου μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα κατά τον υπολογισμό της παραγωγής των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (Herrmann et al., 2016).
Notes: Ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;
Εκτός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες, και την αυξημένη ένταση των καταιγίδων που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις υποδομές των αιολικών σταθμών, ενδέχεται επίσης να υπάρξουν αλλαγές στα μοτίβα των ανέμων, μείωση των ανέμων σε πολλές περιοχές («ανέμου ξηρασία»), αυξημένη πιθανότητα κεραυνών και καύσωνες που μειώνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και αυξάνουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
Η πρόβλεψη της έντασης και των μοτίβων του ανέμου μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα κατά τον υπολογισμό της παραγωγής των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (Herrmann et al., 2016).

## Slide 14: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια - Εισαγωγή
Ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις;
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια;

## Slide 15: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας
Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τη ροή του νερού που τροφοδοτεί μια τουρμπίνα. Είναι μία από τις παλαιότερες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία χρησιμοποιούνταν ήδη από την προβιομηχανική εποχή, για παράδειγμα στους νερόμυλους.
Ως η δεύτερη μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η υδροηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας και σήμερα. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024 αντιπροσώπευε το 29,9 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας (παραγωγή κάτω των 10 μεγαβάτ) παράγει ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερα από 13 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
Notes: Διαφορετικοί τύποι παραγωγής ενέργειας: Μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια
Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τη ροή του νερού που κινεί μια τουρμπίνα. Είναι μία από τις παλαιότερες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία χρησιμοποιούνταν ήδη από την προβιομηχανική εποχή, για παράδειγμα στους νερόμυλους.
Ως η δεύτερη μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η υδροηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας και σήμερα. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024 αντιπροσώπευε το 29,9 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ.
Η μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια (με παραγωγή κάτω των 10 μεγαβάτ) παράγει ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερα από 13 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 16: Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις;
Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν είναι προς το παρόν σαφής. Σε παγκόσμια κλίμακα, ορισμένες μελέτες προβλέπουν αύξηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 2,4 % και 6,3 % σε διάφορα σενάρια, ενώ άλλες δεν είναι σίγουρες για την κατεύθυνση της αλλαγής. Ωστόσο, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές.
Με πιο ασταθή καιρικά φαινόμενα και λιγότερη εποχική προβλεψιμότητα, προβλέπεται ότι, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη, η ενέργεια που παράγεται από μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Ιανουάριος-Μάρτιος) και θα μειωθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης έως το καλοκαίρι (Απρίλιος-Ιούνιος).
Στη Νότια Ευρώπη, προβλέπεται μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια λόγω των λιγότερων βροχοπτώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (Welt der
Physik, 2021).
Notes: Ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις;
Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια δεν είναι προς το παρόν σαφής. Σε παγκόσμια κλίμακα, ορισμένες μελέτες προβλέπουν αύξηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 2,4 % και 6,3 % σε διάφορα σενάρια, ενώ άλλες δεν είναι σίγουρες για την κατεύθυνση της αλλαγής. Ωστόσο, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές.
Με πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες και λιγότερη εποχική προβλεψιμότητα, προβλέπεται ότι, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη, η ενέργεια που παράγεται από μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Ιανουάριος-Μάρτιος) και θα μειωθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης έως το καλοκαίρι (Απρίλιος-Ιούνιος).
Στη Νότια Ευρώπη, προβλέπεται μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (Welt der Physik, 2021).

## Slide 17: Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Εισαγωγή
Πώς μπορούμε να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
Notes: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πώς μπορούμε να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

## Slide 18: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 1
Ένα άρθρο της Columbia Climate School με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» εξετάζει τέσσερις προσεγγίσεις για την αύξηση της «ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος». Αυτές είναι:
Η διασφάλιση ότι δεν εξαρτόμαστε υπερβολικά από μία πηγή ενέργειας και χρησιμοποιούμε μια σειρά διαφορετικών πηγών ενέργειας («διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος»). Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή «κατανεμημένων ενεργειακών συστημάτων» ή ενέργειας που παράγεται σε μία τοποθεσία από μια σειρά διαφορετικών πηγών (π.χ. πολλά νοικοκυριά με ηλιακούς συλλέκτες και/ή ανεμογεννήτριες).
Η χρήση έξυπνων δικτύων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εξισορρόπησης της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας.
Notes: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ένα άρθρο της Columbia Climate School με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» εξετάζει τέσσερις προσεγγίσεις για την αύξηση της «ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος». Αυτές είναι:
Η διασφάλιση ότι δεν εξαρτόμαστε υπερβολικά από μία πηγή ενέργειας και χρησιμοποιούμε μια σειρά διαφορετικών πηγών ενέργειας («διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος»). Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή «κατανεμημένων ενεργειακών συστημάτων» ή ενέργειας που παράγεται σε μία τοποθεσία από μια σειρά διαφορετικών πηγών (π.χ. πολλά νοικοκυριά με ηλιακούς συλλέκτες και/ή ανεμογεννήτριες).
Η χρήση έξυπνων δικτύων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εξισορρόπησης της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 19: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2
Αναβάθμιση των υποδομών για την καλύτερη αντιμετώπιση της απρόβλεπτης φύσης της κλιματικής αλλαγής. Οι αναβαθμίσεις των υποδομών περιλαμβάνουν βελτιώσεις στις ανεμογεννήτριες, ώστε να μπορούν να προβλέπουν καλύτερα και να προσαρμόζονται σε ακραίες συνθήκες κρύου, ζέστης και καταιγίδων.
Χρήση υφιστάμενων εργαλείων και πληροφοριών (όπως μοντελοποίηση και πρόγνωση καιρού) για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την τοποθεσία των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Notes: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αναβάθμιση των υποδομών για την καλύτερη αντιμετώπιση της απρόβλεπτης φύσης της κλιματικής αλλαγής. Η αναβάθμιση των υποδομών περιλαμβάνει βελτιώσεις στις ανεμογεννήτριες, ώστε να μπορούν να προβλέπουν καλύτερα και να προσαρμόζονται σε ακραίες συνθήκες κρύου, ζέστης και καταιγίδων.
Χρήση υφιστάμενων εργαλείων και πληροφοριών (όπως μοντελοποίηση και πρόγνωση καιρού) για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την τοποθεσία των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 20: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3
Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
«Ενώ η κλιματική αλλαγή ενέχει κινδύνους για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα συστήματα ορυκτών καυσίμων απειλούνται από τις ίδιες επιπτώσεις, οπότε η ευπάθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για την καθυστέρηση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, η οποία θα μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».
(Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
Notes: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
«Ενώ η κλιματική αλλαγή ενέχει κινδύνους για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα συστήματα ορυκτών καυσίμων απειλούνται από τις ίδιες επιπτώσεις, οπότε η ευπάθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για την καθυστέρηση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, η οποία θα μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».
(Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 21: Επόμενα βήματα
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον πιθανό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να σας φανούν χρήσιμες οι ακόλουθες πηγές:
Μάθετε περισσότερα για τα εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος Every1.
Δείτε τη σειρά σύντομων μαθημάτων Digital Energy Essentials του Every1 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ενέργειας.
Διαβάστε το άρθρο της Διεθνούς Ενεργειακής Ένωσης «Η ενέργεια και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα: Κλιματική αλλαγή».
Διαβάστε το άρθρο της Columbia Climate School με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Notes: Επόμενα βήματα
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να σας φανούν χρήσιμες οι παρακάτω πηγές:
Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος Every1.
Δείτε τη σειρά σύντομων μαθημάτων Digital Energy Essentials του Every1 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ενέργειας.
Διαβάστε το άρθρο της Διεθνούς Ενεργειακής Ένωσης «Η ενέργεια και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα: Κλιματική αλλαγή».
Διαβάστε το άρθρο της Columbia Climate School με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
https://www.open.edu/openlearncreate/course/index.php?categoryid=1459

## Slide 22: Ευχαριστίες 1
“Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;” Περιλαμβάνει προσαρμογές στη διαφάνεια 9 από το Φωτοβολταϊκά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διαφάνεια 11 από την Αιολική Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διαφάνεια 15 από την Υδροηλεκτρική Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τα «Πρωτότυπα Έργα») που διαθέτουν άδεια CC BY 4.0. Η προσαρμογή αυτή έχει πραγματοποιηθεί και δημοσιευθεί από το Every1 Project (ο «Προσαρμοστής») και διαθέτει άδεια CC BY-SA 4.0, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την παρουσίαση είναι οι εξής:
Εικόνα εξωφύλλου: IMG_3385 του Erik De Haan με άδεια CC BY-NC 2.0.
Εισαγωγή και Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Άνεμος, επιτέλους από τον Kim Jensen με άδεια CC BY-NC 2.0.
Τι είναι η κλιματική αλλαγή;: Κλιματική αλλαγή από τον Andreas Manessinger με άδεια CC BY-SA 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;: Ηλιακοί συλλέκτες από τον Jonathan Cutrer με άδεια CC BY-NC 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;: Ηλεκτρική ενέργεια από την Jeanne Menjoulet με άδεια CC BY 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια;: Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός από τον Sergii Gulenok με άδεια CC BY-NC 2.0.
Notes: Ευχαριστίες
Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Περιλαμβάνει προσαρμογές στη διαφάνεια 9 από το Φωτοβολταϊκά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διαφάνεια 11 από την Αιολική Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διαφάνεια 15 από την Υδροηλεκτρική Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τα «Πρωτότυπα Έργα») που διαθέτουν άδεια CC BY 4.0. Η προσαρμογή αυτή έχει πραγματοποιηθεί και δημοσιευθεί από το Every1 Project (ο «Προσαρμοστής») και διαθέτει άδεια CC BY-SA 4.0, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την παρουσίαση είναι οι εξής:
Εικόνα εξωφύλλου: IMG_3385 του Erik De Haan με άδεια CC BY-NC 2.0.
Εισαγωγή και Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Άνεμος, επιτέλους από τον Kim Jensen με άδεια CC BY-NC 2.0.
Τι είναι η κλιματική αλλαγή;: Κλιματική αλλαγή από τον Andreas Manessinger με άδεια CC BY-SA 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ηλιακή ενέργεια;: Ηλιακοί συλλέκτες από τον Jonathan Cutrer με άδεια CC BY-NC 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αιολική ενέργεια;: Ηλεκτρική ενέργεια από την Jeanne Menjoulet με άδεια CC BY 2.0.
Ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια;: Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός από τον Sergii Gulenok με άδεια CC BY-NC 2.0.
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en#photovoltaics
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-wind-energy_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/hydropower_en
https://commission.europa.eu/legal-notice_en#copyright-notice

## Slide 23: Ευχαριστίες 2
Για την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι πόροι:
Gahlot, S. (2024) Κλιματική αλλαγή και αιολική ενέργεια: Οι άνεμοι της αλλαγής. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παροχή ανανεώσιμης ενέργειας. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε ακραίες καιρικές συνθήκες: Μελέτες περιπτώσεων, ταξινόμηση, αξιολόγηση ευπάθειας και τρόποι προσαρμογής. Science Direct: Energy Reports. Τόμος 13, Ιούνιος 2025, σελ. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Hurricanes%20can%20inflict%20direct%20damage,may%20harm%20solar%20photovoltaic%20systems.%20%20Energy%20Reports,%20Τόμος%2013,2025,Σελίδες%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Προβλέποντας το αναπόφευκτο: Μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τεχνολογίες και αξιολογήσεις βιώσιμης ενέργειας, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Μια ανασκόπηση των ποσοτικών προβλέψεων. Ανασκοπήσεις ανανεώσιμης και βιώσιμης ενέργειας, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Έκθεση για την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον κόσμο 2022. Θεματική έκδοση: Μικρά υδροηλεκτρικά έργα και κλιματική αλλαγή. Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Βιέννη, Αυστρία; Διεθνές Κέντρο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, Χανγκτσού, Κίνα. Διαθέσιμο από www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (2021, 11 Ιανουαρίου). Erneuerbare Energien im Klimawandel. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/
Notes: Ευχαριστίες
Για την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές:
Gahlot, S. (2024) Κλιματική αλλαγή και αιολική ενέργεια: Οι άνεμοι της αλλαγής. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παροχή ανανεώσιμης ενέργειας. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε ακραίες καιρικές συνθήκες: Μελέτες περιπτώσεων, ταξινόμηση, αξιολόγηση ευπάθειας και τρόποι προσαρμογής. Science Direct: Energy Reports. Τόμος 13, Ιούνιος 2025, σελ. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Hurricanes%20can%20inflict%20direct%20damage,may%20harm%20solar%20photovoltaic%20systems.%20%20Energy%20Reports,%20Τόμος%2013,2025,Σελίδες%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Προβλέποντας το αναπόφευκτο: Μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τεχνολογίες και αξιολογήσεις βιώσιμης ενέργειας, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Μια ανασκόπηση των ποσοτικών προβλέψεων. Ανασκοπήσεις ανανεώσιμης και βιώσιμης ενέργειας, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Έκθεση για την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον κόσμο 2022. Θεματική έκδοση: Μικρά υδροηλεκτρικά έργα και κλιματική αλλαγή. Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Βιέννη, Αυστρία; Διεθνές Κέντρο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, Χανγκτσού, Κίνα. Διαθέσιμο από www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (2021, 11 Ιανουαρίου). Erneuerbare Energien im Klimawandel. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/

## Slide 24: Ευχαριστώ!
Notes: Ευχαριστώ!