## Slide 1: Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis?
Notes: Como é que as alterações climáticas afetam... as energias renováveis?
Este projeto recebeu financiamento do Programa Horizonte para a Investigação e Inovação (2021-2027) da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º 101075596. A responsabilidade pelo conteúdo deste material é exclusivamente do projeto Every1 e não reflete necessariamente a opinião da União Europeia. A apresentação está licenciada sob CC BY-SA 4.0, salvo indicação em contrário.

## Slide 2: Introdução 1
O impacto das alterações climáticas significa que as condições meteorológicas estão a tornar-se mais incertas e extremas. À medida que fazemos a transição para fontes de energia mais renováveis, que impactos as alterações climáticas estão a ter nas energias renováveis? E que abordagens podemos adotar para mitigar esses impactos?
Nesta breve apresentação, exploraremos:
O que são as alterações climáticas.
Diferentes tipos de produção de energia (por exemplo, solar, eólica e hidroelétrica em pequena escala).
O impacto potencial das alterações climáticas nessas fontes de energia renováveis.
Que abordagens podemos adotar para mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis.
Notes: O impacto das alterações climáticas significa que as condições meteorológicas estão a tornar-se mais incertas e extremas. À medida que fazemos a transição para fontes de energia mais renováveis, que impactos as alterações climáticas estão a ter nas energias renováveis? E que abordagens podemos adotar para mitigar esses impactos?
Nesta breve apresentação, exploraremos:
O que são as alterações climáticas.
Diferentes tipos de produção de energia (por exemplo, solar, eólica e hidroelétrica em pequena escala).
O impacto potencial das alterações climáticas nessas fontes de energia renováveis.
Que abordagens podemos adotar para mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis.

## Slide 3: Introdução 2
Começamos por definir as alterações climáticas e, em seguida, exploramos três tipos diferentes de produção de energia. Começamos por convidá-lo a fazer uma pausa e refletir sobre uma questão. Reserve um momento para refletir sobre cada questão, antes de avançar para aprender mais sobre um tipo específico de produção de energia, o impacto potencial das alterações climáticas e as possíveis soluções.
Pode trabalhar cada tipo de produção de energia, um por um. Em alternativa, pode selecionar um tipo específico que gostaria de explorar primeiro através do menu.
Notes: Começamos por definir as alterações climáticas e, em seguida, exploramos três tipos diferentes de produção de energia. Começamos por convidá-lo a fazer uma pausa e refletir sobre uma questão. Reserve um momento para refletir sobre cada questão, antes de avançar para aprender mais sobre um tipo específico de produção de energia, o impacto potencial das alterações climáticas e as possíveis soluções.
Pode trabalhar cada tipo de produção de energia, um por um. Em alternativa, pode selecionar um tipo específico que gostaria de explorar primeiro através do menu.

## Slide 4: Alterações climáticas e três tipos diferentes de produção de energia
Introdução: O que é a alteração climática?
Foco nas alterações climáticas e nos diferentes tipos de produção de energia:
  Energia solar (painéis fotovoltaicos).
  Energia eólica (turbinas eólicas).
  Hidroelétrica de pequena escala.
Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis.
Notes: Alterações climáticas e três tipos diferentes de produção de energia
Introdução: O que são as alterações climáticas?
Foco nas alterações climáticas e nos diferentes tipos de produção de energia:
  Energia solar (painéis fotovoltaicos).
  Energia eólica (turbinas eólicas).
  Hidroelétrica de pequena escala.
Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis.

## Slide 5: O que são as alterações climáticas?
“As alterações climáticas referem-se a mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões meteorológicos. Essas mudanças podem ser naturais, devido a alterações na atividade solar ou grandes erupções vulcânicas.
Mas, desde o século XIX, as atividades humanas têm sido o principal fator das alterações climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um cobertor envolvendo a Terra, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas.” (Nações Unidas)
Notes: O que é alteração climática?
“Mudança climática refere-se a alterações de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos. Essas alterações podem ser naturais, devido a mudanças na atividade solar ou grandes erupções vulcânicas.
Mas, desde o século XIX, as atividades humanas têm sido o principal fator das alterações climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um cobertor envolvendo a Terra, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas.” (Nações Unidas)
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

## Slide 6: O que são as alterações climáticas? Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa
Como explica a Organização das Nações Unidas, podemos combater as alterações climáticas através da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Para isso, precisamos de:
Abandonar os combustíveis fósseis (como o carvão e o petróleo) e passar a utilizar fontes de energia renováveis (como a solar e a eólica).
Adaptar-nos aos impactos das alterações climáticas.
Investir na mudança. É necessário investimento, tanto por parte dos governos como das empresas.
Notes: O que é a alteração climática?
Conforme explica a Organização das Nações Unidas, podemos combater as alterações climáticas através da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Para isso, precisamos:
Abandonar os combustíveis fósseis (como o carvão e o petróleo) e passar a utilizar fontes de energia renováveis (como a solar e a eólica).
Adaptar-nos aos impactos das alterações climáticas.
Investir na mudança. É necessário investimento, tanto por parte dos governos como das empresas.

## Slide 7: Diferentes tipos de produção de energia: Solar (painéis fotovoltaicos) - Introdução
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Solar (painéis fotovoltaicos)
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?
1

## Slide 8: Diferentes tipos de produção de energia: Solar (painéis fotovoltaicos)
A energia fotovoltaica é um método de geração de energia elétrica que utiliza células solares para converter a energia do sol em eletricidade. Essas células são montadas em painéis solares e, em seguida, instaladas no solo, em telhados ou flutuando em barragens ou lagos.
A tecnologia fotovoltaica está a tornar-se cada vez mais utilizada em todo o mundo. Ano após ano, a energia fotovoltaica representa uma parte cada vez maior do mix energético da UE. Em 2024, a produção de eletricidade fotovoltaica da UE representou 11% da produção bruta de eletricidade da UE, de acordo com a Ember.
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Solar (painéis fotovoltaicos)
A energia fotovoltaica é um método de geração de energia elétrica que utiliza células solares para converter a energia do sol em eletricidade. Essas células são montadas em painéis solares e, em seguida, instaladas no solo, em telhados ou flutuando em barragens ou lagos.
A tecnologia fotovoltaica está a tornar-se cada vez mais utilizada em todo o mundo. Ano após ano, a energia fotovoltaica representa uma parte cada vez maior do mix energético da UE. Em 2024, a produção de eletricidade fotovoltaica da UE representou 11% da produção bruta de eletricidade da UE, de acordo com a Ember.
https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/

## Slide 9: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?
Os furacões e tornados podem ser muito intensos e imprevisíveis. Este tipo de evento climático pode causar danos físicos significativos aos sistemas fotovoltaicos solares e seus componentes elétricos, deslocando-os e danificando-os. (Okonkwo et al, 2025).
As baterias dos painéis solares também podem ser danificadas por altas temperaturas. O isolamento pode oferecer alguma proteção.
O uso da energia solar pode aumentar em zonas climáticas moderadas, onde há um aumento da luz solar direta (Welt der Physik, 2021).
Notes: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?
Os furacões e tornados podem ser muito intensos e imprevisíveis. Este tipo de evento climático pode causar danos físicos significativos aos sistemas fotovoltaicos solares e aos seus componentes elétricos, deslocando-os e danificando-os. (Okonkwo et al, 2025).
As baterias dos painéis solares também podem ser danificadas por altas temperaturas. O isolamento pode oferecer alguma proteção.
O uso da energia solar pode aumentar em zonas climáticas moderadas, onde há um aumento da luz solar direta (Welt der Physik, 2021).

## Slide 10: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas) - Introdução
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas)
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?

## Slide 11: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas) 1
O vento é uma fonte de energia limpa e abundante utilizada para gerar eletricidade. Pode ser aproveitado tanto em terra (onshore) como no mar (offshore).
As melhorias contínuas na fabricação e no design das turbinas eólicas, combinadas com fatores de capacidade aprimorados (mais eletricidade gerada por turbina) instalados, devido a turbinas mais eficientes e/ou melhor localização, por exemplo, reduziram os custos da energia eólica e reafirmaram sua posição como um fator-chave na transição para a energia limpa.
De acordo com o Eurostat, a energia eólica representou 39,1 % da eletricidade total gerada a partir de fontes renováveis na UE em 2024.
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas)
O vento é uma fonte de energia limpa e abundante utilizada para gerar eletricidade. Pode ser aproveitado tanto em terra (onshore) como no mar (offshore).
As melhorias contínuas na fabricação e no design das turbinas eólicas, combinadas com fatores de capacidade aprimorados (mais eletricidade gerada por turbina) instalados, devido a turbinas mais eficientes e/ou melhor localização, por exemplo, reduziram os custos da energia eólica e reafirmaram sua posição como um fator-chave na transição para a energia limpa.
De acordo com o Eurostat, a energia eólica representou 39,1 % da eletricidade total gerada a partir de fontes renováveis na UE em 2024.
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 12: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas) 2
Os principais componentes de uma turbina eólica são:
O rotor, que inclui as pás e aciona o eixo, converte a energia eólica em energia rotacional mecânica.
O corpo principal, que aloja o eixo principal, a caixa de engrenagens (que aumenta a velocidade de rotação), o gerador (que converte energia mecânica em eletricidade) e o sistema de controlo.
A torre de suporte, que eleva a turbina a uma altura onde pode captar correntes de vento mais fortes e consistentes.
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Eólica (turbinas eólicas)
Os principais componentes de uma turbina eólica são:
O rotor, que inclui as pás e aciona o eixo, converte a energia eólica em energia rotacional mecânica.
O corpo principal, que aloja o eixo principal, a caixa de engrenagens (que aumenta a velocidade de rotação), o gerador (que converte energia mecânica em eletricidade) e o sistema de controlo.
A torre de suporte, que eleva a turbina a uma altura onde pode captar correntes de vento mais fortes e consistentes.

## Slide 13: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?
Além de eventos climáticos severos, como tempestades, e do aumento da intensidade das tempestades, que podem causar danos à infraestrutura das centrais eólicas, também pode haver mudanças nos padrões dos ventos, reduzindo o vento em muitas regiões («seca eólica»), uma probabilidade crescente de queda de raios e ondas de calor, reduzindo a vida útil dos equipamentos e aumentando o tempo de inatividade das turbinas.
Pode ser difícil prever a força e os padrões do vento. Isso pode resultar em incerteza ao calcular a geração da central elétrica (Herrmann et al., 2016).
Notes: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?
Além de eventos climáticos severos, como tempestades, e do aumento da intensidade das tempestades, que podem causar danos à infraestrutura das centrais eólicas, também pode haver mudanças nos padrões dos ventos, reduzindo o vento em muitas regiões («seca eólica»), uma probabilidade crescente de queda de raios e ondas de calor que diminuem a vida útil dos equipamentos e aumentam o tempo de inatividade das turbinas.
Pode ser difícil prever a força e os padrões do vento. Isso pode resultar em incerteza ao calcular a geração da central elétrica (Herrmann et al., 2016).

## Slide 14: Diferentes tipos de produção de energia: Pequenas centrais hidroelétricas - Introdução
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia hidroelétrica de pequena escala?
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Pequenas centrais hidroelétricas
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia hidrelétrica de pequena escala?

## Slide 15: Diferentes tipos de produção de energia: energia hidrelétrica de pequena escala
A energia hidrelétrica é derivada do fluxo da água que aciona uma turbina. É uma das fontes mais antigas de energia renovável, já utilizada na era pré-industrial, por exemplo, em moinhos de água.
Sendo a segunda maior fonte de eletricidade renovável, a energia hidrelétrica continua a ser uma importante fonte de energia atualmente. De acordo com o Eurostat, em 2024 representava 29,9 % da eletricidade total gerada a partir de fontes renováveis na UE.
A energia hidroelétrica de pequena escala (com produção inferior a 10 megawatts) gera eletricidade para mais de 13 milhões de famílias na Europa (Federação Europeia de Energias Renováveis).
Notes: Diferentes tipos de produção de energia: Pequenas centrais hidroelétricas
A energia hidrelétrica é derivada do fluxo da água que aciona uma turbina. É uma das fontes mais antigas de energia renovável, já utilizada na era pré-industrial, por exemplo, em moinhos de água.
Sendo a segunda maior fonte de eletricidade renovável, a energia hidrelétrica continua a ser uma importante fonte de energia atualmente. De acordo com o Eurostat, em 2024, representava 29,9 % da eletricidade total gerada a partir de fontes renováveis na UE.
A energia hidroelétrica de pequena escala (com produção inferior a 10 megawatts) gera eletricidade para mais de 13 milhões de famílias na Europa (Federação Europeia de Energias Renováveis).
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 16: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas nas pequenas centrais hidroelétricas?
O impacto das alterações climáticas na energia hidroelétrica de pequena escala ainda não é claro. Em escala global, alguns estudos projetam um aumento na produção de energia hidroelétrica entre 2,4 % e 6,3 % em diferentes cenários, enquanto outros não têm certeza sobre a direção da mudança. No entanto, todos os estudos concordam que existem variações regionais significativas.
Com um clima mais errático e menos previsibilidade sazonal, prevê-se que, por exemplo, no norte da Europa, a energia gerada pela energia hidrelétrica em pequena escala aumente durante o inverno (janeiro-março) e diminua durante a primavera e o verão (abril-junho).
No sul da Europa, prevê-se que haja uma redução na eletricidade produzida por pequenas centrais hidroelétricas devido à menor precipitação ao longo do ano (Welt der Physik, 2021).
Notes: Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia hidroelétrica de pequena escala?
O impacto das alterações climáticas na energia hidroelétrica de pequena escala ainda não está claro. Em escala global, alguns estudos projetam um aumento na produção de energia hidroelétrica entre 2,4 % e 6,3 % em diferentes cenários, enquanto outros não têm certeza sobre a direção da mudança. No entanto, todos os estudos concordam que existem variações regionais significativas.
Com um clima mais errático e menos previsibilidade sazonal, prevê-se que, por exemplo, no norte da Europa, a energia gerada pela energia hidrelétrica em pequena escala aumente durante o inverno (janeiro-março) e diminua durante a primavera e o verão (abril-junho).
No sul da Europa, prevê-se que haja uma redução na eletricidade produzida por pequenas centrais hidroelétricas devido à menor precipitação ao longo do ano (Welt der Physik, 2021).

## Slide 17: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis - Introdução
Como podemos mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis?
Notes: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis
Como podemos mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis?

## Slide 18: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis 1
Um artigo da Columbia Climate School intitulado «Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis» discute quatro abordagens para aumentar a «resiliência do sistema energético». São elas:
Garantir que não dependemos excessivamente de uma única fonte de energia e utilizamos uma variedade de fontes diferentes («diversificar o mix energético»). Isto pode assumir a forma de «sistemas de energia distribuída» ou energia gerada num único local por uma variedade de fontes diferentes (por exemplo, várias residências com painéis solares e/ou turbinas eólicas).
Utilizar redes inteligentes para garantir que a produção e o consumo de energia possam ser equilibrados de forma eficiente.
Notes: Mitigando o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis
Um artigo da Columbia Climate School intitulado «Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis» discute quatro abordagens para aumentar a «resiliência do sistema energético». São elas:
Garantir que não dependemos excessivamente de uma única fonte de energia e utilizamos uma variedade de fontes de energia diferentes («diversificar o mix energético»). Isto pode assumir a forma de «sistemas de energia distribuída» ou energia gerada num único local por uma variedade de fontes diferentes (por exemplo, várias residências com painéis solares e/ou turbinas eólicas).
Utilizar redes inteligentes para garantir que a produção e o consumo de energia possam ser equilibrados de forma eficiente.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 19: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis 2
Modernizar as infraestruturas para melhor lidar com a imprevisibilidade das alterações climáticas. As melhorias nas infraestruturas incluem melhorias nas turbinas eólicas, para que possam prever e adaptar-se melhor ao frio intenso, ao calor e às tempestades.
Utilização de ferramentas e informações existentes (tais como modelagem e previsão meteorológica) para tomar decisões informadas sobre onde a infraestrutura de energia renovável deve ser localizada.
Notes: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis
Modernizar as infraestruturas para melhor lidar com a imprevisibilidade das alterações climáticas. As melhorias nas infraestruturas incluem melhorias nas turbinas eólicas, para que possam prever e adaptar-se melhor ao frio intenso, ao calor e às tempestades.
Utilizar as ferramentas e informações existentes (tais como modelagem e previsão meteorológica) para tomar decisões informadas sobre onde a infraestrutura de energia renovável deve ser localizada.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 20: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis 3
Por fim, é importante enfatizar que as alterações climáticas não afetam apenas as fontes de energia renováveis:
«Embora as alterações climáticas representem riscos para as instalações de energia renovável, os sistemas de combustíveis fósseis são prejudicados pelos mesmos impactos, pelo que as vulnerabilidades da energia renovável não devem ser motivo para adiar a transição para a energia limpa, que reduzirá os riscos relacionados com o clima através da redução das emissões de gases com efeito de estufa.»
(Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis)
Notes: Mitigar o impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis
Por fim, é importante salientar que as alterações climáticas não afetam apenas as fontes de energia renováveis:
«Embora as alterações climáticas representem riscos para as instalações de energia renovável, os sistemas de combustíveis fósseis são prejudicados pelos mesmos impactos, pelo que as vulnerabilidades da energia renovável não devem ser motivo para adiar a transição para a energia limpa, que reduzirá os riscos relacionados com o clima através da redução das emissões de gases com efeito de estufa.»
(Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis)
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 21: Próximos passos
Se quiser saber mais sobre o impacto potencial das alterações climáticas nas energias renováveis, os seguintes recursos podem ser úteis:
Saiba mais sobre os materiais didáticos do projeto Every1.
Confira o conjunto de cursos de curta duração Digital Energy Essentials do Every1 sobre digitalização energética.
Leia o artigo da Associação Internacional de Energia «Energia e clima estão intimamente ligados: Alterações Climáticas».
Leia o artigo da Columbia Climate School intitulado Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis.
Notes: Próximos passos
Se quiser saber mais sobre o impacto potencial das alterações climáticas nas energias renováveis, os seguintes recursos podem ser úteis:
Saiba mais sobre os materiais didáticos do projeto Every1.
Confira o conjunto de cursos de curta duração Digital Energy Essentials do Every1 sobre digitalização energética.
Leia o artigo da Associação Internacional de Energia «A energia e o clima estão intimamente ligados: alterações climáticas».
Leia o artigo da Columbia Climate School intitulado Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/index.php?categoryid=1459

## Slide 22: Agradecimentos 1
“Como as alterações climáticas afetam as energias renováveis?” Inclui adaptações do slide 9 da apresentação «Fotovoltaicos» da Comissão Europeia, do slide 11 da apresentação «Energia Eólica» da Comissão Europeia e do slide 15 da apresentação «Energia Hidroelétrica» da Comissão Europeia (as «Obras Originais»), que estão licenciadas sob CC BY 4.0. Esta adaptação foi feita e publicada pelo Every1 Project (o «Adaptador») e licenciada sob CC BY-SA 4.0, salvo indicação em contrário.
As imagens utilizadas nesta apresentação são as seguintes:
Imagem de capa: IMG_3385 por Erik De Haan está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
Introdução e Mitigação do impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis: Vento, finalmente, de Kim Jensen, licenciada sob CC BY-NC 2.0.
O que são as alterações climáticas?: Alterações climáticas, de Andreas Manessinger, está licenciada sob CC BY-SA 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?: Painéis solares por Jonathan Cutrer está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?: Eletricidade, por Jeanne Menjoulet, está licenciado sob CC BY 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia hidrelétrica de pequena escala?: Mini central hidrelétrica, de Sergii Gulenok, está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
Notes: Agradecimentos
Como é que as alterações climáticas afetam as energias renováveis? Inclui adaptações do slide 9 da apresentação «Fotovoltaicos» da Comissão Europeia, do slide 11 da apresentação «Energia Eólica» da Comissão Europeia e do slide 15 da apresentação «Energia Hidroelétrica» da Comissão Europeia (as «Obras Originais»), que estão licenciadas sob CC BY 4.0. Esta adaptação foi feita e publicada pelo Every1 Project (o «Adaptador») e licenciada sob CC BY-SA 4.0, salvo indicação em contrário.
As imagens utilizadas nesta apresentação são as seguintes:
Imagem de capa: IMG_3385 por Erik De Haan está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
Introdução e Mitigação do impacto das alterações climáticas nas fontes de energia renováveis: Vento, finalmente, de Kim Jensen, licenciada sob CC BY-NC 2.0.
O que são as alterações climáticas?: Alterações climáticas, de Andreas Manessinger, está licenciada sob CC BY-SA 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia solar?: Painéis solares por Jonathan Cutrer está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia eólica?: Eletricidade, por Jeanne Menjoulet, está licenciado sob CC BY 2.0.
Qual é o impacto potencial das alterações climáticas na energia hidrelétrica de pequena escala?: Mini central hidrelétrica, de Sergii Gulenok, está licenciada sob CC BY-NC 2.0.
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en#photovoltaics
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-wind-energy_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/hydropower_en
https://commission.europa.eu/legal-notice_en#copyright-notice

## Slide 23: Agradecimentos 2
Os seguintes recursos foram utilizados para elaborar esta apresentação:
Gahlot, S. (2024) Alterações climáticas e energia eólica: Os ventos da mudança. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Impactos das alterações climáticas no fornecimento de energia renovável. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Alterações climáticas e energias renováveis. Agência Internacional de Energias Renováveis. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Sistemas solares fotovoltaicos em condições meteorológicas extremas: Estudos de caso, classificação, avaliação da vulnerabilidade e vias de adaptação. Science Direct: Relatórios sobre Energia. Volume 13, junho de 2025, págs. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Os furacões podem causar danos diretos e prejudicar os sistemas solares fotovoltaicos.20%20Energy%20Reports,%20Volume%2013,2025,Pages%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Previsão do inevitável: uma revisão sobre os impactos das alterações climáticas nos recursos de energia renovável. Tecnologias e Avaliações de Energia Sustentável, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Impactos das alterações climáticas na geração de energia renovável. Uma revisão das projeções quantitativas. Revisões de Energia Renovável e Sustentável, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento da Pequena Hidroeletricidade 2022. Publicação temática: Pequena Hidroeletricidade e Alterações Climáticas. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Viena, Áustria; Centro Internacional para a Pequena Hidroeletricidade, Hangzhou, China. Disponível em www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (11 de janeiro de 2021). Energias renováveis nas alterações climáticas. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/
Notes: Agradecimentos
Os seguintes recursos foram utilizados para elaborar esta apresentação:
Gahlot, S. (2024) Alterações climáticas e energia eólica: Os ventos da mudança. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Impactos das alterações climáticas no fornecimento de energia renovável. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Alterações climáticas e energias renováveis. Agência Internacional de Energias Renováveis. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Sistemas solares fotovoltaicos em condições meteorológicas extremas: Estudos de caso, classificação, avaliação da vulnerabilidade e vias de adaptação. Science Direct: Relatórios sobre Energia. Volume 13, junho de 2025, págs. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Os furacões podem causar danos diretos e prejudicar os sistemas solares fotovoltaicos.20%20Energy%20Reports,%20Volume%2013,2025,Pages%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Previsão do inevitável: uma revisão sobre os impactos das alterações climáticas nos recursos de energia renovável. Tecnologias e Avaliações de Energia Sustentável, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Impactos das alterações climáticas na geração de energia renovável. Uma revisão das projeções quantitativas. Revisões de Energia Renovável e Sustentável, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento da Pequena Hidroeletricidade 2022. Publicação temática: Pequena Hidroeletricidade e Alterações Climáticas. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Viena, Áustria; Centro Internacional para a Pequena Hidroeletricidade, Hangzhou, China. Disponível em www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (11 de janeiro de 2021). Energias renováveis nas alterações climáticas. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/

## Slide 24: Obrigado!
Notes: Obrigado!